Załącznik nr 3 do SIWZ

ZP-2380-121-207/2008

Wykaz wymogów w zakresie zadania nr 1

tj. Zakup 108 kpl. radiotelefonów (obejmujących radiotelefon, mikrofonogłośnik, dwa akumulatory, klips do pasa i antenę)

wraz z 18 wielostanowiskowymi urządzeniami ładującymi

UWAGA:

1/ Poniższą tabelę należy wypełnić w całości tj. wypełnić każdą pustą komórkę, a w komórce z zapisem „tak/nie” należy odpowiednie skreślić. Niewypełnienie jednej lub więcej komórek bądź brak skreślenia przy zapisie „tak/nie” skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2/ W pustej komórce kolumny nr 3 Wykonawca zobowiązany jest wpisać konkretny parametr (opis) oferowanego urządzenia. Wpisanie jedynie sformułowania „spełnia” lub „nie spełnia” skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na brak na możliwości jednoznacznego stwierdzenia jakie parametry posiada oferowane urządzenie.

Niewypełnienie tabeli w sposób opisany w pkt. 1 i 2 nie będzie mogło być uzupełnione w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP ani wyjaśnione w trybie art. 87 ust. 1 ustawy PZP z uwagi na fakt, że stanowiłoby to uzupełnienie oferty co byłoby sprzeczne z przepisami ustawy.

Oferuję radiotelefon:

producent ............................................                     model / typ ..........................................

W skład oferowanego kompletu wchodzi:

1/ radiotelefon

2/ mikrofonogłośnik

3/ dwa akumulatory

4/ klips do pasa

5/ antena

Oferuję wielostanowiskowe urządzenie ładujące:

producent ............................................                      model / typ ..........................................

Oświadczam, że na oferowane akumulatory udzielam ............ miesięcy gwarancji od dnia dostawy, a na pozostałe elementy kompletu udzielam ............... miesięcy gwarancji od dnia dostawy, oraz ................. miesięcy gwarancji na wielostanowiskowe urządzenie ładujące od dnia dostawy.

| L.p. | Cechy radiotelefonu noszonego wymagane przez Zamawiającego | Cechy radiotelefonu oferowanego przez Wykonawcę (wypełnić poprzez dokładne wskazanie parametru oferowanego radiotelefonu) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1p | Ogólne cechy funkcjonalno – użytkowe |  |
| 1.1 | Praca w trybie: simpleks i duosimpleks | tak/nie |
| 1.2 | Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów, (wskazać, że istnieje możliwość pracy na dowolnym kanale oraz ilość kanałów do zaprogramowania) |  |
| 1.3 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału (minimum 12 znaków alfanumerycznych) - potwierdzić taką możliwość i wskazać ilość znaków alfanumerycznych |  |
| 1.4 | Możliwość regulacji pracy na dużą lub małą moc fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego kanału),zgodnie z p. 3.1 | tak/nie |
| 1.5 | Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30s do 180s, ze skokiem nie większym niż 30s (programowana dla każdego kanału), | tak/nie |
| 1.6 | Programowe ustawienie dowolnego kanału do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu i minimum 5 skanowanych kanałów), | tak/nie |
| 1.7 | Selektywne wywołanie 5–tonowe zgodne ze standardem CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms, | tak/nie |
| 1.8 | Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, możliwość ustawienia poziomu progowego (odblokowania) równego 0,35 μV), | tak/nie |
| 1.9 | Kodowa blokada szumów – CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale) | tak/nie |
| 1.10 | Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem (wybierana programowo na dowolnym kanale), | tak/nie |
| 1.11 | Wyłączanie/włączenie przez użytkownika blokady szumów i kodowej blokady szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem, łatwo dostępnym na obudowie radiotelefonu, | tak/nie |
| 1.12 | Radiotelefon musi być przystosowany do zainstalowania urządzenia maskującego korespondencję głosową (scramblera Daxon) | tak/nie |
| 1.13 | Wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym, | tak/nie |
| 1.14 | Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanym przyciskiem, | tak/nie |
| 1.15 | Łatwo dostępne przyciski funkcyjne umożliwiające po instalacji urządzenia maskującego: – włączanie / wyłączanie maskowania korespondencji przy nadawaniu, – wybór do pracy dowolnego klucza kodowego, | tak/nie |
| 1.16 | Wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku, | tak/nie |
| 1.17 | Dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego, | tak/nie |
| 1.18 | Blokowanie / odblokowanie radiotelefonu drogą radiową, | tak/nie |
| 1.19 | Sygnalizacja wizualna stanu baterii akumulatorów oraz sygnalizacja akustyczna jej rozładowania (z możliwością programowego wyłączenia tej funkcji), | tak/nie |
| 1.20 | Złącze umożliwiające podłączenie dodatkowych akcesoriów: |  |
| 1.20a | Mikrofonogłośnika, | tak/nie |
| 1.20b | Zestawu do pracy kamuflowanej, | tak/nie |
| 1.20c | Przystosowanie do podłączenia za pomocą odpowiedniego adaptera, eksploatowanego w Policji typu Ceotronics zestawu podkaskowego. | tak/nie |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |  |
| 2.1 | Modulacja F3E, | tak/nie |
| 2.2 | Minimalny zakres częstotliwości pracy od 148 do 174 Mhz (podać zakres częstotliwości) |  |
| 2.3 | Maksymalna dopuszczalna odchyłka od częstotliwości środkowej kanału  1 kHz, | tak/nie |
| 2.4 | Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz, | tak/nie |
| 2.5 | Zasilanie z baterii akumulatorów przez minimum 8 godzin, przy proporcjach nadawania/ odbioru/ stanu gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5W, | tak/nie |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |  |
| 3.1 | Moc wyjściowa nadajnika w. cz. programowana w całym zakresie częstotliwości od 0,5 W do 5 W (w trybie serwisowym), | tak/nie |
| 3.2 | Możliwość ustawiania poziomu mocy z krokiem o wartości maksimum 0,7 W (tylko w trybie serwisowym), | tak/nie |
| 3.3 | Dewiacja sygnałów CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 kHz), | tak/nie |
| 3.4 | Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz (dla odstępu 12,5 kHz), | tak/nie |
| 3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) przy nachyleniu (preemfaza) 6 dB/okt. 300  3000 Hz przy odstępie 25 kHz i 300  2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz), | tak/nie |
| 3.6 | Łączne zniekształcenia modulacji  5% 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej | tak/nie |
| 3.7 | Całkowity przydźwięk i szumy własne  -40 dB, | tak/nie |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |  |
| 4.1 | Czułość odbiornika lepsza niż 0,5 V przy SINAD równym 20 dB i 0,35 V przy SINAD wynoszącym 12 dB, Definiowana zgodnie z normą ETSI EN 300 086 | tak/nie |
| 4.2 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 0,5 W, | tak/nie |
| 4.3 | Współczynnik zawartości harmonicznych  5 % 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej | tak/nie |
| 4.4 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) przy nachyleniu (deemfaza) 6 dB/okt. 300  2550 Hz (dla odstępu 12,5 kHz). | tak/nie |
| 5 | Parametry anteny |  |
| 5.1 | Minimalny zakres częstotliwości pracy od 148 do 174 MHz (podać zakres częstotliwości), |  |
| 5.2 | Maksymalna długość 200 mm, | tak/nie |
| 5.3 | Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 , | tak/nie |
| 5.4 | Polaryzacja pionowa, | tak/nie |
| 5.5 | Dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej. | tak/nie |
| 6 | Ładowarki do baterii akumulatorów |  |
| 6.1 | Ładowarka jednopozycyjna zasilana z sieci 230 V ±10%, 50 Hz ma zapewnić: |  |
| 6.1a | Ładowanie baterii akumulatorów, | tak/nie |
| 6.1b | Sygnalizację cyklu pracy ładowania/zakończenia ładowania, | tak/nie |
| 6.2 | Ładowarka wielostanowiskowa zasilana z sieci 230 V ±10%, 50 Hz ma zapewnić: | tak/nie |
| 6.2a | Ładowanie baterii akumulatorów, | tak/nie |
| 6.2b | Sygnalizację cyklu pracy, | tak/nie |
| 7 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |  |
| 7.1 | Radiotelefon noszony spełnia wymagania normy ETSI EN 300 019-1-7: w zakresie promieniowania słonecznego klasa 7.2, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 7.3, deszczu klasa 7.3E, wibracji i udarów Typ II klasa 5M3, spadków swobodnych klasa 5M3, | tak/nie |
| 7.2 | Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -250  + 550C, | tak/nie |
| 7.3 | Minimalny zakres temperatury składowania -400  +650C, | tak/nie |
| 8 | Zestawy do programowania i strojenia |  |
| 8.1 | Instrukcja serwisowa radiotelefonu nasobnego do każdego kompletu zestawu do programowania i strojenia Zgodnie z wymaganiami w zakresie dokumentacji | tak/nie |
| 9 | Akcesoria wymagane w zestawie |  |
| 9.1 | Zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy), | tak/nie |
| 9.2 | Dwie baterie akumulatorów NiMH, | tak/nie |
| 9.3 | Antena, | tak/nie |
| 9.4 | Mikrofonogłośnik, | tak/nie |
| 9.5 | Klips do pasa (szerokość pasa 50 mm), | tak/nie |
| 9.6 | Futerał z zaczepem obrotowym do pasa (szerokość pasa 50 mm), | tak/nie |
| 9.7 | Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu noszonego. | tak/nie |
| 9.8 | Deklaracje zgodności dla radiotelefonów i dostarczanych ładowarek zgodnie z p.10.2 | tak/nie |
| 10 | Wymagania uzupełniające |  |
| 10.1 | Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: PN-ETSI EN 300 086 oraz ETSI EN 300 219. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 60950-1. Wymagania środowiskowe definiuje się zgodne z normą ETSI EN 300 019-1-7. | tak/nie |
| 10.2 | Radiotelefon noszony, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, posiada deklarację zgodności z dyrektywą R&TTE, | tak/nie |

Ponadto oświadczam, że oferowane radiotelefony współpracują z interfejsem RIB RLN-4008, oprogramowanie Professional GP 300/GM 300 series CPS 03.06.07 tuner for professional and estry level professional radios, regeneratorami do akumulatorów 4008 BR, zestawami kamuflowanymi EN MN 4017 A, zestawami podkaskowymi i motocyklowymi firmy Ceo Tronics.

.....................................

podpis czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy