ZP-2380-273-57/  2888  / 2018																		Katowice, dnia 09.10.2018r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania:

„Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej budynku KMP  w Świętochłowicach

przy ul. Wojska Polskiego 16C”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do ww. postępowania prowadzonego                        w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Oferent wnioskuje o sprecyzowanie wymaganych wymiarów wiaty oraz określenie pożądanego materiału do jej budowy, jak również o potwierdzenie użycia kostki kamiennej do wybrukowania nawierzchni pod wiatą.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami w PFU*:

Wiata powinna być usytuowana na terenie wskazanym na mapce będącej załącznikiem nr 17 do PFU. Montaż wiaty na lekkiej konstrukcji na terenie zielonym wzdłuż płotu. Wiata z tworzywa sztucznego (np. płyta pcv przezroczysta) lub blaszana zabezpieczona przed korozją – zadaszenie i ścianki boczne, bez ścianki tylnej, poszczególne boksy bez ścianek przedzielających. Wymiary wiaty: głębokość pojedynczego boksu powinna zapewnić postój i całkowite zadaszenie na całej długości samochodu osobowego.

Ilość boksów nie mniej niż wynika to z przepisów Prawa budowlanego i przepisów techniczno - budowlanych. Wymagane odległości od ogrodzenia i budynku nie więcej niż wynika to z przepisów Prawa budowlanego i przepisów techniczno - budowlanych.

Posadowienie oraz konstrukcja powinny spełniać powszechne obowiązujące Polskie Normy i przepisy techniczno – budowlane w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych.

Nawierzchnia pod wiatą z kostki kamiennej, technologia budowy nawierzchni zgodna z podanymi w PFU przepisami techniczno – budowlanymi oraz Polskimi Normami.

Pytanie nr 2:

Istniejący parking z tyłu budynku jest odwadniany powierzchniowo. Czy istniejąca kanalizacja deszczowa ma zabudowany separator substancji ropopochodnych?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Z dostępnej dokumentacji archiwalnej nie wynika jednoznacznie, czy istniejąca kanalizacja deszczowa jest wyposażona w  separator substancji ropopochodnych.  Oględziny w terenie po śladzie studzienek kanalizacji deszczowej nie pozwalają potwierdzić lub wykluczyć zabudowy separatora na  istniejącej kanalizacji deszczowej.  Bez względu jednak na stan faktyczny, w etapie nr 1 zadania należy zaprojektować i zabudować  separator substancji ropopochodnych, gdyż jest on przedmiotem dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach. W PFU  Zamawiający planuje zabudowę odwodnienia liniowego przed wjazdem na istniejący parking, tak jak to pokazano na  zał. nr 17 do PFU.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją sytuacyjno – wysokościową istniejącej kanalizacji sanitarnej                    i deszczowej? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Dostępna dokumentacja archiwalna, którą dysponuje Zamawiający, zawiera wyłącznie plan sytuacyjny                             z naniesionym przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Plan ten został udostępniony w ramach materiałów przetargowych jako załączniki do  PFU: zał. nr 1, nr 17 i nr 18.  Zgodnie z zapisami w punkcie 7.1  PFU (str.2), dokumentacja techniczno – kosztorysowa dla etapów 1 ÷ 4 powinna zawierać m.in.:

„1. Inwentaryzację architektoniczno – budowlaną i instalacyjną  piwnic i parteru oraz  terenu zewnętrznego, a  w razie konieczności także pozostałych kondygnacji budynku KMP Świętochłowice.

- Inwentaryzację zewnętrznych przykanalików, przyłączy i  kanalizacji sanitarnej i deszczowej z wykorzystaniem udostępnionych przez Zamawiającego załączników.”

Pytanie nr 4:

Ścieki deszczowe obecnie są odprowadzane za pośrednictwem pompowni. Czy obiekt ten jest usytuowany na terenie będącym we władaniu Inwestora?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zgodnie z zapisami  na stronie 3 w PFU,  zakres zamówienia obejmuje m.in. „demontaż istniejącej przepompowni ścieków opadowych na terenie nie należącym do KMP Świętochłowice (...),”

Pytanie nr 5:

Z uwagi na złożoność tematu oferent wnioskuje o zmianę terminu złożenia ofert co najmniej o 7 dni tj. na dzień 16.10.2018r.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, iż w związku z powyższymi pytaniami Wykonawcy i koniecznością uwzględnienia odpowiedzi do przygotowania rzetelnej oferty przez Wykonawców, przesuwa terminy składania, otwarcia i wniesienia wadium do postępowania jak niżej:

| TERMIN | PIERWOTNY TERMIN | NOWY TERMIN |
| --- | --- | --- |
| Termin składania ofert | 09.10.2018 r. godzina 09:00 | 15.10.2018 r. godzina 12:00 |
| Termin otwarcia ofert | 09.10.2018 r. godzina 09:30 | 15.10.2018 r. godzina 12:30 |
| Wniesienia wadium do postępowania | 09.10.2018 r. godzina 09:00 | 15.10.2018 r. godzina 12:00 |

Wyk w 1 egz. E.Z

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego