Załącznik nr 3 – radiotelefon przewoźny w wersji standardowej

Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawiającego:

| Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| --- |
|  | praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (Tier II) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks, |
|  | możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na minimum 64 strefy, |
|  | wyświetlacz z podświetlaniem, umożliwiający jednoczesne wyświetlenie co najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału odbieranego w trybie cyfrowym, |
|  | programowanie wyświetlanej nazwy kanału – co najmniej 14 znaków alfanumerycznych, |
|  | programowe ograniczanie czasu nadawania, |
|  | możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego, |
|  | możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych dowolnych lub zdefiniowanych na etapie konfigurowania (programowania) sprzętu, |
|  | wizualna sygnalizacja stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania, |
|  | wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu użytkownika wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) |
|  | programowalny adres IP radiotelefonu, |
|  | wymagane są następujące funkcje: zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, zdalne zablokowanie radiotelefonu, zdalne odblokowanie radiotelefonu, |
|  | kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym, |
|  | możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. |
|  | wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, |
|  | możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów, |
|  | możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych, |
|  | sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, dedykowane przyciski do zmiany kanałów oraz dodatkowe cztery programowane przyciski na panelu przednim radiotelefonu, |
|  | regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, |
|  | złącze akcesoriów umożliwiające programowanie radiotelefonu i transmisję danych zgodną ze standardem USB, dołączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, |
|  | wbudowany wewnętrzny głośnik, |
|  | możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym, |
|  | menu radiotelefonu w języku polskim, |
|  | wbudowany odbiornik GPS, |
|  | złącze anteny VHF, |
|  | złącze anteny GPS, |
|  | wszelkie zmiany konfiguracyjne dokonywane w radiotelefonie (np. ustawianie poziomu mocy dla wartości 'niska moc' oraz 'wysoka moc' – wyrażona w jednostkach wat [W]) oraz parametry kanałowe (np. częstotliwość pracy, niska – wysoka moc, skaning itp.) mają być dokonywane przy użyciu jednego oprogramowania; do strojenia radiotelefonów może być zastosowana inna aplikacja programowa, |
| Parametry techniczne ogólne |
|  | zakres częstotliwości pracy 148÷174 MHz, VHF, |
|  | modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: częstotliwości (11K0F3E), protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (Tier II), modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos), |
|  | Odstęp międzykanałowy - 12,5 kHz, |
|  | Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania, odporność obwodów zasilania DC na zaburzenia występujące w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejściowe i udary) według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2) |
| Parametry techniczne nadajnika |
|  | moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym) w całym zakresie częstotliwości w granicach od 1 W do 25 W, |
|  | możliwość ustawienia przez użytkownika radiotelefonu jednego z dwóch poziomów mocy nadawania (moc niska, moc wysoka) w dowolnym kanale, predefiniowanych na etapie programowania sprzętu przez personel techniczny, |
|  | maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla FM: ±2,5 kHz, |
|  | maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ± 2 ppm, |
|  | charakterystyka pasma akustycznego (+1,–3 dB) – nadajnik system analogowy, |
|  | łączne zniekształcenia modulacji ≤ 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej, |
|  | odstęp od zakłóceń –40 dB – nadajnik system analogowy, |
|  | moc na kanałach sąsiednich – system analogowy i cyfrowy: ≤ - 60 dB |
| Parametry techniczne odbiornika |
|  | czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,3 µV dla SINAD 12 dB, |
|  | czułość cyfrowa nie gorsza niż 0,3 μV przy 5% BER, |
|  | współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W, |
|  | charakterystyka pasma akustycznego (+1,–3 dB) – odbiornik system analogowy, |
|  | selektywność sąsiedniokanałowa ≥ 60 dB dla kanału 12,5 kHz, |
|  | tłumienie (selektywność dla) odbiorów niepożądanych ≥ 70 dB, |
|  | moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W. |
|  | odstęp od zakłóceń –40 dB – odbiornik system analogowy, |
| Anteny samochodowe |
|  | antena GPS z przewodem o długości min. 5 m zakończonym złączem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu |
| Środowisko i klimatyczne warunki pracy |
|  | zakres temperatury pracy od –20ºC do +55ºC, |
|  | klasa ochrony obudowy przez wnikaniem pyłu i wody, wg normy EN 60529: IP 54. |
|  | Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -300 do +600C |
| Wymagania uzupełniające |
|  | parametry radiowe, których nie wyszczególniono w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z odpowiednimi normami: odnośnie parametrów systemu analogowego z ETSI EN 300 086, odnośnie parametrów systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300 113 |
|  | charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej stacji pod względem emisyjności i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5 |
|  | pod względem bezpieczeństwa użytkowania radiotelefon oraz jego wyposażenie dodatkowe muszą być zgodne wymaganiami określonymi w normie EN 60950-1 |
|  | Obudowa radiotelefonu koloru czarnego (nie uwzględniająca radiatora) |
|  | W ramach dostarczonego rozwiązania wymagana jest możliwość przesyłania informacji lokalizacyjnych GPS do zewnętrznego systemu lokalizacyjnego – dostarczenie systemu lokalizacyjnego nie jest wymagane w ramach Umowy. Wykonawca musi zagwarantować współpracę zaoferowanych radiotelefonów z trzema aktualnie używanymi systemami dyspozytorskimi firm: TRX Novatel, Elvys w zakresie danych GPS użytkowanymi w Garnizonie Śląskim. |
|  | W ramach dostarczonego rozwiązania wymagana jest możliwość przesyłania wiadomości tekstowych do/z zewnętrznego systemu teleinformatycznego /oprogramowania – dostarczenie tego systemu/oprogramowania nie jest wymagane w ramach Umowy. Wykonawca w ofercie musi zagwarantować współpracę zaoferowanych radiotelefonów z używanymi systemami dyspozytorskimi firm: TRX Novatel, Elvys w zakresie przesyłania i odbierania wiadomości tekstowych. |
|  | Możliwość rozdzielenia panelu przedniego i zastosowania systemu zdalnego sterowania odbywającego się po strukturze IP dla odległości nie mniejszej niż 200 m. System zdalnego sterowania musi umożliwiać korzystanie z pełnej funkcjonalności radiotelefonu. |
| Ukompletowanie radiotelefonu przewoźnego |  |
|  | Radiotelefon |  |
|  | Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT |  |
|  | Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający o długości min. 3 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie) |  |
|  | Anteny samochodowe zgodnie z wymaganiami |  |
|  | Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim |  |
|  | Deklaracja zgodności CE – Conformité Européenne w j. polskim lub jej tłumaczenie na j. polski wraz z deklaracją źródłową |  |