| Lp | Nazwa asortymentu | Jm. | ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (3x6) | Producent | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | SZAFA METALOWA AKTOWA Z 1 SKARBCEM klasa S1 WYMIARY:wys. 1950mm-1990mm, szer. Od 800-850mm, gł. od 430-450mm, Opis: dwudrzwiowa, zamykana atestowanym zamkiem kluczowym z dwoma kluczami: na całej szerokości szafy skarbczyk dwukomorowy, dwoje drzwi zamykane odrębnie zamkiem patentowym, pod skarbczykiem trzy przesuwne półki z możliwością regulacji ich wysokości: wyposażona w kołki do plombowania, miseczkę do plombowania pieczęci, malowana proszkowo. Szafa klasy S1 do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą „poufne”. kolor popiel | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 2 | SZAFA METALOWA DWUDRZWIOWA NA BROŃ KRÓTKĄ klasa A wymiary: szer. 1000 mm głęb. 450 mm, wys. 1800 mm OPIS: Szafa musi posiadać Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, kwalifikowane jako szafy metalowe do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „POUFNE”, przystosowana na drzwi wielowarstwowe, korpus jednopłaszczowy, pewne ryglowanie drzwi - baskwilowe na 3 krawędziach, otwory montażowe, zawiasy wewnętrzne, standardowo wyposażone w system do plombowania (kołki + miseczka), szafa wyposażona w zamek mechaniczny kluczowy w kl.A (wielozastawkowy z możliwością wyjęcia klucza tylko w pozycji zamkniętej) + zamek klamka, szafa musi posiadać 4 przestawne półki. Kolor: popiel Materiał poglądowy: | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | SZAFA METALOWA JEDNODRZWIOWA NA BROŃ DŁUGĄ KL. S1 WYMIARY: szer. 600 mm głęb. 450 mm, wys. 1500 mm OPIS: drzwi skrzydłowe (x1), prawe, zawiasy wewnętrzne, ze skarbczykiem, przystosowana na 8 szt. broni długiej, szafa do przechowywania broni spełniające wymagania klasa S1. Klasa S1 według normy PN-EN 14450, szafa musi posiadać trzymacz broni, opaska wyciorów, wieszak wyciorów, wykładzina dna, szafa zabezpieczone zamkiem, który spełnia wymagania klasy A określone w Polskiej Normie PN-EN 1300, drzwi skrzydłowe (x1), prawe, zawiasy wewnętrzne, ze skarbczykiem, przystosowana na 8 szt. broni długiej, szafa ma być wyposażona w uchwyty do plombowania. Kolor: popiel Materiał poglądowy: | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4 | SZAFA METALOWA na pojemniki na klucze wymiary: szer. 420 mm głęb. 200 mm, wys. 840 mm OPIS: Szafka na 50 pojemników plombowanych na klucze 60x140x60 mm, wisząca szafka metalowa, w tylnej ścianie 4 otwory do mocowania, w zestawie elementy mocujące, szafka zamykana na zamek bębenkowy, 2 klucze w komplecie, szafka plombowana za pomocą referentki. szafka zamykana jednym frontem, wykonana z blachy o grubości 1,5 mm. W komplecie pojemniki na klucze. Kolor: popiel Materiał poglądowy: | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | SZAFA METALOWA AKTOWA wymiary: wysokość 1900 mm-1990mm, szerokość 1000 mm-1100mm, głębokość 400mm-450 mm Opis: Szafa do przechowywania dokumentów jawnych, wyposażona w 4 półki przestawne co 25 mm (regulacja skokowa) , posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu (zawiasy schowane), uchwyt drzwiowy z zamkiem ryglującym w 2 punktach ( gór i dół drzwi). Maksymalne obciążenie półki min. 60 kg MATERIAŁ: wieniec szafy z blachy stalowej o grubości 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej. Malowana proszkowo. Kolor popiel | szt. | 52 |  |  |  |  |
| 6 | REGAŁ MAGAZYNOWY METALOWY wymiary: zewnętrzne regału: szer. 950 -1000 mm, gł. 430-500 mm, wys.2400 -2500 mm Opis: Regał metalowy uniwersalny z atestem PZH oraz atestem higienicznym HK/W/0370/02/2011 w zakresie malowania farbami i atest wytrzymałościowy - obciążenie. Cztery kątowniki (słupki) wzmocnione wykończone stopką szer. 30 mm x 30 mm, 5 półek utrzymujących obciążenie min. 120 do 150 kg każda; całkowite obciążenie regału 1000 - 1250 kg półki wyposażone w ograniczniki boczne i tylne ( 5 kpl po jednym do każdej z półki), możliwość regulacji zawieszenia wysokości każdej półki; kolor: popiel | szt. | 96 |  |  |  |  |
| 7 | STÓŁ METALOWY Z DWOMA KRZESŁAMI wymiary stołu: długość 1200mm, szerokość 600mm, wysokość 750 mm – możliwość przymocowania do podłogi, krzesła wykonane z tworzywa odpornego na uszkodzenia i łatwego w utrzymaniu czystości -możliwość przymocowania do podłogi Materiał poglądowy : | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 8 | STOJAK NA BROŃ KRÓTKĄ Stojak modułowy do broni krótkiej na pistolety typu Walther P-99 oraz Glock 17/19, o wym. wys. 190mm-192mm, szer. 240mm-242mm gł 60mm-62mm. Materiał poglądowy: | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 9 | WIESZAK STOJĄCY (UBRANIOWY) Opis: wykonany z metalowej rury malowanej proszkowo, 8 ramion rozmieszczonych na rożnych wysokościach, dł. ramion max 200mm, min dł. ramion n80mm, na wysokości 1/3 od dołu uchwyt do umieszczenia parasoli, u dołu pojemnik na spływającą wodę, stabilna podstawa z 4 nogami kolor – czarny | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Cena ofertowa : suma pozycji kolumny nr 6: ………………… zł brutto |

..................………………….............................…

pieczęć i podpis lub czytelny osoby uprawnionej

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy