| MEBLE DREWNIANE Meble muszą być zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości |
| --- |
| Symbol: wymiary KW-D/B1/2: dł. 1400 mm, szer. 700 mm, wys. 750 mm | BIURKO PROSTE |
| kolor: klon naturalny kolor: grusza polna/calvados kolor: dąb jasny/sonoma |

zdjęcie przykładowe

- biurko z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych ( z zabezpieczeniem z tyłu przed wypadaniem klawiatury) na całej długości biurka,

- blat biurka wykonany z płyty wiórowej, laminowanej o grubości min. 25 mm z obrzeżem PCV grubości 2 mm (w kolorze blatu),

- nogi biurka wyposażone od spodu w plastikowe stopki,

- w blacie znajduje się przelot kablowy średnicy 60 mm, który posiada estetyczną zaślepkę 
w kolorze biurka (szczegółowe uzgodnienia w zakresie utworzenia przelotu kablowego                        i jego usytuowania będą ustalane przed realizacją),

- przesłona czołowa o wysokości 35cm, montowana pod blatem do obu boków,

- nogi i przesłona wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej (w kolorze biurka) o grubości min 18mm,  z obrzeżem PCV 
w kolorze biurka .

| MEBLE DREWNIANE |
| --- |
| Symbol: wymiary: KW-D/B2 dł. 1400 mm, szer. 600 mm, wys. 750 mm | BIURKO z szafką - prawe/lewe |
| kolor: klon naturalny kolor: grusza polna/calvados kolor: dąb jasny/sonoma |

zdjęcie przykładowe-biurko z szafką lewe

- biurko z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych z zabezpieczeniem z tyłu przed wypadaniem klawiatury,

- UWAGA: z prawej lub lewej  strony szafka z półką (jak na zdjęciu)
– zamykane zamkiem z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie , szuflady na prowadnicach rolkowych ,

- uchwyty metalowe - satyna ; nad szufladami  lub szafką zamykaną przerwa,

- tył biurka zabudowany od góry ku dołowi płytą o długości 400 mm (pozostała część niezabudowana),

- blat biurka wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 28 mm z obrzeżem PCV grubości 
2 mm (w kolorze płyty), a nogi oraz osłona przednia wykonane zostały z płyty gr. 18 mm 
z obrzeżem PCV w kolorze biurka o gr. 2 mm. W blacie znajduje się przelot kablowy średnicy 60 mm, który posiada estetyczną zaślepkę w kolorze biurka (szczegółowe uzgodnienia w zakresie utworzenia przelotu kablowego i jego usytuowania będą ustalane przed realizacją),

| MEBLE DREWNIANE |
| --- |
| Symbol: KW-D/B2/3 dł. 1400 mm, szer. 700 mm, wys. 750 mm | BIURKO z szufladami - prawe/lewe |
| kolor: klon naturalny kolor: grusza polna/calvados kolor: dąb jasny/sonoma |

zdjęcie przykładowe-biurko z szufladami prawe

- biurko z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych z zabezpieczeniem z tyłu przed wypadaniem klawiatury,

- UWAGA: z prawej lub lewej  strony szafka z trzema szufladami (jak na zdjęciu)  
– zamykane zamkiem centralnym z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie , szuflady na prowadnicach rolkowych ;  nad szufladami przerwa,

- uchwyty metalowe- satyna ; nad szufladami  lub szafką zamykaną przerwa,

- tył biurka zabudowany od góry ku dołowi płytą o długości 400 mm (pozostała część niezabudowana),

- blat biurka wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 28 mm z obrzeżem PCV grubości 2 mm (w kolorze płyty), a nogi oraz osłona przednia wykonane zostały z płyty                   gr. 18 mm z obrzeżem PCV w kolorze biurka o gr. 2 mm. W blacie znajduje się przelot kablowy średnicy 60 mm, który posiada estetyczną zaślepkę w kolorze biurka (szczegółowe uzgodnienia w zakresie utworzenia przelotu kablowego i jego usytuowania będą ustalane przed realizacją)

| MEBLE DREWNIANE |
| --- |
| Symbol:KW-D-KM1 Wymiary: szer. 440 mm, gł. 600 mm, wys. 600-650 mm (z 4 kółkami) | KONTENER mobilny do biurka |
| kolor: klon naturalny kolor: grusza polna/calvados kolor: dąb jasny/sonoma |

zdjęcie przykładowe

- kontener mobilny z 3  wysuwanymi szufladami na dokumenty formatu A4,

- kontener  posiada  blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie,

- zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie - wymagany jest klucz łamany,

- blat kontenera wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 28 mm z obrzeżem PCV grubości 
2 mm (w kolorze płyty),

- całość wykonana z płyty laminowanej gr. 18 mm,

- kontener powinien swobodnie mieścić się pod biurkiem pracowniczym lub przystawką do biurka,

- uchwyty metalowe-satyna

| MEBLE DREWNIANE |
| --- |
| Symbol:wymiary: KW-D-S2 wys. 2000 mm, szer. 850 mm , gł. 550 mm KW-D-S2/1: wys. 2000 mm, szer. 1000 mm , gł. 550 mm | SZAFA UBRANIOWA |
| kolor: klon naturalny kolor: grusza polna/calvados kolor: dąb jasny/sonoma |

zdjęcie przykładowe

- szafa dwudrzwiowa, dwukomorowa, w górnej części półka stała  na wysokości 1550 mm, pod nią - lewa komora o szer. 300 mm podzielna na 4 półki z możliwością regulacji ich wysokości (min. 2 pozycje od środkowego położenia),

- prawa komora o szer. 500 mm na całej szerokości komory szafy drążek metalowy na wieszaki ubraniowe,

- szafa zamykana zamkiem z kluczykiem metalowym (łamanym) z materiału odpornego na wyginanie,

- plecy wykonane z płyty grubości min. 3 mm w kolorze białym,

- szafa wykonana z płyty laminowanej o grubości 18mm, spełniającej normy klasy higieniczności E-1,

- uchwyty metalowe (satyna),

- stopki poziomujące.

| MEBLE DREWNIANE |
| --- |
| Symbol: wymiary: KW-D-S4: wys. 2000 mm, szer. 800 mm, gł. 550 mm | SZAFA kancelaryjna |
| kolor: klon naturalny kolor: grusza polna/calvados kolor: dąb jasny/sonoma |

zdjęcie przykładowe

- szafa dwudrzwiowa, jednokomorowa, półki 5 szt (6 komór) z możliwością regulacji na dowolnej wysokości - środkowa półka stała,

- krawędzie boków oraz krawędzie frontów szaf brzegowane taśmą PCV 2 mm,

- zamykana zamkiem z kluczykiem metalowym (łamanym) odpornym na wyginanie,

- plecy wykonane z płyty grubości  min. 3 mm w kolorze frontu,

- szafa wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm, spełniającej normy higieniczności klasy E1, uchwyty metalowe (satyna),

- stopki poziomujące.

| MEBLE DREWNIANE |
| --- |
| Symbol:wymiary: KW-D-S6: wys. 600mm, szer. 800mm, gł. 300mm | SZAFKA kuchenna wisząca |
| kolor: klon naturalny kolor: grusza polna/calvados kolor: dąb jasny/sonoma |

zdjęcie przykładowe

- dwudrzwiowa, jednokomorowa, w środku z 2 półkami z możliwością regulacji ich wysokości,

- wykonana z płyty laminowanej gr. 18mm, brzegowana taśmą PCV 2mm,

- zamykana na zatrzaski magnetyczne, przystosowana do zawieszenia na ścianie,

- plecy wykonane z płyty grubości min. 3 mm w kolorze białym; szafa wykonana z płyty laminowanej grubości 18 mm,

- uchwyty metalowe (satyna)

| MEBLE DREWNIANE |
| --- |
| Symbol:KW-D-S7 Wymiary: wys. 850 mm , szer.800 mm,, gł. 550 mm | SZAFKA kuchenna stojąca ze zlewozmywakiem |
| kolor: klon naturalny kolor: grusza polna/calvados kolor: dąb jasny/sonoma |

zdjęcie przykładowe

- obudowa zlewozmywaka: szafka  dwudrzwiowa,wykonana z płyty wiórowej laminowanej 
o grubości 18mm, brzegowana taśmą PCV grubości 0,6m,

- w środku z  półką z możliwością regulacji jej wysokości,

- szafka wraz ze zlewozmywakiem jednokomorowym  z ociekaczem, prostokątnym,

ze stali nierdzewnej gładkiej, bez wejścia na baterię, typu nakładanego, matowego o barwie srebrnej,

- uchwyty szafki: metalowe (satyna)

- uwaga: umiejscowienie ociekacza do ustalenia z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji zamówienia

- stopki poziomujące

| MEBLE DREWNIANE |
| --- |
| Symbol:wymiary: KW-D-S8: wys. 850 mm, szer.800 mm,, gł. 550 mm | SZAFKA gospodarcza |
| kolor: klon naturalny kolor: grusza polna/calvados kolor: dąb jasny/sonoma |

zdjęcie przykładowe

- dwudrzwiowa, jednokomorowa, w środku z 1 półką z możliwością regulacji jej wysokości,

- wykonana z płyty laminowanej gr.18mm, brzegowana taśmą PCV 2mm,

- blat szafki gr. min. 28 mm, brzegowana taśmą PCV 2mm,

- plecy wykonane z płyty grubości min. 3 mm w kolorze białym; szafa wykonana z płyty laminowanej grubości 18 mm,

- zamykana na zatrzaski magnetyczne,

- uchwyty szafki:metalowe (satyna)

| MEBLE DREWNIANE |
| --- |
| Symbol:KW-D-S9 40 przegródek | SZAFKA wisząca na notatniki służbowe A4 |
| kolor: klon naturalny kolor: grusza polna/calvados kolor: dąb jasny/sonoma |

zdjęcie przykładowe

- szafka na całej swojej szerokości poprzedzielana przegródkami ze sklejki składająca się
z 10 rzędów po 4 przegródki,

- każda przegródka o wymiarach:  wys 60 mm szer 250 mm gł 330 mm; 
tak aby swobodnie zmieściły się notatniki formatu A4,

- poniżej każdego rzędu przegródek zamontowana listwa z przezroczystego tworzywa typu pleksi,

- listwa wysokości 30 – 40 mm i długości- całej szafki. Listw ma być  -tyle co rzędów szafki. Listwy te mają służyć do umieszczenia za nimi fiszek z imieniem i nazwiskiem,

- całość szafki wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm,

- w tylnej części szafki zamontowane plecy z płyty o grubości 3 mm w kolorze białym oraz uchwyty do jej zawieszenia. Szafka powinna posiadać system montażowy, w tym haki 
i dyble służące do jej zawieszenia.

| MEBLE DREWNIANE |
| --- |
| Symbol:KW-D-S10 WYMIARY: wys. 1140mm, szer. 1200mm, gł.420mm | SZAFKA aktowa |
| kolor: klon naturalny kolor: grusza polna/calvados kolor: dąb jasny/sonoma |

zdjęcie przykładowe

- wykonana z płyty wiórowej o grubości  18mm,

- płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości,

- plecy tylne szafki wykonane z płyty o grubości 3 mm, w kolorze korpusu,

- przegroda pionowa konstrukcyjna zapewniająca stabilność korpusu,

- uchwyty satynowe ,

- wyposażona w cztery półki płytowe o grubości min.18mm, zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafki,

- szafka zamykana zamkiem z kluczykiem metalowym (łamanym) z materiału odpornego na wyginanie

| MEBLE DREWNIANE |
| --- |
| Symbol:wymiary: KW-D-R1: wys. 2000 mm,szer.800 mm, gł. 400mm- 5 półek | REGAŁ |
| kolor: klon naturalny kolor: grusza polna/calvados kolor: dąb jasny/sonoma |

zdjęcie przykładowe

- półki 5 szt (6 komór), z możliwością regulacji na dowolnej wysokości,

- krawędzie boków oraz krawędzie frontów szaf brzegowane taśmą PCV 2 mm, plecy wykonane z płyty grubości  min. 3 mm w kolorze półek,

- regał wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm, spełniającej normy higieniczności klasy E1,

- półki o podwyższonej wytrzymałości na obciążenie,

- półki mocowane są za pomocą złącz zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem.

| MEBLE DREWNIANE |
| --- |
| Symbol: KW-D-P1 WYMIAR: promień 700 mm | Przystawka |
| kolor: klon naturalny kolor: grusza polna/calvados kolor: dąb jasny/sonoma |

zdjęcie przykładowe

- kształt 1/4 koła ,

- przystawka z systemem mocowania z możliwością ustawienia z dowolnej strony biurka,

- wykonana z płyty laminowanej gr. 28 mm, brzegowana taśmą PCV 2 mm,  z kompletem elementów metalowych niezbędnych do połączenia z biurkiem,

- podstawa: noga metalowa chromowana z regulacją wysokości,

| MEBLE DREWNIANE |
| --- |
| Symbol: wymiary: KW-D-ST1 dł. 1400mm, szer.800mm, wys.750mm KW-D-ST1/1 dł.1000mm, szer.700mm, wys. 750mm | Stół |
| kolor: klon naturalny kolor: grusza polna/calvados kolor: dąb jasny/sonoma |

zdjęcie przykładowe

- blat o grubości 36 mm wykonany z płyty laminowanej zakończony obrzeżem z PCV 
o grubości 2 mm w kolorze stołu.

- stół posiadający 4 metalowe nogi chromowane z regulacją wysokości,

| MEBLE DREWNIANE |
| --- |
| Symbol: wymiary: KW-D-ST2/1 dł. 800mm, szer.800mm, wys. 410mm | Stół okolicznościowy |
| kolor: klon naturalny kolor: grusza polna/calvados kolor: dąb jasny/sonoma |

zdjęcie przykładowe

- blat z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min. 25 mm,

- wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 2mm w kolorze płyty,

- krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm,

- blat umieszczony na  płozie aluminiowej malowanej proszkowo na kolor szary,

| MEBLE DREWNIANE |
| --- |
| Symbol: wymiary: KW-D-ST4:dł.2000 mm, szer.800 mm, wys. 750 mm KW-D-ST4/1:dł.1600 mm, szer.800 mm, wys. 750 mm | Stół do sali konferencyjnej |
| kolor: klon naturalny kolor: grusza polna/calvados kolor: dąb jasny/sonoma |

zdjęcie przykładowe

- blat stołu o grubości 36 mm wykonany z płyty laminowanej zakończony obrzeżem z PCV 
o grubości 2 mm  w kolorze stołu,

- blat umieszczony na stelażu metalowym zapewniającym stabilność konstrukcji,

- stół posiadający nogi metalowe (np. chrom) z regulacją wysokości,

- w blacie ewentualnie  przelot kablowy średnicy 60 mm, zabezpieczony estetyczną zaślepką (szczegółowe uzgodnienia w zakresie utworzenia przelotu kablowego i jego usytuowania będą ustalane przed realizacją)