ZP2380-433-225/08									Zał.nr 1 do Siwz

1. Urządzenie video rejestratora bez przyrządu do bezpośredniego pomiaru rzeczywistej prędkości

pojazdu rejestrowanego musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne

1 Zapewniać ciągłą rejestrację zdarzeń w ruchu drogowym oraz dynamiczną kontrolę prędkości, jak również ciągłą rejestrację przy okazywaniu przebiegu wykroczenia.

2 W skład zestawu wchodzi:

a) rejestrator;

b)  2 kamery (tył pojazdu i  na przód pojazdu)

c) pulpit sterowniczy;

d) monitor;

e) dwa wymienne dyski twarde;

f) komplet okablowania do prawidłowego funkcjonowania zestawu.

3 Możliwość zainstalowania w różnych markach samochodów osobowych i zasilania z instalacji

elektrycznej pojazdu 12V prądu stałego, minus na masie.

4 Posiadać dokładność pomiaru w zakresie do 100 km/h +/-3 km/h, ponad 100 km/h +/-3% wartości

mierzonej prędkości.

5 Pomiar prędkości będzie wykonywany od co najmniej 10 km/h do co najmniej 250 km/h.

6 Posiadać możliwość ręcznej, łatwej i płynnej regulacji położenia kamery, z możliwością zablokowania ustawionej pozycji kamery.

7 Rejestrować dźwięki z wnętrza kabiny pojazdu.

8 Posiadać możliwość podłączenia dodatkowego mikrofonu bezprzewodowego.

9 Zastosowana kamera musi posiadać następujące parametry:

a) rejestrować obraz z kabiny pojazdu;

b) generować barwny sygnał w systemie PAL;

c) obiektyw o jasności nie mniejszej niż 1 : 1,4 z automatyką przesłony;

d) wyłączenie automatyki naświetlania;

e) automatyczne i ręczne ustawianie ostrości;

f) zoom optyczny nie mniejszy niż 26x;

g) korekcja balansu bieli;

h) czułość kamery nie większa niż 0,5 luksa;

i) możliwość rejestracji w podczerwieni;

j) stabilizacja obrazu;

k) wielkość matrycy nie mniejsza niż 440000 pikseli;

l) gabaryty kamery nie mogą być większe niż 80 x 80 x 140 mm;

m) zasilanie z urządzenia wchodzącego w skład video rejestratora;

n) funkcja „anty oślepianie”.

10 Obraz widziany przez kamerę musi być widoczny na ekranie monitora podglądu zamontowanego wewnątrz pojazdu.

11 Monitor kolorowy musi posiadać następujące parametry:

a) przekątna ekranu nie mniejsza niż 7 cali i nie większa niż 9 cali;

b) ręczna regulacja parametrów wyświetlania monitora (jasności, kontrastu i nasycenia barw);

c) regulacja położenia w osi poziomej i pionowej.

12 Urządzenie musi posiadać możliwość utrwalenia w treści obrazu następujących danych:

a) data i czas;

b) tryb pomiaru;

c) nazwa i numer urządzenia pomiarowego;

d) licznik drogi;

e) licznik klatek;

f) współczynnik zoom;

g) prędkość własna;

h) tryb pracy rejestratora;

i) ilość impulsów;

j) nazwa użytkownika;

k) czas rozpoczęcia pomiaru;

l) czas trwania pomiaru;

ł) dystans pomiaru;

m) prędkość rejestrowanego pojazdu;

n) informacja o poziomie zapełnienia dysku twardego.

13 Zakończenie pomiaru prędkości musi być sygnalizowane krótkim sygnałem dźwiękowym.

14  Dystans dokonywania pomiaru wykroczenia po przejechaniu 200m z możliwością dokonywania zmiany pomiaru wykroczenia na mniejszą  niż 200m  przez policjanta obsługującego urządzenie.

15 Obraz musi być rejestrowany w postaci cyfrowej; w formie ciągłej nie mniej niż 25 klatek na sekundę – przy pomiarach prędkości, pozostałe wydarzenia składające się na przebieg służby mogą

być rejestrowane z prędkością mniejszą niż 25 klatek na sekundę, jednak nie mniejszą niż 3 klatki

na sekundę. Przeglądanie zapisów ma umożliwiać wyszukiwanie rejestrów według daty i czasu

nagrania.

16 Posiadać możliwość odtwarzania z jednoczesną możliwością nagrywania.

17 Obraz musi być rejestrowany na wymiennym twardym dysku o pojemności umożliwiającej

min. 480 godzi. (2 zmiany x 8 h x 30 dni) ciągłego zapisu. Rejestracja i archiwizacja następuje

w formacie specyficznym dla urządzenia. Informacje zapisane na dyskach wymiennych mogą być

odczytane tylko za pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta urządzenia.

18 Z każdym video rejestratorem muszą być dostarczone 2 dyski wymienne o tych samych parametrach technicznych określonych w pkt. 16.

19 Czas kopiowania całego zapisanego dysku nie może być dłuższy niż 2 godziny.

20 Obsługa urządzenia za pomocą mobilnego pulpitu sterowniczego mocowanego wewnątrz pojazdu z oznakowaniem w języku polskim lub w postaci łatwo rozpoznawalnych znaków – piktogramów. Przez mobilność rozumie się możliwość przenoszenia pulpitu sterowniczego wewnątrz pojazdu. Przyciski muszą być podświetlone i umożliwiające odczytywanie oznaczeń przycisków.

21 Pulpit musi posiadać następujące funkcje:

a) rozpoczęcia i zakończenia pomiaru;

b) wybór rejestracji kamery przód/tył;

c) zapis;

d) stop;

e) odtwarzanie;

f) odtwarzanie zwolnione;

g) odtwarzanie po klatkowe;

h) pauza;

i) przewijanie w tył i w przód;

j) przewijanie z podglądem w tył i w przód;

k) manualne nastawienie ostrości;

l) dokonywanie zbliżeń i oddaleń (zoom);

m) automatyczne ustawienie ostrości;

n) możliwość  łatwej zmiany obrazu z kamery przód - tył.

22 Urządzenie musi posiadać oprogramowanie i komendy w języku polskim. Licencja na oprogramowanie powinna być na czas nieokreślony wraz z aktualizacjami.

23 Musi mieć budowlę modułową oraz  musi mieć możliwość rozbudowy o przyrząd do bezpośredniego pomiaru rzeczywistej prędkości pojazdu rejestrowanego, bez wymiany zamontowanych już podzespołów.

24 Zakres temperatur pracy (-10°C -+50°C) i przechowywania (-30°C -+70°C) nie może ujemnie wpływać na prawidłowe funkcjonowanie określone w wymaganiach technicznych dla video rejestratora.

25 Do każdego urządzenia dostarczona będzie instrukcja obsługi w języku polskim, w formie pisemnej oraz na przenośnym nośniku informatycznym.

Gwarancja minimum 24 miesiące na wszystkie  elementy zestawu video rejestratora.

II. Wymagania techniczne dla urządzenia do wizualizacji i archiwizacji.

1)Urządzenie stacjonarne bądź przenośne z   możliwością archiwizacji wybranych fragmentów oraz całości materiału zapisanego na twardym dysku rejestratora.

2) Musi zapewniać przygotowanie materiału dowodowego w sposób uniemożliwiający integrację

w zarejestrowanym materiale.

3) Urządzenie musi posiadać monitor umożliwiający prezentację materiału video.

4) W przypadku konieczności dostarczenia oprogramowania, konieczne jest dostarczenie licencji na czas nieokreślony. Oprogramowanie musi być obsługiwane w języku polskim.

5) Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia twardego dysku rejestratora opisanego w rozdziale 1 pkt. 16 .

6) Musi umożliwiać zgranie wybranych fragmentów zarejestrowanych obrazów na nośnik DVD.

7) Oprogramowanie musi zapewnić odczyt sekwencji zapisanych danych z możliwością spowolnienia obrazu.

III Wymagania dotyczące sposobu montażu video rejestratora w pojeździe.

1) Kamery będą zamontowane wewnątrz pojazdu w sposób eliminujący drgania przenoszone przez nadwozie pojazdu  oraz odbicie obrazu od wewnętrznej powierzchni szyby czołowej oraz tylnej :

- przednia kamera w górnej części podszybia szyby czołowej

- kamera tylna  na tylnej półce z prawej strony w prawym dolnym rogu

2) Monitor będzie zamontowany w środkowej części konsoli deski rozdzielczej w miejscu wskazanym przez zamawiającego ( w przypadku pojazdu marki opel Vectra w miejscu zabudowy radia , natomiast radio przeniesione do schowka).

3) Pulpit sterowniczy będzie umieszczony w miejscu umożliwiającym obsługę przez kierowcę i pasażera.

4) Elementy wchodzące w skład zestawu będą umieszczone w miejscach wskazanych przez

Zamawiającego, w uzgodnieniu z Wykonawcą i dostawcą pojazdów.

5) Montaż elementów wymienionych w ppkt. 1) – 4) nie może naruszać postanowień art. 66 ust. 4 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. – Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn.zm.).

6) Montaż video rejestratora musi zapewniać poprawną współpracę z wyposażeniem wersji bazowej pojazdu i nie może stwarzać zagrożenia pożarowego,  powodować zaburzeń elektromagnetycznych oraz zakłóceń radio telefonów zamontowanych w pojeździe.

7) Wszystkie kable muszą znajdować się w osłonce czarnej lub szarej. Wszystkie kable ułożone później  należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu dodatkowych kabli należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia kabla zgodny z wymaganiami producenta.

8) Wszystkie kable należy ułożyć w sposób stały i zapobiegający wibracji. Kable ułożone w sposób

widoczny należy umocować starannie. Wiązanie kabli za pomocą taśmy klejącej jest niedopuszczalne.

Należy zastosować w tym celu plastikowe kostki do łączenia kabli, które podczas zwarcia instalacji

nie stopią się. Podczas układania kabli na poziomie podłogi lub pod progiem, należy przykryć kable

specjalną osłona przed uszkodzeniami mechanicznymi i stosowanymi zwykle w takich miejscach

pokryciami ochronnymi. Miedzy punktami przyłączy i mocowań musi być przewidziany o dostatecznej długości luźny kabel jako zapas.

9) Do przyłączenia kabli należy używać odpowiednich tulejek do kabli. Końce żył kabli muszą

być zabezpieczone mufami do zabezpieczenia końcówek żył.

10) W przypadku zmian kierunku kabla przez i za łukiem należy przymocować uchwyty kablowe. Jeśli kabel prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego. Wymaganą wielkość należy dopasować do różnej liczby i grubości układanych kabli.

11) Prowadnice do kabli: otwory i przewierty w blasze należy wygładzić, pokryć środkami

przeciwkorozyjnymi, a następnie zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

12) Śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego

zagrożenia skaleczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. Części obciążone

mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek

w wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkie śruby mocujące i nakrętki muszą być łatwo dostępne, aby zapewnić możliwość szybkiego demontażu elementów przymocowanych przy pomocy śrub i uchwytów.

W razie potrzeby należy użyć śrub z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem, aby uniknąć zranień.

13) Wtyczki i gniazdka należy zamontować zgodnie z podanymi przez producenta urządzeń wskazówkami dotyczącymi montażu i łączenia.

14) Wszystkie elementy video rejestratora należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

15) Urządzenia powinny być zamontowane w sposób estetyczny.

16) Montaż video rejestratora nie może powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji pojazdów.

IV. Wymagania dotyczące legalizacji.

Zamontowane w pojeździe urządzenia rejestrujące zachowania kierowców muszą posiadać zgodnie

z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (j.t. – Dz. U. z 2004 r., Nr 243, poz. 2441 ze zmianami)oraz rozporządzeniami wykonawczymi do niej:

a)decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar dotyczącą zatwierdzenia typu oferowanego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdu;

b)świadectwo pierwotnej legalizacji, dostarczane na etapie odbioru ilościowo-jakościowego.

5. Warunki gwarancji:

Gwarancja na wszystkie elementy zestawu video rejestratora oraz montaż musi wynosić minimum 24 miesiące, jednak w przypadku urządzeń nie może być krótsza niż gwarancja producenta.