Załącznik nr 2 do SIWZ

ZP-2380-512-42/2008

WYMAGANIA TAKTYCZNO–TECHNICZNE

SAMOCHODU OSOBOWEGO O PODWYZSZONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH

- WYMAGANIA OGÓLNE.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno – techniczne dla samochodu osobowego o podwyższonych parametrach technicznych.

- Kryptonim pojazdu.

Przyjmuje się robocze oznaczenie pojazdu „ONB”.

- Warunki eksploatacji pojazdu „ONB”.

Pojazd będzie:

- użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej;

- jeździł po drogach utwardzonych i gruntowych;

- przechowywany na wolnym powietrzu;

- myty w myjni automatycznej szczotkowej.

4.Wymagania formalne dla pojazdu „ONB”.

- Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 66 ust.7 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., Nr 98 poz. 602,

2)   Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 05.108.908. z późn. zm.).

- W książce gwarancyjnej pojazdu należy wprowadzić zapis, że zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji technicznych w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych,

- instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

- innego sprzętu służbowego.

# II.     WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU „ONB”

  - Pojazd musi spełniać:

- Nadwozie:

  - Pojazd kategorii M 1, rodzaj nadwozia sedan (AA) lub liftback (AB)

b)   Rozstaw osi min. 2700 mm.,

- Pojemność bagażnika min. 480 dm3.

- Pojazd musi być przystosowany do przewozu pięciu osób ( kierowca plus czterech pasażerów)

- Para drzwi bocznych skrzydłowych – po obu stronach pojazdu .

- Silnik i układ zasilania:

  - Wysokoprężny, 4-suwowy spełniający, co najmniej normę emisji spalin EURO 4.

  - Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 900 cm3,

  - Moc silnika nie mniejsza niż 103 kW,

  - Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 300 Nm,

- Układ hamowania.

a)  Wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół min. ABS

b)  Wyposażony w system stabilizacji toru jazdy (ESP) bądź równoważny.

- Układ kierowniczy.

a) Wspomaganie układu kierowniczego.

- Przenoszenie napędu.

a)  Napęd na oś przednią,

b) Skrzynia biegów mechaniczna (manualna) w pełni synchronizowana, wyposażona w  6 biegów do przodu,

- Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 190 km/h.

6)    Bezpieczeństwo.

a) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli przednich,

b)   Poduszki bezpieczeństwa gazowe - co najmniej 6 szt.

7)    Tarcze kół.

a) Tarcze kół ze stopów lekkich z ogumieniem letnim (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) - szt. 5,

b) Tarcze kół stalowe z ogumieniem zimowym (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) - szt. 5, kołpaki do kół zimowych szt 4.

- Opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 12 miesięcy.

- Opony letnie muszą posiadać indeks prędkości zgodny z prędkością maksymalną pojazdu.

- Opony zimowe muszą posiadać indeks prędkości zgodny z prędkością maksymalną pojazdu. W przypadku prędkości maksymalnej wyższej niż 240 km/h wymagamy opon z indeksem „V” do 240 km/h.

8)    Oświetlenie dodatkowe pojazdu:

a) Światła przeciwmgłowe przednie ,

9)     Wyposażenie elektryczne i elektroniczne.

  - Akumulator o pojemności min. 70 Ah.

10)    Wyposażenie dodatkowe:

a)   Centralny zamek z pilotem.

  - Autoalarm wyposażony, w co najmniej jedną blokadę uruchomienia silnika, co najmniej jeden czujnik ochrony wnętrza, wyłącznik/tryb serwisowy. Sterowanie pilotem. Syrena urządzenia musi mieć własne zasilanie.

  - Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych,

  - Lusterka elektrycznie regulowane i podgrzewane,

  - Czujnik cofania z sygnalizatorem,

f)   Radioodbiornik , instalacja radiowa wyposażona w co najmniej 6 głośników i antenę,

g)  Klimatyzacja automatyczna,

h) Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP,

i)  Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej: rękawice lateksowe - 3 pary, nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka, opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 sztuk), bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk, bandaże elastyczne 3 m x 15 cm - 2 sztuki, woda utleniona (100 ml) - 1 flakon, folia termoizolacyjna - 1 sztuka, opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki, rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania)- 1 sztuka, preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka.

j) Linka holownicza z zaczepami holowniczymi zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami) dostosowana do masy pojazdy,

k)  Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ,

l)   dwa noże do cięcia pasów bezpieczeństwa: 1 szt. mocowany w zasięgu ręki kierowcy i 1 szt w zasięgu ręki dysponenta ,

m)  Komplet dywaników gumowych,( przód , tył, mata bagażnika)

n)   Siatka elastyczna do unieruchamiania przewożonych przedmiotów w bagażniku.

o) Dwa gniazda zapalniczki wmontowane w dolnej części prawej i lewej strony przedniego słupka , z zasilaniem niezależnym od położenia zapłonu ( do zasilania lampy „szperacz”

p)  Dwa gniazda typu DIN zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej , zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu , ( do zasilania lamp błyskowych)

r)  Dwie latarki akumulatorowe halogenowo – ledowe z ładowarkami( wyposażone w nakładki koloru czerwonego („STOP”) zainstalowane w bagażniku pojazdu.

s)  Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza ( zgodna z PN EN 471:2008)

t) Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: podnośnik samochodowy, klucz do kół, klucz do mocowania koła zapasowego (o ile wymagany), wkrętak dwustronny, klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora,

w) Dwie tablice z napisem „POLICJA” wykonane z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm ,wys./gr. Liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie białej odblaskowej.

11)   Ergonomia:

      - Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w płaszczyznach przód – tył i góra- dół.

b)  Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach (przód – tył ,góra –dół)

c)  Tapicerka – ciemna , stonowana.

12)   Rok produkcji pojazdu - 2008:

13)   Kompletacja dot. zabudowy i wyposażenia:

Wszystkie pojazdy muszą być w jednej wersji homologacyjnej, a także ukompletowane w elementy zabudowy wnętrza oraz dodatkowe wyposażenie identyczne i pochodzące od tych samych producentów.

14).   Warunki gwarancji:

a)  Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne min. 24 miesiące,

III. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA POLICYJNEGO.

1.      Uprzywilejowanie w ruchu.

Pojazd „ONB” musi posiadać:

1)Dwie tablice z napisem „POLICJA” wykonane z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm ,wys./gr. Liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie białej odblaskowej.

2)Jedną lampę stroboskopową lub ledową (klosz lampy wykonany z poliwęglanu)  emitującą światło pulsacyjne barwy niebieskiej z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym, umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością , mocowaną na dachu pojazdu.

3)Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty,

Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi zgodnie z Regulaminem 10 EKG ONZ:

  - wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku,

  - wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku,

  - być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

  - spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.

4)We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany w sposób dyskretny ( w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym) manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym, które musi posiadać funkcje:

  - wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

  - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

  - sterowania sygnalizacją świetlną oraz oświetleniem pomocniczym,

  - sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

  - Mikrofon lub mikrofon zespolony z manipulatorem ( zamocowany w zasięgu kierowcy i dysponenta – po uzgodnieniu z Zamawiającym)

- Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

  - włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

  - musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

  - włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

  - działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

  - musi istnieć możliwość korzystania z urządzenia rozgłaszającego przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

2.  Kolorystyka i oznakowanie.

- Pojazd „ONB” musi posiadać barwę nadwozia –czarny , granat lub grafit.

- Lakier – metalik lub perłowy.