Załącznik nr 2 do SIWZ

ZP-2380-545-241/2008

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TAKTYCZNO-TECHNICZNE- motocykl ciężki ''Oznakowany”

1.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno-techniczne dla policyjnego motocykla ciężkiego ruchu drogowego „oznakowanego”.

2. Kryptonim motocykla.

Przyjmuje się oznaczenia pojazdu „motocykl”.

3. Przeznaczenie motocykla.

Motocykl wykorzystywany będzie min. do :

1. wykonywania zadań łącznikowe-penetracyjno-pościgowych:

- na drogach wylotowych z dużych aglomeracji miejskich,

- na drogach o znacznym natężeniu ruchu pojazdów związanych z wyjazdami rekreacyjnymi i wypoczynkowymi,

- na drogach zagrożonych przestępczością kryminalną,

- na drogach w rejonach przejść granicznych,

- na autostradach i drogach ekspresowych,

2. pilotowania VIP-ów z zastosowaniem motocyklowej asysty honorowej.

3. pilotowania transportów nie normatywnych i szczególnie niebezpiecznych.

4. Warunki eksploatacji.

Motocykl będzie:

- użytkowany przez cała dobę, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

- jeździł po drogach twardych i gruntowych utwardzonych zarówno na długich trasach, jak i na krótkich odcinkach (np. w obszarach miejskich),

- garażowany głównie na wolnym powietrzu w miesiącach letnich,

Planuje się, że motocykl będzie naprawiany w resortowych stacjach obsługi pojazdów oraz autoryzowanych stacjach obsługowych producenta

5. Wymagania formalne.

1) motocykl musi spełniać wymagania określone w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r., tekst jednolity (Dz. U. Z 2005 nr 108 poz. 908 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, tekst jednolity (Dz. U. Z 2003, nr 32 poz.262 z późn, zm). Do każdego motocykla należy dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji dopuszczający motocykl do użytkowania na terenie RP.

2) do każdego motocykla należy dołączyć zaświadczenie o przeprowadzonym pierwszym badaniu technicznym pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym – zgodnie z ustawą prawo o Ruchu Drogowym.

3) pojazd oznakowany  musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. Nr 262, poz. 2615 z późn. zm.).

4) w książce gwarancyjnej motocykla należy wprowadzić zapis, że zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu, wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

5) wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielenia konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

a) instalacji antenowych,

b) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,

c) innego sprzętu służbowego.

6)dostawca motocykla wyliczy łączną moc wszystkich zainstalowanych w motocyklu odbiorników elektrycznych  (łącznie z odbiornikami policyjnego wyposażenie) i wyposaży motocykl w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator wraz ze środkami łączności (o mocy od 4 do 5 W i poborze prądu wynoszącego od 1 do 2 A).

7)wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10EKG/ONZ

8)urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 65 EKG/ONZ.

6. Wymagania dotyczące motocykla bazowego przeznaczonego pod adaptację na motocykl ciężki „oznakowany”

| lp | wyszczególnienie | j.m. | wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj silnika | --- | czterosuwowy z zapłonem iskrowym (wyposażony w co najmniej 2 cylindry) |
| 2. | Pojemność skokowa silnika | cm3 | powyżej1000 |
| 3. | Moc silnika | KM | min 88 |
| 4. | Prędkość maksymalna | Km/h | min. 220 |
| 5. | Rozrusznik | --- | elektryczny |
| 6. | Skrzynia biegów | --- | manualna |
| 7. | Przeniesienie napędu na tylne koło | --- | wał kardana, łańcuch, pasek zębaty |
| 8. | Akumulator 12 V żelowy | --- | wymagany |
| 9. | Zasięg przy pełnym zbiorniku paliwa i średniej prędkości 90 km/h | km | min. 300 |
| 10. | Kontrolka rezerwy paliwa lub podobnie działające urządzenie | --- | wymagana |
| 11. | Obrotomierz | --- | wymagany |
| 12. | Prędkościomierz | --- | wymagany |
| 13. | Zegar + dzienny licznik km | --- | wymagany |
| 14. | Zawieszenie (przód i tył) regulowane | --- | wymagane |
| 15. | Podgrzewane elektrycznie manetki | --- | wymagane |
| 16. | Układ hamulcowy wyposażony w hamulce tarczowe (przód 2 tarcze, tył 1 tarcza). Oba układy hamulcowe wyposażone w ABS, (opcjonalnie układ hamulcowy zintegrowany) | --- | wymagane |
| 17. | Koła wykonane w całości ze stopów lekkich | --- | wymagane |
| 18. | Lusterka boczne fabryczne | szt. | 2 |
| 19. | Blokada kierownicy | --- | wymagana |
| 20. | Owiewka z szybą | --- | wymagane |
| 21. | Gmole lub crashpady | --- | wymagane |
| 22. | Osłony rąk zintegrowane z przednią owiewką lub montowane dodatkowo handbary | --- | wymagane |
| 23. | Opony o profilu szosowym nie starsze w chwili odbioru niż 52 tygodnie | --- | wymagane |
| 24. | Podnóżek centralny i boczny | --- | wymagany |
| 25. | Kufer boczny | szt. | 2 |
| 26. | Kufer centralny | szt. | 1 |
| 27. | Rok produkcji | --- | bieżący dla danego roku dostawy |

7. Wymagania dotyczące adaptacji motocykla bazowego na wersję „oznakowaną”

| lp | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| 1 | Motocykl i jego wyposażenie musi spełniać następujące wymagania 1) kształt ramy i kierownicy musi zapewniać kierowcy w czasie jazdy pozycję wyprostowaną, 2) gniazdo zapalniczki musi być umieszczone w miejscu umożliwiającym łatwe podłączenie specjalistycznego wyposażenia policyjnego i musi być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, 3) dwa kufry boczne o pojemności w granicach od 20 do 35 litrów, muszą być umiejscowione na wysokości tylnego koła motocykla oraz wyposażone w zamki na klucz. 4) kufer centralny o pojemności od 30 do 40 litrów, musi być umiejscowiony za siedzeniem kierowcy i wyposażony w oświetlenie wewnętrzne i zamek na klucz a jego konstrukcja musi zapewniać możliwość przewożenia dokumentów i korzystania z nich w warunkach wietrznych (np klips) i w nocy, |
| 2 | Wymagania dotyczące przystosowania motocykla do współpracy z podkaskowym zestawem łączności dla motocyklistów. KASK MOTOCYLISTY Rys. Schemat kompletnego zestawu motocyklisty nadajnik PTT z przyciskiem PTT zapewniający bezprzewodowe sterowanie funkcją nadawania należy umieścić na kierownicy po lewej stronie, przycisk PTT na kierownicy powinien być łatwo dostępny |
| 3 | Oznakowanie i kolorystyka motocykla 1) motocykl musi posiadać nadwozie barwy białej oraz siedzenie barwy czarnej, napisy „POLICJA” z przodu i po bokach w tylnej części (np. na kufrach) wykonane z folii odblaskowej w kolorze czarnym na białym tle oraz po bokach emblematy slużby „R” wykonane z folii odblaskowej.. Zastosowane folie odblaskowe musza być odporne na działanie czynników atmosferycznych. 2) motocykl nie może posiadać znaków i nazw firmowych poza oznaczeniami fabrycznymi |
| 4. | Sygnalizacja uprzywilejowania w ruchu drogowym 1) na motocyklu należy zamontować : a) w przedniej części motocykla, po bokach dwie lampy niebieskie błyskowe, kierunkowe, ledowe o kącie widoczności 120o oraz dwie lampy czerwone, błyskowe kierunkowe, ledowe, b) w części tylnej motocykla za siedzeniem motocyklisty wysuwany maszt teleskopowy z umieszczoną na górze ostrzegawczą niebieską lampą błyskową ledową, emitującą światło w sposób przerywany we wszystkich kierunkach wokół jej osi pionowej oraz umieszczoną centralnie z tyłu czerwoną lampę błyskową kierunkową ledową. c) urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania motocykla w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty. Urządzenie musi być zgodne z regulaminem 10 EKG ONZ: - wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100dB(A)÷115dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku, - po bokach dwa głośniki skierowane w kierunku jazdy motocykla równolegle do jego podłużnej osi symetrii, e) zespolone urządzenie rozgłoszeniowo-alarmowe umożliwiające: - wytwarzanie co najmniej 3 rodzaje dźwięków, - przełączanie tonu sygnału uprzywilejowania : „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail), - sterowanie sygnalizacją świetlną, - sterowanie urządzeniem rozgłoszeniowym. Urządzenie rozgłoszeniowo-alarmowe musi zapewniać obsługę w czasie jazdy bez odrywania rąk od kierownicy. Dopuszcza się zmianę tonu sygnału uprzywilejowania poprzez klakson motocykla. f) mikrofon zintegrowany z manipulatorem obsługującym sygnały świetlne i dźwiękowe uprzywilejowania w ruchu zamocowany w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy. 2) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki: a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej , tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej), b) włączenie sygnalizacji świetlnej koloru czerwonego musi pociągać za sobą jednoczesne włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji świetlnej koloru czerwonego), c) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej), d) włączenie lamp uprzywilejowania motocykla w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampka kontrolną), umieszczoną da desce rozdzielczej motocykla, e) włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej wyłączona. f) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyki ze stacyjki pojazdu. przy wyłączonym silniku motocykla. |
| 5. | Wyposażenie dodatkowe: 1. Pojazd musi być wyposażony w: a) stalowa podstawa kołyskowa do obsługi motocykla, b) zestaw podręcznych narzędzi, c) gniazdo zapalniczki zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o min prądzie 10A, d) reflektor dalekosiężny (szperacz) z żarówką H1 lub H3 o mocy min 55W, zasilany z gniazda zapalniczki (o którym mowa w lit. c), z przewodem spiralnym o długości 5 mb w stanie rozciągniętym, e) apteczkę samochodową, w której skład wchodzą co najmniej: - rękawice lateksowe- 3 pary, - nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań – 1 sztuka, - opatrunki jałowe 7,5 cmx7,5 cm – 1 opakowanie (100 sztuk), - bandaże dziane 2 m x 10 cm – 5 sztuk, - bandaże elastyczne 3 m x 10 cm – 2 sztuki, - woda utleniona (100 ml) – 1 flakon plastikowy, - folia termoizolacyjna – 1 sztuka, - opatrunki hydrożelowe – 3 sztuki, - rurka ustno-gardłowa – 1 sztuka, - preparat dezynfekcyjny – 1 sztuka, |

8. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

- okres gwarancji na motocykl wraz z wyposażeniem dodatkowym powinien wynosić minimum 24 miesiące od daty przekazania motocykla zamawiającemu,

- dostawca musi określić (w formie wykazu sporządzonego we własnym zakresie oraz dołączyć go do oferty) sieć Autoryzowanych Stacji Obsługi marki oferowanej na terenie województwa śląskiego,

- dostawca musi dostarczyć (wraz z pierwszą dostawą motocykli) trzy katalogi części zamiennych oferowanego motocykla (w formie książkowej i elektronicznej).