Załącznik nr 4 do SIWZ

ZP-2380-573-236,237/08

Przedmiot przetargu:

Chromatograf gazowy połączony ze spektrometrem masowym

Producent / Firma:	Typ aparatu:

Wersja konstrukcji z roku:	Rok produkcji:

| Lp. | Parametry | Tak / Nie | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chromatograf gazowy wyposażony we własny panel sterowania |  |  |
| 2. | Chromatograf gazowy z elektronicznie programowanymi przepływami i ciśnieniami gazów |  |  |
| 3. | Chromatograf gazowy z elektroniczną kontrolą przepływów oraz temperatur |  |  |
| 4. | Chromatograf gazowy z trybem utrzymania stałej szybkości przepływu |  |  |
| 5. | Chromatograf gazowy z możliwością programowania narostu temperatury, ciśnienia i przepływu |  |  |
| 6. | Chromatograf gazowy z możliwością utrzymywania stałej szybkości przepływu podczas zmiany temperatury |  |  |
| 7. | Chromatograf gazowy z zakresem pracy temperatur pieca od 40C do 4500C |  |  |
| 8. | Chromatograf gazowy wyposażony w jeden kanał z portem nastrzykowym typu split/splitless |  |  |
| 9. | Chromatograf gazowy z dozownikiem kapilarnym z możliwością cyfrowego nastawu przepływów i ciśnień gazu |  |  |
| 10. | Chromatograf gazowy z kolumną kapilarną ZB-5MS lub równoważną, 30m x 0.32mm x 0.5m |  |  |
| 11. | Chromatograf gazowy ze źródłem z jonizacją elektronami (EI): |  |  |
|  | z analizatorem kwadrupolowym |  |  |
|  | o potencjale jonizacji 0-100 eV lub wyższym |  |  |
|  | z ogrzewanym źródłem jonów w zakresie co najmniej 100 - 2600C |  |  |
|  | z dwoma filamentami w źródle jonów |  |  |
|  | z zakresem mas m/z 2 – 900 lub większym |  |  |
|  | o stabilności sygnału 0,1 amu /48 godz. |  |  |
|  | z pompą turbomolekularną wraz z pompą wstępną |  |  |
|  | z trybem pracy Scan, SIM oraz SIM/Scan |  |  |
|  | o czułości EI:S/N nie gorszej niż 250:1 dla 1 pg OFN na kolumnie 30 m |  |  |
|  | z możliwością rozbudowy o gniazdo bezpośredniego dozowania |  |  |
| 12. | Chromatograf gazowy z walidacyjnym oprogramowaniem chromatograficznym umożliwiającym zbieranie i przetwarzanie danych, sterowanie chromatografem i detektorem, z pełnymi polskimi instrukcjami i pracującym pod polskojęzycznym systemem operacyjnym |  |  |
| 13. | Biblioteka widm różnych związków – NIST 2008 |  |  |
| 14. | Autosampler z automatycznym podajnikiem próbek (kompatybilny z GC) na nie mniej niż 120 próbek |  |  |
| 15. | Autosampler o pojemności stosowanych fiolek 1,5 ml |  |  |
| 16. | Autosampler o regulowanej objętości nastrzyku w zakresie 0,2 µl do 5 µl lub większej |  |  |
| 17. | Autosampler z regulowaną szybkością nastrzyku |  |  |
| 18. | System oczyszczania gazów – zestaw filtrów wyłapujący węglowodory, wilgoć i tlen posiadający stosowne wskaźniki |  |  |
| 19. | Sterownik komputerowy (z gwarancją nie krótszą niż 24 miesiące): procesor typu Intel Pentium Core® Dou 2.12 GHz (lub równoważny), pamięć RAM nie mniej niż 1024 MB, dysk twardy co najmniej 160 GB, zintegrowana karta graficzna, napęd DVD+/-RW, klawiatura i mysz optyczna, napęd 1,44 MB, monitor LCD 19” lub większy o czasie reakcji matrycy nie dłuższym niż 12 ms lub krótszym, jasność monitora co najmniej 250 cd/m2, system operacyjny Windows XP |  |  |
| 20. | Kolorowa drukarka laserowa z kablem podłączeniowym |  |  |

Ponadto umowa powinna gwarantować:

| Lp. | Warunki | Tak / Nie | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawę aparatu do użytkownika wraz z instrukcją obsługi w języku polskim |  |  |
| 2. | Instalację urządzenia |  |  |
| 3. | Potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami przeszkolenie w laboratorium użytkownika wskazanych przez nabywcę osób w zakresie obsługi aparatu (2-8 osób) |  |  |
| 4. | Gwarancję od dnia uruchomienia aparatu (potwierdzonego w „Protokole odbioru”) nie krótszą niż 12 miesięcy |  |  |