ZADANIE NR 1

Zał. nr 2  do SIWZ

„Szerokopasmowy dostęp do internetu o przepływności min. 10 Mbit/s oraz 4 Mbit/s dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, ul. Lompy 19”

Zadanie nr 1 obejmuje dwie części:

| Lp | Użytkownik | Adres | Prędkość w dół/górę sieci w Mbit/s | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KWP w Katowicach | Lompy 19 | min. 10 /10 (symetryczny) | Styk Ethernet |
|  | KWP w Katowicach | Lompy 19 | 4/4 (symetryczny | Styk Ethernet |

Wymogi dot. przedmiotu zamówienia:

- Stały dostęp do sieci Internet poprzez łącze symetryczne w obu kierunkach (przepływność gwarantowana CIR = min. 10 Mbit/s, oraz CIR = 4 Mbit/s) gwarantowane do routera brzegowego Wykonawcy.

- Nielimitowana ilość przesyłanych informacji.

- Doprowadzenie oraz instalację i uruchomienie łączy dostępowych w punkcie wskazanym przez abonenta, (budynek KWP ul. Lompy 19) zakończonych gniazdem RJ-45 (Ethernet).

- Łącza muszą posiadać stały, publiczny adres IP.

- Dostęp do Internetu z punktu widzenia zamawiającego musi działać bezobsługowo.

- Wykonawca dostarczy zbiorcze zestawienie w postaci elektronicznej (format pliku – arkusz kalkulacyjny – ods lub xls) zawierające wszystkie dane dotyczące łącza niezbędne do konfiguracji urządzeń dostępowych (zakres adresowy, adres IP, maska, brama, DNS-y, nazwa lokalizacji itp.)

- Dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca.

- Przydzielenie puli 16 dodatkowych, publicznych adresów IP dla zamawiającego dla dostępu min. 10 Mbit/s oraz 8 adresów IP dla dostępu 4 Mbit/s.

- Zamawiający zaleca wykonanie usług w oparciu o własną infrastrukturę sieciową. W przypadku korzystania z sieci innych operatorów Wykonawca ustala we własnym zakresie wszelkie formalności związane z zestawieniem,  włączeniem do eksploatacji oraz późniejszym utrzymaniem usługi.

Warunki gwarancji i serwisu.

- Całodobowy kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi w celu bieżącej obsługi klienta (zgłaszanie awarii i innych spraw dotyczących obsługi klienta).

- Wykonawca gwarantuje naprawę niesprawnego łącza internetowego w ciągu 8 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia awarii.

- Zgłoszenia nieprawidłowości w pracy łącza Internetowego dokonywane będą przez uprawnione osoby Zamawiającego, telefonicznie do serwisu Wykonawcy. Czas   usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

- Wykonawca zapłaci karę związaną z opóźnieniem w usuwaniu zgłoszonych awarii w wysokości 300% stawki godzinowej płaconej za utrzymanie łącza za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

- Stawkę godzinową za utrzymanie łącza wylicza się w/g wzoru:

stawka godzinowa = opłata miesięczna/720