ZP2380-570-235                                                                      			Załącznik nr 1

Wymagania techniczne

dla maski p/gazowej filtracyjnej MP- 5 lub równoważnej

(część twarzowa)

1. Ogólny opis wyrobu

Maska przeciwgazowa MP-5 lub równoważna przeznaczona dla Policji.

Część twarzowa maski przeciwgazowej filtracyjnej nie stanowi samodzielnego urządzenia do ochrony dróg oddechowych, lecz część łączącą sprzęt ochronny ( pochłaniacze, filtropochłaniacze) z drogami oddechowymi użytkownika (przyłącze oddechowe). Chroni ponadto oczy i twarz użytkownika przed 
bezpośrednim działaniem gazów i innych substancji szkodliwych. Jest ona przeznaczona tylko do 
oddychania zaworowego, dwudrogowego.

2. Wymagania techniczne

W przypadku zaoferowania maski równoważnej powinna ona spełniać wymagania niniejszej specyfikacji.

Część twarzowa maski przeciwgazowej filtracyjnej winna składać się z części twarzowej z szybą 
panoramiczną,, półmaski z zaworami wdechowymi i wydechowymi oraz powinna być wyposażona w łącznik (zgodnie z normą PN-EN 136:2001, klasa 2) z gwintem okrągłym zgodnym z normą PN-EN 148-1:2002 (gwint okrągły Rd 40 x 1,7”) służącym do przyłączenia filtropochłaniacza. Część twarzowa maski przeciwgazowej filtracyjnej powinna posiadać regulowane paski nagłowia umożliwiające dokładne dopasowanie maski (zapewniającą szczelność na środki powodujące porażenie w stężeniach rzędu 10-3 mg/dm3). Konstrukcja maski winna zapewniać pole widzenia min. 70%. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych pod warunkiem zachowania wyżej wymienionych parametrów. Wskazane jest, aby maska posiadała zawór umożliwiający pobieranie płynów bez konieczności 
zdejmowania. Dostarczone części twarzowe masek przeciwgazowych filtracyjnych winny być kompletne i gotowe do użycia.

Wszystkie elementy zestawu muszą być wykonane w kolorze czarnym,

3. Wymagania bezpieczeństwa dla części twarzowych masek przeciwgazowych filtracyjnych.

Zaoferowane części twarzowe masek przeciwgazowych filtracyjnych o zasadniczym przeznaczeniu na rynek cywilny powinny spełniać następujące normy:

| Numer dokumentu odniesienia | Nazwa dokumentu odniesienia |
| --- | --- |
| PN-EN 136:2001 | "Sprzęt ochrony układu oddechowego. Maski. Wymagania, badania, znakowanie." |
| PN-EN 13274-8:2005 | "Sprzęt ochrony układu oddechowego. Metody badań. Część 8: wyznaczanie zatkania pyłem dolomitowym." |
| PN-EN 13274-3:2005 | "Sprzęt ochrony układu oddechowego. Metody badań. Część 3: Wyznaczanie oporu oddychania" |

Ponadto oferowany produkt winien spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa w myśl ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności-tekst jednolity Dz.U. 04.204.2087 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 05.259.2173 ).

4. Ukompletowanie.

W skład zestawu wchodzi:

- część twarzowa o konstrukcji pozwalającej na głosowe porozumiewanie się, z panoramiczną elastyczną szybą, wyposażona w torbę nośną (futerał) do jej przenoszenia;

- bidon o poj. nie mniejszej niż 0,8 l.

- torba nośna przeznaczona do przenoszenia maski, wyposażona w zdejmowany pas o regulowanej długości umożliwiający noszenie jej na ramieniu. Powinna być także wyposażona w uchwyty (szlufki) umożliwiające noszenie maski na pasie typu policyjnego (szer. 50mm). Wymiary futerału (torby nośnej) powinny pozwolić na przenoszenie maski p/gaz z dołączonym do niej 
filtropochłaniaczem;

- instrukcja, w której w sposób wyraźny winno zostać określone:

  - maksymalny okres przechowywania w magazynie części twarzowej maski;

  - maksymalny okres używalności części twarzowej maski w użytku bieżącym;

  - maksymalny okres, po którym część twarzowa maski bezpowrotnie traci swoje właściwości ochronne, niezależnie od tego, czy była przechowywana w magazynie czy użytkowana;

  - czynności okresowe związane z konserwacją części twarzowej, zapewniające właściwą sprawność maski;

  - inne istotne wiadomości dotyczące eksploatacji maski.

5. Cechowanie, przechowywanie i transport.

- Na każdej części twarzowej maski przeciwgazowej filtracyjnej powinno być wyraźne oznakowanie rozmiaru maski oraz daty produkcji. Całkowity okres przechowywania części twarzowej nie powinien być krótszy niż 10 lat.

- Części twarzowe masek przeciwgazowych filtracyjnych muszą umożliwiać przechowywanie w pomieszczeniach o temperaturze od +50C do +300C i wilgotności względnej 30-80%, w odległości nie mniejszej niż 1m od elementów grzejnych.

- Części twarzowe masek przeciwgazowych filtracyjnych należy chronić przed zetknięciem się z rozpuszczalnikami, kwasami, ługami, olejami, smarami oraz przed udarami mechanicznymi. Ponadto części twarzowe masek przeciwgazowych filtracyjnych należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych i zawilgoceniem.

- Części twarzowe masek przeciwgazowych filtracyjnych muszą umożliwiać transportowane 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uderzeniami i wpływami atmosferycznymi.