ZP-2380-158-103/1277/2009						Katowice, dn. 22.07.2009 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację wymiennikowni oraz remont pomieszczeń parteru budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34”.

Do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 17.07.2009 r.

Pyt. 1	„Proszę określić jaki należy wycenić rodzaj szklenia w stolarce przeznaczonej do wymiany? Szyba P4 czy szkło bezpieczne np. VSG 6? W przedmiarach robót poz. 59-63 określono szklenie szybą P4 natomiast w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej Rys. A-19 w opisie polecono zastosować szkło bezpieczne.”

Odp. 1	W stolarce przeznaczonej do wymiany należy zastosować szklenie szybą P4.

Pyt. 2		„W zestawieniu stolarki A-19 Zamawiający określił wszystkie rodzaje drzwi jako wewnętrzne. Które drzwi są drzwiami fasadowymi. Proszę określić czy drzwi D7 i D8 są również drzwiami wewnętrznymi.”

Odp. 2	Drzwiami fasadowymi są istniejące drzwi i nie podlegają wymianie. Drzwi D7 i D8 są drzwiami wewnętrznymi.

Zapytania z dnia 20.07.2009 r.

Pyt. 1	„Prosimy o podanie zestawienia rodzaju oraz ilości przewodów uwzględnionych w poz. 18-21 przedmiaru elektrycznego.”

Odp. 1	Poz. 18 – YDYt 3 x 1,5 mm2 – 400 m,

Poz. 19 – YDY – 450/750 V 4 x 1,5 mm2 – 100 m,

Poz. 20 – YDY – 450/750 V 3 x 2,5 mm2 – 100 m,

Poz. 21 – YDYt – 450/750 V 3 x 2,5 mm2 – 100 m

Pyt. 2	„Prosimy o zestawienie ilości i rodzaju opraw oświetleniowych z poz. 7-9 przedmiaru elektrycznego.”

Odp. 2	Poz. 7: oprawy CANES 09-013/235/CB RAL 9006 – 26 szt.

oprawy LOGICA AT-CT 24 W SE 1-3P – 7 szt.

oprawy Sagita P2x39 W T5 IP44 – 3 szt.

Poz. 8: oprawy LEADER 2x58 W 21-023/258/Cy IP65 EVG – 2 szt

Poz. 9: oprawy CANES 09-013/235/CB RAL 9006 – 26 szt

oprawy LOGICA AT-CT 24 W SE 1-3P – 7 szt.

oprawy LOGICA LG 8W SE 1-3P – 6 szt.

oprawy Sagita P2x39 W T5 IP44 – 3 szt.

oprawy LEADER 2x18W 21-023/218/cY IP 65 EVG – 24 sz.

Zapytanie z dnia 21.07.2009 r.

Pyt. 1	„Prosimy o przesłanie dokładnego zestawienia materiałów instalacji elektrycznych, ponieważ postępowanie nie obejmuje całości projektu i nie można dokładnie określić jaki materiał z projektu tyczy się wydzielonej części przedmiaru.”

Odp. 1	W przedmiarze instalacji elektrycznych ujęto ilości materiałów dotyczące realizacji wydzielonego zakresu robót z całości projektu.

Wyk w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego