Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy ZP - 6/2011

Załącznik nr 2

do umowy nr ……………

z  dnia ..........................

# SZCZEGOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowych znajdujących się:

1. Budynek Komisariatu Policji w Czeladzi przy ul. Staszica 5

2. Budynek Komisariatu Policji w Siewierzu przy  ul. Kopernika 33

      - Wykonywanie przeglądów, konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowych wytwarzającej ciepło wyłącznie na potrzeby grzewcze w Komisariacie Policji w Czeladzi                 i Siewierzu

Zakres podstawowych czynności, które Wykonawca powinien wykonać:

- Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym

- Sprawdzenie działania zaworów odcinających i r regulacyjnych otw./ zam.,

3)	Sprawdzenie działania napędów ( siłowników ) zaworów automatycznych poprzez ręczne sterowanie z regulatora,

4)	Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających – zawory bezpieczeństwa, stb 
( niezależne elektromechaniczne  zabezpieczenie wyłączające sterowanie, gdy temperatura przekroczy 95%), czujnik minimalnego poziomu wody w kotle,

5)  	Sprawdzenie stanu technicznego i konserwacja rozdzielni elektrycznej w kotłowni (w tym wymiana przepalonych bezpieczników elektrycznych bez względu na ilość w sezonie grzewczym), dokręcenie połączeń śrubowych przewodów elektrycznych,

6) 	Sprawdzenie działania czujek termometrycznych i manometrycznych,

7)	Odpowietrzenie układu technologicznego,

8)	Likwidacja przecieków – na połączeniach gwintowanych, kołnierzowych, usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą uszczelek, śrubunków, zamocowań termometrów i manometrów – bez względu na ilość w sezonie grzewczym,

9)	Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w obrębie kotłowni wraz z ewentualnym jej uszczelnieniem,

10)	Sprawdzenie elementów termoizolacyjnych kotła,

11) 	Oczyszczenie sprzężonym powietrzem wężownicy c.w.u,

12) 	Demontaż palnika z kotła ( w przypadku palników nadmuchowych i atmosferycznych ) czyszczenie mechaniczne z nalotu i sadzy: komory spalania, wymiennika ciepła spaliny/woda w kotle, przewodów spalinowych w kotle , kolektora spalin, czopucha, zawirowywaczy,

13) 	Sprawdzenie i likwidacja nieszczelności przewodów spalinowych na przyłączu do komina,

14) 	Czyszczenie i regulacja: palnika, fotokomórki, elektrod zapłonowych, dyszy paliwowej (gazowej, olejowej) i powietrza zapewniające optymalny proces spalania paliwa,

15)	Jednokrotna w sezonie – w razie konieczności – wymiana dyszy paliwowej i powietrza w każdym kotle,

16)	Jednokrotna w sezonie – w razie konieczności – wymiana elektrod palnika w każdym kotle,

17)	Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń i instalacji sterowania  i automatyki zabezpieczeń kotła i palnika, wykonanie testu zabezpieczeń,

18)	Kontrola stanu naczynia przeponowego i ewentualne uzupełnienie w nim gazu,

19) 	Czyszczenie mechaniczne urządzeń instalacji wodnej kotłowni: odmulaczy, filtrów, sprzęgieł hydraulicznych, zasobów cwu,

20)	Pomiar skuteczności działania instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej w kotłowni i w pomieszczeniu z olejem opałowym oraz ciągu kominowego,

21)	 Uzupełnienie wody w instalacji grzewczej z odpowietrzaniem ,

22) 	Chemiczne okamienienie wymienników ciepła (spaliny/woda, woda/woda)

23)	Czyszczenie i konserwacja czujnika temperatury zewnętrznej regulatora podłogowego,

24) Miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki rurociągów farba pokładową i wierzchnią właściwą do pracy w wysokich temperaturach do 2 m²,

25) Miejscowe uzupełnianie elementów termoizolacyjnych kotła do 1 m²,

26) Typowanie urządzen kotłowni do remontu i wymiany,

27)  Opracowanie lub zaktualizowanie schematu technologicznego kotłowni oraz instrukcji

uruchomienia części technologicznej i automatyczno – sterującej kotłowni