Parametry techniczne śrubowych sprężarek powietrza użytkowanych w stacjach obsługi samochodów KWP w Katowicach

| Parametry Techniczne | Parametry techniczne minimalne | Parametry Oferowane |
| --- | --- | --- |
| Pojemność zbiornika / l | Min.500 |  |
| Ciśnienie / bar | Min.10 |  |
| Wydajność l/min. | 1400 |  |
| Hałas / db | Max. 70 |  |
| Moc /kW | Min. 11 |  |
| Zasilanie / V | 380 |  |
| Ciężar urządzenia / kg | Max 400 |  |
| Komplet filtrów z osuszaczem | Tak |  |

Uwaga: wykonawca może zaoferować urządzenia o parametrach lepszych niż wskazane przez zamawiającego.