ZP-2380-116-59/1254/11					Katowice dnia 09.05.2011 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń bloku C kompleksu obiektów KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że w trakcie wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 06.05.2011r. zostały zadane istotne zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

1. Z jakiego materiału ma być postawiona ściana dzieląca pomieszczenie?

odp.1: ściana systemowa G-K obłożona płytami np. firmy Rigips PRO (oznaczenie katalogowe 3.22.00) – izolacyjność akustyczna rzędu 12dB,

2. Jakie parametry - drzwi w ścianie i wejściowe?

odp.2: drzwi o izolacyjności akustycznej 40 dB wyposażone w uszczelki progowe
i obwodowe np. firmy Porta System (DT-AW/PS)

3. Jakie wyciszenie okien?

odp.3: do okien (4 szt. o pow. 1,5x1,75) wykonanie winylowej (6mm) lub kompozytowej demontowalnej bariery akustycznej, np. panele ABF1 lub podobne o tłumieniu rzędu
30 dB

4. Wyciszenie stropu, ścian i posadzki - przykładowy rodzaj i wymagane parametry?

odp.4: strop – należy dodać pozycję KNNR 7 / 0702-02 - 2*30,00m2= 60,00m2 - sufit podwieszany kasetonowy 60x60 typu RIGIPS GYPTONE BIG SIXTO 63
o współczynniku pochłaniania dźwięku αw=0,60;

ściany -  obłożone płytami np. firmy Rigips PRO (oznaczenie katalogowe 3.22.00)
– izolacyjność akustyczna rzędu 12dB;

posadzki – należy dodać pozycję KNR W 2-02 / 1124-01 - 2*30,00m2 + 2*(4*6,00)*0,30m = 74,4m2   ułożenie wykładziny dywanowej z 30 cm cokołem.

5. Czy likwidujemy pogłos w pomieszczeniach?

odp.5: Tak.

6. Czy po wykonanej pracy należy wykonać pomiary wygłuszonego pomieszczenia?

odp.6: Tak.

Wyk. w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej www.slaska.policja.gov.pl			Str.1/1