Załącznik nr 4 do SIWZ

ZP-2380-539-104/2011

ZADANIE 1

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat do pomiaru ilości DNA metodą RealTime PCR | 7500 RealTime System for Human Identification with Dell Desktop GX 620 lub równoważny – System do detekcji ilości i jakości DNA z komputerem koordynującym i nadzorującym pracę urządzenia charakteryzujący się cechami : - posiadający oprogramowanie konieczne do sterowania urządzeniem, kolekcji i archiwizacji danych (tj. kontrola pracy aparatu, algorytm niwelujący rozkładanie się fal emisyjnych sygnału różnych barwników – co jest istotne przy multipleksowym PCR, automatyczne wykreślanie krzywej sta. ) oraz funkcje oprogramowania dla laboratoriów genetyki sądowe takie jak: możliwość automatycznego obliczania stosunku autosomalnego DNA do DNA męskiego w badanej próbce, możliwość automatycznego obliczania rozcieńczeń w reakcji PCR z odczynnikami do analizy STR na podstawie uzyskiwanych wyników, podawanie informacji na temat przeprowadzenia wymaganej kalibracji dla celów akredytacyjnych, podawanie podsumowania analizy wraz z informowaniem o parametrach granicznych lub poza skalę, generowanie i drukowanie raportu analizy, - zwalidowany do stosowania w kryminalistyce oraz laboratoriach medycyny sądowej (z możliwością korzystania ze zwalidowanych na ten aparat komercyjnych zestawów do analizy ilościowej i jakościowej DNA w próbkach kryminalistycznych) – z certyfikatem potwierdzającym, - posiadający wielokanałową detekcję – możliwość: multipleksowego PCR, oznaczania jakościowego (+/_), dyskryminację alleli, oznaczanie SNP, oznaczanie absolutnej ilości matrycy, oznaczanie relatywnej ilości matrycy, - zapewniający równoczesną detekcję min 5 różnych sygnałów fluorescencyjnych z filtrami zoptymalizowanymi pod kątem następujących barwników: FAMTM / SYBR®Green I, VICTM /JOETM , TAMRATM /CYTM 3, ROXTM / Texas Red®, CY5TM , - zawierający blok na 96 próbek 0,2 ml (z możliwością pracy również z płytkami) oparty na elementach Peltiera, - z systemem optycznym zawierającym: lampę halogenową, pięć filtrów wzbudzających, pięć filtrów emisyjnych, chłodzoną kamerę CCD (o zwiększonej czułości), - z możliwością użycia kontroli wewnętrznej (IPC) i detekcji w jednym dołku z badaną próbą, - z zestawem odczynników przeznaczonych w genetyce sądowej do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA (w tym specyficznie męskiego DNA) w materiale biologicznym techniką Real Time PCR o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od 0,023 ng/µl do > 50 ng/µl, z zaprojektowanymi primerami i sondą do fragmentu genu występującego w jednej kopii u ludzi, wystarczający do wykonania min. 400 reakcji – z certyfikatem potwierdzającym walidację tego zestawu zgodnie z wytycznymi SWGDAM, - z zapewnioną instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi aparatu w miejscu jego instalacji, - z deklaracją zgodności CE – świadczącym o zgodności urządzenia z europejskimi wymogami (warunkami) bezpieczeństwa, - z min. 12 miesięczną gwarancją od czasu instalacji i wstępnego uruchomienia, - posiadający autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce | Szt. | 1 |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 1- ...........................................(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZP-2380-539-104/2011

ZADANIE 2

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | „Nakrywki” (nalepki) optyczne do mikropłytek (100 szt. w opakowaniu) | MicroAmp Optical Adhesive Covers lub równoważny: - folie (nalepki) do przykrywania płytek reakcyjnych, 96 dołkowych mające zastosowanie do ilościowego oznaczania DNA techniką Real Time PCR, - wykonane z folii przylepnej o właściwościach optycznych, - kompatybilne z płytkami 96-dołkowymi, Konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniach po 100 sztuk nalepek | op. | 2 |  |  |  |
| 2 | Zestaw startowy do oznaczeń ilościowych techniką Real Time PCR z aplikatorem (w opakowaniu 20 nalepek + aplikator) | MicroAmp Adhesive Cover Starter lub równoważny: - kompatybilny do płytek 96 dołkowych - do użytku z aparatem RT-7500, - zawierający 20 folii nakrywkowych kompatybilnych do 96 dołkowych płytek reakcyjnych, - zawierający aplikator do umocowywania folii na powierzchni płytki reakcyjnej | op. | 1 |  |  |  |
| 3 | Płytki podstawowe do reakcji w aparacie 7500 RT (pakowane po 10 szt.) | MikroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne: - optyczne płytki z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do standardowego bloku termocyclera GeneAmp 9700, bloku RT-7500 oraz bloku aparatu 3500 GA, - konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniach po 10 sztuk | op. | 22 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-3 kolumny 7) |  |

Cena oferty brutto dla zadania 2  - ...........................................(słownie: ..................................................)

w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP-2380-539-104/2011

ZADANIE 3

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA techniką „real time PCR” | Zestaw Quantifiler Human DNA Quantification Kit lub równoważny: stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego DNA w śladach biologicznych, zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego DNA techniką „real time PCR”, z wykorzystaniem aparatu ABI PRISM 7500 i oprogramowania 7500 Sequence Detection Software ver. 1.2.3, kompatybilny z technologicznymi i spektralnymi właściwościami aparatu, o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie stężenia DNA w zakresie od 0,023 ng/μl do ponad 50 ng/μl, wystarczający do wykonania 400 reakcji, w opakowaniu 1 kompletny zestaw reagentów. | op. | 7 |  |  |  |
| 2. | Zestaw multipleksowy do ilościowego oznaczania ludzkiego i ludzkiego męskiego DNA techniką „real time PCR” | Zestaw multipleksowy Quantifiler Duo DNA Quantification Kit lub równoważny: stosowany w badaniach kryminalistycznych, do ilościowego oznaczania ludzkiego i ludzkiego męskiego DNA w śladach biologicznych, zawierający komplet odczynników niezbędnych do oznaczenia ilości ludzkiego i ludzkiego męskiego DNA w jednej reakcji „real time PCR”, z wykorzystaniem aparatu ABI PRISM 7500 oraz oprogramowania 7500 Sequence Detection Software ver. 1.2.3, kompatybilny z technologicznymi i spektralnymi właściwościami aparatu, o czułości fluorescencyjnej pozwalającej na oznaczenie ilości DNA w zakresie od 0,023 ng/μl do ponad 50 ng/μl wystarczający do wykonania 400 reakcji, w opakowaniu 1 kompletny zestaw reagentów. | op.. | 2 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-2 kolumny 7) |  |

Cena oferty brutto dla zadania 3 - ...........................................(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZP-2380-539-104/2011

ZADANIE 4

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 15 loci STR i locus Amelogeniny | Zestaw do identyfikacji osobniczej AmpFlSTR NGM PCR Amplification Kit lub równoważny tj. taki który umożliwi uzyskiwanie w 100% porównywalnych wyników w każdym z badanych loci: stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA oraz ich fluorescencyjnej detekcji przy użyciu analizatorów ABI PRISM 3130xl, w następujących loci: Amelogenina, D1S1656, D2S441, D10S1248, D12S391, D22S1045, D2S1338, D3S1358, D8S1179, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, TH01, FGA, vWA, pozwalający uzyskać w wymienionych loci amplikony o długości do 400 par zasad, gwarantujący pełną kompatybilność wyników analizy DNA z wynikami zgromadzonymi w bazie danych DNA, prowadzonej w 10 loci STR systemu SGM Plus, gotowy do użycia, zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli, z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi właściwościami posiadanych aparatów ABI PRISM 3130xl, oprogramowaniem GeneMapper ID oraz oprogramowaniem GeneMapper ID-X użytkowanym do automatycznego genotypowania próbek, zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej w badaniach sądowych, wystarczający na 200 reakcji PCR, prowadzonej w objętości reakcyjnej 25 μl, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników. | op. | 5 |  |  |  |
| 2. | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 17 loci STR chromosomu Y | Zestaw do identyfikacji osobniczej AmpFlSTR Yfiler Kit lub równoważny: stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji fragmentów ludzkiego DNA i ich fluorescencyjnej detekcji przy użyciu analizatorów ABI PRISM 3130xl, w następujących loci: DYS456, DYS389I/II, DYS390, DYS458, DYS19, DYS385a/b, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, Y GATA H4, DYS437, DYS438, DYS448, gotowy do użycia, zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR, kontrolę ludzkiego męskiego DNA o stężeniu 0,1 ng/μl, o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci, kontrolę ludzkiego żeńskiego DNA o stężeniu 10 ng/μl, o zdefiniowanym haplotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli, z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnymi właściwościami posiadanych aparatów ABI PRISM 3130xl, oprogramowaniem GeneMapper ID oraz oprogramowaniem GeneMapper ID-X użytkowanym do automatycznego genotypowania próbek, zwalidowany przez producenta do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i sądowych, wystarczający na 100 reakcji PCR, prowadzonej w objętości reakcyjnej 25 μl, - w opakowaniu 1 kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników. | op. | 1 |  |  |  |
| 3. | Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparatach ABI PRISM 3130xl (w opak. 7 ml) | Polimer do elektroforezy ABI PRISM 3130xl POP-4 lub równoważny: gotowy do użycia, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130xl, optymalizowany do użycia w analizach STR, jako medium separacyjne fragmentów DNA w warunkach denaturujących, w aparatach ABI PRISM 3130xl, o własnościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział fragmentów STR o długości 35-500 bp, o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnie dopuszczalnym błędem +/-0,5 bp), - w opakowaniu 7 ml. | op. | 8 |  |  |  |
| 4. | Standard wielkości 35-500 bp (w opak. 2x200 mikrolitrów) | Standard wielkości GS 500 LIZ Size Standard lub równoważny: gotowy do użycia, służący do wymiarowania badanych fragmentów DNA w zakresie od 35 do 500 bp, zawierający co najmniej 16 wzorców wielkości (fragmentów DNA o znanej długości), mieszczących się w zakresie od 35 do 500 bp, znakowany barwnikiem fluorescencyjnym o pomarańczowym kolorze fluorescencji, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawem do identyfikacji osobniczej przedstawionym w pozycji 1, spektralnymi właściwościami posiadanych aparatów ABI 3130xl, oprogramowaniem GeneMapper ID oraz oprogramowaniem GeneMapper IDX użytkowanym do automatycznego genotypowania próbek, - wystarczający do przeprowadzenia elektroforezy 800 próbek. | op. | 3 |  |  |  |
| 5. | Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparatach ABI PRISM 3130xl (w opak. 25 ml) | Bufor do elektroforezy 10x Genetic Analysis Buffer with EDTA lub równoważny: 10 x stężony bufor elektroforetyczny, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w aparatach ABI PRISM 3130xl, z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerem wyszczególnionym w punkcie 6, gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną, - w opakowaniu 25 ml. | op. | 4 |  |  |  |
| 6. | Formamid do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130xl (w opak. 25 ml) | HiDi Formamide, Genetic Analysis Grade lub równoważny: - wysoko dejonizowany, - stosowany w biologii molekularnej, w procesie rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, - optymalny i przeznaczony do wykonania elektroforezy kapilarnej w aparacie 3130xl, - gwarantujący prawidłowość rozdziału fragmentów DNA w aparacie 3130xl | op. | 4 |  |  |  |
| 7. | Płytki podstawowe do reakcji (w opak. 10 szt.) | MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne: - optyczne płytki z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do standardowego bloku termocyclera GeneAmp 9700, bloku RT-7500 oraz bloku aparatu ABI PRISM 3130xl, - konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniach po 10 sztuk | op. | 6 |  |  |  |
| 8. | Nakładki na płytki w aparacie ABI PRISM 3130xl (w opak. 20 szt.) | 96-Well Plate Septa lub równoważne: - stanowiące integralną część wyposażenia aparatu ABI PRISM 3130xl, - kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowych mikropłytek reakcyjnych oraz podajnika aparatu ABI 3130xl, - szczelnie zamykające próbki w dołkach mikropłytek, - wyposażone w system 96 szczelin umożliwiających kapilarom swobodne pobieranie próbek z dołków mikropłytki reakcyjnej, konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniu po 20 sztuk | op. | 4 |  |  |  |
| 9 | Multikapilarny zestaw standardów matrycy, DS-33 (Dye setG5) MatrixStandard Kit | Multikapilarny zestaw standardów matrycy, DS-33 (Dye setG5) MatrixStandard Kit lub równoważny gotowy do użycia, służący do wykonania spektralnej kalibracji aparatów ABI PRISM 3130xl,3500 Genetic Analyzer - znakowany pięcioma barwnikami fluorescencyjnymi, o niebieskim, zielonym, żółtym, czerwonym i pomarańczowym kolorze fluorescencji z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawami do identyfikacji osobniczej i standardem wielkości, przedstawionymi w punktach 1,2,3 oraz spektralnymi właściwościami aparatów ABI PRISM 3130xl wystarczający do przeprowadzenia co najmniej 15 kalibracji | op. | 1 |  |  |  |
| RAZEM (suma poz. 1-9 kolumny 7) |  |

Cena oferty brutto dla zadania 4 - ........................................... (słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy