ZP-2310-55-119/2487/2007						Katowice, dnia 26.07.2007r.

rozesłano wg rozdzielnika

Dot.: prowadzonego postępowania na “Zmianę sposobu użytkowania i przebudowę budynku magazynowego nr 8 na terenie OPP w Katowicach przy ulicy Koszarowej 17”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 udziela następujących wyjaśnień i modyfikacji specyfikacji:

ROBOTY BUDOWLANE

1. Dotyczy poz. 9.7 i 9.8. prosimy o wyjaśnienie czy w obu pozycjach należy policzyć materiał w postaci dachówki ceramicznej gdyż i jedna i druga pozycja w nakładach zawiera dachówkę ceramiczną. Czy w/w pozycje nie dublują się. Jak należy rozumieć w poz. 9.7 50% RiS oraz 100%M.

Odpowiedź: Poz. 9.7  - pozycja ta przyjęta przez analogię nie obejmuję wymiany pokrycia dachu (ujętej  w pozycji 9.8). Tak więc w poz. 9.7 nie należy ujmować materiału „dachówka” W opisie pozycji wskaźnik procentowy w wysokości 60 oznacza iż zakres remontu dotyczy 60 % powierzchni dachu, co  ma odzwierciedlenie w obliczeniu ilości przedmiarowej. W dalszej części opisu pozycji przedmiarowej tj (R= 0,500, M= 1,000, S= 0,500) ujęto współczynniki korygujące do  robocizny – R w wysokości 0,5;  do materiałów – M w wysokości 1,0 (czyli bez zmian normy), sprzętu – S w wysokości 0,5, gdyż pozycję tę przyjęto przez analogię - zakres robót według opisu pozycji zgodnie z przedmiarem jest inny (mniejszy) w stosunku do  pełnego zakresu robót według tej pozycji w katalogu nakładów rzeczowych.

2. Dotyczy poz. 9.11. Katalog KNR2-02/0508/04 mówi o rynnach z blachy ocynkowanej, a opis techniczny o rynnach z PCV. prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału mają być zamontowane rynny dachowe oraz ewentualną korektę podstawy katalogowej.

3. Dotyczy poz. 9.13 Katalog KNR2-02/0510/03 mówi o rurach spustowych z blachy ocynkowanej, a opis techniczny o rurach spustowych z PCV. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału mają być zamontowane rury spustowe oraz ewentualną korektę podstawy katalogowej.

Odpowiedź do 2 i 3:

Rynny i rury spustowe, zgodnie z opisem technicznym zaprojektowano z PVC kolor szary.

W związku z powyższym  pozycje 9.11 i 9.13 należy wycenić według poniższej tabeli

| Numer | Podstawa | Opis | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.11 | KNRW 202/524/2 | Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi·150·mm - kolor szary – analogia | 104,69 | m |
| 9.13 | KNRW 202/531/4 | Rury spustowe z PVC, Fi·120·mm - kolor szary - analogia | 58,8 | m |

4. Dotyczy poz. 14.2 Prosimy o podanie podstawy katalogowej, według której należy rozliczyć tą pozycję.

Odpowiedź: Poz. 14.2  - podstawa wyceny: KNR 19/1023/7

5. Dotyczy poz. 14.13 Prosimy o sprecyzowanie jakie czynności należy wykonać według tej pozycji. Czy w tej pozycji należy zamontować nowe parapety przy istniejących oknach i uzupełnić malowanie, jak to skalkulować i w jakich ilościach, jak rozliczyć malowanie.

Odpowiedź: Poz. 14.3  - pozycja ta przyjęta przez analogie obejmuje  zakres prac zgodnie z opisem pozycji tj:

Dostawa i montaż parapetów "LITHMAR", uzupełnienie malowania w związku z montażem parapetów   - według dokumentacji technicznej - ANALOGIA - okna istniejące. Opis oznacza iż dla okien istniejących należy dostarczyć i zamontować parapety „LITHMAR”, według dokumentacji technicznej – punkt 2.5.2 opisu technicznego części architektoniczno-budowlanej, a po wymianie parapetów należy wykonać poprawki malarskie. Uzupełnienie malowania ścian po wymianie parapetów dotyczy powierzchni wokół parapetów gdzie nastąpiło uszkodzenie istniejącej powłoki malarskiej. Zwykle jest to pas o szerokości 10 do 20 cm na długości parapetu. Poniżej przedstawiamy nakłady jednostkowe

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3 | KNNR 2/302/7 | Dostawa i montaż parapetów "LITHMAR", uzupełnienie malowania w związku z montażem parapetów - według dokumentacji technicznej - ANALOGIA - okna istniejące obmiar = 1m |  | m |
|  |  | -- R -- |  |  |
| 1* |  | Robotnicy | r-g | 1.9000 |
|  |  | 1.9r-g/m |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |
| 2* |  | Podokienniki LITHMAR | m | 1.0000 |
|  |  | 1m/m |  |  |
| 3* |  | Klej | kg | 0.8000 |
|  |  | 0.8kg/m |  |  |
| 4* |  | Farba emulsyjna | dm3 | 0.2000 |
|  |  | 0.2dm3/m |  |  |
| 5* |  | Zaprawa cementowa M7 (m.50) |  |  |
|  |  | 0.01m3/m | m3 | 0.0100 |
| 6* |  | materiały pomocnicze | % | 1.0000 |
|  |  | 1% |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |
| 7* |  | Wyciąg | m-g | 0.0800 |
|  |  | 0.08m-g/m |  |  |

6. Dotyczy poz. 10.1 i 10.2 Prosimy o zmianę podstawy katalogowej, gdyż w naszym komputerowym programie do kosztorysowania w/w pozycje nie istnieją. Ewentualnie prosimy o podanie szczegółowych nakładów na w/w pozycje.

Odpowiedź:

Przychylając się do wniosku Wykonawcy pozycje 10.1 i 10.2  należy wycenić według poniżej tabeli

| Numer | Podstawa | Opis | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,1 | KNR 401/615/11 (1) | Impregnacja bio- i ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków - pierwsza warstwa - analogia | 400 | m2 |
| 10,2 | KNR 401/615/11 (1) | Impregnacja bio- i ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków - druga warstwa - analogia | 400 | m2 |

INSTALACJE C.O.

7. Dotyczy poz. 1.1 i 1.2 Prosimy o wyjaśnienie czy w tych pozycjach należy uwzględnić współczynnik do S=0,3 ponieważ kosztorys ślepy nie określa tego jednoznacznie. Jest on zarówno wyzerowany jak i uwzględniony.

Odpowiedź: W poz. 1.1 i 1.2 współczynnik do S=0.3

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.

ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W KATOWICACH

insp. mgr Ryszard LEŚNIEWSKI

wyk. w 1 egz. BM

-  powielono i rozesłano

zgodnie z wykazem

przekazanej specyfikacji

- umieszczono na stronie internetowej KWP

www.policja.katowice.pl