Załącznik nr 3 do SIWZ

Przełącznik sieciowy zarządzalny Cisco Catalyst typ WS-C2960S-24PS-L (Lan Base Image) lub równoważny w konfiguracji minimalnej:
- 24 porty 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
- 4 porty 1Gbit SFP
- warstwa przełączania 2
- obsługa PoE i PoE+
- 370W sumarycznej mocy dla PoE (jednoczesna obsługa zasilania PoE na każdym z 24 portów o mocy 15,4W)
- rozmiar tablicy MAC – min. 8000
- obudowa rack 19”
- pojemność pamięci wewnętrznej 128MB
- pojemność pamięci flash 64MB
- obsługa 255 VLAN o numeracji VLAN ID do 4000
  Obsługa:
- SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, Telnet, HTTP, TFTP, SSH, CLI
- IP multicast wraz z IGMP - Internet Group Management Protocol
- obsługa QoS
- Access Control Lists
- IPv4
- IPv6
- Jumbo frame support
- RADIUS
- DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
- Voice VLAN
- Auto QoS
- Auto-Negotiation
- DHCP snooping
- IP source guard
- Dynamic ARP inspection
- SPAN i RSPAN
- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
- IEEE 802.1p CoS Prioritization
- IEEE 802.1Q VLAN, możliwość konfiguracji portów trunk
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree
- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
- IEEE 802.1X
- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol
- IEEE 802.1ab LLDP
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3x Full Duplex and flow control
- IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T
- IEEE 802.3z 1000BASE-X

Przełącznik sieciowy zarządzalny Cisco Catalyst typ WS-C2960S-48FPS-L (Lan Base Image) lub równoważny w konfiguracji minimalnej:
- 48 portów 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
- 4 porty 1Gbit SFP
- warstwa przełączania 2
- obsługa PoE i PoE+
- 740W sumarycznej mocy dla PoE (jednoczesna obsługa zasilania PoE na każdym z 48 portów o mocy 15,4W)
- rozmiar tablicy MAC – min. 8000
- obudowa rack 19”
- pojemność pamięci wewnętrznej 128MB
- pojemność pamięci flash 64MB
- obsługa 255 VLAN o numeracji VLAN ID do 4000
  Obsługa:
- SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, Telnet, HTTP, TFTP, SSH, CLI
- IP multicast wraz z IGMP - Internet Group Management Protocol
- obsługa QoS
- Access Control Lists
- IPv4
- IPv6
- Jumbo frame support
- RADIUS
- DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
- Voice VLAN
- Auto QoS
- Auto-Negotiation
- DHCP snooping
- IP source guard
- Dynamic ARP inspection
- SPAN i RSPAN
- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
- IEEE 802.1p CoS Prioritization
- IEEE 802.1Q VLAN, możliwość konfiguracji portów trunk
- IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree
- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
- IEEE 802.1X
- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol
- IEEE 802.1ab LLDP
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3x Full Duplex and flow control
- IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T
  IEEE 802.3z 1000BASE-X