ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy

ZP-2380-636-100/2012

Przedmiot przetargu:

PRZENOŚNY ANALIZATOR RAMANOWSKI Z SONDĄ ŚWIATŁOWODOWĄ DO IDENTYFIKACJI SUBSTANCJI CHEMICZNYCH I MIESZANIN

Producent/Firma:							Typ aparatu:

Wersja konstrukcji z roku:						Rok produkcji:

| Lp. | Parametry | Tak /Nie | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator ramanowski pracujący w zakresie: 250 do 2875 cm-1 (+/- 10 cm-1) |  |  |
| 2. | Wymagana rozdzielczość: od 7 do 10.5 cm-1 (+/- 1 cm-1) |  |  |
| 3. | Laser o dł. fali wzbudzenia: 785nm ± 0.5nm, stabilności poniżej 0.1 cm, moc ustawialna: 75mW-175mW-250mW (+/- 5mW) |  |  |
| 4. | Metoda analizy: chemometryczna, opatentowane algorytmy analizy mieszanin |  |  |
| 5. | Tryby pracy: ręczny z sondą, ręczny bezpośredni, ręczny z fiolką, automatyczny, zamontowany na robocie taktycznym, komunikacja przez uniwersalne złącze USB lub RS232 |  |  |
| 6. | Zewnętrzne źródło zasilania, sieciowe 12V, 1.25A |  |  |
| 7. | Bateria: akumulator wewnętrzny litowo-jonowy lub bateria jednorazowa do 4 godzin pracy |  |  |
| 8. | Wymiary ca. : 20cm x 12cm x 7cm (+/- 1cm) |  |  |
| 9. | Temperatura pracy: od – 20 do + 40oC (+/- 5 oC) |  |  |
| 10. | Zdalne opóźnienie skanowania do 120 sekund |  |  |
| 11. | Wbudowana biblioteka zawierająca widma Ramanowskie związków chemicznych z możliwością jej samodzielnego rozbudowywania |  |  |
| 12. | Waga urządzenia do 1 kg |  |  |
| 13. | Analizator do pracy w terenie spełniający standard odporności i ochrony środowiska MIL-STD 810G oraz IP67 odporność na kurz i wodę do głębokości 1m |  |  |
| 14. | Pomiar bezpośrednio przez opakowanie (szkło/plastik) |  |  |
| 15. | Sonda światłowodowa wbudowana na stałe |  |  |

strona 1 z 1

Ponadto umowa powinna gwarantować:

| Lp. | Warunki | Tak /Nie | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawę aparatu do użytkownika wraz z instrukcją obsługi w języku polskim |  |  |
| 2. | Uruchomienie urządzenia u klienta |  |  |
| 3. | Bezpłatna aktualizacja biblioteki nie rzadziej niż 2 razy w roku przez okres użytkowania sprzętu |  |  |
| 4. | Możliwość darmowej konsultacji online z producentem w przypadku widm substancji niezidentyfikowanych w oparciu o aktualną bibliotekę |  |  |
| 5. | Gwarancja od dnia uruchomienia aparatu (potwierdzonego w „Protokole odbioru”) 24 miesiące |  |  |
| 6. | Przeszkolenie 2-9 pracowników Sekcji Chemii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach wraz z wystawieniem stosownych certyfikatów, odrębnie dla każdego z uczestników. |  |  |

......................................................................

pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu firmy

strona 1 z 2