OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA SAMOCHÓD OSOBOWY W POLICYJNEJ WERSJI OZNAKOWANEJ

WYMAGANIA OGÓLNE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno-techniczne dla samochodów osobowych 
w wersji policyjnej „oznakowany”.

2. Kryptonim pojazdu

Przyjmuje się robocze oznaczenie pojazdu „oznakowany”.

3. Przeznaczenie pojazdu

Pojazd „oznakowany” przeznaczony jest do wykonywania przez Policję zadań patrolowych 
i interwencyjnych oraz kontroli pojazdów. W jego wnętrzu będą wykonywane podstawowe czynności służbowe, w szczególności obejmujące: kontrolę dokumentów dotyczących osób 
i pojazdów, sprawdzanie osób i pojazdów w bazach danych, sporządzanie dokumentacji służbowej, przewożenie osób.

4. Warunki eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdu.

1) Pojazd "oznakowany" będzie:

a) użytkowany we wszystkich porach doby i roku, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej,

b) jeździł po drogach twardych i gruntowych oraz w miarę potrzeby pokonywał krawężniki,

c) przechowywany na wolnym powietrzu,

d) myty w myjni automatycznej szczotkowej.

2) Obsługi techniczne oraz naprawy bieżące w okresie gwarancji dostarczonego w ramach zamówienia pojazdu, będą wykonywane w serwisowych stacjach obsługi pojazdów oraz policyjnych stacjach obsługi pojazdów.

5. Wymagania formalne.

1) Pojazd „oznakowany” musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2011 Nr 165 poz. 992),

2) Pojazd bazowy, na którym zostanie dokonana adaptacja na pojazd „oznakowany” musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908, z późn. zm.).

3) Każdy pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

4) Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu muszą spełniać Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. „dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą Dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep”,

5) Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ,

6) Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ,

7) Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,

II. Wymagania techniczne dla samochodu bazowego przeznaczonego pod adaptację na wersję policyjną „oznakowany”.

Pojazd bazowy musi odpowiadać poniższym wymaganiom:

1. Nadwozie:

1) Kategorii M 1, rodzaj nadwozia osobowy kombi (AC lub AF),

2) Para drzwi bocznych skrzydłowych po każdej stronie pojazdu. Drzwi tylne (pokrywa tylna) otwierane do góry,

3) Wszystkie drzwi przeszklone,

4) Szyby atermiczne – co najmniej przednia,

5) Dopuszczalna masa całkowita po dokonaniu adaptacji nie więcej niż 3500 kg,

6) Rozstaw osi minimum 2550 mm (według danych z pkt 3 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 4 świadectwa zgodności WE),

7) Pojemność bagażnika mierzona do poziomej przesłony przestrzeni bagażowej (np. rolety, półki, dolnej krawędzi okien) minimum 480 dm³,

2. Silnik i układ zasilania:

1) Wysokoprężny o zapłonie samoczynnym, 4-suwowy spełniający normę emisji spalin EURO 5,

2) Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1.6 dm3 w ujęciu handlowym,

3) Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 90 kW (według danych z pkt 26 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 27 świadectwa zgodności WE),

4) Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 250 Nm,

5) Emisja dwutlenku węgla (CO2) w warunkach miejskich według wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub świadectwa zgodności WE nie większa niż 190 g/km,

6) Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 50 dm3 (wg deklaracji producenta).

3. Układ hamowania:

1) Wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół (minimum ABS),

4. Układ kierowniczy:

1) Regulacja kolumny kierowniczej: góra-dół, przód-tył,

2) Wspomaganie układu kierowniczego.

5. Przenoszenie napędu:

1) Skrzynia biegów manualna w pełni zsynchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu,

2) System stabilizacji toru jazdy np. ESP lub równoważny,

3) Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 180 km/h.

6. Bezpieczeństwo:

1) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących. Pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli przednich,

2) Poduszki gazowe powietrzne przednie dla kierowcy i dysponenta,

3) Poduszki gazowe boczne dla kierowcy i dysponenta,

4) Kurtyny gazowe boczne obejmujące swym działaniem przestrzeń przedziału I i II,

7. Obręcze kół:

1) Obręcze kół stalowe lub ze stopów lekkich z ogumieniem letnim (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) - szt. 5,

2) Obręcze kół stalowe lub ze stopów lekkich z ogumieniem zimowym - szt. 4. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania ogumienia całorocznego lub wielosezonowego,

3) W przypadku dostarczenia obręczy kół stalowych wymagane kołpaki do kół - szt. 4, Zamawiający dopuszcza tak zwane kołpaki małe,

4) Zastosowane zespoły obręcz koła/ogumienie na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt 7.1 oraz 7.2 muszą być zgodne z danymi z pkt 32 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 35 świadectwa zgodności WE.

5) Ogumienie musi być fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza ogumienia bieżnikowanego.

6) Opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 52 tygodnie.

8. Fartuchy lub osłony przeciwbłotne na wszystkie koła pojazdu.

9. Oświetlenie dodatkowe pojazdu:

1) Światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację, wbudowane w zderzak lub spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi,

2) Światła do jazdy dziennej z oferty producenta pojazdów, posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi,

3) Oświetlenie wnętrza schowka,

4) Oświetlenie przestrzeni bagażowej,

10. Wyposażenie elektryczne i elektroniczne:

1) Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-„ na masie),

2) Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego oraz zapewniać wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa,

3) Pobór prądu z każdego z akumulatora/akumulatorów przez systemy podtrzymania w czasie postoju pojazdu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach nie może przekraczać 500 mA,

4) Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych (łącznie z odbiornikami urządzeń łączności i urządzeń uprzywilejowania w ruchu) i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator/akumulatory i alternator. Do wyliczeń należy przyjąć, iż w pojeździe poza wyposażeniem fabrycznym zamontowane zostaną urządzenia dodatkowe o mocy 125W przewidziane do pracy ciągłej.

11. Wyposażenie dodatkowe:

1) Stalowa osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne nie może pogorszyć parametrów chłodzenia komory silnika,

2) Relingi dachowe,

3) Centralny zamek z pilotem dla wszystkich drzwi pojazdu,

4) Kluczyk stacyjki musi otwierać co najmniej drzwi przednie lewe pojazdu oraz korek (klapkę) wlewu paliwa jeśli jest wyposażony w zamek,

5) Autoalarm wyposażony w co najmniej jedną blokadę silnika lub zespołów, co najmniej jeden czujnik ochrony wnętrza, wyłącznik/tryb serwisowy. Sterowanie zmiennokodowym kluczem kodowym lub pilotem. Syrena urządzenia musi mieć własne zasilanie. Konstrukcja urządzenia musi być modułowa. Alarm powinien reagować na otwarcie każdych drzwi pojazdu i maski silnika oraz na ruch we wnętrzu pojazdu.

6) Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu i pilotów do autoalarmu oraz centralnego zamka,

7) Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokowania otwierania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy

8) Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane,

9) Czujnik parkowania co najmniej z tyłu pojazdu,

10) Radioodbiornik z odtwarzaczem CD, wyposażony w co najmniej 2 głośniki zamontowane w przedziale I,

11) Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie)

12) Szyba tylna podgrzewana, wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz,

13) Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP w ilości 1 szt.

14) Koc gaśniczy,

15) Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z póź. zm.)

16) Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ,

17) Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa, jeden mocowany w zasięgu ręki kierowcy, drugi mocowany w zasięgu ręki dysponenta,

18) Komplet fabrycznych dywaników gumowych w przedziale I, II i III

19) Gniazdo zapalniczki fabryczne o prądzie obciążenia min. 10 A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu,

20) Dodatkowe dwa gniazda zapalniczki zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej o prądzie obciążenia min. 10 A, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu,

21) Dodatkowe gniazdo zapalniczki, zamontowane w przestrzeni bagażowej o prądzie obciążenia min. 10 A zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu,

22) Reflektor dalekosiężny /szperacz/ z żarówką H1 lub H3 o mocy min. 55 W, zasilany z gniazd wymienionych w pkt. 19, 20 i 21, z przewodem spiralnym o długości minimum 5 m w stanie rozciągniętym,

23) Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a) podnośnik samochodowy,

b) klucz do kół,

c) wkrętak dwustronny,

d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora,

24) Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

a) rękawice lateksowe - 3 pary,

b) nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka,

c) opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 sztuk),

d) bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,

e) bandaże elastyczne 3 m x 15 cm - 2 sztuki,

f) woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,

g) folia termoizolacyjna - 1 sztuka,

h) opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki,

i) rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania) - 1 sztuka,

j) preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka.

25) Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008), 26) Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Z ramek należy usunąć wszelkie napisy,

27) Pozioma przysłona przestrzeni bagażowej (np. żaluzja, roleta, półka)

12. Ergonomia:

Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra - dół) oraz fotela dysponenta co najmniej w jednej płaszczyźnie (przód – tył), regulacja oparcia foteli przednich w zakresie co najmniej pochylenia oparcia,

13. Rok produkcji pojazdu: 2012 r.

14. Kompletacja dotycząca zabudowy i wyposażenia:

Wszystkie pojazdy muszą być w jednej wersji homologacyjnej, a także identycznie ukompletowane w elementy zabudowy wnętrza oraz dodatkowe wyposażenie pochodzące od tych samych producentów. Powyższy zapis dotyczy także opon.

III. Wymagania dotyczące adaptacji pojazdu bazowego na wersję policyjną „oznakowany”.

1. Wyposażenie wnętrza pojazdu:

1) Pojazd „oznakowany” musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu łącznie 5 osób (w tym kierującego pojazdem),

2) Przyjmuje się umowny podział wnętrza pojazdu na trzy przedziały:

a) przedział I – pierwszy rząd siedzeń przeznaczony dla kierującego pojazdem oraz przewozu jednego konwojenta,

b) przedział II – drugi rząd siedzeń przeznaczony do przewozu trzech osób,

c) przedział III – przestrzeń bagażowa.

3) Przedział I musi być wyposażony w lampkę punktową fabryczną umożliwiającą czytanie, sporządzanie dokumentacji. W przypadku braku fabrycznej lampki punktowej wymagane jest zamontowanie dodatkowego oświetlenia umożliwiającego czytanie, sporządzanie dokumentacji (z możliwością regulacji kąta padania światła),

4) Fotele w przedziale I muszą być wykonane z ciemnego materiału, łatwego do utrzymania w czystości, dodatkowo wyposażone w „koszulki” zabezpieczające fotel przed uszkodzeniami przez kajdanki itp.,

5) Kanapa w przedziale II musi być wykonana z ciemnego materiału łatwego do utrzymania w czystości oraz posiadać pokrowiec wykonany z ciemnego materiału, przystosowany do zmywania wodą (np. materiału imitującego skórę).

6) Drzwi przedziału II muszą być skonstruowane w sposób uniemożliwiający ich otwarcie od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu przez osoby do tego niepowołane. Ich zablokowanie i odblokowanie musi być możliwe przyciskiem sterującym znajdującym się w przedziale I w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dysponenta na konsoli środkowej. Przycisk sterujący musi działać jedynie przy włączonej stacyjce. Po wyłączeniu stacyjki stan blokady drzwi nie ulega zmianie. Zablokowanie i odblokowanie drzwi musi być możliwe także z zewnątrz za pomocą pilota. Ponadto musi istnieć możliwość otworzenia drzwi przedziału II z przedziału I w przypadku awarii układu elektrycznego pojazdu.

7) Przedział II musi być wyposażony w oświetlenie wewnętrzne, rozproszone i sterowane przełącznikiem znajdującym się na desce rozdzielczej pojazdu w przedziale I,

8) Przedział II musi być oddzielony od przedziału III przegrodą wykonaną z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne i zamontowaną w sposób uniemożliwiający jej wyrwanie lub wepchnięcie do przedziału II lub III przez osoby przewożone. Sposób wykonania przegrody musi zapewniać widoczność do tyłu pojazdu oraz obieg powietrza w pojeździe.

2. Instalacja łączności radiowej.

1) Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu w kabinie kierowcy przynajmniej jednego z niżej wymienionych urządzeń:

a) radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (148÷174 MHz) o przybliżonych wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 mm, masa ok. 1,7 kg.

b) radiotelefonu przewoźnego na pasmo UHF (380÷470 MHz) o przybliżonych wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 mm, masa ok. 1,8 kg lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo.

2) Radiotelefony nie wchodzą w zakres zamówienia i montowane będą przez Zamawiającego lub podmiot przez niego upoważniony.

3) Radiotelefony przeznaczone są do pracy ciągłej, w trybach pracy: czuwania, odbioru i nadawania.

4) Wykonawca zainstaluje w pojeździe:

a) przewody zasilające o przekroju min.3,0 mm², przeznaczone dla zasilania urządzeń łączności radiowej. Przewód zasilający (dodatni) należy podłączyć do dodatniego zacisku akumulatora oraz musi on posiadać zabezpieczenie 25 A zainstalowane na przewodzie jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm). Przewód „ujemny” może być podłączony do karoserii pojazdu pod warunkiem, że punkt ten ma elektryczne połączenie z biegunem ujemnym akumulatora.

b) Gniazdo bezpiecznikowe które musi być przystosowane do bezpieczników nożowych.

Zarówno przewód zasilający jak i gniazdo bezpiecznikowe muszą być zabezpieczone przed zwarciem do masy pojazdu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi szczególnie w miejscu przeprowadzania przewodu przez otwory w karoserii. Wolny koniec przewodów zasilających musi być wyprowadzony w okolicach środkowej części konsoli od strony nóg pasażera. Zapas przewodów musi wynosić około 1,5 m i należy go zakończyć gniazdem typu „T”. Wolny wtyk typu „T” musi być wpięty w gniazdo.

5) Wykonawca zamontuje na dachu pojazdu uniwersalną podstawę antenową, której konstrukcja musi umożliwiać przykręcenie do niej promiennika anteny na pasmo VHF, 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W, impedancji 50 Ω lub promiennika anteny na pasmo UHF, 380÷400 MHz dla systemu „Tetra” z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥20 W, impedancji 50 Ω. Montaż wymienionych promienników nie może wiązać się z zastosowaniem różnego typu przejściówek lub innych elementów pośredniczących. Wykonawca zamontuje w pojeździe promienniki na pasmo VHF, 164÷174 MHz oraz dodatkowo doposaży każdy pojazd w promiennik na pasmo UHF, 380÷400 MHz.

6) Antena musi być zainstalowana na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

7) Miejsce przewidziane do instalacji anteny musi zapewniać odpowiednią przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować właściwą charakterystykę promieniowania anteny. Lokalizacja punktu instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu

8) Przewód antenowy o małym tłumieniu (<1,1 dB) i impedancji 50 Ω musi być doprowadzony w sposób niewidoczny, wykorzystując otwory i przestrzenie technologiczne pojazdu np. wnętrze słupka, chroniony na całej długości przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz źródłem ciepła.

9) Konstrukcja i sposób instalacji zewnętrznej anteny musi umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni – zgodnie z jej instrukcją (np. poprzez odkręcenie promiennika).

10) Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe anten.

11) Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej o napięciu znamionowym 12V DC z minusem na masie, a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.

12) Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.

13) Instalacja elektryczna i antenowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie zatytułowanym „Wskazówki dotyczące montażu” oraz z zaleceniami producentów anten oraz przewodów.

3. Uprzywilejowanie w ruchu.

1) Na dachu pojazdu do relingów nad przedziałem I (kierowcy) należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu specjalną lampę ostrzegawczą, posiadającą homologację, spełniającą wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr. 32, poz. 262 z póź. zm.). Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej demontażu. Wszelkie przewody doprowadzone do lampy ostrzegawczej należy poprowadzić w miarę możliwości wewnątrz relingu.

2) Specjalna lampa ostrzegawcza z kloszami wykonanymi z poliwęglanu musi posiadać:

a) min. dwie lampy ostrzegawcze barwy niebieskiej typu LED, umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu,

b) umieszczony z jej przodu i z tyłu podświetlany biały panel z napisem „POLICJA” wypełniający pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi widoczny z odległości 50 metrów w warunkach nocnych w kolorze niebieskim o tej samej barwie co niebieski pas wyróżniający,

c) dodatkowe światło błyskowe barwy czerwonej typu LED, umieszczone między lewym światłem ostrzegawczym barwy niebieskiej, a świetlnym napisem „POLICJA”,

d) dwie pomocnicze lampy halogenowe barwy białej umieszczone w przedniej części lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru przed pojazdem podczas wykonywania czynności służbowych, z żarówkami H1, H3 lub H7,

e) dwie pomocnicze lampy halogenowe barwy białej umieszczone po prawej i lewej stronie lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru z boku pojazdu podczas wykonywania czynności służbowych, z żarówkami H1, H3 lub H7. Zamawiający wymaga możliwości niezależnego załączania pomocniczych lamp halogenowych z każdej strony pojazdu.

3) Pojazd „oznakowany” musi posiadać po wewnętrznej stronie dolnej, lewej i prawej, skrajnej części drzwi tyłu nadwozia (pokrywy tylnej) lub na słupkach otworu drzwi tylnych wewnątrz pojazdu w górnej części zamontowane specjalne światła ostrzegawcze typu LED, barwy niebieskiej. Światła te muszą załączać się automatycznie po otwarciu drzwi tyłu nadwozia w przypadku działania głównych świateł uprzywilejowania i być widoczne z tyłu pojazdu. Sposób montażu lamp musi zabezpieczać lampy przed uszkodzeniem przez wyposażenie przewożone w przestrzeni bagażowej. Lampy ostrzegawcze montowane powinny spełniać wymagania przewidziane dla lamp ostrzegawczych.

4) Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą:

a) posiadać homologację,

b) być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu,

c) posiadać klosze wykonane z poliwęglanu,

d) być zamontowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu,

5) Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi:

a) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ,

b) wytwarzać dźwięk, którego ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128,

c) być zamontowane w komorze silnika w sposób nie utrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

6) We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający swobodne sterowanie przez kierującego i dysponenta zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo - alarmowym, które musi posiadać funkcje:

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

b) przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

c) sterowania sygnalizacją świetlną,

d) sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

7) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej barwy niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

b) włączenie sygnalizacji świetlnej barwy czerwonej musi pociągać za sobą jednoczesne włączenie sygnalizacji świetlnej barwy niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji świetlnej barwy czerwonej),

c) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

d) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

e) włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej,

f) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

g) podświetlenie napisu „POLICJA” w specjalnej lampie ostrzegawczej musi być włączane wraz ze światłami pozycyjnymi pojazdu.

5) Kolorystyka i oznakowanie.

1) Pojazd musi:

a) posiadać barwę nadwozia „srebrny metalik” jednakową dla wszystkich dostarczonych pojazdów, włącznie ze zderzakami i lusterkami, o parametrach określonych w Tabeli 1 przedstawiającej granice pól tolerancji barwnych współrzędnych trójchromatycznych barwy srebrny metalik,

b) być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). Rysunki poglądowe oznakowania pojazdów przedstawiono w Załączniku nr 3. Pojazd musi posiadać odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej umieszczony z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu musi znajdować się na nie odblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie wyróżniającym; na obydwu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym musi być umieszczony znak gwiazdy policyjnej. Szczegółowe parametry geometryczne oznakowania oferowanego pojazdu przedstawi Wykonawca do zaakceptowania przez Zamawiającego, po rozstrzygnięciu przetargu,

c) posiadać z tyłu pojazdu pas wyróżniający,

d) parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę.

2) Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać, co najmniej wymagania:

a) Punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji (Dz. U. z 2003 Nr 220 poz. 2181),

b) Punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.).

3) Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w Tabeli 2.

TABELA 1

TABELA 2

4) Z oferowanych pojazdów należy usunąć wszelkie napisy, które nie są związane z identyfikacją Policji. Oznaczenie marki i modelu pojazdu w miarę możliwości należy przesunąć poza oznakowanie pojazdu.

6) Wskazówki dotyczące montażu.

1) Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonie w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta,

2) Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji,

3) Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej,

4) W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów.

5) Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami,

6) Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie,

7) Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych,

8) Śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego zagrożenia skaleczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. Części obciążone mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek w wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkie śruby mocujące i nakrętki muszą być łatwo dostępne, aby zapewnić możliwość

szybkiego demontażu elementów przymocowanych przy pomocy śrub i uchwytów,

9) Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej,

10) Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie,

11) Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów,

12) Wtyczki i gniazdka należy zamontować zgodnie z podanymi przez producenta wskazówkami dotyczącymi montażu i łączenia,

13) Wszystkie moduły i części specjalnego wyposażenia techniki policyjnej należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

7) Wymagania dotyczące oznaczania i znakowania.

1) Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu:

a) tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały co najmniej dane o producencie, typie roku produkcji oraz numerze fabrycznym pojazdu,

b) tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie z kierowcą,

2) Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:

a) symbol lub numer producenta,

b) numer kolejny wyrobu,

c) rok produkcji.

3) Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone tabliczkami z opisem (słownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposób trwały.

8) Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

1) Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu,

2) Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pojazdu muszą spełniać wymagania BHP,

3) Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach,

4) Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu,

5) Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe,

6) Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

GWARANCJA

Wymagania w zakresie gwarancji pojazdów:

- na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu na którym wykonano zabudowę – min. 24 miesiące

- na powłokę lakierniczą – min. 36 miesięcy

- na perforację elementów nadwozia – min.72 miesiące

Gwarancja liczona będzie od dnia odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

# Text boxes

| Barwa materiału | Współrzędne punktów narożnych | Wartość współczynnika luminacji  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Srebrny metalik | X | 0,311 | 0,303 | 0,311 | 0,319 | 0,25 ÷ 0,40 |
|  | Y | 0,321 | 0,329 | 0,337 | 0,329 |  |

| Barwa materiału | Współrzędne punktów narożnych | Minimalne wartości współczynnika luminacji  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Biała | X | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 | 0,27 |
|  | Y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 |  |
| Niebieska | X | 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137 | 0,01 |
|  | Y | 0,171 | 0,220 | 0,160 | 0,038 |  |