Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia:

urządzenie do badania autentyczności dokumentów z wyposażeniem

Producent / Firma:	Typ aparatu:

Wersja konstrukcji z roku:	Rok produkcji:

| Lp. | Parametry | Tak / Nie | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wbudowana kolorowa kamera CCD ze zmotoryzowanym obiektywem zoom, o powiększeniu 15x lub większym. |  |  |
| 2. | Automatyczna kontrola przysłony, wzmocnienia i ostrości. |  |  |
| 3. | Możliwość przeprowadzenia badań w różnych zakresach promieniowania IR i UV - filtry wzbudzające w zakresie spektralnym od 400 nm do 740 nm oraz wbudowane filtry barierowe w zakresie spektralnym od 570 nm do 1000 nm uporządkowane w możliwie wielu (minimum 9) modułach fal. |  |  |
| 4. | Możliwość przeprowadzenia badań w różnych zakresach promieniowania UV- lampy o różnej długości fali od 365nm, 313nm (lub 312nm), 254nm. |  |  |
| 5. | Światło coaxialne. |  |  |
| 6. | Oświetlenie rozproszone, skupione, boczne (z różnych kierunków) oraz przechodzące. |  |  |
| 7. | Źródło antiStokes. |  |  |
| 8. | Źródło punktowe z filtrami wzbudzającymi (do badań luminescencji w podczerwieni). |  |  |
| 9. | Możliwość dokumentowania wyników badań – kompatybilny komputer z oprogramowaniem (komunikacja za pomocą przynajmniej USB 2.0), monitor 24” lub większy, drukarka laserowa kolorowa z rozdzielczością przynajmniej 1200x1200dpi. |  |  |

..................................... dnia ..................................     		             ..............................................................................

(pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej

do  składania oświadczeń woli w imieniu firmy)