ZP-2380-51-28/2013							Załącznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AKUMULATORÓW WRAZ Z OPISEM SPOSOBU PRZEPROWADZENIA BADANIA JAKOŚCIOWEGO PRZY ODBIORZE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Specyfikacja techniczna:

  - Akumulator do radiotelefonu Motorola GP 360  PMNN 4151 AR lub równoważny  o parametrach:

7,2 V Ni MH o pojemności minimalnej 1300 mAh

  - Akumulator do radiotelefonu Motorola MT 2100  NTN 7143 D lub równoważny  o parametrach:

7,2 V Ni Cd o pojemności minimalnej 1300 mAh

- Zamawiający dopuszcza możliwość utratę pojemności w stosunku do pojemności nominalnej zaoferowanego akumulatora w wysokości:

  - 15 % pojemności po roku użytkowania akumulatora

  - 25 % pojemności po półtorej roku użytkowania akumulatora

- Zamawiający wymaga aby akumulatory spełniały okres ładowania 200 cykli rocznie

- Zamawiający wymaga aby gwarancja na akumulatory wynosiła 18 miesięcy

- Opis sposobu przeprowadzenia badania jakościowego przy odbiorze przedmiotu zamówienia.

  - Z dostawy zostaną wybrane losowo 24 akumulatory do GP 360 oraz 2 akumulatory do MT 2100 do wykonania testu.

  - Badanie będzie przeprowadzone przez Komisję powołaną z pracowników Wydziału Teleinformatyki KWP na urządzeniu WPLN 4080 BR firmy Motorola.

  - Na każdy z akumulatorów zostanie zastosowany cykl trzykrotnego naładowania i rozładowania po którym zostanie sprawdzona pojemność, następnie zostaną wyjęte z urządzenia i w kolejnym dniu po około 17 godzinach zostanie sprawdzona pojemność poprzez cykl jednokrotnego rozładowania i naładowania. Wartość po ostatnim naładowaniu będzie barana pod uwagę jako wartość końcowa testu.

  - Akumulatory nie mogą mieć pojemności mniejszej niż zadeklarowane przez Wykonawcę.

  - W przypadku gdy akumulator nie spełnia zadeklarowanej pojemności wybierane są dwa kolejne akumulatory celem ich sprawdzenia.

  - Wadliwe akumulatory zostaną zwrócone na koszt Wykonawcy, który jest zobowiązany do dostarczenia akumulatorów sprawnych w ilości zwróconej.

  - Jeżeli 40 akumulatorów nie spełni wymaganej pojemności dostawa zostanie uznana za wadliwą i nie będzie przyjęta. Wadliwa dostawa zostanie zwrócona na koszt Wykonawcy.

  - W przypadku trzykrotnego odrzucenia dostawy z przyczyn niespełnienia wymaganej pojemności Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył akumulatory oryginalne producenta urządzenia, do którego są przeznaczone.