ZP-2380-107-16/		2013							Katowice, dn. 08.04.2013 r.

Egz. pojedynczy

Adresat zgodnie z rozdzielnikiem

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie przy ul. Kościuszki 105”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 02.04.2013 r.

Pyt. 1	„Czy zamawiający przewiduje wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach? Jeśli tak to prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.”

Odp. 1	Zamawiający przewiduje wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. W związku z tym w przedmiarze robót (roboty budowlane) jako kolejne końcowe pozycje przedmiaru, należy uwzględnić 4 dodatkowe pozycje dotyczące wykonania gładzi gipsowych ścian i sufitów:

a)	KNR-W 2-02 2011-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku.

- ilość jednostek: m2= 5873,68

b)	KNR-W 2-02 2011-07 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach – dodatek za pogrubienie o 2 mm.

- ilość jednostek: m2= 5873,68

c)	KNR-W 2-02 2011-04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku.

- ilość jednostek: m2= 1969,67

d)	KNR-W 2-02 2011-08 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach – dodatek za pogrubienie o 2 mm.

- ilość jednostek: m2= 1969,67

Pyt. 2	„Prosimy o podanie czy zamawiający przewiduje wykończenie ścian ciągów komunikacyjnych w sposób trwały np. poprzez nałożenie tynku mozaikowego czy np. malowanie lamperii. Jeśli tak to prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.”

Odp. 2	Zamawiający przewiduje wykończenie ścian ciągów komunikacyjnych do wysokości 165 cm poprzez wykonanie tynku mozaikowego (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zadania). W związku z tym w przedmiarze robót (roboty budowlane) jako kolejne końcowe pozycje przedmiaru, należy uwzględnić 4 dodatkowe pozycje dotyczące wykonania tynku mozaikowego w ciągach komunikacyjnych do wysokości 165 cm:

a)	KNR AT-31 0505-01 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit MosaikPutz – wykonany ręcznie, warstwa pośrednia na ścianach.

- ilość jednostek: m2= 1028,10

b)	KNR AT-31 0505-02 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit MosaikPutz – wykonany ręcznie, warstwa pośrednia na ościeżach.

- ilość jednostek: m2= 100,62

c)	KNR AT-31 0505-03 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit MosaikPutz – wykonany ręcznie na ścianach.

- ilość jednostek: m2= 1028,10

d)	KNR AT-31 0505-04 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy np. Baumit MosaikPutz – wykonany ręcznie na ościeżach.

- ilość jednostek: m2= 100,62

Zapytania z dnia 03.04.2013 r.

Pyt. 1	„W STWIOR jest mowa o układaniu kabli WLZ. Przedmiar nie mówi nic o kablach. Prosimy o wyjaśnienie.”

Odp. 1	W załączonym zamiennym przedmiarze robót elektrycznych – załącznik nr 2 do pisma z dnia 04.04.2013 r.
– w pozycjach 6.21 i 6.22 ujęto montaż kabli WLZ.

Pyt. 2	„Z projektu wynika, że potrzebny jest jeden agregat. W przedmiarze powtórzona jest pozycja montażu agregatu. Proszę o podanie ilości agregatów do zamontowania.”

Odp. 2	Załączony zamienny przedmiar robót elektrycznych – załącznik nr 2 do pisma z dnia 04.04.2013 r.
– uwzględnia wyjaśnienia w zakresie agregatów prądotwórczych.

Pyt. 3	„Czego dotyczy pozycja 7.3 przedmiaru”

Odp. 3:	Pozycja 7.3 skorygowanego przedmiaru robót elektrycznych – załącznik nr 2 do pisma z dnia 04.04.2013 r.
– dotyczy wyłączników przeciwpożarowych.

Pyt. 4:	„W rozdzielni RG należy zamontować 2 kpl aparatów dla wyłączenia głównego prądu. Przedmiar nie przewiduje takiej pozycji.”

Odp.4	W skorygowanym przedmiarze robót elektrycznych – załącznik nr 2 do pisma z dnia 04.04.2013 r.
– montaż w/w aparatów ujęty jest w pozycji 7.3.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego