ZP-2380-128-59/1051/2013							Katowice, dn. 11.04.2013 r.

Egz. pojedynczy

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup sprzętu informatycznego”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 03.04.2013 r.

Pyt. 1	„1. Stanowisko dostępowe 1

- Płyta główna: Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym jest 8 gniazd USB z czego 2 to wewnętrzne gniazda – wewnątrz obudowy? W konsekwencji 6 gniazd będzie zewnętrznych a 2 wewnętrzne. Ilość sprzętu jakie można podłączyć pod gniazda USB nie będzie mniejsza z uwagi na fakt, że gniazda USB są rozbudowywalne, o ile zajdzie taka potrzeba w przyszłości, o przejściówki i można uzyskać dowolną liczbę podpiętych urządzeń, ponadto Zamawiający zyska dodatkowe gniazda wewnątrz na inne urządzenia. Jest to rozwiązanie sprawdzone przez liderów rynku informatycznego. Dodatkowym uzasadnieniem dla 6 zewnętrznych USB jest fakt, że użytkownik może maksymalnie używać 2-3 urządzeń w tym samym czasie, wymóg 8 w przypadku komputerów biurowych to znacznie przesadzone wymagania.”

Odp. 1	Ze względu na coraz większą ilość urządzeń których podłączenie do komputera dokonywane jest poprzez gniazdo USB oraz fakt iż Zamawiający nie przewiduje rozbudowy tych komputerów o dodatkowe porty USB poprzez przejściówki i koncentratory – Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania sprzętu z mniejszą ilością gniazd USB zewnętrznych niż podane w specyfikacji urządzenia.

Pyt. 2	„1. Stanowisko dostępowe 1

- Czytnik kart – czy zamawiający dopuści rozwiązanie bezpieczniejsze tj. czytnik kart w klawiaturze? Takie rozwiązanie – czytnik w klawiaturze – jest bardziej elastyczne dla zamawiającego, gdyż karta ciągle jest w widocznym miejscu dla użytkownika, częściej się o niej pamięta żeby ją wyjąć ( jak w laptopie), chowając klawiaturę do szafki blokuje się możliwość włączania komputera / odblokowania w przypadku czytnika kart w komputerze – jednostce centralnej. Czytnik w klawiaturze niweluje też potrzebę posiadania wsparcia BIOS w komputerze dla tego urządzenia.”

Odp. 2	Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania w którym czytnik kart mikroprocesorowych będzie zintegrowany z klawiaturą. Z komputerów tych korzystają różne osoby i chowanie klawiatury w szafie w celu blokowania możliwości włączenia komputera nie jest możliwe. Ponadto Zamawiający podając w specyfikacji urządzenia, iż czytnik kart mikroprocesorowych ma być obsługiwany bezpośrednio przez płytę główną (wsparcie BIOS do obsługi czytnika kart procesorowych) miał na myśli taką funkcjonalność BIOS-u płyty głównej, która umożliwia z poziomu BIOS-u obsługę zamontowanego wewnętrznego czytnika kart mikroprocesorowych poprzez definiowanie różnych zachowań i ustawień, a w szczególności takie ustawienie BIOS-u, które uniemożliwi uruchomienie komputera bez włożonej karty.

Pyt. 3	„2. Notebook 1

- Czytnik: Memory stick, Memory stick Pro – czy Zamawiający zrezygnuje z tych czytników? Są to czytniki typu FLASH, których innowatorem jest firma SONY. SONY jest producentem wielu urządzeń, które korzystają z tego typu urządzeń. Zaletą urządzeń firmy SONY jest fakt że można je podłączyć poprzez USB do komputera i odczytać zawartość. Nie ma potrzeby instalacji czytników Memory Stick, Memory Stick Pro by móc z nich korzystać.”

Odp. 3	Zamawiający wymaga by zaproponowany sprzęt posiadał wbudowany czytnik kart MMC, SD, SDHC oraz Memory Stick, Memory Stick Pro ponieważ często posiada te karty bez urządzeń w których były one nagrywane.

Pyt. 4	„3. Notebook 2

- Ekran LCD – postawiono wymaganie bez obramowania – w przypadku notebooka jaki chcemy zaoferować jest obramowanie. Obramowanie jest korzystniejsze dla matrycy i bezpieczeństwa urządzenia ze względu na stabilność rozwiązania, mocniejszą konstrukcję, odporność na obicia i uszkodzenia matrycy. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?”

Odp. 4	Zamawiający dopuszcza zaproponowanie notebooka z obramowaniem ekranu LCD. Odpowiednia zmiana została wprowadzona w załączniku nr 3 do SIWZ po modyfikacji – formularzu cenowym- specyfikacji sprzętu.

Pyt. 5	„3. Notebook 2

- Klawiatura i obudowa – czy zamawiający dopuści obudowę nie grubszą niż : 19 mm, mieszczącą się nadal w standardzie ultrabooka, bardziej odporną na uszkodzenia niż obudowa 16 mm?”

Odp. 5	Zamawiający nie dopuszcza notebooka o grubości powyżej 16 mm.

Pyt. 6	„4. Notebook 3 oraz 4

- Czytnik: Memory stick, Memory stick Pro – czy Zamawiający zrezygnuje z tych czytników? Są to czytniki typu FLASH, których innowatorem jest firma SONY. SONY jest producentem wielu urządzeń, które korzystają z tego typu urządzeń. Zaletą urządzeń firmy SONY jest fakt że można je podłączyć poprzez USB do komputera i odczytać zawartość. Nie ma potrzeby instalacji czytników Memory Stick, Memory Stick Pro by móc z nich korzystać”

Odp. 6	Zamawiający wymaga by zaproponowany sprzęt posiadał wbudowany czytnik kart MMC, SD, SDHC oraz Memory Stick, Memory Stick Pro ponieważ często posiada te karty bez urządzeń w których były one nagrywane.

Pyt. 7	„5. Stanowisko dostępowe 2

- Zasilacz

- Zasilacz – Zamawiający wymaga zasilacza o mocy 500W, czy Zamawiający dopuści zasilacz 400W sprawność 90 % z EPEAT Gold dla Polski co jest zwykle odpowiednikiem do 500W? Zasilacze komputerowe są klasyfikowane na podstawie maksymalnej mocy wyjściowej. Typowe zakresy mocy zasilaczy dla komputerów domowych i biurowych wynoszą od 300 W do 500 W (dla komputerów miniaturowych – poniżej 300W). Zasilacze stosowane w komputerach dla graczy mają moc z zakresu 500-800 W. Niektórzy producenci zawyżają wartość mocy swoich zasilaczy w celach marketingowych, czasami jest to wyłącznie oświadczenie producenta nie poparte żadnymi badaniami. Jest to spowodowane brakiem jasnych standardów określających warunki pomiaru mocy zasilaczy. Najczęściej zdarza się: przedstawienie wartości mocy szczytowej zamiast mocy ciągłej

- Określenie mocy ciągłej w nierealistycznie niskich temperaturach (np. w temperaturze pokojowej, gdy tymczasem we wnętrzu obudowy wynosi ona ok. 40 oC)

- Podawanie mocy sumarycznej wszystkich linii zasilacza, gdy tymczasem nowoczesne komputery pobierają prąd głównie z linii 12 V

To znaczy, że jeśli:

- zasilacz A ma moc szczytową 550 W w temperaturze 25 oC, dając 25 A na linii 12 V (300W)

- zasilacz B ma moc ciągłą 450 W w temperaturze 40 oC, dając 33 A na linii 12 V (400W)

to zasilacz B jest znacznie lepszy od zasilacza A pomimo niższej mocy całkowitej. Zasilacz A w rzeczywistych warunkach pracy będzie w stanie oddać tylko część mocy, którą określił producent.

Ta tendencja spowodowała znaczne zawyżenie rekomendacji dotyczących mocy zasilaczy komputerowych. Z wyjątkiem serwerów i maszyn dla graczy, niewiele komputerów w standardzie ATX i microATX wymaga więcej niż 300-350 W mocy. Z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę, że mitem jest określenie, jakoby mocniejszy zasilacz pobierał więcej prądu. Jeśli weźmiemy dwa zasilacze o takiej samej sprawności a różnej mocy, np. 350W i 1000W i podłączymy do tego samego komputera to uzyskamy taki sam pobór prądu z sieci energetycznej. Sprawność zasilacza. Jednym z parametrów zasilacza jest jego sprawność energetyczna. Sprawność to stosunek mocy zasilacza oddawanej na jego wyjściu, do mocy pobranej z sieci energetycznej. Różnica między mocą pobraną, a oddawaną jest emitowana w postaci ciepła i promieniowania elektromagnetycznego[2]. Sprawność wyraża się typowo w procentach. Im wyższa sprawność tym mniejsze straty energii w zasilaczu. Zasilacze o wysokiej sprawności wydzielają mniej ciepła, dzięki czemu można w nich montować wentylatory o mniejszej wydajności lub pasywne chłodzenie.

Sprawność zasilaczy zależy od obciążenia zasilacza, osiągając najmniejszą sprawność dla małego i bardzo dużego obciążenia i waha się w tej chwili pomiędzy 40 %, a 85%. W celu poprawy sprawności zasilaczy komputerowych wprowadzono serię certyfikatów 80 PLUS, które gwarantują sprawność zasilacza przekraczającą 80%.

Ważnym parametrem zasilacza jest zdolność do dostarczania stabilnych napięć poszczególnym podzespołom komputera, w pełnym zakresie pobieranej mocy jak i napięcia zasilania.

Mając na uwadze powyższe w interesie Zamawiającego jest zmiana wymogów i dopuszczenie lepszych parametrów Zasilaczy, gwarantujących mu efektywniejszą pracę i bardziej zgodną z wymogami środowiska naturalnego tj. trzeba dopuścić : 400W o sprawności 90% z EPEAT Gold dla Polski ( sprzęt lokalnie przebadany przez organizację EPEAT – organizację sprawdzającą sprzęt w interesie konsumenta – Państwa/Zamawiającego, niezależną od producentów sprzętu i zakupująca sprzęt bez wiedzy producentów w celu przebadania/audytu, który nie został specjalnie „przygotowany” na tę okoliczność, bądź w przypadku braku EPEAT powinno się żądać dostarczenia równoważnych certyfikatów w miejsce EPEAT zgodnie z wyrokiem KIO 1677/12 oraz posiadający certyfikat 80 plus. W tedy dopiero Zamawiający otrzyma lepszy, efektywniejszy, bezpieczniejszy sprzęt, którego parametrów będzie 100% pewien, przy tej samej a nawet korzystniejszej cenie, oferowany przez renomowanych producentów takich jak np. HP.”

Odp. 7	Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zasilacza o mocy 400 W i sprawności 90 %. Zamawiający przy tym stanowisku wymaga minimum  zasilacza o mocy 500W i sprawności minimum 87 % zgodnie z EPEAT. Odpowiednia zmiana w zakresie zgodności z EPEAT została wprowadzona w załączniku nr 3 do SIWZ po modyfikacji – formularzu cenowym- specyfikacji sprzętu.

Pyt. 8	„5. Stanowisko dostępowe 2

- Czytnik kart – czy zamawiający dopuści rozwiązanie bezpieczniejsze tj. czytnik kart w klawiaturze? Takie rozwiązanie – czytnik w klawiaturze – jest bardziej elastyczne dla zamawiającego, gdyż karta ciągle jest w widocznym miejscu dla użytkownika, częściej się o niej pamięta żeby ją wyjąć (jak w laptopie), chowając klawiaturę do szafki blokuje się możliwość włączania komputera / odblokowania w przypadku czytnika kart w komputerze – jednostce centralnej. Czytnik w klawiaturze niweluje też potrzebę posiadania wsparcia BIOS w komputerze dla tego urządzenia.”

Odp. 8	Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania w którym czytnik kart mikroprocesorowych będzie zintegrowany z klawiaturą. Z komputerów tych korzystają różne osoby i chowanie klawiatury w szafie w celu blokowania możliwości włączenia komputera nie jest możliwe.  Ponadto Zamawiający podając w specyfikacji urządzenia iż czytnik kart mikroprocesorowych ma być obsługiwany bezpośrednio przez płytę główną (wsparcie BIOS do obsługi czytnika kart procesorowych) miał na myśli taką funkcjonalność BIOS-u płyty głównej, która umożliwia z poziomu BIOS-u obsługę zamontowanego wewnętrznego czytnika kart mikroprocesorowych poprzez definiowanie różnych zachowań i ustawień, a w szczególności takie ustawienie BIOS-u, które uniemożliwi uruchomienie komputera bez włożonej karty.

Zapytania z dnia 08.04.2013 r.

Pyt. 1	„Pytania dotyczące wymagań: IV. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 2

W zakresie wymagań dotyczących KOPIARKI Zamawiający w pozycji 21 użył wymagania dotyczące DRUKARKI tzn. CZAS WYDRUKU PIERWSZEJ STRONY. Czy Zamawiający zmieni nazwę tego wymagania na CZAS WYKONANIA PIERWSZEJ KOPII?”

Odp. 1	Zamawiający zmienia nazwę tego wymagania ponieważ nowa nazwa dokładniej informuje o jaki parametr chodzi Zamawiającemu. Odpowiednia zmiana została wprowadzona w załączniku nr 3 do SIWZ po modyfikacji – formularzu cenowym- specyfikacji sprzętu.

Pyt. 2	„Pytania dotyczące wymagań: IV. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 2

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w dwustronny automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 100 arkuszy A4 przy gramaturze 80g/m2?.

Uzasadnienie zapytania: Zamawiający w SIWZ nie wyspecyfikował tej opcji, przez co może otrzymać urządzenie wyposażone opcjonalnie w pokrywę oryginałów, jednostronny automatyczny podajnik lub dwustronny automatyczny podajnik. Pozostawienie SIWZ bez wymogu posiadania przez urządzenie dwustronnego podajnika dokumentów spowoduje, iż Zamawiający będzie mógł otrzymać jedną z 3-ech wyżej wymienionych opcji, co w efekcie końcowym może oznaczać otrzymanie urządzenia o gorszej funkcjonalności od wymaganej.”

Odp. 2	Zamawiający wprowadza do specyfikacji urządzenia w poz. 23A zapis, iż urządzanie powinno posiadać dwustronny automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 100 arkuszy. Odpowiednia zmiana została wprowadzona w załączniku nr 3 do SIWZ po modyfikacji – formularzu cenowym- specyfikacji sprzętu.

Pyt. 3	„Pytania dotyczące wymagań: IV. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 2

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w uniwersalny podajnik dokumentów (podajnik boczny, ręczny) o pojemności 100 arkuszy A4 przy gramaturze 80g/m2?

Uzasadnienie zapytania: Zamawiający w SIWZ nie wyspecyfikował tej opcji, przez co może otrzymać urządzenie bez podajnika bocznego, z podajnikiem bocznym o pojemności 1 arkusz, z podajnikiem bocznym o pojemności 100 arkuszy. Pozostawienie SIWZ bez wymogu posiadania podajnika bocznego spowoduje, iż Zamawiający będzie mógł otrzymać jedną z 3-ech wyżej wymienionych opcji, co w efekcie końcowym może spowodować otrzymanie urządzenia o gorszej funkcjonalności ( konieczność podawania przez Użytkownika pojedynczych kartek, kopert, nośników o większej gramaturze z podajnika bocznego lub całkowity brak możliwości korzystania z podajnika bocznego).”

Odp. 3	Zamawiający wprowadza do specyfikacji urządzenia w poz. 15 zapis, iż urządzanie powinno  posiadać boczny ręczny podajnik dokumentów na min. 100 arkuszy. Odpowiednia zmiana została wprowadzona w załączniku nr 3 do SIWZ po modyfikacji – formularzu cenowym- specyfikacji sprzętu.

Pyt. 4	„Pytania dotyczące wymagań: IV. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 2

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było „gotowe do pracy” tzn. zawierało toner startowy dostarczony wraz z urządzeniem o wydajności np. 25000 stron A4 (wydajność kasety z tonerem deklarowana jest zgodnie z normą ISO/IEC 19798)?.

Uzasadnienie zapytania: Brak powyższego zapisu spowoduje, iż Zamawiający może otrzymać urządzenie bez startowych materiałów eksploatacyjnych tj. niezdatne do pracy w chwili jego dostarczenia.”

Odp. 4	Zamawiający wymaga by urządzenie było dostarczone z tonerem startowym lub dodatkowym tonerem producenta urządzenia o wydajności łącznej nie mniejszej niż 20 000 stron. Odpowiedni zapis został dokonany w poz. 15. Odpowiednia zmiana została wprowadzona w załączniku nr 3 do SIWZ po modyfikacji – formularzu cenowym- specyfikacji sprzętu.

Pyt. 5	„Pytania dotyczące wymagań: IV. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 2

Czy Zamawiający podtrzymuje zapis z pozycji nr 18 tj. rozdzielczość skanowania interpolowana 4800 dpi x 4800 dpi?”

Odp. 5	Zamawiający podtrzymuje zapis z poz. 18 o parametrach rozdzielczości skanowania interpolowanej, która powinna wynosić min. 4800 dpi x 4800 dpi.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego