# ZP-2310-294-215/2007							Załącznik nr 3 do SIWZ

# WYMAGANIA TAKTYCZNO – TECHNICZNE DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO TERENOWEGO NIEOZNAKOWANEGO

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów patrolowych terenowych 5 szt. dla Policji, spełniających poniższe warunki

| Lp | Parametr | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj | Pojazd homologowany wg. kategorii M1G (osobowo-terenowy), o nadwoziu zamkniętym, 5-drzwiowy, przeszklony ze wszystkich stron. O ilości miejsc 5 – 7, |
| 2. | Warunki techniczne | Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone wyciągiem ze świadectwa homologacji dostarczonym wraz z pojazdem Posiadający zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym przed pierwszą rejestracją pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym - zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. nr 108 poz. 908 z 2005r. z późniejszymi zmianami) |
| 3 | Rok produkcji | wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2007 |
| 4 | Barwa nadwozia | Kolor popularny stonowany |
| 5 | Status pojazdu Policji | Pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami). Wyposażony w: Pojazd musi posiadać: dwie tablice z napisem „POLICJA” wykonane z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm, lampę niebieską pulsacyjną stroboskopową lub ledową (wykonaną z poliwęglanu) z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym na dachu pojazdu umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością. Powyższy wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez uprawniony do tego organ. Dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań będzie certyfikat lub raport z badań. Podstawa lampy nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej. 2) Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi: wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku, wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku, być zamontowane w komorze silnika w sposób nie utrudniający dostępu do innych elementów pojazdu, spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003. Wymogi postawione w punktach a) i b) powinny być spełnione w warunkach pomiaru określonych w Regulaminie 28 EKG ONZ. 3) We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany w sposób dyskretny: - manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo – alarmowym, które musi posiadać funkcje: - wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków, - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail), - sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym. |
|  |  | Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki: włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej). Wyjęcie wtyku z gniazda DIN zasilającego sygnalizację świetlną musi spowodować automatyczne wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej, musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej), włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną, włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona, działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. |
| 6 | Gwarancja | Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne min. 36 miesięcy, Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy, Gwarancja na perforację elementów nadwozia min. 72 miesiące, gwarancja na sygnalizację uprzywilejowania w ruchu (urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej) – min. 36 miesięcy. |
| 7 | Warunki serwisowania | Okresowa obsługa techniczna nie częściej niż co 15 tys. km |
| 8 | Kompletacja | Wszystkie pojazdy jednakowo skompletowane i wyposażone w elementy pochodzące od tych samych producentów |
| II. Silnik |
| 1. | Rodzaj | 4-suwowy, wysokoprężny z turbodoładowaniem |
| 2. | Moc | Co najmniej 90 kW |
| 3. | Zużycie paliwa | Nie większe niż 12 l / 100 km - średnie wagowe wg. świadectwa homologacji pojazdu |
| III. Układy |
| 1. | Napędowy | 4 x 4 lub 4 x 2 z możliwością przełączenia 4 x 4. Reduktor. Sterowanie ww. mechanizmami z miejsca kierowcy. |
| 2. | Hamulcowy | Z systemem ABS |
| 3. | Kierowniczy | Ze wspomaganiem |
| IV. Parametry techniczno-funkcjonalne |
| 1. | Długość całkowita | Nie więcej niż 5000 mm |
| 2. | Wysokość | Nie więcej niż 2200 mm (nie obejmuje urządzeń montowanych dodatkowo powyżej płaszczyzny dachu pojazdu) |
| 3. | Rozstaw osi | Nie więcej niż 3000 mm |
| 4. | Prześwit między osiami | Nie mniejszy niż 200 mm |
| 5. | Kąt natarcia | Nie mniejszy niż 25 º |
| 6. | Kąt zejścia | Nie mniejszy niż 20 º |
| 7 | Kąt przechyłu | Nie mniejszy niż 30 º |
| 8 | Kąt rampowy | Nie mniejszy niż 20 º |
| 9 | Głębokość brodzenia | Nie mniejsza niż 500 mm |
| V. Nadwozie |
| 1. | Drzwi boczne | Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu, Wszystkie drzwi przeszklone, |
| 2. | Drzwi tylne | Przeszklone |
| 3. | Siedzenia | Miękkie, wykonane z materiału odpornego na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, nienasiąkliwego, łatwe do utrzymania w czystości, koloru ciemnego. Siedzenia muszą być skonfigurowane w taki sposób, aby zajmowanie miejsca nie wymagało odchylania/składania innego fotela. |
| VI Wyposażenie dodatkowe |
| 1. | Klimatyzacja | Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu |
| 2. | Ogrzewanie dodatkowe | Postojowe, niezależne z nagrzewnicą w tylnej części pojazdu |
| 3. | Ogumienie | Z bieżnikiem do jazdy w terenie typu M/S na tarczach stalowych |
| 4. | Koło zapasowe | Pełnowymiarowe na tarczy stalowej wraz z pokrowcem |
| 5. | Światła przeciwmgłowe | Dodatkowo z przodu pojazdu |
| 6. | Przednie i tylne lampy | Klosze zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. siatką, relingami lub podobnymi) |
| 7. | Zabezpieczenie antykradzieżowe elektroniczne | Co najmniej jedno |
| 8. | Dywaniki gumowe | Komplet (przód, tył, przestrzeń bagażowa) |
| 9 | Szyby drzwi przednich i lusterka zewnętrzne | Sterowane elektrycznie |
| 10 | Zamykanie i otwieranie drzwi | Centralny zamek z pilota |
| 11 | Apteczka | Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej: - rękawice lateksowe - 3 pary, - nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka, - opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 sztuk), - bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk, - bandaże elastyczne 3 m x 10 cm - 2 sztuki, - woda utleniona (100 ml) - 1 flakon, - folia termoizolacyjna - 1 sztuka, - opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki, - rurka ustno-gardłowa - 1 sztuka, - preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka. |
| 12 | Linka holownicza | zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami), |
| 13 | Trójkąt ostrzegawczy | posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ, |
| 14 | Szperacz | Zasilany z gniazda zapalniczki |
| 15 | Gniazda zapalniczki | gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na połażenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A. dodatkowe dwa gniazda typu DIN zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A każde. |
| 16 | Instalacja łączności radiowej | 1) Pojazd musi być przystosowany w zależności od potrzeb Zamawiającego (we wskazanym przez niego miejscu) do montażu: a) radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (148÷174 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 mm. b) radiotelefonu przewoźnego na pasmo UHF (380÷470 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 mm lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo. c) zestawu samochodowego do telefonu komórkowego GSM/WCDMA, d) zestawu mobilnego terminala transmisji danych. Gabaryty jednego z największych monitorów LCD stosowanych w MTP: szerokość 252 mm, wysokość 215 mm, grubość 27,0/43,0 mm masa 1,3 kg 2) Radiotelefony, zestawy do telefonu komórkowego i mobilny terminal do transmisji danych montowane będą przez Zamawiającego. 3) W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń łączności każde dodatkowo zamontowane w pojazdach urządzenie elektryczne nie będące środkiem łączności powinno spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i czystości widma radiowego określone przez normy: PN-ETS 300 683, PN-ETSI EN 301 489-1, PN-ETSI EN 301 489-5 ze szczególnym uwzględnienie podanych częstotliwości 4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji radiotelefonów z pozycji a i b pkt.1 w przedziale I pojazdu (środkowa część konsoli i schowek po stronie dysponenta). Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu przez Zamawiającego nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu. 5) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania (w dokumentacji instrukcji instalacji – punkt 14) wzmocnionych miejsc (punktów kotwiczenia) w przedziale I po stronie dysponenta przewidzianych do montażu monitora i klawiatury terminala transmisji danych z zachowaniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo pasażera. 6) Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (od 6 do 10 punktów wyjściowych) w okolicach konsoli środkowej przedziału I, pod deską rozdzielczą, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia zasilania łączności radiowej. 7) Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listwy przewód zasilający (minus czarny, plus czerwony) z bezpiecznikiem 25 A umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm od akumulatora), który wytrzyma obciążenie prądowe minimum 25 A. 8) Od ww. listwy bezpieczników Wykonawca musi poprowadzić wzdłuż dolnego prawego progu, pod wykładziną podłogową przewód zasilający (o takich samych parametrach i kolorach jak w punkcie 7) do przedziału III (przestrzeń bagażowa) z rezerwą 1,5 m. (w celu ewentualnego podłączenia zasilania dla rozłącznych urządzeń łączności radiowych). Przewód musi być odpowiednio oznakowany i opisany na końcach. 9) Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu wybranych z niżej wymienionych anten kamuflowanych zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego a) szerokopasmowej na pasmo 164÷174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W b) szerokopasmowej na pasmo 450÷470 MHz, mocy ≥20 W z zyskiem ≥ 3 dB -, lub na pasmo 380÷400 MHz mocy ≥10 W z zyskiem ≥ 3 dB, (pasmo anteny z tej pozycji, dla poszczególnych pojazdów ustalone będzie po rozstrzygnięciu przetargu i opracowaniu przez Zamawiającego rozdzielnika dla poszczególnych użytkowników), c) samochodowej do telefonu komórkowego GSM/WCDMA na pasmo 900÷2400 MHz, d) samochodowej GPS. Wykonawca dostarczy i zainstaluje wybrane z wyżej wymienionych anten kamuflowanych według rozdzielnika dostarczonego przez Zamawiającego. Impedancja anten musi wynosić 50 Ω, zakres temperatury pracy -35ºC ÷ +80ºC. Konstrukcja ww. anten ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni - zgodnie z wymogami myjni. Dopuszcza się zainstalowanie przez Wykonawcę na pojeździe jednej anteny zintegrowanej, zastępującej anteny wymienione w pozycjach b, c, d. Parametry anteny zintegrowanej na wyjściach, muszą być zgodne z parametrami anten podanymi w pozycjach b, c, d. Anteny z pozycji c, d mogą być używane przez Mobilne Terminale Policyjne. 10) Przewody antenowe o małym tłumieniu, impedancji 50 Ω i zakresie temperatury pracy -35º C ÷ +80º C muszą być dostarczone i zainstalowane przez Wykonawcę. W celu podłączenia rozłącznych urządzeń łączności radiowych przewody należy przeprowadzić od miejsca instalacji anteny kamuflowanej do przedziału III (przestrzeni bagażowej) z zapasem o długości 1 m. Następnie ww. przewody antenowe muszą być poprowadzone wzdłuż progu, pod wykładziną podłogową do przedziału I w pobliże środkowej części konsoli i zwinięte z rezerwą 2,5 m – bez wtyków antenowych, odpowiednio oznakowane i opisane. 11) Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz w pasmach wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA 900 ÷ 2400 MHz oraz w pasmach pracy GPS. 12) Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonym do nich osprzętem typu zestaw kamuflowany, przewodowy i bezprzewodowy. 13) Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruch drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej. 14) Instalacja elektryczna, i antenowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie zatytułowanym „Wskazówki dotyczące montażu”. 15) Wykonawca do każdego samochodu dostarczy instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z proponowanymi miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, z zalecanymi trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych i zasilających, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. 16) Wszystkie wymagania dotyczące punktu „Instalacji łączności radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu. |
| 17 | Hak holowniczy | Hak holowniczy kulowy (ciężar przyczepy holowanej min. 1500 kg) |
| 18 | Wyciągarka | Elektryczna, zamocowana z przodu pojazdu o sile uciągu min. 4000 kg wraz z pokrowcem |
| 19 | Osłony podzespołów narażonych na uszkodzenia podczas jazdy w terenie | Silnika, Elementów układu kierowniczego |
| 20 | Fartuchy przeciwbłotne | Na wszystkie koła |
| 21 | Łańcuchy przeciwśnieżne | Komplet (4 szt), do samochodów terenowych ( łańcuch o siatce rombowej, ogniwa z drutu o przekroju czworokątnym). |
| 22 | Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa | 2 szt. mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta pojazdu |
| VII. Inne |
| 1 | Konsultacje techniczne (na prośbę Zamawiającego) | Dotyczące montażu w pojazdach wyposażenia specjalistycznego w okresie gwarancji. Bezpłatne. |