## WYMAGANIA TAKTYCZNO TECHNICZNE 
DLA SAMOCHODU W WERSJI „AWGŁ”

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno-techniczne dla pojazdów osobowych terenowych przeznaczonych dla oddziałów prewencji Policji (samodzielnych pododdziałów prewencji Policji).

2. Kryptonim pojazdu.

Przyjmuje się robocze oznaczenie pojazdu „OPP”.

3. Przeznaczenie pojazdu „OPP”

Pojazd „OPP” wykorzystywany ma być przez oddziały prewencji Policji (SPPP) do zadań patrolowych i interwencyjnych. We wnętrzu będą wykonywane podstawowe czynności służbowe, jak sprawdzanie tożsamości, sporządzanie notatek, opisów, szkiców itp.

Dodatkowo konstrukcja pojazdu musi umożliwić:

- bezpieczny przewóz na tylnych siedzeniach osób zatrzymanych pod nadzorem funkcjonariuszy Policji,

- montaż i użycie automatycznej wyrzutni granatów łzawiących (AWGŁ) albo reflektora olśniewającego (RO).

4. Warunki eksploatacji pojazdu „OPP”.

- Pojazd będzie:

  - użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w naszej strefie klimatycznej,

  - jeździł po drogach utwardzonych i gruntowych oraz w terenie trudnodostępnym,

  - przechowywany na wolnym powietrzu,

  - naprawiany w resortowych stacjach obsługi samochodów lub Autoryzowanych Stacjach Obsługi Dostawcy,

- Przewiduje się, że w pojazdach „OPP” osoby konwojowane, mogą zachowywać się w jego wnętrzu szczególnie agresywnie, atakować funkcjonariuszy, próbować dokonywać samookaleczeń, podejmować próby ucieczki z pojazdu, niszczyć, dewastować lub zanieczyszczać jego wnętrze.

5. Wymagania formalne.

- Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Kontroli Skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 262, poz. 2615).

- Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis w tej kwestii winien się znaleźć w książce gwarancyjnej i powinien być respektowany na terenie całego kraju.

- Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności:

  - instalacji antenowych,

  - zasilania urządzeń łączności radiowej,

  - innego specjalistycznego sprzętu policyjnego, (np. terminal mobilny).

    - Samochód musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005r. Nr 108, poz. 908. z późniejszymi zmianami)

5)	Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ.

6)	Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ.

7)	Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych oraz planowanych, według wskazań Zamawiającego, do zainstalowania w pojeździe urządzeń elektrycznych, elektronicznych i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SAMOCHODU BAZOWEGO PRZEZNACZONEGO POD ADAPTACJĘ NA POJAZD „OPP”.

| L.p. | Wyszczególnienie | J.m. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj nadwozia | - | 4-drzwiowe typu pickup, wszystkie drzwi skrzydłowe i przeszklone |
|  | Rodzaj silnika | - | Wysokoprężny |
|  | Pojemność silnika | dm3 | min. 2,4 |
|  | Moc | kW | min. 88 |
|  | Prędkość max. | km/h | min. 140 |
|  | Napęd |  | 4x4 lub 4x2 z możliwością przełączania na 4x4 (przełączany z kabiny kierowcy) |
|  | Prześwit | mm | min. 200 |
|  | Układ hamulcowy wyposażony w system ABS | - | Wymagany |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | - | Wymagany |
|  | Ładowność | kg | min. 750 |
|  | Zużycie paliwa (średnie wagowe wg świadectwa homologacji pojazdu) | l/100 km | max. 12 |
|  | Światła przeciwmgłowe przednie | - | Wymagane |
|  | Ogumienie z bieżnikiem do jazdy w terenie typu M/S | - | Wymagane |
|  | Tarcze kół stalowe | - | Wymagane |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe | - | Wymagane |
|  | Pojemność zbiornika paliwa | dm3 | min. 60 |
|  | Klimatyzacja montowana fabrycznie przez producenta pojazdu | - | Wymagana |
|  | Okresowa obsługa techniczna nie częściej niż co 15 tyś. km | - | Wymagana |
|  | Rok produkcji | - | wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2007 |
|  | Kolor nadwozia | - | Srebrny metalik |

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ADAPTACJI POJAZDU BAZOWEGO W SPECJALIZOWANEJ POLICYJNEJ WERSJI „OPP”.

  - Pojazd „OPP” musi posiadać:

- dwa przedziały:

- przedział I – dla osób: kierującego pojazdem, oraz czterech pasażerów,

- przedział II – do przewozu ładunków,

- siedzenia wykonane z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne 
i łatwego do utrzymania w czystości,

- oświetlenie wewnętrzne umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji itp.,

- gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na połażenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A.,

- dodatkowe dwa gniazda typu DIN zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A każde,

- wszystkie szyby (zewnętrzne) oraz reflektory przednie i tylne pojazdu muszą być zabezpieczone zniszczeniem konstrukcją metalową (kratami) po zewnętrznej stronie pojazdu (ochrona szyb przed ich wybiciem m.in. w czasie ataku na samochód ciężkimi przedmiotami). Mocowanie tej konstrukcji do pojazdu (osłona szyb) musi być wykonane w sposób umożliwiający szybki jej montaż i demontaż (np. mocowanie zatrzaskowe). Szybki montaż/demontaż nie dotyczy osłon reflektorów,

- w tylnej części skrzyni ładunkowej klapę, o szerokości zapewniającej swobodny montaż (wsunięcie) kompletnej podstawy do wyrzutni „AWGŁ” lub „RO”,

- przestrzeń ładunkową o rozmiarze zapewniającym bezpieczeństwo oraz swobodną obsługę przez policjantów, a także kierowanie zamontowanego sprzętu (reflektora – wyrzutni) w dowolnym kierunku (minimalne wymiary wewnątrz skrzyni ładunkowej dł. 1450 mm, szer. 1450 mm., szerokość pomiędzy nadkolami 1050 mm, wysokość od podłogi przestrzeni ładunkowej do dachu kabiny pasażerskiej max. 1100 mm),

- na burtach wokół przestrzeni ładunkowej demontowane rozkładane relingi, montowane na czas posługiwania się pojazdem jako nośnikiem do AWGŁ (RO). Konstrukcja relingów musi zapewnić bezpieczeństwo policjantów obsługujących urządzenia i nie może ograniczać możliwości taktycznych urządzeń (kąt ostrzału itp.),

- podłogę skrzyni ładunkowej wykonaną z odpornej na uszkodzenia mechaniczne i łatwo zmywalnej wykładziny lub z blachy ryglowanej,

- plandekę do przykrywania skrzyni ładunkowej po zdemontowaniu dodatkowych zabezpieczeń,

- w skrzyni ładunkowej, za kabiną pasażerską, zamontowane uchwyty przeznaczone do mocowania niezbędnego wyposażenia (agregat prądowy, skrzynki z granatami, magazynki na środki chemiczne),

- szyny montażowe przykręcone do podłogi przestrzeni ładunkowej oraz ramy pojazdu służące do zamocowania podstawy (wyrzutni i reflektora) o wymiarach 900x940 mm.

2.  Instalacja łączności radiowej.

1)	Pojazd musi być przystosowany w zależności od potrzeb Zamawiającego (we wskazanym przez niego miejscu) do montażu:

a)	radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (148(174 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 mm.

b)	radiotelefonu przewoźnego na pasmo UHF (380(470 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 mm lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo.

c)	zestawu samochodowego do telefonu komórkowego GSM/WCDMA,

d)	zestawu mobilnego terminala transmisji danych. Gabaryty jednego z największych monitorów LCD stosowanych w MTP: szerokość 252 mm, wysokość 215 mm, grubość 27,0/43,0 mm masa 1,3 kg

2)	Radiotelefony, zestawy do telefonu komórkowego i mobilny terminal do transmisji danych montowane będą przez Zamawiającego.

3)	W celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń łączności każde dodatkowo zamontowane w pojazdach urządzenie elektryczne nie będące środkiem łączności powinno spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i czystości widma radiowego określone przez normy: PN-ETS 300 683, PN-ETSI EN 301 489-1, PN-ETSI EN 301 489-5 ze szczególnym uwzględnienie podanych częstotliwości

4)	Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji radiotelefonów z pozycji a i b pkt.1 w przedziale I pojazdu (środkowa część konsoli i schowek po stronie dysponenta). Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu przez Zamawiającego nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu.

5)	Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania (w dokumentacji instrukcji instalacji – punkt 14) wzmocnionych miejsc (punktów kotwiczenia) w przedziale I po stronie dysponenta przewidzianych do montażu monitora i klawiatury terminala transmisji danych z zachowaniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo pasażera (miejsce nie zasłaniające poduszki powietrznej).

6)	 Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (od 6 do 10 punktów wyjściowych) w okolicach konsoli środkowej, pod deską rozdzielczą, w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia zasilania łączności radiowej.

7)	Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listwy przewód zasilający (minus czarny, plus czerwony) z bezpiecznikiem 25 A umieszczonym jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm od akumulatora), który wytrzyma obciążenie prądowe minimum 25 A.

8)	Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu wybranych z niżej wymienionych anten zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego

a)	szerokopasmowej na pasmo 164(174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W

- szerokopasmowej na pasmo 450(470 MHz, mocy ≥20 W z zyskiem ≥ 3 dB

- szerokopasmowej na pasmo 380(400 MHz mocy ≥10 W z zyskiem ≥ 3 dB

d)	samochodowej do telefonu komórkowego GSM/WCDMA na pasmo 900(2400 MHz,

e)	samochodowej GPS.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje wybrane z wyżej wymienionych anten według rozdzielnika dostarczonego przez Zamawiającego.

Impedancja anten musi wynosić 50 Ω, zakres temperatury pracy -35ºC ÷ +80ºC.

Konstrukcja ww. anten ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni - zgodnie z wymogami myjni.

Dopuszcza się zainstalowanie przez Wykonawcę na pojeździe jednej anteny zintegrowanej, zastępującej anteny wymienione w pozycjach b, c, d, e.

Parametry anteny zintegrowanej na wyjściach, muszą być zgodne z parametrami anten podanymi w pozycjach b, c, d, e.

Anteny z pozycji d, e mogą być używane przez Mobilne Terminale Policyjne.

9)	Przewody antenowe o małym tłumieniu, impedancji 50 Ω i zakresie temperatury pracy 
-35º C ÷ +80º C muszą być dostarczone i zainstalowane przez Wykonawcę. Przewody antenowe muszą być poprowadzone w pobliże środkowej części konsoli i zwinięte z rezerwą 2,5 m – bez wtyków antenowych, odpowiednio oznakowane i opisane.

10)	Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach 148(174 MHz, 380(400 MHz, 450(470 MHz w pasmach wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA 900(2400 MHz oraz w pasmach pracy GPS.

11)	Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonym do nich osprzętem typu zestaw przewodowy i bezprzewodowy.

12)	Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruch drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.

13)	Instalacja elektryczna, i antenowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie zatytułowanym „Wskazówki dotyczące montażu”.

14)	Wykonawca do każdego samochodu dostarczy instrukcję instalacji zgodną z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z proponowanymi miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, z zalecanymi trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych i zasilających, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania.

15)	Wszystkie wymagania dotyczące punktu „Instalacji łączności radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu.

# 3. Uprzywilejowanie w ruchu.

  - Pojazd musi posiadać:

Lampę niebieską pulsacyjną stroboskopową lub ledową (wykonaną z poliwęglanu) z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym na dachu pojazdu umożliwiającym jazdę z maksymalną prędkością. Powyższy wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez uprawniony do tego organ. Dokumentem potwierdzającym spełnianie wymagań będzie certyfikat lub raport z badań. Podstawa lampy nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej,

2)	Urządzenie (zespolone urządzenie rozgłoszeniowo – alarmowe) wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi:

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 
100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku,

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku,

- być zamontowane w komorze silnika w sposób nie utrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

- spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy 
PN-EN 60529:2003.

Wymogi postawione w punktach a) i b) powinny być spełnione w warunkach pomiaru określonych w Regulaminie 28 EKG ONZ.

3) We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo – alarmowym, które musi posiadać funkcje:

- wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

- przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

- sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym.

4) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

- włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej). Wyjęcie wtyku z gniazda DIN zasilającego sygnalizację świetlną musi spowodować automatyczne wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej,

- musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

- włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

- włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

- działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

Z oferowanych pojazdów należy usunąć wszelkie napisy, które nie są związane z identyfikacją Policji.

4. Kolorystyka i oznakowanie pojazdu

  - Samochód w specjalizowanej policyjnej wersji „AWGŁ” musi:

    - być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami). Szczegółowe parametry geometryczne oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu i podaniu przez Wykonawcę niezbędnych wymiarów nadwozia oferowanego pojazdu.

    - Posiadać barwę nadwozia „srebrny metalik”, o parametrach określonych w tabeli poniżej:

| Barwa materiału | Współrzędne punktów narożnych | Wartość współczynnika luminacji ( |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Srebrny metalik | x | 0,311 | 0,303 | 0,311 | 0,319 | 0,25 ÷ 0,40 |
|  | y | 0,321 | 0,329 | 0,337 | 0,329 |  |

- Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać wymagania:

  - Punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji,

  - Punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami).

- Współrzędne trójchromatyczne barwy „białej” i „niebieskiej” odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli poniżej:

| Barwa materiału | Współrzędne punktów narożnych | Minimalne wartości współczynnika luminacji ( |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Biała | X | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 | 0,27 |
|  | Y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 |  |
| Niebieska | X | 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137 | 0,01 |
|  | Y | 0,171 | 0,220 | 0,160 | 0,038 |  |

5. Dodatkowe wyposażenie samochodu.

Pojazd musi być wyposażony w:

      - gaśnicę proszkową typu samochodowego o pojemności ok. 2 kg,

- apteczkę samochodową, w której skład wchodzą, co najmniej:

- rękawice lateksowe							- 3 pary,

- nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań		- 1 sztuka,

- opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm	- 1 opakowanie (100 sztuk),

- bandaże dziane 2 m x 10 cm						- 5 sztuk,

- bandaże elastyczne 3 m x 10 cm					- 2 sztuki,

- woda utleniona (100 ml)						- 1 flakon,

- folia termoizolacyjna							- 1 sztuka,

- opatrunki hydrożelowe							- 3 sztuki,

- rurka ustno-gardłowa							- 1 sztuka,

- preparat dezynfekcyjny							- 1 sztuka,

- linkę holowniczą zgodną z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami),

- trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 
27 EKG ONZ,

- 2 szt. nożyc do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowanych w zasięgu ręki kierowcy i pasażera,

- osłony podzespołów narażonych na uszkodzenia podczas jazdy w terenie (silnik i elementy układu kierowniczego),

- fartuchy przeciwbłotne na wszystkie koła,

- hak holowniczy kulowy (ciężar przyczepy holowanej min. 1500 kg),

- centralny zamek sterowany pilotem,

- wciągarkę elektryczną, zamocowaną z przodu pojazdu o sile uciągu 
min 4000 kg wraz z pokrowcem,

- szyby drzwi i lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie,

- co najmniej jedno zabezpieczenie antykradzieżowe elektroniczne,

- zestaw podręcznych narzędzi w którego skład wchodzi, co najmniej:

- podnośnik samochodowy,

- klucz do kół,

- wkrętak dwustronny (gwiazdkowy i płaski),

- klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora,

- komplet dywaników gumowych,

- reflektor (szperacz) halogenowy o mocy około 55W i min. natężeniu światła 80 tys. kandeli zasilany z gniazda zapalniczki, długość kabla zasilającego ok. 4m,

6.	Warunki gwarancji:

1)	Gwarancja na

a.	podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz powłokę lakierniczą i sygnalizację uprzywilejowania w ruchu, na (urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej błyskowej) min. 36 miesięcy,

b.	perforację elementów nadwozia min. 72 miesiące,

c.	oznakowanie pojazdu min. 60 miesięcy (dotyczy folii odblaskowej),

d.	wszystkie inne, niewymienione wcześniej elementy min. 24 miesięcy,

od daty sporządzenia protokołu odbioru.

2)	Usunięcie usterki nastąpi w miejscu wskazanym przez użytkownika w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia do siedziby serwisu, w ustalonym odrębnie trybie.

3)	W przypadku niemożności naprawy zgodnie z zapisami punktu 2) Dostawca na czas naprawy dostarczy w miejsce wskazane przez użytkownika i zamontuje na własny koszt i ryzyko, najpóźniej 7-mego dnia roboczego od momentu zgłoszenia usterki, sprzęt o równoważnych, według oceny użytkownika dokonanej po uruchomieniu, parametrach.

7. Wskazówki dotyczące montażu.

1)	Wszystkie kable muszą znajdować się w osłonie czarnej lub szarej. Wszystkie kable ułożone później należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu dodatkowych kabli należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia kabla zgodny z wymaganiami producenta.

2)	Wszystkie kable należy ułożyć w sposób stały i zapobiegający wibracji. Kable ułożone w sposób widoczny należy umocować starannie. Wiązanie kabli za pomocą taśmy klejącej jest niedopuszczalne, należy stosować w tym celu plastikowe kostki do łączenia kabli, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania kabli na poziomie podłogi lub pod progiem, należy przykryć kable specjalną osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi i stosowanymi zwykle w takich miejscach pokryciami ochronnymi. Między punktami przyłączy i mocowań musi być przewidziany o dostatecznej długości luźny kabel jako zapas.

Kable urządzeń do sygnałów specjalnych nie mogą być układane razem z kablami urządzeń radiowych po jednej stronie pojazdu.

3)	Do przyłączenia kabli należy używać odpowiednich tulejek do kabli. Końce żył kabla muszą być zabezpieczone mufami do zabezpieczenia końcówek żył.

4)	W przypadku zmian kierunku kabla przed i za łukiem należy przymocować uchwyty kablowe; jeśli kabel prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego. Wymaganą wielkość należy dopasować do różnej liczby i grubości układanych kabli.

5)	Prowadnice do kabli: otwory i przewierty w blasze należy wygładzić, pokryć środkami przeciwkorozyjnymi, a następnie zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

6)	Śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego zagrożenia skaleczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. Części obciążone mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek w wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkie śruby mocujące i nakrętki muszą być łatwo dostępne, aby zapewnić możliwość szybkiego demontażu elementów przymocowanych przy pomocy śrub i uchwytów. W razie potrzeby należy użyć śrub z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem, aby uniknąć zranień.

7)	Wtyczki i gniazdka należy zamontować zgodnie z podanymi przez producenta wskazówkami dotyczącymi montażu i łączenia.

Wszystkie moduły i części specjalnego wyposażenia techniki policyjnej należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.