ZP-2380-108-17/2012/2013              		                Katowice 04.06.2013 r.

Egz. pojedynczy

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„KPP Kłobuck: wykonanie robót obejmujących standaryzację, termomodernizację i remont obiektów”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań wraz z odpowiedziami.

I. Pytania z dnia 09.05.2013 r.:

Pytanie nr 1:  „W celu prawidłowej wyceny prosimy o dołączenie do dokumentacji:

- zestawienia drzwi i ścianek aluminiowych przeznaczonych do wymiany wraz ze szczegółowym opisem (sposób wypełnienia, rodzaj szyby, odporność ogniowa, dodatkowe wyposażenie, itp.),

- zestawienie drzwi wewnętrznych przeznaczonych do wymiany wraz z podaniem szczegółowych opisów (płytowe czy np. stalowe, wypełnienie, malowane czy np. w okleinie, rodzaj zamka, klasa odporności  na włamanie, itp.),

- zestawienie okien przeznaczonych do wymiany wraz z podaniem rodzaju szyb, okuć itp,

- zastawienie balustrad przeznaczonych do wymiany.”

Odpowiedź nr 1a):  Wymagania dla drzwi i ścianek aluminiowych  zewnętrznych przeznaczonych do wymiany zostały przedstawione w opisie technicznym oraz na rysunkach i na ich podstawie należy sporządzić wycenę robót. Zamawiający podaje zestawienie drzwi i ścianek aluminiowych zewnętrznych, które należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym:

Piwnica:

- drzwi zewnętrzne, pełne 90/200, drzwi o zwiększonej odporności na włamania kl.”C” wg PN-90/B-92-270, w zamku podklamkowym  elektrozaczep do kd, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 1 szt.,

Parter:

- drzwi zewnętrzne, pełne  100/200, drzwi o zwiększonej odporności na włamania kl.”C” wg PN-90/B-92-270, dwa zamki kluczowe lub wkładki klasy „C” wg PN-88/B-94399, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 2 szt.,

- drzwi zew. 130/210 w ściance 260/240, aluminium, dwa zamki kluczowe lub wkładki klasy „C” wg PN-88/B-94399, przeszklone, szyba P6, okucia + pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej,  ościeżnica regulowana, ościeżnica regulowana - 1szt.,

- drzwi zewn. 130/210 w ściance 260/1030, aluminium, przeszklone, w zamku podklamkowym  elektrozaczep do kd, z siłownikami podłączonymi do centralki nawiewu do oddymiania, szyba P6, okucia + pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej - 1szt.,

- drzwi zewn. 190/210 w ściance 390/430, aluminium, przeszklone + samozamykacz, okucia + pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej -1 szt.,

- drzwi wew. 190/210 w ściance 390/430, aluminium, przeszklone + samozamykacz, okucia + pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej  - 1szt.,

- ścianka 605/430 aluminium, przeszklona, szyba P6 - 1szt.,

- drzwi wew. 90/200 w ściance 395/270, aluminium, przeszklone szyba P6, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 1szt.

Garaż:

- brama segmentowa 240/300, ocieplona, otwierana ręcznie i elektrycznie - 9szt.

Jako przykładową dla potrzeb niniejszego projektu przyjmuje się bramę segmentową z kompletnym wyposażeniem prod. Firmy Wiśniowski z napędem „mido”. Oferent może w ofercie przyjąć bramę segmentową innego producenta spełniającą cechy i funkcjonalność bramy przyjętej dla potrzeb niniejszego projektu.

Wymiary należy sprawdzić na budowie.

Ilość drzwi może ulec zmianie z uwagi na stan techniczny stwierdzony w trakcie robót.

Szczegółowe rozwiązania drzwi (np. kolorystyka) należy uzgodnić z inwestorem przed rozpoczęciem robot.

kd – kontrola dostępu.

Wymiary podane w świetle ościeżnicy, grubość  skrzydła po otwarciu  nie może zawężać otworu.

Wymiary otworu w murze odpowiednio większe.

Odpowiedź  nr 1b):  Wymagania dla drzwi wewnętrznych przeznaczonych do wymiany zostały przedstawione w opisie technicznym oraz na rysunkach i na ich podstawie należy sporządzić wycenę robót.

Zestawienie drzwi wewnętrznych przeznaczonych do wymiany, które należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym:

Piwnica:

- EI60, 90/210, pełne, drzwi o zwiększonej odporności na włamania kl.”C” wg PN-90/B-92-270 z certyfikatem IMP, dwa zamki kluczowe lub wkładki klasy „C” wg PN-88/B-94399, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 1szt.,

- 90/200, pełne, antywłamaniowe do magazynu broni, w I klasie wg EN 1143-1 wyposażone w dwa zamki kl.”C” wg EN 1300, w tym jeden szyfrowy  kl. „C”, w zamku podklamkowym  elektrozaczep do kd, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 2szt.,

- 90/200, pełne, dwa zamki kluczowe lub wkładki klasy „C” wg PN-88/B-94399, w zamku podklamkowym  elektrozaczep do kd, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana  - 2szt.,

- EI30, 180/210, przeszklone, w zamku podklamkowym  elektrozaczep do kd, szyba P6, okucia + pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana – 2 szt.,

- 80/200, pełne, dwa zamki kluczowe lub wkładki klasy „C” wg PN-88/B-94399, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana  - 1szt.,

- 100/210, pełne z went. + samozamykacz, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 4szt.,

- 90/210 drzwi w systemie ścianek laminowanych 15 cm nad podłogą, z zamknięciem od wewnątrz    - 2szt.,

- 90/200 pełne, dwa zamki kluczowe lub wkładki klasy „C” wg PN-88/B-94399, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 15szt.

Parter:

- EI30, 175/210, przeszklone, w zamku podklamkowym  elektrozaczep do kd, szyba P2, okucia + pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana  - 2 szt.,

- EI30, 190/210, przeszklone, w zamku podklamkowym  elektrozaczep do kd, szyba P4, okucia + pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 1 szt.,

- 100/210, przeszklone, aluminium, okucia + pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 1 szt.,

- 100/210 pełne z wentylacją + samozamykacz, okucia + pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 4szt.,

- 90/210 pełne z wentylacją z zamknięciem od wewnątrz, ościeżnica regulowana  - 1szt.,

- 100/210 pełne z wentylacją, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 1szt.,

- 90/210 drzwi w systemie ścianek laminowanych 15cm nad podłogą, z zamknięciem od wewnątrz  -  3szt.,

- 90/200 pełne, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 3szt.,

- 90/200 pełne,  w zamku podklamkowym  elektrozaczep do kd, okucia + pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 1szt.,

- 100/210 przesuwne, w zamku podklamkowym  elektrozaczep kd, okucia + pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej, prowadnice  - 1szt.,

- 100/210 przeszklone, szyba P6, okucia + pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 1szt.,

- 90/200 pełne, antywłamaniowe do pomieszczeń specjalnych, w I klasie wg EN 1143-1 wyposażone w dwa zamki kl.”C” wg EN 1300, w tym jeden szyfrowy  kl. „C”, w zamku podklamkowym  elektrozaczep do kd, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 2szt.,

- 90/200 pełne, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana  - 3 szt.,

- 80/200 pełne,  okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana  - 2szt.,

- 90/200 pełne z wentylacją, ościeżnica regulowana - 1 szt.,

- 90/200 pełne, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 11szt.,

- 90/200 pełne z wentylacją, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 3szt.,

I piętro:

- EI30, 175/210, przeszklone, w zamku podklamkowym  elektrozaczep do kd, szyba P2, okucia + pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 2 szt.,

- EI30, 140/210, pełne, w zamku podklamkowym  elektrozaczep do kd, okucia + pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 1 szt.,

- 90/200 pełne, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 2 szt.,

- 90/200 pełne, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 15szt.,

- 90/200 pełne z samozamykaczem,  okucia + pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 2szt.,

- 80/200 pełne z wentylacją, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana -1szt.

II piętro:

- EI30, 175/210, przeszklone, w zamku podklamkowym  elektrozaczep do kd, szyba P2, okucia + pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 2 szt.,

- EI30, 100/210, pełne, okucia + pochwyty dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana  - 1 szt.,

- 90/200 pełne, antywłamaniowe do pomieszczeń specjalnych, w I klasie wg EN 1143-1 wyposażone w dwa zamki kl.”C” wg EN 1300, w tym jeden szyfrowy  kl. „C”, w zamku podklamkowym  elektrozaczep do kd, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 2szt.,

- 110/210 pełne, antywłamaniowe do pomieszczeń specjalnych, w I klasie wg EN 1143-1 wyposażone w dwa zamki kl.”C” wg EN 1300, w tym jeden szyfrowy  kl. „C”, w zamku podklamkowym  elektrozaczep do kd, okucia + klamki dwustronne ze stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana - 1szt.,

Wymiary należy sprawdzić na budowie.

Ilość drzwi może ulec zmianie z uwagi na stan techniczny stwierdzony  w trakcie robót.

Szczegółowe rozwiązania stolarki (np. kolorystyka) należy uzgodnić z inwestorem przed rozpoczęciem robot.

kd – elektrozaczep do kontroli dostępu.

Wymiary podane w świetle ościeżnicy, grubość skrzydła po otwarciu  nie może zawężać otworu. Wymiary otworu w murze odpowiednio większe

Przy drzwiach dwuskrzydłowych – 1 skrzydło min. 90cm.

Drzwi ppoż. z samozamykaczami.

Odpowiedź  nr 1c):  Wymagania dla okien przeznaczonych do wymiany zostały przedstawione w opisie technicznym oraz na rysunkach i na ich podstawie należy sporządzić wycenę robót.

Zamawiający podaje zestawienie okien przeznaczonych do wymiany, które należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym:

Okna białe PCV, zespolone, z mikrowentylacją.  Profil okienny pięciokomorowy, antywyważeniowy, odporny na promienie ultrafioletowe, usztywniony wkładką stalową ocynkowaną o przekroju zamkniętym. W każdym oknie jedno skrzydło winno być rozwieralno-uchylne a pozostałe rozwieralne. W zespoleniu szybowym szyba o klasie P jak podano poniżej. Klamki okienne z zamkiem na kluczyk. Współczynnik przenikania ciepła U≤1,0.

Piwnica:

- 90/90 szklenie P6 - 4szt.,

- 150/90 szklenie P6 - 13szt. , w tym 4 z szybą matową,

- 160/90 szklenie P2 - 10szt.,

- 90/90 szklenie P2 -  4szt.

Parter:

- 150/160 szklenie  P4  - 3 szt.,

- 150/160 szklenie P6  -  4 szt.

I Piętro:

- 150/160 szklenie P4 - 2szt.

II Piętro

- 150/160 szklenie P6 - 4 szt.,

- Wymiana istniejących klamek w oknach na klamki okienne z zamkiem na kluczyk – 90 szt.

Wymiary należy sprawdzić na budowie.

Szczegółowe rozwiązania należy uzgodnić z Inwestorem przed rozpoczęciem robot.

Wymiana klamek we wszystkich oknach na nowe zamykane na kluczyk

Okna na elewacji frontowej + folia przeciwsłoneczna

Część okien na elewacji frontowej w piwnicy do zmniejszenia

Od południa i wschodu – studzienki przykryte poliwęglanem.

Odpowiedź nr 1d):  Wymagania dla balustrad  zostały przedstawione w opisie technicznym oraz na rysunkach i na ich podstawie należy sporządzić wycenę robót.

Zestawienie balustrad przeznaczonych do wymiany i nowych, które należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym:

Całkowita wymiana balustrad + nowe o wysokości 110cm. Nierdzewne – wewnętrzne i zewnętrzne +  ruchoma barierka w biurze 333.

Orientacyjna długość balustrad: 52m.

Pytanie nr 2:  „W udostępnionej dokumentacji brak części konstrukcyjnej mi. rozrysowanych stropów WPS, schodów, klatki schodowej, montażu nowych nadproży itd. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź  nr 2:  Zamawiający dołącza rysunek 1.12 „Konstrukcja stropu WPS  w miejscu przebudowanej klatki schodowej” do rozdziału II  dokumentacji „Standaryzacja budynku”.

W przedmiarze robót „Standaryzacja budynku” rozdział II w następujących pozycjach należy przyjąć obmiar  robót równy zero: poz. 2 d.1, poz. 3 d.1, poz. 4 d.1,  poz. 35 d.2, poz. 36 d.2, poz. 37 d.2,  poz. 109 d.3, poz. 110 d.3, poz. 111 d.3.

Zamawiający dołącza przedmiar robót: „Przebudowa klatki schodowej bocznej w ramach zadania standaryzacji, termomodernizacji i remontu Budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku”.

Odpowiedź na pozostałą część pytania zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 3:  „W udostępnionej na stronie internetowej dokumentacji brak części drogowej dotyczącej przebudowy parkingu i dróg. Załączono schematyczny układ zagospodarowania terenu po przebudowie, brak jednak np. warstw podbudowy z podaniem rodzaju kruszywa. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej.”

Odpowiedź  nr 3: Odpowiedź na pytanie zawarta jest w przedmiarze robót „Zagospodarowanie terenu – Rozdział X” oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, rozdział X „Modernizacja i standaryzacja zagospodarowania terenu przyległego”. Kolorystyka kostki brukowej do uzgodnienia w trakcie robót.

Pytanie  nr 4: „Prosimy o dołączenie do dokumentacji schematu wymurowań i wyburzeń.”

Odpowiedź  nr 4: Zakres robót obejmujących wymurowania  i wyburzenia pokazany jest na rysunkach  nr  1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 i 1.12  w rozdziale II  dokumentacji technicznej „Standaryzacja budynku” oraz  na  rysunku  nr  2.10  w rozdziale III  dokumentacji technicznej  „Termomodernizacja budynku”.

Pytanie nr 5: „Czy w związku z wymianą drzwi oraz okien przewidywany jest montaż nowych nadproży?  Jeśli tak prosimy o dołączenie do dokumentacji schematu oraz o dołożenie pozycji kosztorysowych wraz z obmiarem.”

Odpowiedź nr 5: W przedmiarze robót „Standaryzacja budynku – rozdział II”  należy wprowadzić kolejny rozdział  nr  8  pn. „Montaż i wymiana nadproży”, a nim dodatkowe pozycje:

- nr 176  pn. „Wykonanie otworu w ścianie murowanej i ułożenie nadproża prefabrykowanego dla drzwi „90”, dla której: podstawa 1.6, lokalizacja: S.T. I, II, jednostka miary: m, poszcz. 22, razem 22.

- nr 177  pn. „Wykonanie otworu w ścianie murowanej i ułożenie nadproża prefabrykowanego dla drzwi „150”, dla której: podstawa 1.6, lokalizacja: S.T. I, II, jednostka miary: m, poszcz. 20, razem 20.

- nr 178  pn. „Wykonanie otworu w ścianie murowanej i ułożenie nadproża prefabrykowanego dla drzwi „160”, dla której: podstawa 1.6, lokalizacja: S.T. I, II, jednostka miary: m, poszcz. 16, razem 16.

- nr 179  pn. „Wykonanie otworu w ścianie murowanej i ułożenie nadproża prefabrykowanego dla drzwi „180”, dla której: podstawa 1.6, lokalizacja: S.T. I, II, jednostka miary: m, poszcz. 6,6, razem 6,6.

- nr 180  pn. „Wykucie istniejącego i ułożenie nowego nadproża prefabrykowanego w ścianie murowanej dla drzwi „90”, dla której: podstawa 1.6, lokalizacja: S.T. I, II, jednostka miary: m, poszcz. 6,5, razem 6,5.

- nr 181  pn. „Wykucie istniejącego i ułożenie nowego nadproża prefabrykowanego w ścianie murowanej dla drzwi „150”, dla której: podstawa 1.6, lokalizacja: S.T. I, II, jednostka miary: m, poszcz. 10, razem 10.

- nr 182  pn. „Wykucie istniejącego i ułożenie nowego nadproża prefabrykowanego w ścianie murowanej dla drzwi „160”, dla której: podstawa 1.6, lokalizacja: S.T. I, II, jednostka miary: m, poszcz. 10, razem 10.

- nr 183  pn. „Wykucie istniejącego i ułożenie nowego nadproża prefabrykowanego w ścianie murowanej dla drzwi „180”, dla której: podstawa 1.6, lokalizacja: S.T. I, II, jednostka miary: m, poszcz. 11, razem 11.

Szczegółowe warunki techniczne montażu nadproży ustalane będą w trakcie robót z uwagi na brak jednoznacznych możliwości identyfikacji stanu istniejącego. Technologia robót montażu i wymiany nadproży oraz warunki techniczne ich wykonania i odbioru podane są w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w odpowiednich Polskich Normach lub normach równoważnych.

Pytanie nr 6:  „Poz. 3, 36,110 Płyty stropowe WPS. Prosimy o dołączenie do dokumentacji wykazu płyt stropowych WPS z podaniem ilości i wymiarów”.

Odpowiedź nr  6:  Wszystkie informacje (ilość i charakterystyka) dot. płyt stropowych WPS znajdują się na rysunku 1.12 „Konstrukcja stropu WPS w miejscu przebudowanej klatki schodowej” dołączonym do rozdziału II „Standaryzacja budynku” oraz w dołączonym przedmiarze robót  „Przebudowa klatki schodowej bocznej w ramach zadania standaryzacji, termomodernizacji i remontu Budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku”. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę zainteresowanym Oferentom na treść odpowiedzi na pytanie nr 2 (powyżej).

Pytanie nr 7:  „Poz. 80, 97 Stopnie proste – płyty granitowe. Prosimy o podanie jaką szerokość płyt granitowych należy przyjąć do wyceny. Czy jest to tylko dostawa i montaż stopnicy czy również podstopnicy. Ponadto prosimy o podanie grubości płyty granitowej jaką należy przyjąć na stopnicę i ewentualnie podstopnicę.”

Odpowiedź nr  7:   Podstopnice również przewidziano do wymiany. Należy przyjąć płyty granitowe grubość 2 cm. Pozostałe wymiary jak w przedmiarze.  Kolorystyka stopnicy i podstopnicy do uzgodnienia w trakcie robót.

Pytanie nr 8: „Poz. 83 Gabloty aluminiowo – szklane. Prosimy o sprecyzowanie co należy przyjąć do wyceny. Jeśli  ma to być napis to prosimy o dołączenie schematu wraz ze szczegółowym opisem technologii w jakiej ma być wykonany.”

Odpowiedź  nr 8:  Zgodnie z dokumentacją techniczną  nad wiatrołapem  powinien być umieszczony zblokowany  podświetlany napis POLICJA - litery winny być w kolorze białym na niebieskim tle. Napis w układzie poziomym. Podświetlenie LED-owe. Orientacyjne wymiary napisu – 3,0 m x 0,6 m. Można wzorować się na technologii liter podświetlanych typu 3Dled Front  Firmy 3Dled.  Do zasilenia w energię elektryczną należy doprowadzić kabel elektryczny zgodnie z projektem rozdziału VIII dokumentacji „Modernizacja przyłącza elektroenergetycznego, wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej”.  Zasilenie poprzez automat zmierzchowy typu azh, który należy osłonić przed oświetleniem ulicznym.

Pytanie nr 9: „Poz. 90. Lekka obudowa dachów płaskich. Prosimy sprecyzować czego dotyczy ta pozycja.”

Odpowiedź  nr 9:  Poz. 90 przedmiaru robót „Standaryzacja budynku” rozdział II odnosi się do dachu z płyt PW8 wiatrołapu od strony ulicy.

Pytanie nr 10: „Poz.105. Lada recepcyjna. Prosimy o dołączenie do dokumentacji schematu oraz opisu sposobu wykonania lady (wymiarów. materiałów z jakich ma być wykonana itp.) ”

Odpowiedź nr 10:  Lada recepcyjna powinna być wykonana zgodnie z rysunkiem nr 1.13 „Model lady recepcyjnej” do rozdziału II  dokumentacji „Standaryzacja budynku” stanowiącym załącznik. do odpowiedzi. Kolor elementów składowych lady recepcyjnej: szaroniebieski w odcieniu komponującym się z kolorem posadzki i ścian.

Pytanie nr 11: „Poz. 106. Tabliczki – Prosimy o podanie wymiarów tabliczek oraz o treści jaką powinny zawierać”.

Odpowiedź  nr  11:  W poz. 106 ujęte są  tablice: Tablica z godłem państwowym powinna mieć wymiary 50 cm x 40 cm. Szczegóły godła państwowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tablica powinna być wykonana z aluminium. Znak godła tłoczony (wypukły) w blasze aluminiowej o kolorystyce zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tablica urzędowa jednostki Policji: Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku. Stosunek szerokości tablicy z napisem do jej długości powinien wynosić 1:3.  Wysokość liter   5 cm. Litery winny być w kolorze białym na niebieskim tle. Tablica powinna być wykonana z aluminium. Napisy tłoczone (wypukły) w blasze aluminiowej.

Pytanie nr 12: „Poz. 141. Prosimy o wskazanie miejsca gdzie należy zamontować świetlik oraz o zamieszczenie szczegółu wraz z opisem (wymiar, rodzaj wypełnienia szyba czy np. poliwęglan).”

Odpowiedź  nr 12:  Świetlik należy zamontować w dachu wiatrołapu. Świetlik wykonany w kształcie koła o średnicy 1,5 m. Wypełnienie z poliwęglanu wg rozwiązań specjalnie opracowanych dla płyt  PW8.

Pytanie nr 13:   „Poz. 37. Maszty flagi – 3 szt. Prosimy o podanie wysokości masztu oraz o podanie z jakich materiałów ma być wykonany, ewentualnie o podanie  przykładowego modelu.”

Odpowiedź  nr 13:  W poz. 37 przedmiaru robót „Zagospodarowanie terenu - rozdział X” należy przyjąć: maszt z żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym, powierzchnia słupa masztu pokryta powłoką ochronną żelkotu odporna na działanie promieni ultrafioletowych,  o wysokości 12 m,  średnica przy podstawie – 145 mm, średnica na górze – 65 mm, maszt wykonany z jednego elementu (tuby) w formie stożkowej zwężającej się ku górze, maszt mocowany w fundamencie betonowym na zawiasie montażowym, który ułatwia montaż i umożliwia położenie masztu, np. przy wykonywaniu konserwacji, system śrub umożliwia dokładną regulację ustawienia w pionie.

Na górze maszt wyposażony jest dodatkowo w poziome ramię obrotowe, które zapobiega owijaniu się flagi wokół masztu z możliwością podnoszenia i opuszczenia flagi. Maszt w wersji z korbą i windtrackerem - linka wznosząca flagę umieszczona jest wewnątrz masztu.  Osadzenie i utrzymywanie masztu w stopie fundamentowej posadowionej w gruncie. Wymiary stopy, warunki posadowienia, montażu, wykonania i odbioru zgodnie z instrukcją producenta masztu.

Można wzorować się na maszcie  Firmy „Agra” lub innej  firmy o podobnych walorach użytkowych, funkcjonalnych i parametrach technicznych.

II. Pytania z dnia 01.06.2013 r.:

Pytanie nr  1: „ Proszę o przesłanie zestawienie ślusarki i stolarki okienno – drzwiowej obiektu; remont budynku w Kłobucku”

Odpowiedź  nr 1: Odpowiedź identyczna jak odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 09.05.2013 r. (powyżej).

III. Ponadto Zamawiający  wprowadza następujące zmiany do przedmiaru robót „Standaryzacja budynku – rozdział II”:

1. W przedmiarze robót „Standaryzacja budynku – rozdział II”  należy wprowadzić kolejny rozdział  nr  9 pn. „Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych przydrzwiowych”, a w nim  pozycję nr 184 pn. „Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych przydrzwiowych do biur”, dla której: podstawa 1.6, lokalizacja: S.T. I, II, jednostka miary: szt., poszcz. 105, razem 105.

Charakterystyka tabliczki: Tabliczka informacyjna przydrzwiowa zatrzaskowa przeznaczona do użytku wewnętrznego. Składa się z dwóch płyt wykonanych z przeźroczystej pleksi oraz dekoracyjnych śrub ze stali nierdzewnej umiejscowionych na krótszych bokach tabliczki. Łatwa i szybka w montażu. Istnieje możliwość zawieszenia tabliczki zarówno w pionie, jak i w poziomie - w zależności od potrzeb. Wymiary tabliczki: 148 x 105 mm.

2. W przedmiarze robót „Standaryzacja budynku – rozdział II”, w poz. 108 obmiar robót należy przyjąć równy zero.

W przedmiarze robót „Standaryzacja budynku – rozdział II”  należy wprowadzić kolejny rozdział  nr  10 pn. „Dostawa i montaż dodatkowych zestawów zabezpieczających do drzwi”, a w nim dodatkowe pozycje:

- nr 185 pn. „Dostawa i montaż zestawów plombowniczych do plombowania w plastelinie za pomocą referentki”, dla której: podstawa 1.6, lokalizacja: S.T. I, II, jednostka miary: szt., poszcz. 50, razem 50.

Charakterystyka: Zestaw plombowniczy do plombowania w plastelinie za pomocą referentki. 
W skład zestawu wchodzą:

- 2 aluminiowe kubki,

- pałąk wykonany z elastycznej linki /nierdzewna stal chromo-niklowa/ o średnicy 1 mm,

- 4 uniwersalne /nierdzewne/ wkręty.

Ruchomy pałąk połączony jest na stałe z jednym kubkiem. Każdy kubek mocowany jest do powierzchni za pomocą dwóch wkrętów.

- nr 186 pn. „Dostawa i montaż mechanicznych zamków szyfrowych o wysokiej wytrzymałości z pełnowymiarową klamką”  seria „Codelock 500” typ 510 - zamek wpuszczany z zasuwą zatrzaskową z zamkiem szyfrowym z jednej strony.

3. W przedmiarze robót „Standaryzacja budynku – rozdział II”,  w  poz. 105  należy przyjąć:

- krzesło biurowe obrotowe z podłokietnikami na kółkach.

Charakterystyka krzesła:

Krzesło obrotowe biurowe wyposażone w wygodne i nowoczesne podłokietniki, siedzisko i oparcie ergonomicznie profilowane z dodatkowo utwardzaną pod wpływem wtrysku gąbką. Właściwości:  krzesło biurowe wyposażone w mechanizm komfortu CPT, miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie o utwardzonej i profilowanej gąbce, w bardzo wytrzymałej tkaninie dostępnej w kolorze szaroniebieskim, możliwość odchylania i blokady oparcia w wybranej pozycji, regulowana wysokość i głębokość siedziska, regulowana wysokość oparcia, nowoczesne, wygodne podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego, stabilna, metalowa podstawa o powłoce chromowanej, samohamowne kółka do powierzchni twardych, wymagany atest badań wytrzymałościowych.

- krzesła dla interesantów – konstrukcja metalowa, siedzisko z tworzywa sztucznego, kolor szaroniebieski,

- stolik o wymiarach min. 0,5 m x 0,8 m, konstrukcja metalowa, blat z tworzywa sztucznego, kolor szaroniebieski,

- kosz na śmieci  o pojemności min. 15 l z tworzywa sztucznego, kolor szaroniebieski,

- wieszak na ubrania  dla min. 5 osób, konstrukcja metalowa, przytwierdzany do ściany, kolor szaroniebieski.

4. W przedmiarze robót „Standaryzacja budynku – rozdział II”  w następujących pozycjach należy przyjąć obmiar robót równy zero: 1, 26, 27, 29, 30, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 135, 136, 138, 139, 140, 145.

5. W przedmiarze robót „Standaryzacja budynku – rozdział II”  należy wprowadzić kolejny rozdział  nr  11 pn. „Dostawa i montaż stolarki drzwiowej, okiennej i bram z obróbką ościeży i ścian”,  a w nim dodatkowe pozycje począwszy od numeru 187, obejmujące „Dostawę i montaż stolarki drzwiowej i bram z obróbką ościeży i ścian” wymienionych w odpowiedzi na pytanie nr 1a i nr 1b, łącznie 44 pozycje, oraz dodatkowe pozycje, obejmujące „Dostawę i montaż stolarki okiennej z obróbką ościeży i ścian” wymienionej w odpowiedzi na pytanie nr 1c, łącznie 9 pozycji, dla których: podstawa 1.6, lokalizacja: S.T. I, II, jednostka miary: szt., ilość jednostek miary jak w odpowiedzi na pytanie nr 1a, nr 1b i nr 1c z dnia 09.05.2013 r. (powyżej). Przez „obróbkę ościeży i ścian” rozumie się murowanie, tynkowanie, położenie gładzi gipsowej i malowanie ościeży i ścian w zakresie, w jakim będzie to niezbędne po montażu/demontażu stolarki i bram.

Technologia robót demontażu i montażu stolarki drzwiowej, okiennej i bram z obróbką ościeży i ścian oraz warunki techniczne ich wykonania i odbioru podane są w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w odpowiednich Polskich Normach lub normach równoważnych.

Mając na uwadze, iż powyższe może spowodować konieczność dokonania zmian w przygotowanych ofertach, Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy przesuwa termin składania ofert na dzień 14.06.2013 r. na godzinę 1200 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.06.2013 r. o godzinie 1230

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 14.06.2013 r. do godziny 1200 zgodnie z zapisami w punkcie VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 14.06.2013 r. o godzinie 1200 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Natomiast, jeżeli wadium zostało już złożone w formie innej niż pieniądzu, w kasie Komendy Wojewódzkiej Policji należy złożyć aneks do gwarancji zmieniający okres jej ważności.

Załączniki:

- Rysunek 1.12 „Konstrukcja stropu WPS  w miejscu przebudowanej klatki schodowej” do rozdziału II  dokumentacji „Standaryzacja budynku”.

- Przedmiar robót  „Przebudowa klatki schodowej bocznej w ramach zadania standaryzacji, termomodernizacji  i  remontu Budynku Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku”.

- Rysunek 1.13 „Model lady recepcyjnej” do rozdziału II  dokumentacji „Standaryzacja budynku”.

Wyk. w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej

www.slaska.policja.gov.pl

strona 1/1