Załącznik nr 3 do SIWZ

Doposażenie 3 sztuk cyfrowych rejestratorów korespondencji KSRC-332 firmy TRX                              w podzespoły :

- aktywacja nagrywania 2 kanałów VOIP kodeków G711/ G722 oraz G 729 protokołów SCCP              i SIP z integracją usług w każdym z 3 rejestratorów,

- nagrywania rozmów z systemu telefonicznego opartego o wykorzystanie Unified Communications Manager (UCM) w wersjach 6 , 7 oraz 8,

- dostosowanie 3 szt. cyfrowych rejestratorów korespondencji KSRC-332 wyposażonych obecnie  w dyski IDE do obsługi dysków SATA,

- wymianę dysku IDE wraz z kieszenią na dysk SATA w każdym z 3 rejestratorów, przy czym dysk IDE z danymi pozostaje u Zamawiającego,

- doposażenie po 1 sztuce do każdego rejestratora interfejsu do radiotelefonów Motorola GM 360 umożliwiającego nagrywanie korespondencji radiowej,

- doposażenie urządzeń może odbywać się w siedzibie Wykonawcy po wcześniejszym dostarczeniu do siedziby Zamawiającego urządzeń zastępczych o zbliżonej konfiguracji zgodnie z załącznikiem nr 3,

- ilość urządzeń zastępczych musi być równa ilości rejestratorów, które w danym momencie będą podlegały doposażeniu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym,

- urządzenia zastępcze muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego przed wysłaniem do Wykonawcy rejestratorów przewidzianych do doposażenia.