Szczegółowy wykaz prac, stanowiący przedmiot umowy na  opracowanie dokumentacji  projektowo kosztorysowej pt. .

MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ – ETAP II

Projekty budowlane i wykonawcze modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z zaopatrzeniem w wodę na cele przeciwpożarowe budynków na terenie OPP Katowice ul. Koszarowa 17 oraz  projekty przebudowy nawierzchni dróg i chodników w obrębie modernizowanych sieci lokalnych                   z uzyskaniem pozwolenia na budowę” - etap II .

- Zakres projektowanej przebudowy, remontu i modernizacji. sieci i przylaczy wod – kan                    wraz z zaopatrzeniem obiektów OPP Katowice w wodę na  cele przeciwpożarowe -  etap II

- Merytoryczny zakres projektu przebudowy, remontu i modernizacji  sieci i przyłączy wod kan  powinien obejmować w  szczególności:

  - wykonanie inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia terenu w zakresie sieci i przyłączy wod- kan, z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych  w zakresie kanalizacji  ostatnio zrealizowanych bądź aktualnie realizowanych (w ramach I-go etapu modernizacji sieci i przyłączy wodno- kanalizacyjnych na terenie OPP,

  - ocena stanu technicznego istniejących obiektów liniowych: rurociągi wody pitnej i kanalizacji  oraz zbiornika przeciwpożarowego przy budynku nr 10 - przewidzianych do modernizacji w ramach przedmiotowego zadania,

  - aktualizacja mapy zasadniczej na cele projektowe w skali 1:500 i 1:1000  ( dla całości przedsięwzięcia oraz na potrzeby wydzielonych dokumentacji technicznych  przyłączy wody do budynku nr 2 i nr 10 na terenie objętym projektem jw.)  wraz z wywiadem branżowym, inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia terenu, pomiarami geodezyjnymi i opracowaniem aktualizacji wysokościowej rzeźby terenu w obrębie istniejących i projektowanych tras inwestycji liniowej,

  - opracowanie dokumentacji pn Koncepcja modernizacji sieci lokalnych kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej z przyłączami do budynków oraz modernizacji sieci wodociągowych z przyłączami wody  do budynków wraz z zaopatrzeniem w wodę na cele przeciwpożarowe oraz  przebudową nawierzchni w obrębie projektowanych obiektów liniowych.

z uwzględnieniem:

      - aktualnie obowiązujących przepisów ochrony środowiska, przepisów w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,

      - wyników przeprowadzonej wg pkt b) oceny technicznej rurociągów i obiektów sieciowych.

      - Projektu  przebudowy sieci kanalizacji i deszczowej- dla odprowadzenia ścieków z części terenu w kompleksie KWP Katowice ul. Koszarowa 17obejmujacego bazę magazynową B1, B3( zakres częściowy) zespołu garażowego  ( budynek nr 12)i budynku nr 10- na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17wraz z projektem przebudowy dróg w obrębie projektowanych sieci – etap I ( z 2011r)  w posiadaniu Zamawiającego

  - Wykonanie projektów technicznych budowlanych i wykonawczych modernizacji sieci i przyłączy wod-kan  na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach  - etap II (w tym obiektów sieciowych: studzienek,  osadników, odolejaczy, komór zasuw, węzłów pomiarowych wody na rurociągach wody pitnej oraz remont istniejącego zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego przy bud. nr 10) oraz projekty przebudowy z częściową modernizacją nawierzchni dróg i chodników /w tym parkingów/     w obrębie przebudowywanej infrastruktury liniowej, wraz z uzyskaniem  prawomocnej decyzji            o pozwoleniu na budowę,

  - Wykonanie wydzielonego projektu  technicznego budowlanego i wykonawczego modernizacji / przebudowy przyłącza wodociągowego na cele bytowe i zaopatrzenia w wodę na cele  przeciwpożarowe p.poż do budynku nr 2 ( dł. ca 40m), z projektem odtworzenia nawierzchni po robotach budowlanych obiektów liniowych wraz z opracowaniem wniosku /zgłoszenia robót budowlanych      i uzyskaniem zgody właściwego organu administracji publicznej  na wykonywanie robót budowlanych  w trybie art 30 ustawy Prawo budowlane.

  - Wykonanie wydzielonego projektu  technicznego budowlanego i wykonawczego odcinkowej przebudowy sieci wodociągowej i modernizacji przyłącza wodociągowego na cele przeciw pożarowego zaopatrzenia w wodę budynku nr 10 ( dł. ca 125 m) wraz z opracowaniem wniosku /zgłoszenia robót budowlanych i uzyskaniem zgody właściwego organu administracji publicznej                     na wykonywanie robót budowlanych objętych projektem, w trybie art 30 ustawy Prawo budowlane.

  - uzgodnienia branżowe, formalno – prawne i inne wymagane prawem budowlanym

  - opracowanie do każdego z projektów branżowych zestawień materiałów, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, informacji BIOZ

  - opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego  realizacji inwestycji wraz z częścią kosztową uwzględniającą etapowanie realizacji zadań,

  - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy i modernizacji zgodnie z opracowaną dokumentacją – wartość stała (do 5 pobytów na budowie) uwzględniona  w cenie podstawowej projektu budowlanego i wykonawczego,

  - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy i modernizacji  zgodnie z opracowaną dokumentacją,  na podstawie odrębnej umowy o pełnienie nadzoru autorskiego -   wartość zmienna przy ustalonej cenie jednostkowej za jeden pobyt na budowie,  zgodnie ze złożona ofertą na wykonanie usługi będącej przedmiotem  niniejszego zamówienia publicznego.

- Zakres opracowań projektowych.

  - Koncepcja modernizacji sieci wod -kan z przebudową nawierzchni ulic i chodników na  terenie Oddziału Prewencji Policji KWP Katowice ul. Koszarowa 17 wraz z etapowaniem realizacji inwestycji

- Projekt budowlany do pozwolenia na budowę.

Winien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25.04 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 27.04.2012r poz. 462 z poźn. zm)) oraz  zawierać:

  - ocenę techniczną istniejących rurociągów wod - kan wraz z armaturą oraz obiektami na sieciach ( w tym zbiornika p.poż. przy bud. Nr 10, studzienki komory zasuw) dla określenia zakresu koniecznej modernizacji lub przebudowy sieci i przyłączy wod - kan wraz z obiektami na sieciach,                              z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ochrony środowiska i przepisów przeciwpożarowych

  - (wydzielony) projekt budowlany odcinkowej przebudowy sieci wodociągowej i modernizacji przyłącza wodociągowego na cele p.poż wzdłuż budynku nr 10 ( dł. ca 125 mb) wraz z opracowaniem wniosku /zgłoszenia robót budowlanych w trybie art 30 ustawy Prawo budowlane i uzyskaniem zgody właściwego organu administracji publicznej  na wykonywanie robót budowlanych

  - (wydzielony) projekt budowlany modernizacji / przebudowy przyłącza wodociągowego na cele bytowe i p.poż (wraz z węzłami pomiarowymi i obiektami na sieciach )  do budynku nr 2 wraz z odtworzeniem nawierzchni po robotach budowlanych obiektów liniowych  ( dł. ca 40m) oraz opracowaniem wniosku /zgłoszenia robót budowlanych w trybie art 30 ustawy Prawo budowlane i uzyskaniem zgody właściwego organu administracji publicznej  na wykonywanie robót budowlanych  objętych projektem,

  - projekt budowlany modernizacji/ przebudowy  sieci i przyłączy wod – kan  wraz z zaopatrzeniem w wodę na cele przeciwpożarowe budynków na terenie OPP Katowice ul. Koszarowa 17 oraz projektami  przebudowy nawierzchni dróg i chodników w obrębie modernizowanych sieci lokalnych  – etap II  (do pozwolenia na budowę)  - całość

  - Informację dotyczącą BiOZ.- wykonaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  ( Dz.U.      z 2003r. Nr 120 poz.1126)

- Projekty wykonawcze -	 Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych.

  - Projekt wykonawczy modernizacji przyłącza  wody  wodociągowej  na cele p.poż wzdłuż budynku nr 10 ( dł. ca 125 mb) ( do PB wg pkt 2.2)

  - Projekt wykonawczy  modernizacji przyłącza wodociągowego  (dł. ca 40m) na cele bytowe i p.poż  do budynku nr 2 wraz z przebudową nawierzchni po robotach budowlanych obiektów liniowych (– do PB wg pkt 2.3)

  - Projekt wykonawczy wielobranżowy modernizacji sieci kanalizacyjnej z przyłączami oraz sieci wodnej z przyłączami z uwzględnieniem zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpożarowe  budynków na terenie OPP KWP Katowice  z projektami przebudowy nawierzchni dróg i chodników w obrębie projektowanej inwestycji liniowej  – etap II   (do pozwolenia na budowę)  do PB wg pkt 2.4

- Przedmiary robót

Sporządzone oddzielnie dla  każdej  branży,  powinny zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – oddzielnie dla każdego z projektów w podziale na branże  ( sanitarna, budowlana i drogowa)

- Kosztorysy inwestorskie,  w tym zbiorcze zestawienie kosztów  z uwzględnieniem etapowania inwestycji

Projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

- opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego  realizacji inwestycji wraz z częścią kosztową uwzględniającą etapowanie realizacji zadań – 2 egz.

- Wymagania dotyczące formy i sposobu przekazania dokumentacji.

- Dokumentacja w wersji papierowej

  - Koncepcja modernizacji sieci wod- kan na terenie OPP - / wg § 3 ust 3 pkt 1 umowy/ zostanie sporządzona na podstawie inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych i przekazana Zamawiającemu w 2 egzemplarzach  jako opracowanie wstępne, służące obu stronom do szczegółowych uzgodnień zakresu przebudowy/ modernizacji sieci i przyłączy wod- kan z obiektami na sieciach,

  - Projekty budowlane i wykonawcze  / wg § 1 ust 2 pkt 4) 5 i 6)  umowy/

Każdy z projektów budowlanych  oraz  projektów wykonawczych zostanie przekazany Zamawiającemu w 4 egzemplarzach. Wszystkie 4  egzemplarze  projektów wykonawczych będą oprawione i przekazane Zamawiającemu w odrębnych segregatorach. Każdy segregator, posiadający spis zawartości i ponumerowany (od 1 do 4), będzie zawierał kompletny zestaw projektów budowlanych i wykonawczych  ( w tym branżowych) oprawionych w odrębnych skoroszytach. Do każdego egzemplarza projektu budowlanego należy dołączyć oprawioną w odrębny skoroszyt informację BIOZ ( zgodnie § 1 ust 2 pkt 13 umowy

  - Projekty  budowlane i wykonawcze . / wg § 1 ust 2 pkt 7)  i 8) umowy /

Każdy z projektów budowlanych  oraz  projektów wykonawczych zostanie przekazany Zamawiającemu w 4 egzemplarzach. Wszystkie 4  egzemplarze  projektów wykonawczych będą oprawione i przekazane Zamawiającemu w odrębnych segregatorach. Każdy segregator, posiadający spis zawartości i ponumerowany (od 1 do 4), będzie zawierał kompletny zestaw projektów budowlanych i wykonawczych  ( w tym branżowych) oprawionych w odrębnych skoroszytach. Do każdego egzemplarza projektu budowlanego należy dołączyć oprawioną w odrębny skoroszyt informację BIOZ ( zgodnie § 1 ust 2 pkt 13 umowy,

  - Przedmiary robót specyfikacje techniczne i kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów, harmonogram rzeczowo- finansowy

Wymagane, zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 9,10,11,12,14 umowy,  oprawione odrębnie – przedmiary, kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w skoroszytach (wspólnych dla wszystkich branż), dołączyć do segregatorów nr 1, 2, 3,4 z projektami wykonawczymi.

- Elektroniczna  wersja dokumentacji.

Dostarczona Zamawiającemu na dysku wymiennym powinna być zapisana w układzie katalogowym i spełniać następujące wymagania:

Dysk wymienny powinien mieć tytuł:

MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ – ETAP II

Projekty budowlano – wykonawcze modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z zaopatrzeniem w wodę na cele przeciwpożarowe budynków na terenie OPP Katowice ul. Koszarowa 17 z projektami przebudowy nawierzchni dróg i chodników w obrębie modernizowanych sieci lokalnych     - etap II .

Poszczególne części i rozdziały elektronicznej wersji dokumentacji powinny  być zgodne z wersją papierową i zapisane w następującym układzie katalogów

WERSJA   w formacie nieedytowalnej ( *pdf )

PROJEKTY BUDOWLANE / wszystkie branże / wersja pdf

a w nim

( odpowiednio do każdego z projektów wg pkt 2 niniejszego załącznika  do umowy) - :

PB – Część opisowa

- zawierająca  pliki części opisowej projektu   ( format . PDF)

PB - Część rysunkowa

- zawierająca  pliki rysunków  ( format .PDF)

PROJEKTY  WYKONAWCZE- wszystkie branże – wersja pdf  a w nim:

- PW sieci i przyłączy wodociągowych  wraz z obiektami na sieciach  ( branża sanitarna, branża budowlana)- format  *.PDF)

- PW sieci i przyłączy kanalizacyjnych wraz z obiektami na sieciach ( branża sanitarna, branża budowlana)- format *.PDF

- PW- przebudowy nawierzchni dróg i chodników po robotach modernizacji obiektów liniowych- format *.PDF

- PW -  przedmiary  ( format *. PDF

- PW – specyfikacje ( format *.PDF)

- PW – kosztorysy  (format *.PDF)

- PW  zbiorcze zestawienie kosztów  (format *.PDF)

- harmonogram rzeczowo- finansowy  (format *.PDF)

Każdy z folderów PW - (oddzielny dla każdej branży) ma zawierać odpowiednio:

- pliki części opisowych projektów poszczególnych branż zapisane  w formacie .PDF

- pliki rysunków poszczególnych branż zapisane  w formacie .PDF

- pliki przedmiarów (każdej branży oddzielnie) zapisane  w formacie .PDF

- pliki specyfikacji technicznych (każdej branży oddzielnie) zapisane  w formacie .PDF

- pliki kosztorysów inwestorskich (każdej branży oddzielnie) zapisane  w formacie .PDF

WERSJA  edytowalna  ( *doc, * dwg *xls ,*ath)

PROJEKT BUDOWLANY  – EDIT (  ( wersja edytowalna) – wszystkie branże a w nim :

PBE – Część opisowa

- zawierająca  pliki części opisowej projektu   ( format  *doc, *odt)

PBE - Część rysunkowa zawierająca  pliki rysunków  ( format .dwg)

PROJEKT WYKONAWCZY – EDIT ( wersja edytowalna)   a w nim:

PWE - sieci i przyłącza wodociągowych  wraz z obiektami na sieciach  ( branża sanitarna,  branża  budowlana  )

PWE - sieci i przyłącza kanalizacyjnych  wraz z obiektami na sieciach ( branża sanitarna,  branża  budowlana  )

PWE -  przebudowy nawierzchni dróg i chodników po robotach modernizacji obiektów liniowych

Każdy z folderów PWE - (oddzielny dla każdej branży) ma zawierać odpowiednio:

- pliki części opisowych projektów poszczególnych branż zapisane  w formacie .DOC albo .ODT

- pliki rysunków poszczególnych branż zapisane  w formacie .DWG (wersja cad 2007 lub starsza)

- pliki specyfikacji technicznych (każdej branży oddzielnie) zapisane  w formacie .DOC albo .ODT

- pliki przedmiarów i kosztorysów inwestorskich (każdej branży oddzielnie) zapisane  w formacie .ATH

- pliki harmonogramu rzeczowo- finansowego  - format *xls, * ods

ZAMAWIAJĄCY:							PROJEKTANT: