FORMULARZ CENOWY – SPECYFIKACJA SPRZĘTU

SPECYFIKACJA SPRZĘTU

Pozycja 1. - STANOWISKO DOSTEPOWE - 1880 szt.

Producent oraz model jednostki centralnej:…………….........................................……….

Producent oraz model monitora: ………................………,,,…….................................…...

Procesor jednostki centralnej: ………........................………………....................................

W cenie ma być wliczone 100 szt. kluczyków do zamka w jednostce centralnej - muszą być uniwersalne pasujące do wszystkich komputerów.

spełniający poniższe minimalne wymagania:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
|  | Procesor/ wydajność obliczeniowa | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest . http://www.passmark.com/products/pt.htm na dzień 22-07-2013r co najmniej wynik 6,995 |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 2 x 4GB DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, |
|  | Parametry pamięci masowej | Dysk hybrydowy Min. 500 GB SSHD z wbudowana karta 8GB flash Wykonany obraz dysku twardego z zainstalowanym oprogramowaniem wymaganym przez Zamawiającego i zaimplementowany w ukrytej partycji recovery. Wymagane zainstalowane oprogramowanie przekazane przez Zamawiającego załącznik nr 10 - aktualne wersje oprogramowania używanego przez Zamawiającego zostaną dostarczone przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Na stanowiskach komputerach oraz laptopach nie mogą być zainstalowane programy z licencją trial, shareware. Brak zainstalowanych gier systemu operacyjnego. Utworzenie na pulpicie każdego zakładanego konta skrótu do katalogu z instrukcjami i dokumentacją dla użytkownika. Utworzenie w katalogu ULUBIONE każdego zakładanego użytkownika skrótów do adresów dostarczonych przez Zamawiającego |
|  | Wydajność grafiki | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode, ze wsparciem dla niezależnej obsługi dwóch monitorów. |
|  | Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera lub w obudowie monitora. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |
|  | Obudowa | Obudowa umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzna i 1 szt. 3,5” wewnętrzne, Zasilacz o mocy max. 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 86% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana zatrzaskiem bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz ma posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek. Zamawiający nie zaakceptuje rozwiązania gdzie zamkiem zabezpieczającym będzie założona kłódka Kluczyki do zamka muszą być uniwersalne pasujące do wszystkich zamawianych komputerów Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie dysku twardego awarię BIOS’u awarię procesora Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Musi posiadać układ TPM. |
|  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
|  | BIOS | Wejście do BIOS zabezpieczone hasłem podanym przez zamawiającego minimum 8 znakowym zawierającym litery, cyfry – zamawiający dostarczy hasło w momencie podpisania umowy. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Zastąpienie logo startowego BIOS producenta logiem wg opisu zamawiającego : Logo Unii Europejskiej oraz Logo Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Logo w formacie bitmapy 640x480 256 kolorów. Dostarczone w dniu podpisania umowy. |
|  | Certyfikaty i standardy | Dokument potwierdzający posiadanie Certyfikatu ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. (dołączyć do oferty) Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org (wydruk załączyć do oferty) |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego oraz IDLE ma wynosić maksymalnie 24 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę) |
|  | Warunki gwarancji | Gwarancja na cały sprzętu min. do 31.12.2019, gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, gwarantowany zakończony czas naprawy do 3 dni roboczych. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające. |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
|  | Wymagania dodatkowe | System operacyjny (Microsoft Windows 8 Professional 64-bit)*, zainstalowany oraz + nośniki, licencja; Zaktualizowany system operacyjny – zgodnie z poprawkami z dnia podpisania umowy Konfiguracja zabezpieczeń systemu operacyjnego zawarta w załączniku 10 do SIWZ Wbudowane porty (wymagana ilość i rozmieszczenie portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.): min. 1 x RS232, min. 1 x VGA min. 2 złącza cyfrowe DVI (dopuszcza się zastosowanie Display Port z przejściówką na DVI), min. 2 x PS/2, min. 12 portów USB, z czego min 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0 (dwa z przodu i dwa z tyłu); min. 6 portów USB 2.0 (dwa z przodu i 4 z tyłu), oraz min 2 porty USB 2.0 wewnętrzne. porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych kart graficznych. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1 Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min 2 złącza PCI Express lub PCI, w tym min 1x PCI Express x16, min. 1 wolne złącze PCI Express x 1, min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi Wbudowana nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt Wbudowany czytnik kart mikroprocesorowych Dołączony nośnik ze sterownikami |
|  | Monitor | LCD min. 21,5”, matowa matryca (antyodblaskowa), podświetlanie typu LED, rozdzielczość 1920x1080 pikseli, kontrast min. – 1mln:1, jasność min 250cd/m², kąt widzenia poziom: 160, kąt widzenia pion: 160, czas reakcji maks. 8 ms, VGA, DVI, kabel do cyfrowego podłączenia komputera, kabel zasilający, wbudowane głośniki jeżeli nie są przewidziane w obudowie komputera, Musi posiadać Certyfikat EnergyStar 5.0 |

Pozycja 2. - NOTEBOOK - 138 szt.

Producent ……………………......................................

Model ……………………….................................…...

Procesor : ………........................………………..........

spełniający poniższe minimalne wymagania:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne notebooka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15.6" o rozdzielczości: FHD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy, jasność 300 nits, kontrast 300:1 |
| 2 | Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest . http://www.passmark.com/products/pt.htm na dzień 22-07-2013r co najmniej wynik 4,326 |
| 3 | Pamięć operacyjna RAM | 4GB (1x4096MB) DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16 GB |
| 4 | Dysk HDD | Dysk hybrydowy Min. 500 GB SSHD z wbudowana karta 8GB flash Wykonany obraz dysku twardego z zainstalowanym oprogramowaniem wymaganym przez Zamawiającego i zaimplementowany w ukrytej partycji recovery. Na stanowiskach komputerach oraz laptopach nie mogą być zainstalowane programy z licencją trial, shareware. Brak zainstalowanych gier systemu operacyjnego. Utworzenie na pulpicie każdego zakładanego konta skrótu do katalogu z instrukcjami i dokumentacją dla użytkownika |
| 5 | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 posiadająca min. 16EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode. |
| 6 | Multimedia | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo. |
| 7 | Bateria i zasilanie | 6-cell, min 60Wh, Li-Ion. Zasilacz o mocy min. 65W. Zasilacz zewnętrzny z kablem zasilającym pasującym do polskich gniazd |
| 8 | Obudowa | Obudowa matrycy wzmocniona, wykonana z aluminium lub magnezu |
| 9 | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| 10 | Certyfikaty i standardy | Dokument potwierdzający posiadanie Certyfikatu ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. (dołączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową. EPEAT na poziomie GOLD. Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org (wydruk załączyć do oferty) |
| 11 | BIOS | Wejście do BIOS zabezpieczone hasłem podanym przez zamawiającego minimum 8 znakowym zawierającym litery, cyfry – zamawiający dostarczy hasło w momencie podpisania umowy. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnego komputera, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzaju napędu optycznego MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, portu eSATA, modemu analogowego, napędu optycznego, czytnika kard multimedialnych, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera Zastąpienie logo startowego BIOS producenta logiem wg opisu zamawiającego : Logo Unii Europejskiej oraz Logo Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Logo w formacie bitmapy 640x480 256 kolorów. Dostarczone w dniu podpisania umowy. |
| 12 | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego oraz IDLE ma wynosić maksymalnie 20dB (załączyć oświadczenie producenta) |
| 13 | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy Obudowa wzmocniona chroniąca notebook przed czynnikami zewnętrznymi oraz upadkiem Złącze typu Kensington Lock |
| 14 | Warunki gwarancji | Gwarancja na cały sprzętu min. do 31.12.2019, gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, gwarantowany zakończony czas naprawy do 3 dni roboczych. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające |
| 15 | Wymagania dodatkowe | System operacyjny (Microsoft Windows 8 Professional 64-bit)*, zainstalowany oraz + nośniki, licencja; wyłączenie/włączenie softwareowe Intel TurboBoost softwareowe uzyskanie informacji o zainstalowanej grafice i audio. Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x cyfrowe wyjście grafiki (HDMI lub DP) min 3 x USB w tym min 2 x USB 3.0, Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania, złącze słuchawkowe stereo i mikrofonowe dopuszcza się współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw, combo ale w takim wypadku należy dołączyć przejściówkę na osobne złącza. 1 x złącze ExpressCard czytnik kart multimedialnych 1x Złącze dedykowanej stacji dokującej do replikatorów portów wbudowana kamera HD min. 1Mpix w obudowę ekranu komputera, mikrofon z funkcjami redukcji szumów i poprawy mowy, Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN 802.11a/b/g, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express port zasilania wbudowany moduł Bluetooth 4.0 Klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, odporną na zalanie cieczą, min 86 klawisze, Touchpad z strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów, Napęd optyczny DVD-RW DL, Dołączony nośnik z sterownikami mysz optyczna ze zwijanym kablem 2 przyciski + rolka – zamawiający dopuszcza zastosowanie myszki innego producenta |

Pozycja 3. - NOTEBOOK 14" -  35 szt.

Producent ……………………......................................

Model ……………………….................................…...

Procesor: ………........................………………...........

spełniający poniższe minimalne wymagania:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne notebooka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości: HD (1366 x 768)z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność min 200 nits, kontrast 300:1 |
| 2 | Procesor | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest . http://www.passmark.com/products/pt.htm na dzień 22-07-2013r co najmniej wynik 7,100 |
| 3 | Pamięć operacyjna RAM | 4GB (1x4096MB) DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB |
| 4 | Dysk HDD | Dysk SATA SSD min. 256 GB Wykonany obraz dysku twardego z zainstalowanym oprogramowaniem wymaganym przez Zamawiającego i zaimplementowany w ukrytej partycji recovery Na stanowiskach komputerach oraz laptopach nie mogą być zainstalowane programy z licencją trial, shareware. Brak zainstalowanych gier systemu operacyjnego. Utworzenie na pulpicie każdego zakładanego konta skrótu do katalogu z instrukcjami i dokumentacją dla użytkownika. |
| 5 | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 posiadająca min. 16EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode, |
| 6 | Multimedia | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo (2x1W). |
| 7 | Bateria i zasilanie | Min. 6-cell, min. 60Wh, Li-Ion.. Zasilacz o mocy min. 65W Zasilacz zewnętrzny z kablem zasilającym pasującym do polskich gniazd Obudowa z aluminium lub magnezu. |
| 8 | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| 9 | Zarządzanie | Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O. Wbudowana w płytę główna technologia zabezpieczająca pozwalająca na sprzętową, trwałą blokadę możliwości uruchomienia komputera – po jego zablokowaniu zdalnie poprzez sieć Internet lub lokalnie w po definiowalnym przez użytkownika czasie. Technologia ta powinna zapewniać możliwość odblokowania komputera przez legalnego użytkownika po poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem numerycznym lub hasłem / kodem jednorazowego użytku. Zamawiający nie wymaga wykupienia usługi. |
| 10 | Certyfikaty i standardy | Dokument potwierdzający posiadanie Certyfikatu ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. (dołączyć do oferty) Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową. EPEAT na poziomie GOLD. Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org (wydruk załączyć do oferty) |
| 11 | BIOS | Wejście do BIOS zabezpieczone hasłem podanym przez zamawiającego minimum 8 znakowym zawierającym litery, cyfry – zamawiający dostarczy hasło w momencie podpisania umowy. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnego komputera, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzaju napędu optycznego MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, portu eSATA, napędu optycznego, czytnika kard multimedialnych, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera. Zastąpienie logo startowego BIOS producenta logiem wg opisu zamawiającego : Logo Unii Europejskiej oraz Logo Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Logo w formacie bitmapy 640x480 256 kolorów. Dostarczone w dniu podpisania umowy. |
| 12 | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy Złącze typu Kensington Lock |
| 13 | Warunki gwarancji | Gwarancja na cały sprzętu min. do 31.12.2019, gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, gwarantowany zakończony czas naprawy do 3 dni roboczych. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające. |
| 14 | Wymagania dodatkowe | System operacyjny (Microsoft Windows 7 Professional 64-bit, PL)*, zainstalowany oraz + nośniki, licencja; (w przypadku nowszego systemu downgrade do wymaganego, oprogramowanie do nagrywania,); wyłączenie/włączenie softwareowe Intel TurboBoost i ASF 2.0. Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza Możliwość odczytania poziomu naładowania baterii oraz informacji o podłączonym zasilaczu softwareowe uzyskanie informacji o zainstalowanej grafice i audio. Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA, 1 x HDMI (dopuszcza się DisplayPort wraz z konwerterem na HDMI) min 3x USB, w tym min 2x USB 3.0 oraz min 1x USB/eSATA Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, złącze słuchawkowe stereo i mikrofonowe dopuszcza się współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw, combo ale w takim wypadku należy dołączyć przejściówkę na osobne złącza. 1 x złacze ExpressCard 1x Złącze dedykowanej stacji dokującej do replikatorów portów czytnik kart multimedialnych wbudowana kamera HD min. 1Mpix w obudowę ekranu komputera, wbudowana bezprzewodowa karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 a/b/g/n Karta WLAN musi obsługiwać jednoczesną pracę w trybie połączenia do punktu dostępowego WLAN AP (Infrastructure) dla dostępu do sieci firmowej/sieci Internet oraz trybie MS Windows 7 VirtualWiFi - tworzyć własny punkt dostępowy (Soft Access Point) dla połączenia z urządzeniami pomocniczymi (aparat komórkowy, itp) zapewniając możliwość udostępniania połączenia Internetowego dla urządzeń pomocniczych. port zasilania wbudowany moduł Bluetooth 4.0 Klawiatura odporna na zalanie cieczą, (układ QWERTY), min 84 klawisze, Touchpad z strefą przewijania w pionie i w poziomie wraz z obsługą gestów, Wewnętrzny napęd optyczny DVD-RW DL, Wbudowany wewnętrzny modem 3G Dołączony nośnik ze sterownikami dołączona mysz optyczna bezprzewodowa do notebook-ów z nanoodbiornikiem 2 przyciski + rolka – zamawiający dopuszcza zastosowanie myszki innego producenta |

Pozycja 4. - KOMPUTER PC - 1 szt.

Producent oraz model jednostki centralnej:…………….........................................……….

Producent oraz model monitora: ………................………,,,…….................................…...

Procesor jednostki centralnej: ………........................………………....................................

spełniający poniższe minimalne wymagania:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor/ wydajność obliczeniowa | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest . http://www.passmark.com/products/pt.htm na dzień 22-07-2013r co najmniej wynik 9,596 |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 8GB (2x4096MB) DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne |
|  | Parametry pamięci masowej | Min 2 dyski twarde: Dysk min min. 1 TB SATA III 7200 obr./min. (podzielony na dwie partycje wg procentowego podziału 40% do 60%) Dysk min min. 2 TB SATA III 7200 obr./min Wykonany obraz dysku zaimplementowany w ukrytej partycji recovery. Na stanowiskach komputerach oraz laptopach nie mogą być zainstalowane programy z licencją trial, shareware. Brak zainstalowanych gier systemu operacyjnego. Utworzenie na pulpicie każdego zakładanego konta skrótu do katalogu z instrukcjami i dokumentacją dla użytkownika. |
|  | Wydajność grafiki | karta graficzna z 1 GB pamięci własnej, ze wsparciem dla niezależnej obsługi dwóch monitorów, min 2 wyjścia wideo ( w tym min. 1 cyfrowe) |
|  | Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera lub w obudowie monitora. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. |
|  | Obudowa | Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt. 5,25” zewnętrzne i 2 szt. 3,5” wewnętrzne, Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5” Zasilacz o mocy max. 500W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz ma mieć czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy. Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM uszkodzenie kontrolera Video uszkodzenie dysku twardego awarię BIOS’u awarię procesora Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) |
|  | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera |
|  | Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie; zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny. Wbudowany w płyte główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH. |
|  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
|  | BIOS | Wejście do BIOS zabezpieczone hasłem podanym przez zamawiającego minimum 8 znakowym zawierającym litery, cyfry – zamawiający dostarczy hasło w momencie podpisania umowy. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Zastąpienie logo startowego BIOS producenta logiem wg opisu zamawiającego : Logo Unii Europejskiej oraz Logo Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Logo w formacie bitmapy 640x480 256 kolorów. Dostarczone w dniu podpisania umowy. |
|  | Certyfikaty i standardy | Dokument potwierdzający posiadanie Certyfikatu ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki. (dołączyć do oferty) Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org (wydruk załączyć do oferty) EPEAT na poziomie GOLD |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego oraz IDLE ma wynosić maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę) |
|  | Warunki gwarancji | Gwarancja na cały sprzętu min. do 31.12.2019, gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, gwarantowany zakończony czas naprawy do 3 dni roboczych. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające. |
| 15 | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
| 16 | Wymagania dodatkowe | System operacyjny (Microsoft Windows 7 Professional 64-bit)*, zainstalowany oraz + nośniki, licencja, w przypadku nowszego systemu downgrade do wymaganego, oprogramowanie do nagrywania, Możliwość softwareowego wyłączania obsługi kart PCI Wbudowane porty: Wbudowane porty (wymagana ilość i rozmieszczenie portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.): min. 1 x RS232, min. 2 x PS/2, min. 1 x DisplayPort v1.1a; min. 12 portów USB, z czego min 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 2 porty USB 3.0 (1 z przodu i 1 z tyłu); porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : min 2 złączy PCI Express w tym min 1x PCI Express x16 min 1 złącza PCI 32bit min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 szt SATA 3.0 złącze fire wire ( może być osobna karta na PCI Express) Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka Blu-ray SATA , z zainstalowanym oprogramowaniem do nagrywania w języku polskim Dołączony nośnik ze sterownikami listwa zasilająca dł. 3m czarna, ilość gniazd w listwie -5, wyłącznik dwubiegunowy – podświetlony, czytnik kart pamięci min. 19 in 1 ( min. SD, SDHC, SDXC) wewnętrzny Inne czytnik kart mikroprocesorowych – zamawiający dopuszcza zastosowanie czytnika zewnętrznego na USB |
| 17. | Monitor | LCD min 26”, matowa matryca, rozdzielczość 1920x1080 pikseli, kontrast – 1000000:1, jasność 250cd/m², kąt widzenia poziom: 160, kąt widzenia pion: 160, czas reakcji 10 ms, złącze umożliwiające cyfrowe podłączenie do jednostki centralnej, kabel do podłączenia do komputera, kabel zasilający, |

Pozycja 5. - TABLET - 1 szt.

Producent ……………………......................................

Model ……………………….................................…...

spełniający poniższe minimalne wymagania:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne tabletu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wielkość w calach | 10.1" |
| 2 | Rozdzielczość w pikselach | 1280x800 |
| 3 | Ekran dotykowy | Tak |
| 4 | Procesor | 2 rdzeniowy min. 1.4 GHz |
| 5 | Pamięć RAM | 2 GB |
| 6 | Ilość pamięci | 16 GB |
| 7 | Czytnik kart pamięci microSD | Tak, do 32 GB |
| 8 | Aparat fotograficzny | 5 Mpix |
| 9 | Kamera | tak |
| 10 | Przeglądarka stron www | Tak |
| 11 | SMS | Tak |
| 12 | MMS | Tak |
| 13 | E-mail | Tak |
| 14 | Wbudowany modem HSDPA/EDGE/GPRS | Tak, |
| 15 | USB | Tak, 2.0 |
| 16 | Bluetooth | Tak 3.0 |
| 17 | WiFi | Tak, 802.11 a/b/g/n |
| 18 | Odbiornik GPS | Tak |
| 19 | Program nawigacyjny w zestawie | Tak, |
| 20 | Funkcja telefonu | Tak |
| 21 | Tryb głośnomówiący | Tak |
| 22 | Wbudowany rysik do pisania | Tak |
| 23 | Bateria | litowo-polimerowy 7000 mAh |
| 24 | Dodatkowe wyposażenie | etui wraz z klawiaturą oraz "nóżką" do podparcia tableta |

Pozycja 6. - PROJEKTOR - 1 szt.

Producent ……………………......................................

Model ……………………….................................…...

spełniający poniższe minimalne wymagania:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne projektora |
| --- | --- | --- |
| 1 | rozdzielczość podstawowa | 1280 x 720 |
| 3 | kontrast | 3000:1 |
| 4 | jasność ansi | min 2700 lumen |
| 5 | proporcje obrazu | 4:3, 16:9 |
| 6 | funkcje - konfiguracja | Menu wyświetlane na ekranie (OSD), Menu w języku polskim |
| 7 | funkcje - pilot | tak |
| 8 | Żywotność lampy (tryb normal) | minimum 4500 h |
| 9 | moc lampy | min 190 W |
| 10 | Głośniki | min 1x2W |
| 11 | złącza - wejście s-video | tak |
| 12 | wejście audio | jack 3,5mm |
| 13 | złącza - hdmi | tak |
| 14 | złącza - złącza komputerowe | D-sub, RS-232C, USB |
| 15 | załączone wyposażenie | Pilot, baterie do pilota, kabel VGA, kabel zasilający, kabel audio |

Pozycja 7. - Oprogramowanie Pinnacle System Studio HD 15  PL BOX  - 35 szt. – zamawiający dopuszcza inne równoważne oprogramowanie, które będzie w stanie zapewnić pełną funkcjonalność, którą posiada wymieniony program;

Pozycja 8. Oprogramowanie do edycji grafiki i wideo - Adobe Creative Suite 5 Master Collection PL BOX - 1 szt. – zamawiający dopuszcza inne równoważne oprogramowanie, , które będzie w stanie zapewnić pełną funkcjonalność, którą posiada wymieniony program;

* System operacyjny Windows 7, Windows 8 – Zamawiający dopuszcza też inne równoważne systemy operacyjne które będą w stanie  zapewniały pełną funkcjonalność i kompatybilność z stosowanym oprogramowaniem (SWD, FREJZAP, AFIS, KCIK, SKOP (ZSILP), SWOP, EKSD, MWD)

FORMULARZ CENOWY

| Pozycja | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa Brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | STANOWISKO DOSTEPOWE | 1880 szt. |  |  |
| 2 | NOTEBOOK | 138 szt. |  |  |
| 3 | NOTEBOOK 14" | 35 szt. |  |  |
| 4 | KOMPUTER PC | 1 szt. |  |  |
| 5 | TABLET | 1 szt. |  |  |
| 6 | PROJEKTOR | 1 szt. |  |  |
| 7 | Oprogramowanie pozycja 7 | 35 szt. |  |  |
| 8 | Oprogramowanie pozycja 8 | 1 szt. |  |  |
|  |  |  | SUMA: |  |

……………………………………………………….

(pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)