ZP-2380-715,825,859/2013

# Załącznik nr 3 do SIWZ

KOMPATYBILNOŚĆ     DOSTARCZONEGO     SPRZĘTU     ZE     SPRZĘTEM UŻYTKOWANYM W POLICJI

Z uwagi na fakt, że na obszarze objętym dostawą Policja i Straż Graniczna posiadają urządzenia radiokomunikacyjne zgodne ze standardem ETSI DMR produkcji Motorola oraz urządzenia analogowe, dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia radiotelefony muszą zapewniać kompatybilność wsteczną w następującym zakresie:

| Posiadany przez Policję sprzęt DMR | Sprzęt DMR oferowany przez Wykonawcę | Wymagane funkcjonalności w relacji posiadany sprzęt DMR – sprzęt DMR oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Stacja retransmisyjna Motorola DR3000 | Radiotelefony | Retransmisja analogowego sygnału mowy, retransmisja sygnału mowy zgodnego z ETSI TS102361, retransmisja sygnału mowy zgodnego z ETSI TS 102361 wraz z maskowaniem zgodnym z algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów |
| Motorola DM/DP 3601 | Infrastruktura (stacje retransmisyjne) | Retransmisja analogowego sygnału mowy, retransmisja sygnału mowy zgodnego z ETSI TS102361, retransmisja sygnału mowy zgodnego z ETSI TS 102361 wraz z maskowaniem zgodnym z algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów |
| Motorola DM/DP 3601 | Radiotelefony | Komunikacja analogowa w trybie simpleksowym i duosimpleksowym, nadanie/odbiór mowy zgodnie z ETSI TS 102361 – simpleks, nadanie/odbiór mowy z ETSI TS102361 wraz z maskowaniem zgodnym z algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów - simpleks |
| Sprzęt analogowy Zamawiającego – VHF (np. Motorola GM 360) | Radiotelefony | Bezpośrednia komunikacja analogowa w trybie simpleksowym i duosimpleksowym między radiotelefonami wraz z tonem CTCSS. W przypadku repeaterów wymagana jest retransmisja sygnału analogowego wraz z tonem CTCSS. Wykaz tonów CTCSS w załączniku |

Nie jest wymagana kompatybilność między posiadanym i dostarczonym sprzętem w zakresie przesyłania wiadomości tekstowych i danych lokalizycyjnych GPS.

RADIOTELEFON NOSZONY DMR

| 1 | praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (tier II) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks, |
| --- | --- |
| 2 | Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy, |
| 3 | wyświetlacz z podświetlaniem, umożliwiający jednoczesne wyświetleniem co najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań, poziomu sygnału odbieranego w trybie cyfrowym oraz stanu naładowania baterii, |
| 4 | programowanie wyświetlanej nazwy kanału - co najmniej 14 znaków alfanumerycznych, |
| 5 | możliwość ustawienia przez użytkownika radiotelefonu jednego z dwóch poziomów mocy nadawania (moc niska, moc wysoka) - predefiniowanych a na etapie programowania sprzętu przez personel techniczny) w dowolnym kanale, |
| 6 | programowe ograniczanie czasu nadawania |
| 7 | możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz użytkowników, grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego, |
| 8 | możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych dowolnych oraz zdefiniowanych na etapie konfigurowania (programowania) sprzętu, |
| 9 | wizualna sygnalizacja stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania, |
| 10 | wbudowany odbiornik GPS, |
| 11 | wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu użytkownika wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej), |
| 12 | programowalny adres IP radiotelefonu, |
| 13 | dedykowany łatwo dostępny przycisk wywołania alarmowego, |
| 14 | wymagane są następujące funkcje: zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, zdalne zablokowanie radiotelefonu, zdalne odblokowanie radiotelefonu, |
| 15 | kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo w dowolnym kanale analogowym, |
| 16 | możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR tier 2, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. |
| 17 | Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów, |
| 18 | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami |
| 19 | wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym, |
| 20 | regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, |
| 21 | złącze akcesoriów umożliwiające programowanie radiotelefonu i transmisję danych zgodną ze standardem USB, dołączenie dodatkowego mikrofonogłośnika z przyciskiem nadawania, |
| 22 | możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym, |
| 23 | możliwość wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym, |
| 24 | możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. "cicha praca", |
| 25 | możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych, |
| 26 | standardowa klawiatura numeryczna, |
| 27 | wbudowane mikrofon i głośnik, |
| 28 | menu radiotelefonu w języku polskim, |
| 29 | Zasilanie z baterii akumulatorów przez minimum 8 godzin w trybie analogowym, przy proporcjach nadawania/ odbioru/ stanu gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 5% / 5% / 90% i mocy nadajnika 5 W, |
| Parametry techniczne |
| 1 | zakres częstotliwości pracy 148-174 MHz, |
| 2 | modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: częstotliwości (11K0F3E), |
| 3 | protokół cyfrowy zgodny z ETSITS102 361 (tier II), modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FDX dane, 7K60FXE dane i głos), |
| 4 | Odstęp między kanałowy - 12,5 kHz, |
| 5 | maksymalna moc nadajnika co najmniej 5 W, programowana (tylko w trybie serwisowym) w całym zakresie częstotliwości w granicach od 1 W do 5 W, |
| 6 | maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla FM: ±2,5 kHz, |
| 7 | maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ± 2 ppm, |
| 8 | łączne zniekształcenia modulacji < 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej, |
| 9 | odstęp od zakłóceń -40 dB - nadajnik system analogowy, |
| 10 | moc na kanałach sąsiednich - system analogowy i cyfrowy: < 60 dBc, |
| 11 | wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, |
| 12 | czułość analogowa odbiornika 0,3 uV dla S1NAD 12 dB, czułość cyfrowa nie gorsza niż 0,3 u.V przy 5% BER, |
| 13 | współczynnik zawartości harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W, |
| 14 | charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - nadajnik system analogowy, |
| 15 | charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) - odbiornik system analogowy, |
| 16 | selektywność sąsiedniokanałowa > 60 dB dla kanału 12,5 kHz, |
| 17 | tłumienie (selektywność dla) odbiorów niepożądanych > 70 dB, |
| 18 | odstęp od zakłóceń -40 dB - odbiornik system analogowy, |
| 19 | moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 0,5 W, |
| Środowisko i klimatyczne warunki pracy |
| 1 | minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -20°C do +55°C, |
| 2 | odporność obudowy na działanie wody na poziomie określonym normą IEC 60529 IP57. |
| Wymagania uzupełniające |
| 1 | parametry radiowe, których nie wyszczególniono w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z odpowiednimi normami: odnośnie parametrów systemu analogowego z ETSI EN 300 086, odnośnie parametrów systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300-113 |
| 2 | charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej stacji pod względem emisyjności i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5, |
| 3 | pod względem bezpieczeństwa użytkowania stacje retransmisyjne oraz jej wyposażenie dodatkowe muszą być zgodne wymaganiami określonymi w normie EN 60950-1. |
| Wyposażenie radiotelefonu noszonego — wymagane w każdym komplecie |
| 1 | Radiotelefon, |
| 2 | 2 akumulatory tego samego typu, o pojemności min. 1500 mAh, (baterie producenta sprzętu), |
| 3 | Antena zespolona VHF/GPS, parametry anteny: pasmo VHF 164 - 174 MHz, - impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50ohm, - polaryzacja pionowa, - dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej |

| 6 | Klips do pasa (szerokość pasa 50 mm), |
| --- | --- |
| 7 | Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim, |
| 8 | Deklaracje zgodności dla radiotelefonów zgodnie |
| Wyposażenie dodatkowe radiotelefonu noszonego |
| I | Ukompletowanie dodatkowe dostarczone radiotelefonów noszonych. Ładowarka jednopozycyjna do baterii akumulatorów: - zasilana z sieci 230 V ±10%, 50 Hz, - ładowarka musi zapewnić ładowanie baterii akumulatorów (w tym, bez konieczności wypinania z radiotelefonu), zgodność z technologią z zastosowaną w bateriach akumulatorów, sygnalizacja cyklu pracy ładowania /zakończenia ładowania/uszkodzony akumulator, |
| 2 | Ukompletowanie dodatkowe dostarczone do 10 radiotelefonów noszonych. Ładowarka 6-pozycyjna. - zasilanie 230V/50Hz +/-10%, - przewód zasilający min. l,5m (standard wtyku obowiązujący w Polsce), - ładowanie baterii akumulatorów (bez radiotelefonu), - ładowanie baterii akumulatorów (wpięta w radiotelefon), - obsługa technologii zastosowanych w bateriach dostarczonych radiotelefonów noszonych, - sygnalizacja cyklu pracy dla 6 gniazd - ładowanie, naładowanie, uszkodzenie akumulatora (sygnalizowanie dla każdego gniazda oddzielnie), |

WYKAZ TONÓW CTCSS

| L.p. | Częstotliwość [Hz] | L.p. | Częstotliwość [Hz] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 67,0 | 22. | 136,5 |
| 2. | 69,3 | 23. | 141,3 |
| 3. | 71,9 | 24. | 146,2 |
| 4. | 74,4 | 25. | 151,4 |
| 5. | 77,0 | 26. | 156,7 |
| 6. | 79,7 | 27. | 162,2 |
| 7. | 82,5 | 28. | 167,9 |
| 8. | 85,4 | 29. | 173,8 |
| 9. | 88,5 | 30. | 179,9 |
| 10. | 91,5 | 31. | 186,2 |
| 11. | 94,8 | 32. | 192,8 |
| 12. | 97,4 | 33. | 203,5 |
| 13. | 100,0 | 34. | 210,7 |
| 14. | 103,5 | 35. | 218,1 |
| 15. | 107,2 | 36. | 225,7 |
| 16. | 110,9 | 37. | 233,6 |
| 17. | 114,8 | 38. | 241,8 |
| 18. | 118,8 | 39. | 250,3 |
| 19. | 123,0 | 40. | 206,5 |
| 20. | 127,3 | 41. | 229,1 |
| 21. | 131,8 | 42. | 254,1 |