Załącznik nr 4 do SIWZ

ZP-2380-715,825,859/2013

Specyfikacja  zestawu kamuflowanego

Opis zestawu:

Przewód od złącza radiotelefonu do transceivera powinien mieć 20 cm długości +/- 1 cm (grubość przewodu max 3 mm)

Transciver z PTT powinien mieć wymiary nie większe niż 5,5 cm długość, 2 cm szerokość, 1 cm wysokość

Przewód mikrofonowy powinien posiadać zaczep do ubrania i mieć długość licząc od transceivera do mikrofonu 75 cm +/- 2 cm

Przewód do fonowodu powinien posiadać zaczep do ubrania (przy transducerze) i mieć długość licząc od transcivera do końca złącza którym będzie podpięty do transducera

93 cm +/- 2 cm.

Fonowód powinien posiadać wkładkę douszną typu grzybek i mieć długość licząc od wkładki do transducera min 20 cm w stanie spoczynku.

Transducer musi posiadać klips umożliwiający podpięcie go ubrania. Dodatkowo musi posiadać uchwyt zabezpieczający

przed przypadkowym wypięciem przewodu zestawu.

Bezprzewodowy przycisk PTT, powinien umożliwiać pracę na baterii przez minimum 15 miesięcy. Wymiary PTT nie powinny być większe niż:

2,5 cm szerokość, 3,5 cm długość, 1,5 cm grubość. Przycisk PTT powinien być wyposażony dodatkowo w taśmę z rzepem umożliwiającą łatwe zapięcie i rozpięcie go

np. do palca. W celu zapewnienia komfortu i lepszego dopasowania do powierzchni okrągłych powinien posiadać również gumę, która będzie mocowana do taśmy z rzepem

oraz PTT i zapewni taką funkcjonalność.

Do każdego zestawu dodatkowo zapasowy fonowód o dł. 55 cm w stanie spoczynku z grzbykiem typu L. Fonowód oraz dodatkowo grzybek zapasowy rozmiaru M x 2 szt/