Załącznik nr 5 do SIWZ

ZP-2380-715,825,859/2013

System        zdalnego    sterowania    radiotelefonem    za    pomocą niekomutowanej jednoparowej linii telefonicznej.

| L.p. | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| 1. | System ma umożliwiać zdalne sterowanie radiotelefonem Motorola typ DM3601 lub równoważnym (radiotelefon jest przedmiotem dostawy) za pomocą niekomutowanej jednoparowej linii telefonicznej na odległość do 20 km |
| 2. | Automatyczne dostrojenie do parametrów linii, |
| 3. | Zdalne sterowanie współpracujące z pulpitem dodatkowym sterowanym 1 parą na odległości do min. 1 km |
| 4. | Komunikacja pomiędzy modułami sterowania – w pełni cyfrowa |
| 5. | Zasilanie 230 V AC i zasilanie awaryjne 12V/10A po stronie zespołu nadawczo – odbiorczego akumulator 26 Ah (z automatycznym ładowaniem akumulatora z regulacją prądu ładowania i kontrolą temperatury pracy akumulatora). Po stronie manipulatora – zasilacz 230 V AC wbudowany w urządzenie. |
| 6. | Manipulator główny powinien umożliwiać korzystanie z pełnej funkcjonalności radia tzn. nadawania, odbioru, regulacji siły głosu, sygnalizacji zajętości kanału, łącznie z pełnym odwzorowaniem informacji dostępnych na wyświetlaczu radiotelefonu. |
| 7. | Manipulator dodatkowy powinien zapewniać minimum – nadawanie i odbiór na kanale wybranym w manipulatorze głównym, regulację siły głosu, sygnalizację zajętości kanału. |
| 8. | System sterowania radiotelefonem Motorola typ DM3601 lub równoważny musi sygnalizować na manipulatorze głównym stany awaryjne układu zasilania zespołu sterującego N/O oraz uszkodzenie linii sterującej. |
| 9. | Każde stanowisko (manipulator główny, manipulator dodatkowy) powinno posiadać możliwość podłączenia zewnętrznego profesjonalnego mikrofonu biurkowego do radiotelefonu Motorola typ DM3601lub równoważny. |
| 10. | System sterowania musi umożliwiać podłączenie rejestratora rozmów pozwalającego na rejestrację treści prowadzonej korespondencji radiowej. |
| 11. | Wyposażenie: Radiotelefon DM3601lub równoważny Zdalne sterowanie część wyniesiona i manipulator główny – zasilanie zgodnie z pkt. 6 Manipulator dodatkowy Mikrofon biurkowy do radiotelefonu Mikrofon biurkowy do manipulatora Instrukcja obsługi w języku polskim |