ZP-2380-219-54/1460/2014                                	    	  	            	 Katowice 06.05.2014 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na „Budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Czechowicach - Dziedzicach” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1.

W załączniku nr 5 do ogłoszenia – STWOiR w dokumencie 07_STWIOR OKABLOWANIE_STRUKTURALNE.pdf  zamawiający pisze:

„TYP modułu RJ45 musi być taki sam dla wszystkich możliwych w danym systemie kategorii (kat5,

kat6, kat6A) i technologii (ekranowanej i nieekranowane) – ( Jeden standard, jeden typ dla

rozwiązania nieekranowanego i ekranowanego bez względu na kategorię). Moduł RJ45 musi być

trwale oznakowany LOGO producenta, LOGO systemu i oznakowaniem kategorii. Moduły RJ45

muszą posiadać kolorystyczne rozróżnienie kategorii – kat 5 jasnoszary, kat 6 niebieski, kat6 A

czerwony”.

W związku z powyższym: Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie modułów RJ45 w jednym kolorze, który umożliwia identyfikację zastosowanej kategorii okablowania poprzez umieszczenie na klapce przeciwkurzowej w sposób trwały (fabryczny) określonej kategorii?

Odp. 1.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 2.

W załączniku nr 5 do ogłoszenia – STWOiR w dokumencie 07_STWIOR OKABLOWANIE_STRUKTURALNE.pdf  zamawiający pisze:

„System musi również posiadać rozwiązanie PCB 24 i 48 portów na 1U w wersji 19” oraz 12 portów

na 1U w wersji 10”.

W związku z powyższym: Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania paneli narzędziowych PCB w konfiguracji tylko 24 i 48 portów?

Odp. 2.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli narzędziowych PCB w zaproponowanej powyżej konfiguracji.

Pytanie nr 3.

W załączniku nr 5 do ogłoszenia – STWOiR w dokumencie 07_STWIOR OKABLOWANIE_STRUKTURALNE.pdf  zamawiający pisze:

„2.2.2 Kable instalacyjne i przyłączeniowe

KABEL U/FTP LSHF KAT6 455 DRUT 23AWG (500m) lub równoważny”.

W związku z powyższym: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kabla kategorii 6 o innej konstrukcji/budowie, np: kat 6 F/UTP?

Odp. 3.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 4.

W załączniku nr 5 do ogłoszenia – STWOiR w dokumencie 07_STWIOR OKABLOWANIE_STRUKTURALNE.pdf  zamawiający pisze:

„2.2.4 Elementy składowe sieci

- Panel wentylacyjny 4 wentylatorowy dachowo-rakowy + termostat 1HE szary 900 5530 43

- Półka stała 19" o gł. 400 mm., 2U, z uszami na przesuwalnym rastrze RAL 7021 czarny

- Wieszak kablowy 80x80

- 19" poziomy organizator kabli DR@KOM, 1U, uszy plastik, czarny

- Panel krosujący 19", modularny na 24xRJ45, ekranowany, 1U, czarny, skośne porty,

- Moduł RJ45, ekranowany, Kat.6, beznarzędziowy”.

W związku z powyższym: Czy zamawiający dopuszcza przedstawienie rozwiązania paneli światłowodowych w innym kolorze niż RAL 7021?

Odp. 4.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli światłowodowych w dowolnym kolorze.

Wyk. w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej

www.slaska.policja.gov.pl