Załącznik nr 4 do SIWZ

ZADANIE 1 - Meble drewniane dla KWP/ KMP/KPP garnizonu śląskiego

| L.p. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Biurko pod komputer wymiary: dł.1400 mm, szer.700 mm, wys. 750 mm z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych z zabezpieczeniem z tyłu przed wypadaniem klawiatury; z prawej strony szafka z trzema szufladami – zamykanymi zamkiem centralnym z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie , szuflady na prowadnicach rolkowych ; uchwyty satyna ; nad szufladami przerwa; po lewej stronie wnęka – miejsce na komputer o szerokości wewnętrznej 290mm, tył biurka zabudowany od góry ku dołowi płytą o długości 400mm (nie zabudowane pozostaje 350 mm), natomiast tył szafki zabudowany w całości; biurko wykonane z płyty melaminowej gr. 18 mm, brzegowane taśmą PCV 2 mm; blat gr. 28 mm wzmacniany; kolor: grusza polna calvados | szt. | 78 |  |  |
| 2 | Biurko pod komputer wymiary: dł.1400 mm, szer.600 mm, wys. 750 mm z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych z zabezpieczeniem z tyłu przed wypadaniem klawiatury; z prawej strony szafka z trzema szufladami – zamykanymi zamkiem centralnym z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie , szuflady na prowadnicach rolkowych ; uchwyty satyna ; nad szufladami przerwa; po lewej stronie wnęka – miejsce na komputer o szerokości wewnętrznej 290mm, tył biurka zabudowany od góry ku dołowi płytą o długości 400mm (nie zabudowane pozostaje 350 mm), natomiast tył szafki zabudowany w całości; biurko wykonane z płyty melaminowej gr. 18 mm, brzegowane taśmą PCV 2 mm; blat gr. 28 mm wzmacniany; kolor: grusza polna calvados | szt. | 8 |  |  |
| 3 | Biurko wymiary: dł.1200 mm, szer. 750 mm, wys. 750 mm z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych z zabezpieczeniem z tyłu przed wypadaniem klawiatury; z prawej strony szafka z trzema szufladami – zamykanymi zamkiem centralnym z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie , szuflady na prowadnicach rolkowych ; uchwyty satyna ; nad szufladami przerwa; po lewej stronie wnęka – miejsce na komputer o szerokości wewnętrznej 290mm, tył biurka zabudowany od góry ku dołowi płytą o długości 400mm (nie zabudowane pozostaje 350 mm), natomiast tył szafki zabudowany w całości; biurko wykonane z płyty melaminowej gr. 18 mm, brzegowane taśmą PCV 2 mm; blat gr. 28 mm wzmacniany; kolor: grusza polna calvados | szt. | 6 |  |  |
| 4 | Biurko wymiary: dł.1400mm, szer.700mm, wys.750 mm , z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych z zabezpieczeniem z tyłu przed wypadaniem klawiatury; z prawej strony szafka z trzema szufladami – zamykanymi zamkiem centralnym z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie , nad szufladami przerwa,szuflady na prowadnicach rolkowych; uchwyty satyna; po lewej stronie szafka zamykana zamkiem centralnym z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie, w środku półka z możliwością regulacji jej wysokości,tył części środkowej biurka zabudowany od góry ku dołowi płytą o długości 400mm, nie zabudowane zostaje 350 mm; natomiast tyły szafek zabudowane w całości, biurko wykonane z płyty melaminowej gr. 18 mm, brzegowane taśmą PCV 2 mm; blat gr. 28 mm;wzmacniany kolor: grusza polna calvados | szt | 57 |  |  |
| 5 | Biurko wymiary: dł.1400mm, szer.650mm, wys.750 mm , z półką pod klawiaturę na prowadnicach rolkowych z zabezpieczeniem z tyłu przed wypadaniem klawiatury; z prawej strony szafka z trzema szufladami – zamykanymi zamkiem centralnym z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie , nad szufladami przerwa,szuflady na prowadnicach rolkowych; uchwyty satyna; po lewej stronie szafka zamykana zamkiem centralnym z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie, w środku półka z możliwością regulacji jej wysokości,tył części środkowej biurka zabudowany od góry ku dołowi płytą o długości 400mm, nie zabudowane zostaje 350 mm; natomiast tyły szafek zabudowane w całości, biurko wykonane z płyty melaminowej gr. 18 mm, brzegowane taśmą PCV 2 mm; blat gr. 28 mm;wzmacniany kolor: grusza polna calvados | szt | 15 |  |  |
| 6 | Przystawka do biurka Łącznik blatów ¼ koła r- 700 mm na nodze metalowej rurowej chromowanej wysokości 750 mm blat 28 mm kolor: grusza polna calvados | szt | 13 |  |  |
| 7 | Przystawka do biurka Łącznik blatów 1/2 koła r- 600 mm na nodze metalowej rurowej chromowanej wysokości 750 mm blat 28 mm kolor: grusza polna calvados | szt | 1 |  |  |
| 8 | Stolik RTV wymiary 100 cm x50 cm x 60 cm Stolik wykonany z płyty meblowej 18 mm, na 4 kółkach z 1 półką, górny blat wzmocniony o gr. 28 mm kolor :grusza polna calvados | szt | 1 |  |  |
| 9 | Stolik okolicznościowy wymiary: dł. 700mm, szer.700mm, wys.750mm wykonany z płyty melaminowej – blat 28mm, brzegowany taśmą PCV 2mm 4 nogi- rury metalowe chromowane, z regulacją ich wysokości, całość stabilna; kolor: grusza polna calvados | szt | 12 |  |  |
| 10 | Stolik okolicznościowy wymiary: dł. 600mm, szer. 600mm, wys.750mm, wykonany z płyty melaminowej – blat 28 mm, brzegowany taśmą PCV 2mm, 4 nogi- rury metalowe chromowane, z regulacją ich wysokości , całość stabilna, kolor: grusza polna calvados | szt | 11 |  |  |
| 11 | Stolik wymiary: dł. 1000mm, szer.600mm, wys.600mm, wykonany z płyty melaminowej – blat 28 mm, brzegowany taśmą PCV 2mm, 4 nogi- rury metalowe, z regulowaną wysokością , całość stabilna, odpowiednio wzmocniona kolor: grusza polna calvados | szt | 1 |  |  |
| 12 | Stół konferencyjny wymiary: dł.1500mm, szer. 650 mm, wys. 750 mm wykonany z płyty melaminowej z jednego kawałka – blat gr.28 mm, brzegowany taśmą PCV 2mm , z nogami płycinowymi w kształcie litery H, z regulowaną wysokością, umożliwiające swobodne siedzenie z każdej strony, odległość min. 30 cm z każdej strony ; gr. blendy 18 mm, wysokość min. 150 mm, blenda od dołu zamontowana do blatu ,całość stabilna , odpowiednio wzmocniona; kolor: grusza polna calvados | szt | 1 |  |  |
| 13 | Stół konferencyjny wymiary: dł.2000mm, szer.800mm, wys. 750 mm wykonany z płyty melaminowej z jednego kawałka – blat 28 mm, brzegowany taśmą PCV 2mm , z nogami płycinowymi w kształcie litery H, nogi z regulowaną wysokością, umożliwiające swobodne siedzenie z każdej strony, odległość min. 30 cm z każdej strony ; gr. blendy 18 mm, wysokość min. 150 mm, blenda od dołu zamontowana do blatu ,całość stabilna , odpowiednio wzmocniona; kolor: grusza polna calvados | szt | 7 |  |  |
| 14 | Stół konferencyjny wymiary: dł.2200mm, szer.600mm, wys. 750 mm wykonany z płyty melaminowej z jednego kawałka – blat gr. 28 mm, brzegowany taśmą PCV 2mm , z blendą wzmacniającą łączącą dwie nogi płycinowe na szerokość stołu, regulowana wysokość, gr. blendy 18 mm, wysokość min. 150 mm, blenda zamontowana do blatu ; całość stabilna , odpowiednio wzmocniona; kolor: grusza polna calvados | szt | 1 |  |  |
| 15 | Stół konferencyjny wymiary: dł.2500mm, szer.800mm, wys. 750 mm wykonany z płyty melaminowej z jednego kawałka– blat 28mm, brzegowany taśmą PCV 2mm , z nogami płycinowymi w kształcie litery H, z regulowaną wysokością, umożliwiające swobodne siedzenie z każdej strony ; gr. blendy 18 mm, wysokość min. 150 mm, blenda od dołu zamontowana do blatu ,całość stabilna , odpowiednio wzmocniona; kolor: grusza polna calvados | szt | 6 |  |  |
| 16 | Stół konferencyjny wymiary: dł.1400mm, szer.800mm, wys. 750 mm wykonany z płyty melaminowej z jednego kawałka – blat 28mm, brzegowany taśmą PCV 2mm , z nogami płycinowymi w kształcie litery H, z regulowaną wysokością, umożliwiające swobodne siedzenie z każdej strony ; gr. blendy 18 mm, wysokość min. 150 mm, blenda od dołu zamontowana do blatu ,całość stabilna, odpowiednio wzmocniona kolor: grusza polna calvados | szt | 1 |  |  |
| 17 | Szafa ubraniowa wymiary: wys. 1800 mm, szer. 800 mm , gł.550 mm, dwudrzwiowa, jednokomorowa, w górnej części półka na wysokości 1550mm, pod nią na całej szerokości szafy drążek metalowy na wieszaki ubraniowe, zamykana zamkiem patentowym baskwil z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie; plecy wykonane z płyty HDF grubości 3-4mm, kolor biały; szafa wykonana z płyty melaminowej grubości 18 mm, uchwyty satyna kolor: grusza polna calvados | szt. | 62 |  |  |
| 18 | Szafa kancelaryjna z 3 szufladami wys. 1980 mm, szer. 750 mm, gr. 450 mm Szafa dwudrzwiowa, 1 szt półka ( 2 komory), krawędzie boków oraz krawędzie frontów szafek brzegowane taśmą PCV 2 mm, zamykana zamkiem patentowym typu baskwil z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie; uchwyty satyna, plecy wykonane z płyty HDF grubości 3-4mm, kolor biały; wykonana z płyty meblowej gr. 18 mm, u dołu 3 szuflady , wysokość szuflady: światło szuflady 300 mm , dół i boki szuflady pełne, prowadnice teleskopowe, obciążenie szuflady 60 kg, uchwyty satyna kolor: grusza polna calvados | szt | 1 |  |  |
| 19 | Szafa kancelaryjna drewniana wymiary: wys.1800mm, szer. 800 mm, gł.400mm; dwudrzwiowa; półki 3 szt ( 4 komory), z możliwością regulacji na dowolnej wysokości, krawędzie boków oraz krawędzie frontów szafek brzegowane taśmą PCV 2 mm, zamykana zamkiem patentowym typu baskwil z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie; uchwyty satyna, plecy wykonane z płyty HDF grubości 3-4mm, kolor biały; wykonana z płyty melaminowej gr. 18mm, kolor: grusza polna calvados | szt. | 60 |  |  |
| 20 | Regał biblioteczny wymiary: wys.1800mm, szer. 800mm,gł 400mm, z 5 półkami z możliwością dowolnego regulowania ich wysokości; u dołu szafka dwudrzwiowa, jednokomorowa, do wys.1/4 regału ,z 1 półką z możliwością regulacji jej wysokości , zamykana na zamek patentowy z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie; plecy pełne z płyty melaminowej gr. 18mm koloru polna grusza calvados, uchwyty szafki - satyna; całość wykonana z płyty melaminowej o gr. 18mm; półki oraz krawędzie boków brzegowane taśmą PCV 2 mm kolor: grusza polna calvados | szt | 8 |  |  |
| 21 | Regał otwarty wymiary: wys.1800mm, szer. 800mm, gł 400mm, z 6 półkami z możliwością dowolnego regulowania ich wysokości; plecy pełne z płyty melaminowej gr. 18mm koloru polna grusza calvados, uchwyty szafki - satyna; całość wykonana z płyty melaminowej o gr. 18mm; półki oraz krawędzie boków brzegowane taśmą PCV 2 mm kolor: grusza polna calvados | szt | 1 |  |  |
| 22 | Regał drewniany zamykany wymiary: wys.1800 mm, szer. 800 mm, gł. 300 mm, z 5 półkami; stabilna konstrukcja, plecy pełne z płyty melaminowej gr. 18mm koloru polna grusza calvados; całość zamykana dzwiami na zamek patentowy typu baskwil z kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie całość wykonana z płyty melaminowej o gr. 18mm; półki brzegowane taśmą PCV 2mm, kolor: grusza polna calvados | szt | 1 |  |  |
| 23 | Szafka kuchenna wisząca wymiary: wys.800 mm, szer.800mm, gł.300mm dwudrzwiowa, jednokomorowa, w środku z 2 półkami z możliwością regulacji ich wysokości; wykonana z płyty melaminowej gr.18mm,brzegowana taśmą PCV 2mm, zamykana na zatrzaski magnetyczne, przystosowana do zawieszenia na ścianie, uchwyty satyna kolor do uzgodnienia przed realizacją | szt | 1 |  |  |
| 24 | Szafka kuchenna wisząca wymiary: wys.800 mm, szer.400mm, gł.300mm jednodrzwiowa, jednokomorowa, w środku z 2 półkami z możliwością regulacji ich wysokości; wykonana z płyty melaminowej gr.18mm,brzegowana taśmą PCV 2mm, zamykana na zatrzaski magnetyczne, przystosowana do zawieszenia na ścianie, uchwyty satyna kolor do uzgodnienia przed realizacją | szt | 1 |  |  |
| 25 | Półka ścienna wisząca dł: 1000 mm szer: 3000 mm; gł.: 20 mm obciążenie półki: 20 kg, półka płyta wiórowa, farba akrylowa wspornik: aluminium, bezbarwny lakier akrylowy, powłoka niklowa wspornik zakrywa brzeg półki, dzięki czemu półkę można przyciąć, a obcięta krawędź pozostanie niewidoczna | szt | 6 |  |  |
| 26 | Wieszak ścienny wymiary: 70 cm x 151 cm x 21 cm wieszak na ubrania, z półką, wykonany z płyty laminowanej gr. 18 mm oklejonej listwą PCV 2 mm, z 5 haczykami, gotowy do zawieszenia kolor: grusza polna calvados | szt | 9 |  |  |
| RAZEM suma kolumny nr 6 (wartość brutto poz. 1-26) |  |

Cena obejmuje dostawę, montaż i wniesienie mebli.

Ilość i rodzaj asortymentu w ramach opcji

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy