SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SAMOCHÓD LAWETA

WYMAGANIA OGÓLNE.

I Przedmiot zamówienia.

Samochód ciężarowy pomocy drogowej przystosowany do przewozu pojazdów o DMC do 3,5 tony

II. Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd  przeznaczony jest do transportu:

- samochodów, przyczep, łodzi na przyczepach podłodziowych lub na stojakach magazynowych o DMC do 3,5 tony,

- ciągnięcia za tym pojazdem przyczepy o DMC do 3,5 tony.

III Warunki eksploatacji.

Pojazd   musi być przystosowany do:

1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30oC           do + 50oC,

2. jazdy po drogach twardych i gruntowych,

3. przechowywania  na wolnym powietrzu,

IV. Wymagania formalne.

1. Pojazd musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005r. Nr 108, poz. 908. z późniejszymi zmianami) lub świadectwo zgodności WE o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 385/2009 z dnia 7 maja 2009r zastępującym załącznik IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywy ramowej”) Dz.Urz. UE L 118 z 13.05.2009 z późn. zm.)   Dokument potwierdzający spełnienie wymogu  musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

2. Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 66 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. W Dz. U. Z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

3. Do  pojazdu wykonawca musi dołączyć zaświadczenie o przeprowadzonym  badaniu technicznym pojazdu wystawione przez stację kontroli pojazdów upoważnioną do przeprowadzania badań technicznych w zakresie zmian wynikających z zabudowy pojazdu.

4. Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis winien znaleźć się w książce gwarancyjnej pojazdu.

5. Pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w książce gwarancyjnej pojazdu.

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności:

a) instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,

b) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

c) instalacji antenowych,

d) innego specjalistycznego sprzętu.

7. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne do instalowania w pojeździe muszą spełniać Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. „dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep lub równoważnych norm europejskich.

8. Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać dokumenty na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie zatwierdzenia prototypu zabudowy pojazdu.

9. Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w chwili odbioru pojazdu.

10. Dostawca musi dostarczyć (wraz z pojazdem) katalog części zamiennych oferowanego pojazdu (w formie elektronicznej).

11. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyposażenia.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO.

V.	Wymagania dla pojazdu bazowego:

| Lp. | Charakterystyka | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2014 - fabrycznie nowy |
|  | Dopuszczalna Masa Całkowita | Min. 10 000 kg |
|  | Rozstaw osi | min. – 4 300mm, max – 5 200 mm |
|  | Zawieszenie przednie | Resory paraboliczne piórowe |
|  | Zawieszenie tylne | Resory paraboliczne piórowe lub zawieszenie pneumatyczne |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego | wymagane |
|  | Układ napędowy |
|  | Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą | wymagane |
|  | Moc silnika | min – 135 kW, |
|  | Emisja spalin | min EURO V |
|  | Skrzynia biegów | min. 5 biegów do przodu 1 bieg wsteczny |
|  | Układ hamulcowy |
|  | Wszystkie hamulce tarczowe | wymagane |
|  | Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub równoważny | wymagane |
|  | Podwozie |
|  | Zbiornik paliwa | min 180L |
|  | W chwili odbioru pojazdu ilość paliwa w zbiorniku musi być powyżej rezerwy | wymagane |
|  | Podgrzewany filtr paliwa | wymagane |
|  | Błotniki z chlapaczami | zgodnie z dyrektywą 91/266/EEC |
|  | Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (tylne i boczne) | zgodnie z dyrektywą UE2000/40/EEC |
|  | Ogumienie wielosezonowe na felgach stalowych (data produkcji nie więcej niż 52 tygodnie od daty dostawy pojazdu) | Wymagane (opony/koło na poszczególnych osiach pojazdu muszą być zgodne z wyciągiem z homologacji pojazdu) |
|  | Kołpak centralnej części koła przedniej osi - szt.2 | wymagane |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe | wymagane |
|  | Kabina kierowcy |
|  | Kolor kabiny | Żółty oklejony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku (Dz.U.2003.32.262) |
|  | Kabina podnoszona | wymagana |
|  | Szyby boczne | sterowane elektrycznie |
|  | Lusterko główne (prawe i lewe) | elektrycznie regulowane, elektrycznie podgrzewane |
|  | Lusterko krawężnikowe (prawe i lewe) | Wymagane |
|  | Lusterko przednie | wymagane (według wymagań dyrektywy 2003/97/WE dotyczącej pola widzenia z przodu) |
|  | Światła przeciwmgielne przednie z oferty producenta pojazdu, posiadające homologację, wbudowane w zderzak lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi | Wymagane |
|  | Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach (góra-dół, przód-tył) | Wymagana |
|  | Pasy bezpieczeństwa i zagłówki | Wymagane |
|  | Tempomat | Wymagany |
|  | Klimatyzacja (sterowana manualnie lub elektronicznie) | Wymagana |
|  | Zawieszenie fotela kierowcy pneumatyczne | Wymagane |
|  | Regulacja fotela kierowcy w trzech płaszczyznach | Wymagane |
|  | Tapicerka fotela kierowcy i fotela zmiennika kolor ciemny | Wymagane |
|  | Radioodtwarzacz | wymagane |
|  | Akustyczny ostrzegawczy sygnał cofania | wymagane |
|  | Dywaniki gumowe (komplet) | wymagane |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem | wymagany |
|  | Komplet kluczyków do pojazdu z pilotem do centralnego zamka | wymagane |

Wyposażenie dodatkowe pojazdu:

- Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 4 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP - 2 szt. , Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie dostarczenia pojazdu.

- Koc gaśniczy, spełniający wymagania normy PN-EN 1869-1999. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę  w fazie dostarczenia pojazdu.

- Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

    - rękawice lateksowe					- 3 pary,

    - nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka

    - opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm		           - 1 opakowanie (100 sztuk),

    - bandaże dziane 2 m x 10 cm				- 5 sztuk,

    - bandaże elastyczne 3 m x 15 cm			- 2 sztuki,

    - woda utleniona (100 ml)				- 1 flakon,

    - folia termoizolacyjna					- 1 sztuka,

    - opatrunki hydrożelowe				- 3 sztuki,

    - rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania)	 - 1 sztuka,

    - preparat dezynfekcyjny				- 1 sztuka.

- Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem  27 EKG ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę   w fazie dostarczenia pojazdu

- Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Uchwyty młotków muszą być zamontowane w sposób trwały.

- Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

    - podnośnik samochodowy,

    - klucz do kół,

    - wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe (np. gwiazdkowy i płaski),

    - klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów,

- Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza szt.2 (zgodna z PN EN 471+A1:2010). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę   w fazie dostarczenia pojazdu

- Na dachu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu specjalną lampę ostrzegawczą, posiadającą homologację, spełniającą wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr. 32, poz. 262 z póź. zm.)

- Specjalna lampa ostrzegawcza z kloszami z poliwęglanu musi posiadać:

    - min. dwie lampy ostrzegawcze barwy żółtej typu LED, umieszczone w dwóch
skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu,

    - umieszczony z jej przodu i tyłu podświetlony biały panel z napisem „POMOC
DROGOWA” wypełniający pole pomiędzy lampami ostrzegawczym

    - ,działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

    - włącznik oświetlenia ostrzegawczego musi być usytuowany w kabinie w zasięgu ręki kierowcy,

- Atestowane pasy transportowe o długości min 3 m  4 sztuki.

- Dwie ramki pod tablicę  rejestracyjne  zamontowane na pojeździe.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZABUDOWY POJAZDU

| Lp | Zabudowa |
| --- | --- |
|  | Konstrukcja | Ze stali konstrukcyjnej zabezpieczona antykorozyjni poprzez cynkowanie |
|  | Kolor zabudowy | zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku (Dz.U.2003.32.262) |
|  | Długość załadunkowa | min. 6,00 m |
|  | Szerokość załadunkowa | min. 2,20 m |
|  | Platforma hydrauliczna uchylana i zsuwana tylna krawędzią do poziomu podłoża z aluminiowymi zabezpieczeniami krawędzi | wymagane |
|  | Ładowność techniczna | min.-3500 kg, |
|  | Otwór na jedną rolkę kierunkową w ogonie platformy i jedna rolka kierunkowa | Wymagane |
|  | Blokady kół pojazdu przewożonego z możliwością ich regulacji na platformie (oporowe) 2 sztuki – stalowe i ocynkowane | wymagane |
|  | Kulowy hak holowniczy do ciągnięcia przyczepy z gniazdem elektrycznym | 3500 kg wymagane |
|  | Pasy antypoślizgowe: 1 pas po środku o szerokości min. 500 mm + 2 pasy przy ścianach bocznych o szerokości po min 100 mm. | wymagane |
|  | Bariera euro z odbojnikami | wymagane |
|  | Hak kulowy do przewozu przyczepy zamontowany na barierze euro | wymagane |
|  | Bariery antyrowerowe | zgodnie z dyrektywą UE2000/40/EEC |
|  | Wyciągarka hydrauliczna o uciągu max min 4 000 kg (z prowadnicą rolkową, liną o długości min 30 m z hakiem) | wymagane |
| a | Sprzęgło do swobodnego rozwijania liny | wymagane |
| b | Manualna regulacja wciągarki na boki | wymagane |
| c | Zdalne sterowanie bezprzewodowe (2 kanałowy pilot) | wymagane |
|  | Lampa boczna oświetlająca platformę zainstalowana na barierze - 2 szt | wymagane |
|  | Zewnętrzne powierzchnie ścian bocznych platformy w kolorze żółtym | wymagane |
|  | Skrzynia sterownicza z tworzywa sztucznego, zamykana | wymagane |
|  | Skrzynia narzędziowa z tworzywa sztucznego, zamykana | wymagana |
|  | Pakiet oświetleniowy zgodny z kodeksem ruchu drogowego(światła obrysowe boczne i tylne oraz światła tylne pojazdu | wymagane |

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU ELEMENTÓW SPECJALISTYCZNEJ ZABUDOWY

- Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w PN-74/E-90181 lub ISO 6722. Przewody muszą znajdować się w osłonie w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

- Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.

- Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej.

- W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów.

- Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

- Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

- Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych.

- Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.

- Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

- Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.

- Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:

1. symbol lub numer producenta,

2. numer kolejny wyrobu,

3. rok produkcji.