SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU OSOBOWO – TERENOWEGO NIEOZNAKOWANEGO

1.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są docelowe wymagania taktyczno – techniczne wykonania samochodu osobowo- terenowego.

2. Kryptonim pojazdu.

Przyjmuje się robocze oznaczenie pojazdu osobowo – terenowego  nieoznakowanego „Pojazd”.

3. Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd terenowy nieoznakowany przeznaczony jest do wykonywania przez Policję zadań służbowych. W jego wnętrzu będą wykonywane podstawowe czynności służbowe takie jak:

kontrola dokumentów osób i pojazdów, sprawdzanie osób i pojazdów w bazach danych, sporządzanie dokumentacji służbowej.

- Warunki eksploatacji.

Pojazd musi być przystosowany do:

1.Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych

spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

a) w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

c) przy prędkości wiatru do 20 m/s,

d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze  +25oC ),

e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

2.   Jazdy po drogach twardych i gruntowych oraz w terenie trudnodostępnym,

3.   Przechowywania na wolnym powietrzu,

4.   Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

5. Wymagania formalne.

1. 	„Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2011 nr 165, poz, 992).

2.	Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U L 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

3.	Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951  z późn. zm.).

4.	Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności.  Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów

5.	Dostarczane pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji każdego z pojazdów.

6.	W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

7.	Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego  w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

8. 	Wykonawca musi dostarczyć do pojazdu katalog części zamiennych oferowanego pojazdu (w formie elektronicznej) w momencie odbioru przedmiotu zamówienia.

9. 	Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego określonych w pkt 6 w formie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego. Dokumenty te musza być przedstawione przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.”

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SAMOCHODU BAZOWEGO OSOBOWEGO TERENOWEGO PRZEZNACZONEGO POD ADAPTACJĘ NA POJAZD „TERENOWY NIEOZNAKOWANY”

| Lp | Wyszczególnienie | J. m. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj silnika | - | wysokoprężny lub wysokoprężny z doładowaniem 4 – suwowy |
| 2 | Silnik musi spełniać normę emisji spalin min. EURO 5. | - | Wymagane |
| 3 | Pojemność skokowa silnika (według danych z pkt. 24 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt. 25 świadectwa zgodności WE) | cm3 | min. 2.400 |
| 4 | Moc maksymalna (według danych z pkt. 26 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt. 27 świadectwa zgodności WE) | kW | min. 120 |
| 5 | Prędkość maksymalna (według danych z pkt. 44 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt. 29 świadectwa zgodności WE) | km/h | min. 165 |
| 6 | Napęd 4x4 lub 4x2 z możliwością przełączenia na 4x4 z wnętrza pojazdu | - | Wymagane |
| 7 | Reduktor | - | Wymagane |
| 8 | skrzynia biegów automatyczna lub mechaniczna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 5 biegów do przodu | - | Wymagane |
| 9 | Rozstaw osi (według danych z pkt. 3 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt. 4 świadectwa zgodności WE) | mm | min. 2750 |
| 10 | Prześwit podwozia | mm | Min. 200 |
| 11 | Kąt zejścia | º | Min. 20 |
| 12 | Kąt natarcia | º | Min. 25 |
| 13 | Przednie hamulce tarczowe | - | wymagane |
| 14 | Regulacja kolumny kierowniczej min. w jednej płaszczyźnie | - | Wymagane |
| 15 | Wspomaganie układu kierowniczego | - | Wymagane |
| 16 | Poduszki powietrzne min. przednie oraz boczne kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki przedniej pasażera. Dezaktywacja musi być sygnalizowana świetlnie. | - | Wymagane / Zamawiający dopuszcza brak dezaktywacji poduszki czołowej pasażera w pojeździe |
| 17 | trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących; dla foteli przednich z regulacją górnych mocowań i napinaczami | - | wymagane |
| 18 | Układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania | - | Wymagane |
| 19 | Klimatyzacja | - | Wymagane |
| 20 | światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler, lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi | - | Dopuszczane |
| 21 | Centralny zamek z pilotem | - | wymagane |
| 22 | Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-„ na masie). | - | Wymagane |
| 23 | minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu, i pilotów do centralnego zamka | - | wymagane |
| 24 | elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy | - | wymagane |
| 25 | lusterka zewnętrzne elektrycznie ustawiane | - | wymagane |
| 26 | Szyba tylna podgrzewana, wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz |  | wymagane |
| 27 | Fotel kierowcy z regulacją co najmniej w płaszczyznach przód – tył, góra- dół i płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie, fotel dysponenta co najmniej w przód – tył oraz płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie | - | wymagane |
| 28 | Pojemność zbiornika paliwa | dm3 | min. 70 |
| 29 | Koła: Jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym Pojazd musi być wyposażony w komplet 5 kół ( w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) z ogumieniem całorocznym M+S typu ALL TERRAIN; zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu musza być zgodne z danymi pkt. 32 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt. 35 świadectwa zgodności WE opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 78 tygodni; kołpaki do kół fabryczne, jeżeli występują; fartuchy lub osłony przeciwbłotne na wszystkie koła pojazdu. | - | wymagane |
| 30 | radioodbiornik z odtwarzaczem, wyposażony co najmniej w 4 głośniki montowany przez producenta pojazdu | - | wymagane |
| 31 | Rodzaj nadwozia: zamknięte na ramie lub zintegrowane z ramą, całkowicie przeszklone homologowane wg kategorii M1G | - | Wymagane |
| 32 | Relingi dachowe | - | Dopuszczane |
| 33 | Rok produkcji | - | Bieżący dla danego roku dostawy |
| 34 | Kolor nadwozia | - | Czarny lub srebrny |

7. GWARANCJA WYKONAWCY

1.	Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

2.	Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

a) min. 24  miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne 
 i elektroniczne pojazdu na którym wykonano zabudowę,

b) min. 24 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą,

c) min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia,

d) min. 24 miesięcy - gwarancja na całość zabudowy,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

3.	Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń,                           z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

4.	Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

5.	Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………, co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr ……………………..

6.	Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie,                                   nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

7.	Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie może powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.

8.	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji.

9.	Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

a) instalacji antenowych i zasilania,

b) urządzeń łączności radiowej,

c) urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

d) innego sprzętu służbowego.

10.	Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w pkt. 2 ppkt a, b i c realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej 2 autoryzowanych stacji obsługi pojazdów w województwie śląskim. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w pkt 2 ppkt a, b i c Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

Zamawiający wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obsługi Wykonawcy w fazie składania oferty przetargowej.

11.	Naprawy w ramach gwarancji określonej w pkt. 2 ppkt d, realizowane będą  w miejscu użytkowania pojazdu na terenie Polski. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa  do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.