ZP-2380-654/2014

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

stanowiący załącznik nr 1 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup telefonów komórkowych na potrzeby KWP w Katowicach i jednostek podległych”

1. Wymagania Ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest zakup telefonów komórkowych na potrzeby KWP w Katowicach i jednostek podległych.

Świadczenie usługi obejmuje sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych telefonów komórkowych wraz z odpowiednim wyposażeniem (baterie, zasilacze, karty pamięci, zestawy słuchawkowe) w ilościach 1500 sztuki + opcja spełniających wymogi opisane poniżej oraz zapewnienie gwarancji i serwisu na dostarczone urządzenia z koniecznym wskazaniem osób dedykowanych do współpracy ze strony wykonawcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W ramach usługi Wykonawca dostarczy na własny koszt aparaty telefonii komórkowej a także zapewni bezpłatny serwis dostarczonych urządzeń.

Wykonawca określi:

- cenę jednostkową dostarczanych urządzeń.

3. Wymagania dotyczące telefonu komórkowego:

1500  sztuk telefonów o równoważnych lub lepszych parametrach niż

Ekran:	Ekran o przekątnej od 4.5” do 5”, minimalnej rozdzielczości 960x540 pikseli w technologii IPS 2

Obsługa:			Ekran dotykowy w technologii pojemnościowej z rozpoznawaniem 				wielu punktów dotyku jednocześnie (multitouch)

Procesor:			Procesor minimum czterordzeniowy o częstotliwości taktowania 1.3  				Ghz

Pamięć RAM:		minimum 1 GB

Pamięć masowa:		Wbudowana pamięć minimum 4 GB

Porty/złącza:	złącze słuchawkowe  Mini Jack, złącze kart microSD do 32GB, złącze Micro USB, dwa gniazda na kartę SIM (Dual SIM)

Klawiatura:			Ekranowa (wirtualna)

Kamera:	Wbudowana tylna i przednia. Przednia minimum 2 Mpix, tylna minimum 5 Mpix z możliwością nagrywania filmów i robieniem zdjęć, wbudowana lampa błyskowa,

Łączność:	WCDMA 900/2100 MHz + GSM, wbudowana karta Wi-fi, Wbudowany GPS, bluetooth

Bateria:			wyjmowana o pojemności minimum 2000 mAh

System operacyjny:	Android w wersji minimum 4.2 lub równoważny spełniający następujące wymagania: system operacyjny dedykowany do pracy w telefonach 	komórkowych typu smartphone z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim. System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne LAN, Internet), w tym także automatycznie rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami. System operacyjny musi być otwarty, przez co rozumie się możliwość instalacji aplikacji z oficjalnego internetowego sklepu jego producenta oraz spoza tego sklepu. System musi umożliwiać współpracę z użytkowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Lotus Notes Traveler.

Wyposażenie dodatkowe:	Ładowarka, przewód  USB, zestaw słuchawkowy, karta pamięci SD min. 8GB, folia ochronna na wyświetlacz, ładowarka samochodowa

4. Wymagania dodatkowe.

a) aparaty komórkowe bez blokady SIMLOCK

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU

a) Wykonawca zapewni obsługę gwarancyjną producenta dostarczonych aparatów telefonicznych w okresie 24 miesięcy od dnia ich dostawy i 6 miesięcy dla baterii od dnia ich dostawy. Bieg okresu rozpocznie się od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowego.

b) Gwarancja obejmuje: wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych, naprawę wykrytych uszkodzeń w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe, usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń i oprogramowaniu.

c) Do każdego dostarczonego sprzętu będą dołączone karty gwarancyjne zawierające numery seryjne Sprzętu, termin i warunki ważności gwarancji (zgodnie z Umową), adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne.

d) Wykonawca zapewni bezpłatny odbiór uszkodzonego sprzętu i dowóz naprawionego wolnego od wad sprzętu

e) odbiór i dowóz sprzętu dokonywany będzie z siedziby Zamawiającego Wydział Teleinformatyki KWP, Katowice ul. Lompy 19 w godzinach 8:00  -  14:00.

f) Maksymalny czas naprawy urządzenia - 14 dni kalendarzowe od dnia przekazania do naprawy.

g) Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzonego sprzętu (odebranie do naprawy): 24 godzin uwzględniając dni robocze.

h) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów

i) Dwukrotne uszkodzenie tego samego telefonu niewynikające z winy użytkownika w okresie gwarancji obliguje Wykonawcę do wymiany tego przedmiotu na nowy, wolny od wad.