Załącznik nr 5 do SIWZ

ZP-2380-669-98/2014

ZADANIE NR 2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SZAFY METALOWE ORAZ SZAFY METALOWE NA BROŃ DLA

KP I SOSNOWIEC

ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

KOSZT TRANSPORTU: WYKONAWCA

KOSZT ROZŁADUNKU: WYKONAWCA

KOSZT MONTAŻU: WYKONAWCA

| lp. | nazwa sprzętu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kolumna 4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Szafa metalowa 8-skrytkowa | szt | 1 |  |  |
| 2 | Szafa metalowa aktowa | szt | 4 |  |  |
| 3 | Szafa metalowa bhp | szt | 56 |  |  |
| 4 | Szafa metalowa kl. A | szt | 9 |  |  |
| 5 | Szafa metalowa kl. B z 1 skarbcem | szt | 7 |  |  |
| 6 | Szafa metalowa kl. C | szt | 2 |  |  |
| 7 | Szafa metalowa (sejf) typu S1 na broń mała | szt | 46 |  |  |
| 8 | Szafa metalowa do przechowania naczyń | szt | 3 |  |  |
| 9 | Szafa metalowa do przechowania naczyń wąska | szt | 1 |  |  |
| 10 | Szafa metalowa na broń | szt | 2 |  |  |
| 11 | Szafa metalowa na broń długą | szt | 1 |  |  |
|  | RAZEM (suma pozycji od 1 do 11 kolumny nr 6) |  |

1. SZAFA METALOWA 8- SKRYTKOWA DEPOZYTOWA:

- MATERIAŁ: wieńce wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy stalowej o grubości 0,6 mm, wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor beż lub popiel

- WYMIARY: wysokość min.1800 mm, szerokość min.1200 mm, głębokość 490-500 mm

- OPIS: Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie.

2. SZAFA METALOWA  AKTOWA

- MATERIAŁ: wieniec szafy z blachy stalowej o grubości 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy stalowej        o grubości 0,8 mm, wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor beż lub popiel

- WYMIARY: wysokość min.1990 mm, szerokość min.1000 mm, głębokość min. 435 mm

- OPIS: Szafa do przechowywania dokumentów jawnych, wyposażona w 4 półki przestawne co 25 mm (regulacja skokowa) , posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu (zawiasy schowane), uchwyt drzwiowy z zamkiem ryglującym w 2 punktach ( gór i dół drzwi). Maksymalne obciążenie półki min. 50 kg

3. SZAFA UBRANIOWA BHP

- MATERIAŁ: wykonana z blachy stalowej, wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej, wieniec dolny  i drzwi z blachy gr. 0,5 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy gr. 0,5 mm., malowana proszkowo na kolor beż lub popiel

- WYMIARY: wysokość min. 1800 mm, szerokość min.600 mm, gł. min. 500 mm,

- OPIS: dwudrzwiowa, w części górnej półka, drążek na wieszaki ubraniowe z haczykami, drzwi z otworami wentylacyjnymi, wewnątrz drzwi znajduje się lusterko, szafa zamykana kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie, na drzwiach tabliczka na nazwisko użytkownika szafy

4. SZAFA METALOWA KLASY A „TYP 1”

- MATERIAŁ: z blachy stalowej jednopłaszczowej o grubości min. 1,5 mm, malowana proszkowo na kolor beż lub popiel

- WYMIARY: wysokość – 1900 -1990 mm; szerokość – 1000-1200 mm; głębokość 450– 500 mm.

- OPIS: Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl. A – poufne. Szafa wyposażona w 4 półki wykonane z blachy o gr. min. 0,8 mm z regulacją zawieszenia o maksymalnym obciążeniu min. 50 kg, posiada zawiasy umieszczone wewnątrz korpusu. Ryglowanie 3- kierunkowe poprzez dwa baskwile boczne, po jednym baskwilu góra i dół (rygle 20 mm). Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy mechaniczny klasy A ( wg normy EN 1300) Typ 2 ( wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r.) zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. Szafa musi posiadać certyfikat do przechowywania dokumentów poufnych klasa A ( wg Zarządzenia nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z 12 grudnia 2011 r). Szafa spełniająca wymagania klasy TYP 1 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r.

5. SZAFA METALOWA KLASY „B” Z 1 SKARBCEM

- MATERIAŁ: blacha stalowa, szafa wykonana z blachy stalowej jednopłaszczowej o grubości min. 3 mm, drzwi dwu-płaszczowe o grubości 3 mm i 0,8 mm, malowana proszkowo na kolor beż lub popiel

- WYMIARY: wysokość – 1850 mm; szerokość – 1000 mm; głębokość – 500 mm

- OPIS: Szafa do przechowywania dokumentów niejawnych kl. B - tajne, spełniającej co najmniej wymagania klasy odporności na włamanie S1, określone w Polskiej Normie PN-EN 14450 lub nowszej (§7, ust. 2). Szafa wyposażona w 1 skarbczyk na całej szerokości szafy i w 4 półki, posiadająca zawiasy umieszczone na zewnątrz korpusu. Ryglowanie 4- kierunkowe poprzez cztery baskwile boczne, po dwa baskwile góra i dół (rygle 20 mm).Od strony zawiasów listwa ryglująca uniemożliwiająca wyjęcie drzwi przy odciętych zawiasach. Szafa wyposażona standardowo w zamek kluczowy klasy B oraz zamek szyfrowy mechaniczny w klasie B.

W wyposażeniu: półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia, otwory do kotwienia, uchwyty do plombowania.

6. SZAFA METALOWA KLASY „C”

- MATERIAŁ: blacha stalowa,  korpus z blachy stalowej jednopłaszczowej o grubości min. 5 mm zapewniający skuteczną ochronę antywłamaniową

- WYMIARY: wysokość – 1850 mm; szerokość – 1000 mm; głębokość – 500 mm

- OPIS: Szafy służą do przechowywania akt niejawnych oznaczonych jako „ściśle tajne”, zamek kluczowy i szyfrowy mechaniczny trzytarczowy o cichym przesuwie posiadający minimum 100 podziałek na pokrętle. Skala nastawień przy której w przypadku każdej tarczy zamek nie otworzy się jeżeli pokrętło przekręcone jest więcej niż o jedną kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki. Możliwa zmiana kombinacji przy użyciu klucza od tyłu obudowy zamka. Zamek jest zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem oraz atakiem radiologicznym. Zamki spełniające wytyczne dla szaf do przechowywania dokumentacji niejawnej klasy C (zgodnie z normą EN 1300). Drzwi z trójstronnym systemem ryglowania oraz ryglem stałym przyzawiasowym. Zawiasy wewnętrzne. Półki wykonane z blachy o gr. min. 0,8 mm i obciążeniu min. 50 kg. W standardowym wyposażeniu: otwory do kotwienia wraz z kompletem kotew , uchwyty do plombowania, półki, instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną, kluczyk do przeszyfrowania.

Szafa musi posiadać certyfikat do przechowywania dokumentów niejawnych klasy C ( wg Zarządzenia nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z 12 grudnia 2011 r).

7. SZAFA METALOWA (SEJF) TYP S1 NA  BROŃ MAŁA

- MATERIAŁ: korpus sejfu wykonany z wysokiej jakości blachy o gr. min. 3 mm i podwyższonej odporności na sforsowanie,  malowana lakierem proszkowym na kolor beż lub popiel,

- WYMIARY: wysokość – min. 620 mm; szerokość – 500 mm; głębokość – 370 mm.

- OPIS: Szafa do przechowywania broni i amunicji i dkumentów, wzmocniona płyta drzwi o gr. 5 mm z dodatkową osłoną mechanizmu ryglowego i zamka, rygle o średnicy około 20 mm. Sejf ma posiadać wewnętrzną i zewnętrzna blokadę drzwi uniemożliwiającą otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów. Ryglowanie drzwi za pomocą rygli ruchomych, w obrysie drzwi znajdują się progi utrudniające dostęp do rygli, a także system progów przeciwogniowych. Szafa ma posiadać certyfikat do przechowywania broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami IMP-KT/101/IMP/2004 (6). Wyposażenie standardowe: dwa otwory do kotwienia, komplet kotew rozporowych, instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną, atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma, dwupiórowymi kluczami, wewnętrzna skrytka indywidualna na całej długości szafy zamykana na klucz patentowy, wyściełana aksamitem lub innym materiałem zapobiegającym porysowanie broni

8.SZAFA METALOWA DO PRZECHOWANIA NACZYŃ- 22 skrytkowa

- MATERIAŁ: wykonana z blachy stalowej gr. 0,8-1,0 mm,malowana lakierem proszkowym na kolor beż lub popiel,

- WYMIARY: wysokość – min. 1900 mm; szerokość – min. 820 mm; głębokość – min. 500 mm.

- OPIS: szafa służąca do przechowywania naczyń indywidualnych, rama drzwi w której obsadzane są drzwiczki skrytek jest wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka zamykana jest niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zmontowanym zamkiem.

9. SZAFA METALOWA DO PRZECHOWANIA NACZYŃ WĄSKA- 11 skrytkowa

- MATERIAŁ: wykonana z blachy stalowej gr. 0,8-1,0 mm,malowana lakierem proszkowym na kolor beż lub popiel,

- WYMIARY: wysokość – min. 1900 mm; szerokość – min. 430 mm; głębokość – min. 500 mm.

- OPIS: szafa służąca do przechowywania naczyń indywidualnych, rama drzwi w której obsadzane są drzwiczki skrytek jest wykonana z blachy gr. 2,0 mm. Każda skrytka zamykana jest niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zmontowanym zamkiem.

10. SZAFA METALOWA NA BROŃ

- MATERIAŁ: korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o gr. 3 mm nadającej sztywność, malowanej proszkowo w kolorze beż lub popiel

- WYMIARY: min. 1850 mm x min.1000 mm x gł. 500 mm

- OPIS: Klasa odporności S1 zgodnie z IMP (Instytut Mechaniki Precyzyjnej) wg PN-EN 144450:2006, KT/101/IMP:2008. Szafa stalowa  w klasie S-1, przeznaczona do przechowywania broni krótkiej i amunicji

Szafa musi posiadać certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania broni palnej i amunicji   klasa S1 ( wg PN-EN 144450:2006) oraz Typ 2 ( wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych).

Szafa klasy S1 wyposażona w zamek kluczowy typu 2 klasy A wg EN 1300 z dwoma

kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem.

Drzwi szafy SD1/SD2 klasy S1 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami

oraz stałym ryglem przyzawiasowym.

Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości o,8 [mm] z regulacją wysokości zawieszenia o

maksymalnym obciążeniu 50 [kg] zawiasy wewnętrzne, kąt otwarcia drzwi w szafach SD2 w klasie S1 wynosi 180 stopni.

Wyposażenie podstawowe:zamek kluczowy kl. A dla szafy w klasie S1 typ 2, 5 półek, instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną, uchwyt do plombowania – kołki z miseczką do odciśnięcia pieczęci, dwa otwory montażowe w dnie szafy z kompletem kotew, drugi kluczyk do przeszyfrowania,

11. SZAFA METALOWA NA BROŃ DŁUGĄ

- WYMIARY: wysokość 1500mm, szerokość 600mm, głębokość 440mm

- OPIS: atestowany zamek kluczowy klasa A, korpus z solidnej jednopłaszczowej stali (3mm) o wysokiej odporności na włamanie, wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów, wzmocniona płyta drzwi z silną osłoną mechanizmu ryglowego i zamka,

ochrona przed przewierceniem rygli, wewnętrzna skrytka skonstruowana w sposób umożliwiający magazynować broń o długości odpowiadającej wysokości wewnętrznej szafy, przystosowanie do mocowania do podłoża i ściany

- WYPOSAŻENIE: stojak na 5 sztuk broni długiej, wewnętrzna skrytka zamykana zamkiem Euro-Lock, specjalny układ 3 półek (z regulacją wysokości zawieszenia), 4 pojemniki na naboje (na drzwiach), 2 uchwyty na wyciory

……........................................................................

(pieczęć i podpis lub czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)