Załącznik nr  9  do SIWZ

ZP-2380-669-98/2014

ZADANIE NR 6

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: MEBLE DLA KMP ZABRZE

ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

KOSZT TRANSPORTU: WYKONAWCA

KOSZT ROZŁADUNKU: WYKONAWCA

KOSZT MONTAŻU: WYKONAWCA

| lp. | nazwa sprzętu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kolumna 4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Szafa ubraniowa bhp | szt | 15 |  |  |
| 2 | Krzesło miękkie obrotowe | szt | 20 |  |  |
| 3 | Regał magazynowy metalowy | szt | 30 |  |  |
| 4 | Szafa metalowa z 1 skarbcem | szt | 8 |  |  |
| RAZEM (suma pozycji od 1-4 kolumny nr 6) |  |

1. SZAFA UBRANIOWA BHP

- MATERIAŁ: wykonana z blachy stalowej, wieniec dolny wykonany z blachy ocynkowanej, wieniec dolny  i drzwi z blachy gr. 0,5 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy gr. 0,5 mm., malowana proszkowo na kolor beż lub popiel

- WYMIARY: wysokość min. 1800 mm, szerokość min.600 mm, gł. min. 500 mm,

- OPIS: dwudrzwiowa, w części górnej półka, drążek na wieszaki ubraniowe z haczykami, drzwi z otworami wentylacyjnymi, wewnątrz drzwi znajduje się lusterko, szafa zamykana kluczykiem wykonanym z materiału odpornego na wyginanie, na drzwiach tabliczka na nazwisko użytkownika szafy

2.KRZESŁO MIĘKKIE OBROTOWE

OPIS: krzesło obrotowe z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska, regulacją wysokości i odchylania oparcia, podłokietniki stałe ale wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego, krzesło musi posiadać podstawę                       co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi do powierzchni twardych, tapicerka wykonana z materiału wytrzymałego, odpornego na ścieranie powyżej 100 tyś. cykli Martindala, podparcie w części lędźwiowej, podłokietniki plastikowe; siedzisko oraz oparcie wykonane z gąbki poliuretanowej, wymagany atest (świadectwo) badań wytrzymałościowych aktualny na dzień wszczęcia postępowania i ważny przez okres conajmniej 12 miesięcy,               w zakresie wytrzymałości, trwałości i stateczności, miękkości siedzisk i oparć

3. REGAŁY METALOWE

WYMIARY zewnętrzne regału: szer. 950 -1000 mm, gł. 430-500 mm, wys.2100 -2500 mm,

OPIS: 4 kątowniki (słupki) wzmocnione wykończone stopką szer. 30 mm x 30 mm, 5 półek utrzymujących obciążenie min. 120 do 150 kg każda; całkowite obciążenie regału  1000 - 1250 kg

półki wyposażone w ograniczniki boczne i tylne ( 5 kpl po jednym do każdej z półki),

możliwość regulacji zawieszenia wysokości każdej półki

kolor: popiel malowany proszkowy

4. SZAFA METALOWA Z 1 SKARBCEM

WYMIARY:  wys. 1950-1990 mm, szer. 600-700 m, gł. 400 - 450 mm;

dwudrzwiowa, zamykana atestowanym  zamkiem kluczowym z dwoma kluczami; na całej szerokości szafy skarbczyk jedna komora, zamykany odrębnie zamkiem patentowym, pod skarbczykiem 3 przestawne półki z możliwością regulacji ich wysokości; wyposażona w kołki do plombowania, miseczkę do plombowania pieczęci

malowana proszkowo,

kolor: beżowy lub popiel malowany proszkowo

……........................................................................

(pieczęć i podpis lub czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)