| Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ ZADANIE NR 4 – SZAFY NA BROŃ |
| --- |
| Lp. | Nazwa Asortymentu | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość brutto (3 x 4) | Wymagana minimalna gwarancja przez Zamawiają-cego | Gwarancja zaoferowana przez Wykonawcę |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. SZAFY METALOWE NA BROŃ KRÓTKĄ |  |  |
| 1 | SZAFA METALOWA NA BROŃ do 90 szt - MATERIAŁ: korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o gr. 3 mm nadającej sztywność, malowanej proszkowo w kolorze popiel - WYMIARY: wys. 1800mm-1900 mm szer.800mm-1000 mm, gł.440mm-500mm - OPIS: Klasa odporności S1 zgodnie z IMP (Instytut Mechaniki Precyzyjnej) wg PN-EN 144450:2006, KT/101/IMP:2008. Szafa stalowa w klasie S-1, przeznaczona do przechowywania broni krótkiej i amunicji Szafa musi posiadać certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania broni palnej i amunicji klasa S1 ( wg PN-EN 144450:2006) oraz Typ 2 ( wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych). Szafa klasy S1 wyposażona w zamek kluczowy typu 2 klasy A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. Drzwi szafy SD1/SD2 klasy S1 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami oraz stałym ryglem przyzawiasowym. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości o,8 [mm] z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 [kg] zawiasy wewnętrzne, kąt otwarcia drzwi w szafach SD2 w klasie S1 wynosi 180 stopni. Wyposażenie podstawowe:zamek kluczowy kl. A dla szafy w klasie S1 typ 2, 5 półek, instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną, uchwyt do plombowania – kołki z miseczką do odciśnięcia pieczęci, dwa otwory montażowe w dnie szafy z kompletem kotew, drugi kluczyk do przeszyfrowania. | 9 |  |  | 24 miesiące |  |
| 2 | SZAFA METALOWA NA BROŃ – do 15 szt - MATERIAŁ: korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o gr. 3 mm nadającej sztywność, malowanej proszkowo w kolorze popiel - WYMIARY: wys. min.1500 mm, szer 400mm-500mm, gł. 440 mm -500mm - OPIS: Klasa odporności S1 zgodnie z IMP (Instytut Mechaniki Precyzyjnej) wg PN-EN 144450:2006, KT/101/IMP:2008. Szafa stalowa w klasie S-1, przeznaczona do przechowywania broni krótkiej i amunicji Szafa musi posiadać certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania broni palnej i amunicji klasa S1 ( wg PN-EN 144450:2006) oraz Typ 2 ( wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych). Szafa klasy S1 wyposażona w zamek kluczowy typu 2 klasy A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. Drzwi szafy SD1/SD2 klasy S1 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami oraz stałym ryglem przyzawiasowym. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości o,8 [mm] z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 [kg] zawiasy wewnętrzne, kąt otwarcia drzwi w szafach SD2 w klasie S1 wynosi 180 stopni. Wyposażenie podstawowe:zamek kluczowy kl. A dla szafy w klasie S1 typ 2, 5 półek, instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną, uchwyt do plombowania – kołki z miseczką do odciśnięcia pieczęci, dwa otwory montażowe w dnie szafy z kompletem kotew, drugi kluczyk do przeszyfrowania. | 2 |  |  | 24 miesiące |  |
| 3 | SZAFA METALOWA NA BROŃ – na 35 szt. broni krótkiej - MATERIAŁ: korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o gr. 3 mm nadającej sztywność, malowanej proszkowo w kolorze popiel - WYMIARY: wys. min. 1500 mm ,szer. min.800 mm , gł. 400 mm -500mm - OPIS: Klasa odporności S1 zgodnie z IMP (Instytut Mechaniki Precyzyjnej) wg PN-EN 144450:2006, KT/101/IMP:2008. Szafa stalowa w klasie S-1, przeznaczona do przechowywania broni krótkiej i amunicji. Szafa musi posiadać certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania broni palnej i amunicji klasa S1 ( wg PN-EN 144450:2006) oraz Typ 2 ( wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych). Szafa klasy S1 wyposażona w zamek kluczowy typu 2 klasy A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. Drzwi szafy SD1/SD2 klasy S1 blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami oraz stałym ryglem przyzawiasowym. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości o,8 [mm] z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu 50 [kg] zawiasy wewnętrzne, kąt otwarcia drzwi w szafach SD2 w klasie S1 wynosi 180 stopni. Wyposażenie podstawowe:zamek kluczowy kl. A dla szafy w klasie S1 typ 2, 5 półek, instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną, uchwyt do plombowania – kołki z miseczką do odciśnięcia pieczęci, dwa otwory montażowe w dnie szafy z kompletem kotew, drugi kluczyk do przeszyfrowania. | 1 |  |  | 24 miesiące |  |
| 4 | STOJAK NA BROŃ KRÓTKĄ | 474 |  |  | 24 miesiące |  |
| II. SZAFY METALOWE NA BROŃ DŁUGĄ |
| 5 | SZAFA METALOWA NA BROŃ DŁUGĄ ( na 5 szt broni palnej) - WYMIARY: wysokość min. 1500mm, szerokość 500mm-600mm, głębokość 400mm-440mm - OPIS: atestowany zamek kluczowy klasa A, korpus z solidnej jednopłaszczowej stali (3mm) o wysokiej odporności na włamanie, wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów, wzmocniona płyta drzwi z silną osłoną mechanizmu ryglowego i zamka, ochrona przed przewierceniem rygli, wewnętrzna skrytka skonstruowana w sposób umożliwiający magazynować broń o długości odpowiadającej wysokości wewnętrznej szafy, przystosowanie do mocowania do podłoża i ściany Szafa musi posiadać certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania broni palnej i amunicji klasa S1 ( wg PN-EN 144450:2006) oraz Typ 2 ( wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych). Szafa klasy S1 wyposażona w zamek kluczowy typu 2 klasy A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. - WYPOSAŻENIE: stojak na 5 sztuk broni długiej, wewnętrzna skrytka zamykana zamkiem Euro-Lock, specjalny układ 3 półek (z regulacją wysokości zawieszenia), 4 pojemniki na naboje (na drzwiach), 2 uchwyty na wyciory | 3 |  |  | 24 miesiące |  |
| 6 | SZAFA METALOWA NA BROŃ DŁUGĄ ( na 6 szt broni palnej) - WYMIARY: wysokość 1500mm, szerokość 500mm-600mm, głębokość 400mm-440mm - OPIS: atestowany zamek kluczowy klasa A, korpus z solidnej jednopłaszczowej stali (3mm) o wysokiej odporności na włamanie, wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów, wzmocniona płyta drzwi z silną osłoną mechanizmu ryglowego i zamka, ochrona przed przewierceniem rygli, wewnętrzna skrytka skonstruowana w sposób umożliwiający magazynować broń o długości odpowiadającej wysokości wewnętrznej szafy, przystosowanie do mocowania do podłoża i ściany Szafa musi posiadać certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania broni palnej i amunicji klasa S1 ( wg PN-EN 144450:2006) oraz Typ 2 ( wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych). Szafa klasy S1 wyposażona w zamek kluczowy typu 2 klasy A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. - WYPOSAŻENIE: stojak na 6 sztuk broni długiej, wewnętrzna skrytka zamykana zamkiem Euro-Lock, specjalny układ 3 półek (z regulacją wysokości zawieszenia), 4 pojemniki na naboje (na drzwiach), 2 uchwyty na wyciory | 1 |  |  | 24 miesiące |  |
| 7 | SZAFA METALOWA NA BROŃ DŁUGĄ ( na 8 szt broni palnej) - WYMIARY: wysokość 1500 mm, szerokość 800 mm, głębokość 400mm-440 mm - OPIS: atestowany zamek kluczowy klasa A, korpus z solidnej stali (3mm) o wysokiej odporności na włamanie, wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów, wzmocniona płyta drzwi z silną osłoną mechanizmu ryglowego i zamka, ochrona przed przewierceniem rygli, wewnętrzna skrytka skonstruowana w sposób umożliwiający magazynować broń o długości odpowiadającej wysokości wewnętrznej szafy, przystosowanie do mocowania do podłoża i ściany Szafa musi posiadać certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania broni palnej i amunicji klasa S1 ( wg PN-EN 144450:2006) oraz Typ 2 ( wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych). Szafa klasy S1 wyposażona w zamek kluczowy typu 2 klasy A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. - WYPOSAŻENIE: stojak na 8 sztuk broni długiej, wewnętrzna skrytka zamykana zamkiem Euro-Lock, specjalny układ 3 półek (z regulacją wysokości zawieszenia), 4 pojemniki na naboje (na drzwiach), 2 uchwyty na wyciory | 1 |  |  | 24 miesiące |  |
| 8 | SZAFA METALOWA NA BROŃ DŁUGĄ (ilość jednostek broni długiej 10 szt.) WYMIARY: wys. 1500 mm, szer. 800 mm, gł. 400mm-440mm OPIS: atestowany zamek kluczowy Klasa A, korpus z solidnej stali (3mm) o wysokiej odporności na włamanie, wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów, wzmocniona płyta drzwi z silna osłoną mechanizmu ryglowego i zamka, ochrona przed przewierceniem rygli, wewnętrzna skrytka skontruowana w sposób umożliwiający magazynować broń o długości odpowiadającej wysokości wewnętrznej szafy, przystosowanie do przymocowania do podłoża i ściany Szafa musi posiadać certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania broni palnej i amunicji klasa S1 ( wg PN-EN 144450:2006) oraz Typ 2 ( wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych). Szafa klasy S1 wyposażona w zamek kluczowy typu 2 klasy A wg EN 1300 z dwoma kluczami, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem. WYPOSAŻENIE: stojak na 10 szt. broni długiej, wewnętrzna skrytka zamykana zamkiem Euro-Lock, 2 uchwyty na wyciory | 2 |  |  | 24 miesiące |  |
| III. SZAFA METALOWA - SEJF |
| 9 | SZAFA METALOWA (SEJF) TYP S1 NA BROŃ MAŁA - MATERIAŁ: korpus sejfu wykonany z wysokiej jakości blachy o gr. min. 3 mm i podwyższonej odporności na sforsowanie, malowana lakierem proszkowym na kolor beż lub popiel, - WYMIARY: wysokość – min. 620 mm; szerokość – 500 mm; głębokość – 370 mm. - OPIS: Szafa do przechowywania broni i amunicji i dokumentów, wzmocniona płyta drzwi o gr. 5 mm z dodatkową osłoną mechanizmu ryglowego i zamka, rygle o średnicy około 20 mm. Sejf ma posiadać wewnętrzną i zewnętrzna blokadę drzwi uniemożliwiającą otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów. Ryglowanie drzwi za pomocą rygli ruchomych, w obrysie drzwi znajdują się progi utrudniające dostęp do rygli, a także system progów przeciwogniowych. Szafa ma posiadać certyfikat do przechowywania broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami IMP-KT/101/IMP/2004 (6). Wyposażenie standardowe: dwa otwory do kotwienia, komplet kotew rozporowych, instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną, atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma, dwupiórowymi kluczami, wewnętrzna skrytka indywidualna na całej długości szafy zamykana na klucz patentowy, wyściełana aksamitem lub innym materiałem zapobiegającym porysowanie broni. | 41 |  |  | 24 miesiące |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Cena za realizację zamówienia wynosi   ................................... złotych brutto;

(słownie ....................................................................................................); w tym podatek VAT ...... %

Wykonawca w formularzu poda w kolumnie 7 tabeli zaoferowaną wielkość gwarancji dla danej pozycji. Zaoferowana Gwarancja nie może być, krótsza niż termin gwarancji wskazana dla każdej pozycji w kolumnie 6. W przypadku gdy wykonawca nie wpisze w jakieś pozycji (pozycjach) zaoferowanej gwarancji Zamawiający uzna na podstawie złożonego oświadczenia w załączniku nr 7 do SIWZ – formularz cenowy, że udziela gwarancji minimalnej wskazanej w kolumnie 6 dla danej pozycji.                                                                                                                                                                                                                                                      Wykonawca może zwiększać gwarancję  skokiem 6 miesięcznym maksymalnie do 48 miesięcy.

Oświadczam, że w przypadku nie wypełnienia, pozycji  w kolumnie 7 udzielam  gwarancji na wskazany asortyment na okres wskazany w kolumnie 6 dla tej pozycji (pozycjach).

......................................................................

pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej										do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy