I. RADIOTELEFON PRZEWOŹNY DMR W UKOMPLETOWANIU STANDARDOWYM

| L.p. | Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| 1 | praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (Tier II) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks, |
| 2 | możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy, |
| 3 | wyświetlacz z podświetlaniem, umożliwiający jednoczesne wyświetlenie co najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału odbieranego w trybie cyfrowym, |
| 4 | programowanie wyświetlanej nazwy kanału – co najmniej 14 znaków alfanumerycznych, |
| 5 | programowe ograniczanie czasu nadawania, |
| 6 | możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego, |
| 7 | możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych dowolnych lub zdefiniowanych na etapie konfigurowania (programowania) sprzętu, |
| 8 | wizualna sygnalizacja stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania, |
| 9 | wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu użytkownika wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) |
| 10 | programowalny adres IP radiotelefonu, |
| 11 | wymagane są następujące funkcje: zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, zdalne zablokowanie radiotelefonu, zdalne odblokowanie radiotelefonu, |
| 12 | kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym, |
| 13 | możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. |
| 14 | wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, |
| 15 | możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów, |
| 16 | możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych, |
| 17 | sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, |
| 18 | wybór kanałów przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, |
| 19 | regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, |
| 20 | złącze akcesoriów umożliwiające programowanie radiotelefonu i transmisję danych zgodną ze standardem USB, dołączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, |
| 21 | wbudowany wewnętrzny głośnik, |
| 22 | możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym, |
| 23 | menu radiotelefonu w języku polskim. |
| 24 | wbudowany odbiornik GPS |
| 25 | złącze anteny VHF |
| 26 | złącze anteny GPS |
| Parametry techniczne ogólne |
| 1 | zakres częstotliwości pracy 148÷174 MHz, |
| 2 | modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: częstotliwości (11K0F3E), protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (Tier II), modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos), |
| 3 | Odstęp międzykanałowy - 12,5 kHz, |
| 4 | Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania, odporność obwodów zasilania DC na zaburzenia występujące w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejściowe i udary) według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2) |
| Parametry techniczne nadajnika |
| 1 | moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym) w całym zakresie częstotliwości w granicach od 1 W do 25 W, |
| 2 | możliwość ustawienia przez użytkownika radiotelefonu jednego z dwóch poziomów mocy nadawania (moc niska, moc wysoka) w dowolnym kanale, predefiniowanych na etapie programowania sprzętu przez personel techniczny, |
| 3 | maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla FM: ±2,5 kHz, |
| 4 | maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ± 2 ppm, |
| 5 | charakterystyka pasma akustycznego (+1,–3 dB) – nadajnik system analogowy, |
| 6 | łączne zniekształcenia modulacji ≤ 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej, |
| 7 | odstęp od zakłóceń –40 dB – nadajnik system analogowy, |
| 8 | moc na kanałach sąsiednich – system analogowy i cyfrowy: ≤ - 60 dB |
| Parametry techniczne odbiornika |
| 1 | czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,3 µV dla SINAD 12 dB, |
| 2 | czułość cyfrowa nie gorsza niż 0,3 μV przy 5% BER, |
| 3 | współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W, |
| 4 | charakterystyka pasma akustycznego (+1,–3 dB) – odbiornik system analogowy, |
| 5 | selektywność sąsiedniokanałowa ≥ 60 dB dla kanału 12,5 kHz, |
| 6 | tłumienie (selektywność dla) odbiorów niepożądanych ≥ 70 dB, |
| 7 | moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W. |
| 8 | odstęp od zakłóceń –40 dB – odbiornik system analogowy, |
| Anteny samochodowe |
| 1 | antena GPS z przewodem o długości min. 5 m zakończonym złączem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu |
| Środowisko i klimatyczne warunki pracy |
| 1 | zakres temperatury pracy od –20ºC do +55ºC, |
| 2 | klasa ochrony obudowy przez wnikaniem pyłu i wody, wg normy EN 60529: IP 54. |
| 3 | Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -300 do +600C |
| Wymagania uzupełniające |
| 1 | parametry radiowe, których nie wyszczególniono w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z odpowiednimi normami: odnośnie parametrów systemu analogowego z ETSI EN 300 086, odnośnie parametrów systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300 113 |
| 2 | charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej stacji pod względem emisyjności i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5 |
| 3 | pod względem bezpieczeństwa użytkowania radiotelefon oraz jego wyposażenie dodatkowe muszą być zgodne wymaganiami określonymi w normie EN 60950-1 |
| Ukompletowanie radiotelefonu przewoźnego |  |
| 1 | Radiotelefon |  |
| 2 | Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT |  |
| 3 | Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający o długości min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie) |  |
| 4 | Anteny samochodowe zgodnie z wymaganiami |  |
| 5 | Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim |  |
| 6 | Deklaracja zgodności CE – Conformité Européenne w j. polskim lub jej tłumaczenie na j. polski wraz z deklaracją źródłową |  |
| 7 | Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami |  |

II. RADIOTELEFON PRZEWOŹNY DMR W UKOMPLETOWANIU ROZŁĄCZNYM

| L.p. | Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
| 1 | praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (Tier II) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks, |
| 2 | możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy, |
| 3 | wyświetlacz z podświetlaniem, umożliwiający jednoczesne wyświetlenie co najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału odbieranego w trybie cyfrowym, |
| 4 | programowanie wyświetlanej nazwy kanału – co najmniej 14 znaków alfanumerycznych, |
| 5 | programowe ograniczanie czasu nadawania, |
| 6 | możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego, |
| 7 | możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych dowolnych lub zdefiniowanych na etapie konfigurowania (programowania) sprzętu, |
| 8 | wizualna sygnalizacja stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania, |
| 9 | wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu użytkownika wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej) |
| 10 | programowalny adres IP radiotelefonu, |
| 11 | wymagane są następujące funkcje: - zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, - zdalne zablokowanie radiotelefonu, - zdalne odblokowanie radiotelefonu, |
| 12 | kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym, |
| 13 | możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. |
| 14 | wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, |
| 15 | możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów, |
| 16 | możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych, |
| 17 | sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, |
| 18 | wybór kanałów przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, |
| 19 | regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, |
| 20 | złącze akcesoriów umożliwiające programowanie radiotelefonu i transmisję danych zgodną ze standardem USB, dołączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisku nadawania, |
| 21 | wbudowany wewnętrzny głośnik, |
| 22 | możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym, |
| 23 | menu radiotelefonu w języku polskim. |
| 24 | wbudowany odbiornik GPS |
| 25 | złącze anteny VHF |
| 26 | złącze anteny GPS |
| Parametry techniczne ogólne |
| 1 | zakres częstotliwości pracy 148÷174 MHz, |
| 2 | modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: częstotliwości (11K0F3E), protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (Tier II), modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos), |
| 3 | Odstęp międzykanałowy - 12,5 kHz, |
| 4 | Zasilanie stałoprądowe 13,2 V ±20% minus na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania, odporność obwodów zasilania DC na zaburzenia występujące w sieci elektrycznej pojazdu (stany przejściowe i udary) według wymagań określonych w normie ETSI EN 301 489-1 (ISO 7637-2) |
| Parametry techniczne nadajnika |
| 1 | moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana (tylko w trybie serwisowym) w całym zakresie częstotliwości w granicach od 1 W do 25 W, |
| 2 | możliwość ustawienia przez użytkownika radiotelefonu jednego z dwóch poziomów mocy nadawania (moc niska, moc wysoka) w dowolnym kanale, predefiniowanych na etapie programowania sprzętu przez personel techniczny, |
| 3 | maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla FM: ±2,5 kHz, |
| 4 | maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ± 2 ppm, |
| 5 | charakterystyka pasma akustycznego (+1,–3 dB) – nadajnik system analogowy, |
| 6 | łączne zniekształcenia modulacji ≤ 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej, |
| 7 | odstęp od zakłóceń –40 dB – nadajnik system analogowy, |
| 8 | moc na kanałach sąsiednich – system analogowy i cyfrowy: ≤ - 60 dB |
| Parametry techniczne odbiornika |
| 1 | czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,3 µV dla SINAD 12 dB, |
| 2 | czułość cyfrowa nie gorsza niż 0,3 μV przy 5% BER, |
| 3 | współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W, |
| 4 | charakterystyka pasma akustycznego (+1,–3 dB) – odbiornik system analogowy, |
| 5 | selektywność sąsiedniokanałowa ≥ 60 dB dla kanału 12,5 kHz, |
| 6 | tłumienie (selektywność dla) odbiorów niepożądanych ≥ 70 dB, |
| 7 | moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 3 W. |
| 8 | odstęp od zakłóceń –40 dB – odbiornik system analogowy, |
| Anteny samochodowe |
| 1 | Antena prętowa przeznaczona do współpracy z radiotelefonami przewoźnymi pracującymi w zakresach FM/VHF (pasma częstotliwości 88÷108, 164 ÷ 174 MHz), wyposażona w antenę GPS (pasmo częstotliwości 1575 MHz), umieszczoną w podstawie anteny. Wygląd anteny musi być zbliżony do typowej samochodowej anteny radiofonicznej, co predestynuje ją do zastosowań specjalnych. WFS ≤ 1,5 w całym paśmie pracy VHF anteny Zysk energetyczny ≥ 0 dB (wg EIA RS-329-1), długość anteny ¼ fali Długość kabli koncentrycznych umożliwiająca montaż anteny na dachu typowego radiowozu, kabel VHF nie zarobiony wtykiem, wtyk BNC w ukompletowaniu anteny, długość min. 5 mb Impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω Polaryzacja pionowa Dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej W skład ukompletowania anteny wchodzi filtr umożliwiający podłączenie radia samochodowego i radiotelefonu Kabel instalacji GPS (długość min. 5 m) zakończony złączem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu |
| Środowisko i klimatyczne warunki pracy |
| 1 | zakres temperatury pracy od –20ºC do +55ºC, |
| 2 | klasa ochrony obudowy przez wnikaniem pyłu i wody, wg normy EN 60529: IP 54. |
| 3 | Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -300 do +600C |
| Wymagania uzupełniające |
| 1 | parametry radiowe, których nie wyszczególniono w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z odpowiednimi normami: odnośnie parametrów systemu analogowego z ETSI EN 300 086, odnośnie parametrów systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300 113 |
| 2 | charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej stacji pod względem emisyjności i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5 |
| 3 | pod względem bezpieczeństwa użytkowania radiotelefon oraz jego wyposażenie dodatkowe muszą być zgodne wymaganiami określonymi w normie EN 60950-1 |
| Ukompletowanie radiotelefonu przewoźnego |  |
| 1 | Radiotelefon |  |
| 2 | Panel z możliwością instalacji rozdzielnej manipulatora w pojeździe (oddzielnie manipulatora i zespołu N/O), zapewniający pełne sterowanie zespołem N/O: - wyposażony w wyświetlacz umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym. - wybór kanałów przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami. - regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami. - łatwo dostępne na obudowie panelu przyciski funkcyjne umożliwiające włączenie/wyłączenie zespołu N/O, skanowania, włączenie trybu alarmowego. |  |
| 7 | Mikrofon kamuflowany z przewodem o długości min. 5 mb. i elementami mocującymi oraz kompletnym złączem umożliwiającym podłączenie mikrofonu do złącza akcesoriów radiotelefonu |  |
| 8 | Mikrofon profesjonalny zewnętrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT |  |
| 9 | Głośnik zewnętrzny |  |
| 10 | Niezbędne przewody, złącza, uchwyty i elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie w pojeździe (przewód zasilający o długości min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów i możliwością rozłączenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie) |  |
| 11 | Anteny samochodowe zgodnie z wymaganiami |  |
| 12 | Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim |  |
| 13 | Deklaracja zgodności CE – Conformité Européenne w j. polskim lub jej tłumaczenie na j. polski wraz z deklaracją źródłową |  |
| 14 | Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami |  |