| Formularz cenowy ZADANIE NR 3 – MEBLE POD ZABUDOWĘ - DYŻURKA |
| --- |
| Lp. | Nazwa Asortymentu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Wymagana minimalna gwarancja przez Zamawiającego | Gwarancja zaoferowana przez Wykonawcę | Nazwa Asortymentu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dyżurka - Stanowisko dyżurnego o wym. wys. 1250mm x szer. 4000mm x gł. 800mm (w skład wchodzi lada z szafkami i półkami) - Półka na klucze o wym. wys. 1000mm x szer. 1000mm x gł. 150mm - Szafka z szufladami i przegródkami na notatniki służbowe o wym. wys. 1400mm x szer. 1300mm x gł. 500 mm - Szafka 12-skrytkowa o wym. wys. 2000mm x szer. 1000mm x gł. 400mm, każda skrytka zamykana osobno zamkiem meblowym - Blat na wspornikach o wym. dł. 1800mm x gł. 600 mm - Szafa ubraniowo-aktowa z drzwiami przesuwnymi o wym. wys. 2300mm x szer. 3050mm x gł. 700 mm Kolor mebli: Klon naturalny Poglądowe rysunki stanowią załączniki do SIWZ od nr 6 do nr 9 . | 1 kpl |  |  | 24 miesiące |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

OPIS TECHNICZNY MEBLI NA WYMIAR:

MATERIAŁ:

- korpusy i frony biurek i szaf: wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm

- blaty biurek: wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 28mm

- plecy w szafach oraz szafkach zamkniętych : wykonane z płyty HDF o grubości 3mm, lakierowana biała

- plecy w szafach, zabudowach i szafkach otwartych : wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości

18mm

- krawędzie blatów, biurek oraz wszystkich frontów oklejone obrzerzem PCV o grubości 2mm, pozostałe

krawędzie elementów korpusów biurek, szaf, szafek oklejone obrzeżem PCV o grubości 0,5mm

- zawiasy metalowe, puszkowe, samodomykające, o średnicy puszki 35mm

- uchwyty metalowe- satyna, 2-punktoweo rozstawie L=128mm

- zawiasy i prowadnice z hamulcami i cichym domykiem,

- szuflady oraz drzwi przesuwne w szafach na prowadnicach rolkowych typu STRONG z dociągiem, szuflady

zabezpieczone przed wypadaniem

- szuflady w szafkach biurek lub kontenerkach zamykane zmakiem centralnym lub zamkami każda

indywidualnie

- szafy zamykane zamkami patentowymi (w przypadku szaf wys. 1500mm i 1850mm – zamki baskvilowe, 3-

punktowe. Szafy niższe, nadsatwki szaf i szafki biurek zamykane zamkiem patentowym 1-punktowym

- szafy wyposażone w regulatory poziomu z regulacja od wewnątrz szafy

- nóżki o zwiększonej obciążalności

- w blatach biurek otwór na kable średnicy 60mm z estetyczną zaślepką (miejsce otworu do ustalenia przed

realizacją)

WYKONANIE:

Meble wykonane w całości, skręcane za pomocą śrub typu „konfirmat”,  blaty biurek osadzone w podstawie biurka za pomocą kołków drewnianych na kleju stolarskim.

KOLOR: klon naturalny

UWAGA: PRZED REALIZACJĄ ZADANIA ZAMAWIAJĄCY PROPONUJE DOKONANIA WIZJI LOKALNEJ CELEM WYKONANIA SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW

Cena za realizację zamówienia wynosi   ................................... złotych brutto;

(słownie ....................................................................................................); w tym podatek VAT ...... %

Wykonawca w formularzu poda w kolumnie 7 tabeli zaoferowaną wielkość gwarancji dla danej pozycji. Zaoferowana Gwarancja nie może być krótsza, niż termin gwarancji wskazany dla każdej pozycji w kolumnie 6. W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze w jakieś pozycji (pozycjach) zaoferowanej gwarancji Zamawiający uzna na podstawie złożonego oświadczenia w załączniku nr 5 do SIWZ – formularz cenowy, że udziela gwarancji minimalnej wskazanej w kolumnie 6 dla danej pozycji. Wykonawca może zwiększać gwarancję  o 6 miesięcy dla danej pozycji  maksymalnie do 48 miesięcy.

Oświadczam, że w przypadku nie wypełnienia, pozycji  w kolumnie 7 udzielam  gwarancji na wskazany asortyment na okres wskazany w kolumnie 6 dla tej pozycji (pozycjach).

......................................................................

pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnione

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy