Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja 2 zestawów wideokonferencyjnych, które mają zapewnić możliwość prowadzenia wideokonferencji w jakości Full HD w następujących jednostkach Policji garnizonu śląskiego: KMP Rybnik oraz KPP Zawiercie.

Zestawy wideokonferencyjne wykorzystywane będą w pomieszczeniach średniej wielkości.

Połączenia realizowane będą przy wykorzystaniu łączy IP w wydzielonej w ramach OST 112 podsieci wideokonferencyjnej Policji oraz mostka Polycom RMX 2000 zlokalizowanego w KGP w Warszawie.

Dostarczone urządzenia powinny zapewnić maksymalną kompatybilność z systemem  wdrożonym w KGP w Warszawie opartym na rozwiązaniach firmy Polycom, muszą poprawnie współpracować z mostkiem Polycom RMX 2000, serwerem Polycom DMA 7000, serwerem rejestracji i archiwizacji Polycom RSS 2000, terminalami Polycom klasy HDX (m.in. HDX 7000, HDX 8000) i serii RealPresence Group (m.in. Group 500 i 700) oraz przenośnymi zestawami wideokonferencyjnymi opartymi o aplikację Polycom CMA Desktop. Każdy z zestawów powinien zawierać terminal wideokonferencyjny (kodek), telewizor wykonany w technologii LED/LCD o przekątnej min. 50 cali, zewnętrzny mikrofon konferencyjny oraz zewnętrzną ruchomą kamerę Full HD. Elementy zestawu powinny być zainstalowane na ruchomym stojaku: telewizor podwieszony w centralnej jego części, poniżej na dodatkowej półce umieszczony terminal, kamera musi być zainstalowana centralnie nad telewizorem na dedykowanym  ramieniu lub półce, w sposób umożliwiający swobodne kadrowanie osób znajdujących się w sali konferencyjnej.

Każdy element systemu powinien zawierać gwarancję min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru zarówno dla zamówienia podstawowego jak i w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w rozdziale I pkt. 10-14 SIWZ.

Specyfikacja składowych elementów zestawów wideokonferencyjnych:

- Terminal wideokonferencyjny (kodek) – 2 szt.

- możliwość transmisji dwóch niezależnych strumieni wideo zapewniającej jednoczesne obrazowanie uczestników spotkania oraz prezentację danych z komputera na głównym telewizorze zestawu poprzez podział okna lub ręczny wybór odbieranego przekazu

- wysyłanie i odbiór prezentacji zgodnie ze standardem H.239 oraz BFCP

- przesyłanie prezentacji z komputera podłączonego przez port VGA (D-Sub) i HDMI
w jakości Full HD

- technologia kompensująca skutki utraty pakietów podczas połączenia

- obsługa połączeń wideo przez sieć IP zgodnie ze standardem H.323 oraz SIP

- menu ekranowe w języku polskim

- zarządzanie urządzeniem przez stronę WWW

- pilot zdalnego sterowania

- obsługa protokołu TCP/IP oraz DHCP

- obsługa QoS

- przepustowość 6 Mb/sek dla połączeń w sieci IP

- w zestawie dookólny mikrofon konferencyjny obsługujący pasmo 22kHz z funkcją wyciszenia MUTE za pomocą przycisku na mikrofonie oraz z pilota, dł. przewodu min. 5 metrów

- zdalne sterowanie kamerą H.224/H.281 oraz H.323 Annex Q

- funkcja wyświetlania PiP „obraz w obrazie” podglądu lokalnej kamery

- książka telefoniczna umożliwiająca lokalne wprowadzanie kontaktów

- obsługa co najmniej jednej kamery Full HD o parametrach sprecyzowanych w dalszej części specyfikacji

- możliwość aktualizacji oprogramowania systemowego przez sieć IP oraz port USB

Rozdzielczość głównego strumienia wideo:

- HD 1080p (1920 x 1080), 60 klatek/sek. od 1768 kbit/s

- HD 1080p (1920 x 1080), 30 klatek/sek. od 1024 kbit/s

- HD 720p (1280 x 720), 60 klatek/sek. od 832 kbit/s

- HD 720p (1280 x 720), 30 klatek/sek. od 512 kbit/s

- 4SIF/4CIF, 60 klatek/sek. od 512 kbit/s

- 4SIF/4CIF, 30 klatek/sek. od 128 kbit/s

- CIF, QCIF

Rozdzielczość drugiego strumienia wideo (treść):

- wspierane rozdzielczości (źródło obrazu): Full HD (1920 x 1080), WSXGA+ (1680 x 1050), UXGA (1600 x 1200), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280 x 768), HD (1280 x 720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600)

- wyjście:  Full HD (1920 x 1080), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), HD (1280 x 720), XGA (1024 x 768)

Protokoły i standardy wideo:

- H.261

- H.263

- H.264

- H.239

- maskowanie błędów wideo H.263 oraz H.264

Standardy i protokoły audio

- G.711, G.728, G.729

- G.722, G.722.1,  G.722.1 C

- automatyczna kontrola wzmocnienia

- automatyczne tłumienie zakłóceń

- system redukcji echa

- maskowanie błędów dźwięku

Złącza Audio/Video:

- złącze HDMI do podłączenia telewizora głównego

- złącze HDMI do podłączenia zewnętrznego źródła obrazu i dźwięku, np. z PC

- wejście VGA (D-Sub) do podłączenia obrazu z komputera PC

- wejście wideo HD1080 do podłączenia kamery głównej

- wejście audio dla mikrofonu zewnętrznego

- wejście audio stereo: 1 x 3,5 mm Jack Line-in lub 2RCA (L/R)

- wyjście audio stereo: 1 x 3,5 mm Jack Line-out lub 2RCA(L/R)

Inne wejścia/wyjścia

- port USB

- złącze sieci LAN/Ethernet (RJ45) 10/100/1000Mb/s

- Stojak mobilny – 2 szt.

Ruchomy stojak na kółkach z blokadą,  umożliwiający podwieszenie telewizora  LED/LCD 
o przekątnej min. 50 cali, zawierający dodatkową półkę do umieszczenia terminala wideokonferencyjnego, integrujący elementy zestawu wideokonferencyjnego oraz umożliwiający przemieszczanie całości zestawu w obrębie sali konferencyjnej. Konstrukcja stojaka powinna umożliwić maksymalne ukrycie przewodów połączeniowych między elementami zestawu wideokonferencyjnego.

- Telewizory LED/LCD – 2 szt.

Telewizor ma poprawnie współpracować z terminalem wideokonferencyjnym, w szczególności jeśli chodzi o parametry/rozdzielczość obrazu oraz standardy złączy audio i wideo.

- przekątna ekranu min. 50 cali

- ekran wykonany w technologii LED/LCD

- kąt widzenia (pion/poziom): nie mniej niż 170/170 stopni

- pilot zdalnego sterowania

- wejście HDMI do podłączenia obrazu z terminala wideokonferencyjnego

- wejście USB

- wejście audio stereo: Jack 3,5 mm lub 2 x RCA (L/R)  typu chinch

- rozdzielczość obrazu Full HD 1080p

- wbudowane głośniki

- menu w języku polskim

- przystosowany do podwieszenia na mobilnym stojaku

- Zewnętrzna, kamera Full HD – 2 szt.

- rozdzielczość  Full HD 1080 p (1920x1080), przy prędkości min.30 klatek/sek.

- zoom optyczny min. 10-krotny

- zakres ruchu kamery: obrót co najmniej. +/-100 °, pochylenie co najmniej +20/-30 °

- kąt widzenia kamery przy minimalnym zbliżeniu musi wynosić co najmniej 65°

- automatyczna regulacja ostrości obrazu (autofocus)

- automatyczny oraz ręczny balans bieli

- sterowanie  kamerą  za pomocą pilota

- możliwość prekonfiguracji min. 10 ustawień kamery

Zestawy wideokonferencyjne powinny być wyposażone w komplet okablowania do podłączenia wszystkich elementów składowych systemu.

Zakres adresacji urządzeń w sieci IP Wykonawca uzgodni z Wydziałem Teleinformatyki KWP w Katowicach

Miejsce montażu zestawów:

- KMP w Rybniku: Plac Armii Krajowej 5, 44-200 Rybnik;

- KPP w Zawierciu: ul. Kasprowicza 9, 42-400 Zawiercie;

w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w:

- KPP w Żywcu Al. Piłsudskiego 52, 34-300 Żywiec

- KMP w Zabrzu ul. 1-go Maja 10, 41-800 Zabrze

Usługi:

- instalacja, konfiguracja urządzeń, uruchomienie systemu oraz przeprowadzenie testowych połączeń

- szkolenie użytkowników