OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 1

RADIOTELEFON ZDALNIE STEROWANY PO LINII TELEFONICZNEJ I DODATKOWYM STEROWANIEM IP

- Składowe systemu

- urządzenie transmisyjne (zespół nadawczo-odbiorczy) wraz z modułami radiokomunikacyjnymi umożliwiającymi sterowanie nim po linii telefonicznej z urządzenia dyspozytorskiego, oraz po sieci IP z komputera na którym jest zainstalowane oprogramowanie Wykonawcy, oraz manipulatora dodatkowego podłączonego do tego komputera,

- urządzenie dyspozytorskie (manipulator) do sterowania urządzeniem transmisyjnym w postaci dedykowanego pulpitu lub uzyskane w wyniku  rozłączenia panelu czołowego radiotelefonu z urządzenia transmisyjnego,

- mikrofon biurkowy z przyciskiem PTT podłączony do  konsoli dyspozytorskiej i manipulatora dodatkowego,

- manipulator dodatkowy – dedykowane urządzenie podłączane do zdalnego komputera, umożliwiające sterowanie urządzeniem transmisyjnym po sieci IP poprzez oprogramowanie Wykonawcy zainstalowane na tym komputerze,

- oprogramowanie Wykonawcy w języku polskim do zainstalowania na komputerze Zamawiającego,

- dokumentacja w języku polskim zawierająca: instrukcję obsługi do każdej części składowej systemu, instrukcję konfiguracji systemu oraz oprogramowanie do instalacji na komputerze.

Zamawiający informuje, że jeżeli w poniższych opisach występują: nazwy lub symbol konkretnego producenta, model, typ produktu, czy nazwy z konkretnego katalogu należy to traktować jedynie jako pomoc (model wzorcowy) w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku Zamawiający dopuszcza produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, parametrów, wymagań technicznych oraz funkcjonalnych.

- Cechy funkcjonalno – użytkowe urządzenia transmisyjnego (zespół nadawczo-odbiorczy)

- urządzenie transmisyjne przystosowane do montażu w szafie rakowej 19” i wysokości maksymalnie 3U, lub zamontowane w szafce ( max. wymiary: szerokość 500mm, wysokość 400mm, głębokość 400mm)

- wbudowany radiotelefon Motorola DM4601 lub równoważny zgodny ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (Tier II),

- wbudowane moduły radiokomunikacyjne do współpracy z urządzeniem dyspozytorskim i komputerem zdalnym,

- wbudowany zasilacz (z sygnalizacją pracy sieć - akumulator) z akumulatorem zapewniającym nieprzerwaną pracę urządzenia przez okres 8 godzin przy stosunku nadawanie/odbiór/nasłuch 10%/10%/80%,

- sterowanie urządzeniem transmisyjnym z urządzenia dyspozytorskiego (manipulatora)  za pomocą linii telefonicznej  (1 para) - zasięg minimum 10 km,

- sterowanie urządzeniem po sieci IP za pomocą oprogramowania Wykonawcy zainstalowanego na zdalnym komputerze i manipulatora dodatkowego podłączonego do tego komputera; możliwość uzyskania równoczesnego dostępu z wielu komputerów zdalnych (manipulatorów dodatkowych) po sieci IP,

- sygnalizacja optyczna stanu pracy (praca prawidłowa, awaria) linii telefonicznej do urządzenia dyspozytorskiego,

- zasilanie 230VAC,

- wbudowane gniazdo do podłączenia urządzenia dyspozytorskiego,

- wbudowane gniazdo do podłączenia sieci IP,

- współpraca z posiadanymi przez Zamawiającego radiotelefonami Motorola DM/DP3601, DM/DP4601 i Hytera MD/PD785G

- Cechy funkcjonalno – użytkowe urządzenia dyspozytorskiego (manipulatora)

- urządzenie dyspozytorskie (manipulator) do sterowania urządzeniem transmisyjnym w postaci dedykowanego pulpitu lub uzyskane w wyniku  rozłączenia panelu czołowego radiotelefonu z urządzenia transmisyjnego,

- wbudowany moduł radiokomunikacyjny do współpracy z urządzeniem transmisyjnym,

- możliwość odczytu pełnej zawartości wyświetlacza radiotelefonu,

- dostęp do wszystkich przycisków radiotelefonu,

- sygnalizacja stanów pracy radiotelefonu optyczna i akustyczna,

- możliwy wybór kanału pracy radiotelefonu,

- sterowanie urządzeniem transmisyjnym z urządzenia dyspozytorskiego (manipulatora)  za pomocą linii telefonicznej  (1 para) - zasięg minimum 10 km,

- wbudowane gniazdo do podłączenia urządzenia transmisyjnego,

- wbudowane gniazdo umożliwiające rejestrację rozmów za pomocą linii telefonicznej  (1 para) na zewnętrznym rejestratorze w systemie VOX,

- sygnalizacja optyczna pracy urządzenia transmisyjnego przy zaniku zasilania podstawowego (praca z akumulatora),

- sygnalizacja optyczna awarii linii telefonicznej,

- zapewnienie funkcji dostępnych z panelu czołowego radiotelefonu,

- w zestawie mikrofon biurkowy z przyciskiem PTT.

- Cechy funkcjonalno – użytkowe manipulatora dodatkowego.

- dedykowane urządzenie podłączane do zdalnego komputera (komputer Zamawiającego) przez port USB, umożliwiające sterowanie urządzeniem transmisyjnym po sieci IP poprzez oprogramowanie Wykonawcy zainstalowane na tym komputerze,

- oprogramowanie Wykonawcy umożliwiające zainstalowanie na zdalnym komputerze Zamawiającego  z systemem operacyjnym Windows XP lub wyższym,

- możliwość nadawania i odsłuchiwania sygnału audio z radiotelefonu, z możliwością regulacji głośności odbioru sygnału audio,

- w zestawie mikrofon biurkowy z przyciskiem PTT,

- sygnalizacja optyczna załączenia nadawania,

- zasilanie 230VAC,

- Dodatkowe wymagania zdalnego sterowania

- możliwość sterowania urządzeniem transmisyjnym z komputera zdalnego bez użycia manipulatora dodatkowego za pomocą zainstalowanego oprogramowania Wykonawcy wykorzystując do tego celu kartę dźwiękową komputera,

- dostęp wielostanowiskowy (z jednego radiotelefonu może korzystać wielu użytkowników z różnych lokalizacji w tym samym czasie)

- możliwość konfiguracji ustawień sieciowych (IP, Bramy domyślnej, Maski sieci, Portów)

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony w ramach postępowania przedmiot zamówienia, której bieg rozpocznie się  od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego,

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu bezterminowe licencje na używane programy.,

- całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa i objęta pakietem usług gwarancyjnych producenta,

- Zamawiający przewiduje szkolenie dla 5 osób,  w ciągu jednego dnia, nie krótsze niż 4 godzinne z obsługi, użytkowania oraz konfiguracji zamawianego sprzętu w siedzibie Zamawiającego tj.: 40-038 Katowice, ul. Lompy 19.