OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Zakup dwóch włókien światłowodowych  w relacji KMP w Bielsku Białej ul. Rychlińskiego 17 – Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie zlokalizowane w JRG PSP w Ustroniu ul. Wczasowa 12. Włókna powinny przechodzić przez następujące jednostki Policji: 	Komisariat Policji w Jasienicy ul. Zdrowotna 1401, Komisariat Policji w Skoczowie ul. Rzeczna 7a, Komisariat Policji w Ustroniu ul. 3-Maja 21.

Wykonawca sprzedaje włókna na zasadach określonych przez ustawę z dnia 7.05.2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowanej w Dzienniku Ustaw nr 106 pod poz. 675.

Zadanie nr 2

a) Zakup dwóch włókien światłowodowych w relacji KM PSP w Tychach Al. Niepodległości 230 – KP PSP w Pszczynie ul. Górnośląska 7.

b) Zakup dwóch włókien światłowodowych jednomodowych w relacji: KMP w Jaworznie ul. Narutowicza 1 – KM PSP w Jaworznie ul. Krakowska 22.

Ze względu na fakt, że jest to łącze rezerwowe kabel nie może być ułożony w kanalizacji OPL ulicami: Narutowicza, Pocztowa, Grunwaldzka, Krakowska.

Zamawiający dopuszcza przebieg trasą pokrywającą się z trasą łącza podstawowego jednakże kabel musi być ułożony z wykorzystaniem innej infrastruktury niż kanalizacja teletechniczna Orange Polska S.A.

c) Zakup dwóch włókien światłowodowych jednomodowych w relacji: KMP w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 9 – KM PSP w Rudzie Śląskiej ul. Strażacka 10

Ze względu na fakt, że jest to łącze rezerwowe w przypadku sprzedaży włókien kabel nie może być ułożony w kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A ulicami: Hallera, Dworską i     1-Maja.

Zamawiający dopuszcza przebieg trasą pokrywającą się z trasą łącza podstawowego jednakże kabel musi być ułożony z wykorzystaniem innej infrastruktury niż kanalizacja teletechniczna Orange Polska S.A.

Wykonawca sprzedaje włókna na zasadach określonych przez ustawę z dnia 7.05.2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowaną w Dzienniku Ustaw nr 106 pod poz. 675.

Zadanie nr 3

Zakup i ułożenie kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsdD12J w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. oraz kabla światłowodowym ADSS typu Z-XXOTKtsdD12J który należy zamontować na słupach oświetleniowych i energetycznych linii NN w relacji: KM PSP w Sosnowcu ul. Klimontowska 21 - KM PSP w Dąbrowie Górniczej ul. Podlesie 2 z odgałęzieniem w ul. Lenartowicza w Sosnowcu do JRG PSP Porąbka w Sosnowcu ul. Wiejska 160.

Zadanie nr 4

Zakup i ułożenie kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsdD12J w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. oraz ZZOZ w Cieszynie w relacji: Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 2 – komin przy ZZOZ w Cieszynie ul. Bielska 4 (długość zgodnie z załączoną formatką z Orange Polska S.A oraz około 350 m na terenie ZZOZ w Cieszynie).

Zadanie nr 5

Zakup i ułożenie kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsdD12J w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. w niżej wymienionych relacjach:

- KMP w Mysłowicach ul. Starokościelna 2 – KM PSP w Mysłowicach (nowa siedziba) ul. Mikołowska 50M,

- KM PSP w Katowicach ul. Wojewódzka 11 – KPI w Katowicach ul. Żwirki i Wigury 28,

- KPP w Będzinie – Maszt Orange w Będzinie przy ul. Żeromskiego.

Zadanie nr 6

Zakup i montaż kabla światłowodowego ADSS typu Z-XXOTKtsdD12J w relacji:

– KM PSP w Siemianowicach Śląskich ul. Pułaskiego 2 – KMP w Siemianowicach Śląskich ul. Jana Pawła II 16. Kabel powinien być przewieszony pomiędzy budynkami nad ulicą Jana Pawła II

oraz zakup i ułożenie kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsdD12J w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. w relacjach

- KPIII w Bytomiu ul. Rostka 14 - KM PSP w Bytomiu ul. Strażacka 3,

- KM PSP w Świętochłowicach ul. Harcerska 16 - KM PSP w Chorzowie ul. Katowicka 123,

Zadanie nr 7

a) Zakup i ułożenie kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsdD12J w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. lub zakup dwóch (2) włókien światłowodowych jednomodowych w relacji KMP w Bielsku Białej ul. Rychlińskiego 17 – KM PSP w Bielsku Białej ul. Leszczyńskiego 43.

W przypadku sprzedaży włókien kabel nie może być ułożony po drodze łącza podstawowego ulicami: Rychlińskiego, Zieloną do torów kolejowych następnie wzdłuż torów kolejowych do KM PSP.

Zamawiający dopuszcza przebieg trasą pokrywającą się z trasą łącza podstawowego jednakże kabel musi być ułożony z wykorzystaniem innej infrastruktury niż kanalizacja teletechniczna firmy Trabot Sp.z o.o.

b) Zakup i ułożenie kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsdD12J w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. lub zakup dwóch (2) włókien światłowodowych jednomodowych w relacji: KPP w Mikołowie ul. Rymera 1– KP PSP w Mikołowie ul. Prusa 7

Ze względu na fakt, że jest to łącze rezerwowe w przypadku sprzedaży włókien kabel nie może być ułożony w kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A ulicami: Rybnicką, Prusa

Zamawiający dopuszcza przebieg trasą pokrywającą się z trasą łącza podstawowego jednakże kabel musi być ułożony z wykorzystaniem innej infrastruktury niż kanalizacja teletechniczna Orange Polska S.A.

c)	Zakup i ułożenie kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsdD12J w kanalizacji kablowej Orange Polska S.A. lub zakup czterech (4) włókien światłowodowych jednomodowych w relacji: KM PSP w Gliwicach ul. Wrocławska 1 – CR w Gliwicach ul. Bolesława Śmiałego 2b

W przypadku sprzedaży włókien światłowodowych Wykonawca sprzedaje je na zasadach określonych przez ustawę z dnia 7.05.2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowaną w Dzienniku Ustaw nr 106 pod poz. 675.

Zadanie nr 8

Zakup dwóch włókien światłowodowych jednomodowych w relacji: KPP w Wodzisławiu Śląskim ul. Kokoszycka 180 – KP PSP w WodzisławiuŚląskim ul. Pszowska 68.

Ze względu na fakt, że jest to łącze rezerwowe kabel nie może być ułożony w kanalizacji OPL ulicami: Kokoszycką, Górniczą, Pszowską.

Zamawiający dopuszcza przebieg trasą pokrywającą się z trasą łącza podstawowego jednakże kabel musi być ułożony z wykorzystaniem innej infrastruktury niż kanalizacja teletechniczna Orange Polska S.A.

Wykonawce sprzedaje włókna  na zasadach określonych przez ustawę z dnia 7.05.2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych opublikowaną w Dzienniku Ustaw nr 106 pod poz. 675.

Uwaga

Do każdej relacji przy odbiorze Wykonawca dołączy po cztery patch cord'y o długości 3m i styku SC/PC.