Zamawiający:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL. J. LOMPY 19

Nazwa Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum: .........................................................................................

Adres Wykonawcy/ Lidera Konsorcjum: ...........................................................................................

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1 – Zakup rolet dla KMP Rybnik

| Lp. | Nazwa Asortymentu | Przybliżona ilość okien | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rolety do okien montowane w kasecie do listwy przyszybowej szt./ilość okien Roleta materiałowa gładka jednobarwna w kasecie z prowadnicami, wykonana z wysokiej jakości tkaniny antystatycznej posiadającej atest higieniczny ważny na dzień złożenia oferty i wykonania rolet oraz następujące parametry techniczne: 100% poliester, grubość materiału min. 0,36 mm; gramatura: min. 185 g/m2; odporność na światło >5-6, tkanina z możliwością ścierania „na mokro”; materiał odpowiedni do użycia w pomieszczeniach ze stanowiskiem komputerowym-zgodnie z dyrektywą UE, tkanina przeznaczona do budynków użyteczności publicznej, kaseta aluminiowa (w kolorze: biały) osłaniającą rurę nawojową o wymiarach wysokość min. 67 mm x głębokość min. 27 mm; prowadnice aluminiowe (łukowe) o szerokości min. 33 mm. Sterowanie rolety- ręczne za pomocą łańcuszka. Kolor: jasny popiel |
| 1 | Wymiary: 53,2 x 147 cm | 137 |  |  |
| 2 | Wymiary: 134,2 x 42 cm | 137 |  |  |
| 3 | Wymiary: 134,2 x 89 cm | 137 |  |  |
| 4 | Wymiary: 55,2 x 153 cm | 66 |  |  |
| 5 | Wymiary: 52,5 x 120 cm | 5 |  |  |
| 6 | Wymiary: 133,5 x 42 cm | 5 |  |  |
| 7 | Wymiary: 133,5 x 63 cm | 5 |  |  |
| Razem : |  |

Zamawiający informuje, że wymiary asortymentu właściwe dla procesu produkcji i montażu mogą zawierać odchylenia od podanych o +/- 7 cm na każdym z wymiarów, co Wykonawcy winni uwzględnić przy wycenie ofert. Wobec powyższego Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dokona właściwych pomiarów przed realizacją zamówienia, a podane wymiary służą do poglądowego zapoznania się Wykonawców z przedmiotem zamówienia i przygotowania ofert, które będą porównywane na etapie badania ofert.

Cena za realizację zamówienia dla zadania nr 1 (suma kolumny 5) wynosi ..................…………............... złotych brutto; (słownie ...........................................................................……………………........................); w tym podatek VAT ...... %

......................................................................

pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 2 – Zakup rolet dla KMP Sosnowiec i żaluzji pionowych KP IV Sosnowiec

| Lp. | Nazwa Asortymentu | Przybliżona ilość okien | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Rolety do okien montowane w kasecie do listwy przyszybowej szt./ilość okien Roleta materiałowa gładka jednobarwna w kasecie z prowadnicami, wykonana z wysokiej jakości tkaniny antystatycznej posiadającej atest higieniczny ważny na dzień złożenia oferty i wykonania rolet oraz następujące parametry techniczne: 100% poliester, grubość materiału min. 0,36 mm; gramatura: min. 185 g/m2; odporność na światło >5-6, tkanina z możliwością ścierania „na mokro”; materiał odpowiedni do użycia w pomieszczeniach ze stanowiskiem komputerowym-zgodnie z dyrektywą UE, tkanina przeznaczona do budynków użyteczności publicznej, kaseta aluminiowa (w kolorze: biały) osłaniającą rurę nawojową o wymiarach wysokość min. 67 mm x głębokość min. 27 mm; prowadnice aluminiowe (łukowe) o szerokości min. 33 mm. Sterowanie rolety- ręczne za pomocą łańcuszka. Kolor: jasny popiel |
| 1 | Wymiary: 280 x 170 cm | 1 |  |  |
| 2 | Wymiary: 280 x 185 cm | 1 |  |  |
| II. Żaluzje pionowe niepalne m2/ilość okien Żaluzja pionowa materiałowa gładka jednobarwna, wykonana z wysokiej jakości tkaniny posiadającej atest higieniczny oraz niepalności wg normy PN-EN 13773:2001 w klasie 4- atesty ważne na dzień złożenia oferty i wykonania żaluzji, oraz następujące parametry techniczne: 100% poliester, standardowa szerokość lameli tj. min. 127 mm; gramatura: min. 180 g/m2; górna szyna aluminiowa o wymiarach: szerokość: min. 44 mm x wysokość min. 25 mm, grubość: min. 1 mm w kolorze białym, uzbrojona w mechanizm w wózki do podczepiania pasów tkanin z wieszkami mocującymi, dolnymi obciążnikami i łańcuszkiem łączącym; zasuwana za pomocą sznurka, a obracana za pomocą łańcuszka, ruch łańcuszka powinien umożliwiać obrót pasów wokół własnej osi. Kolor: jasny popiel. |
| 1 | Wymiary: 242 x 173 cm | 1 |  |  |
| 2 | Wymiary: 280 x 173 cm | 1 |  |  |
| 3 | Wymiary: 130 x170 cm | 1 |  |  |
| 4 | Wymiary: 280 x 172 cm | 1 |  |  |
| 5 | Wymiary: 350 x170 cm | 1 |  |  |
| 6 | Wymiary: 228 x 172 cm | 1 |  |  |
| 7 | Wymiary: 272 x 171 cm | 1 |  |  |
| 8 | Wymiary: 260 x 172 cm | 1 |  |  |
| 9 | Wymiary: 280 x 170 cm | 1 |  |  |
| 10 | Wymiary: 234 x 170 cm | 1 |  |  |
| 11 | Wymiary: 260 x 171 cm | 1 |  |  |
| 12 | Wymiary: 250 x 174 cm | 1 |  |  |
| 13 | Wymiary: 135 x 174 cm | 1 |  |  |
| 14 | Wymiary: 248 x 175 cm | 1 |  |  |
| 15 | Wymiary: 260 x 173 cm | 1 |  |  |
| 16 | Wymiary: 250 x 173 cm | 1 |  |  |
| 17 | Wymiary: 135 x 173 cm | 1 |  |  |
| 18 | Wymiary: 250 x 177 cm | 1 |  |  |
| 19 | Wymiary: 135 x 177 cm | 1 |  |  |
| Razem : |  |

Zamawiający informuje, że wymiary asortymentu właściwe dla procesu produkcji i montażu mogą zawierać odchylenia od podanych o +/- 7 cm na każdym z wymiarów, co Wykonawcy winni uwzględnić przy wycenie ofert. Wobec powyższego Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dokona właściwych pomiarów przed realizacją zamówienia, a podane wymiary służą do poglądowego zapoznania się Wykonawców z przedmiotem zamówienia i przygotowania ofert, które będą porównywane na etapie badania ofert.

Cena za realizację zamówienia dla zadania nr 2 (suma kolumny 5) wynosi ..................…………............... złotych brutto; (słownie ...........................................................................……………………........................); w tym podatek VAT ...... %

......................................................................

pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 3 – Zakup rolet i żaluzji dla KMP Jaworzno

| Lp. | Nazwa Asortymentu | Przybliżona ilość okien | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Rolety do okien montowane w kasecie do listwy przyszybowej szt./ilość okien Roleta materiałowa gładka jednobarwna w kasecie z prowadnicami, wykonana z wysokiej jakości tkaniny antystatycznej posiadającej atest higieniczny ważny na dzień złożenia oferty i wykonania rolet oraz następujące parametry techniczne: 100% poliester, grubość materiału min. 0,36 mm; gramatura: min. 185 g/m2; odporność na światło >5-6, tkanina z możliwością ścierania „na mokro”; materiał odpowiedni do użycia w pomieszczeniach ze stanowiskiem komputerowym-zgodnie z dyrektywą UE, tkanina przeznaczona do budynków użyteczności publicznej, kaseta aluminiowa (w kolorze: biały) osłaniającą rurę nawojową o wymiarach wysokość min. 67 mm x głębokość min. 27 mm; prowadnice aluminiowe (łukowe) o szerokości min. 33 mm. Sterowanie rolety- ręczne za pomocą łańcuszka. Kolor: jasny popiel |
| 1 | Wymiary: 1050 x 1080 | 2 |  |  |
| 2 | Wymiary: 1148 x 540 | 2 |  |  |
| II. Rolety do okien montowane w kasecie do listwy przyszybowej podgumowane Wykonana z wysokiej jakości tkaniny antystatycznej posiadającej atest higieniczny ważny na dzień złożenia oferty i wykonania rolet oraz następujące parametry techniczne: 100 % poliester, grubość materiału min. 0,45 mm; gramatura: min. 320 g/m2; odbicie światła 80%, przepuszczalność promieni UV 0%, tkanina z możliwością ścierania „na mokro”; materiał odpowiedni do użycia w pomieszczeniach ze stanowiskiem komputerowym-zgodnie z dyrektywą UE, tkanina przeznaczona do budynków użyteczności publicznej, kaseta aluminiowa (w kolorze: biały) osłaniającą rurę nawojową o wymiarach wysokość min. 67 mm x głębokość min. 27 mm; prowadnice aluminiowe (łukowe) o szerokości min. 33 mm. Sterowanie rolety- ręczne za pomocą łańcuszka. Kolor: jasny popiel |
| 1 | Wymiary: 1050 x 1080 | 2 |  |  |
| 2 | Wymiary: 2050 x 1040 | 1 |  |  |
| 3 | Wymiary: 1148 x 540 | 2 |  |  |
| III. Żaluzje pionowe niepalne m2/ilość okien Żaluzja pionowa materiałowa gładka jednobarwna, wykonana z wysokiej jakości tkaniny posiadającej atest higieniczny oraz niepalności wg normy PN-EN 13773:2001 w klasie 4- atesty ważne na dzień złożenia oferty i wykonania żaluzji, oraz następujące parametry techniczne: 100% poliester, standardowa szerokość lameli tj. min. 127 mm; gramatura: min. 180 g/m2; górna szyna aluminiowa o wymiarach: szerokość: min. 44 mm x wysokość min. 25 mm, grubość: min. 1 mm w kolorze białym, uzbrojona w mechanizm w wózki do podczepiania pasów tkanin z wieszkami mocującymi, dolnymi obciążnikami i łańcuszkiem łączącym; zasuwana za pomocą sznurka, a obracana za pomocą łańcuszka, ruch łańcuszka powinien umożliwiać obrót pasów wokół własnej osi. Kolor: jasny popiel. |
| 1 | Wymiary: 2800 x 1935 | 1 |  |  |
| 2 | Wymiary: 2860 x 1960 | 1 |  |  |
| 3 | Wymiary: 2840 x 1940 | 1 |  |  |
| 4 | Wymiary: 2810 x 1955 | 2 |  |  |
| 5 | Wymiary: 2830 x 1955 | 1 |  |  |
| 6 | Wymiary: 2850 x 1960 | 1 |  |  |
| 7 | Wymiary: 2820 x 1950 | 1 |  |  |
| 8 | Wymiary: 2850 x 1980 | 1 |  |  |
| 9 | Wymiary: 2850 x 1970 | 1 |  |  |
| 10 | Wymiary: 2820 x 1970 | 1 |  |  |
| 11 | Wymiary: 2780 x 1955 | 1 |  |  |
| 12 | Wymiary: 2850 x 1950 | 1 |  |  |
| 13 | Wymiary: 4350 x 1900 | 1 |  |  |
| 14 | Wymiary: 1370 x 1900 | 1 |  |  |
| 15 | Wymiary: 2800 x 1870 | 1 |  |  |
| 16 | Wymiary: 2830 x 1870 | 1 |  |  |
| 17 | Wymiary: 2990 x 1890 | 1 |  |  |
| 18 | Wymiary: 2800 x 1890 | 1 |  |  |
| Razem : |  |

Zamawiający informuje, że wymiary asortymentu właściwe dla procesu produkcji i montażu mogą zawierać odchylenia od podanych o +/- 7 cm na każdym z wymiarów, co Wykonawcy winni uwzględnić przy wycenie ofert. Wobec powyższego Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dokona właściwych pomiarów przed realizacją zamówienia, a podane wymiary służą do poglądowego zapoznania się Wykonawców z przedmiotem zamówienia i przygotowania ofert, które będą porównywane na etapie badania ofert.

Cena za realizację zamówienia dla zadania nr 3 (suma kolumny 5) wynosi ..................…………............... złotych brutto; (słownie ...........................................................................……………………........................); w tym podatek VAT ...... %

......................................................................

pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy