Dodatkowe wymogi z zakresu obsługi urządzeń wielofunkcyjnych

Do urządzeń musi być dołączone oprogramowanie do zarządzania urządzeniami które zostanie zainstalowane na serwerze zamawiającego - Windows 2012R2. Aplikacja musi mieć możliwość zdalnego zarządzania grupą urządzeń. Aplikacja powinna mieć możliwość klonowania ustawień pomiędzy zarządzanymi urządzeniami oraz odczytywanie danych o liczbie wydrukowanych / zeskanowanych stron.

Urządzenia wielofunkcyjne muszą posiadać funkcję autoryzacji dokonywanych wydruków przez użytkowników, oraz mieć możliwość zastosowania czytników kart zbliżeniowych. (System INDALA 125kHz)

I. Urządzenia wielofunkcyjne muszą posiadać następującą funkcjonalność:

- możliwość konfiguracji i wysyłania zeskanowanych załączników w formacie PDF poprzez serwer SMTP;

- Dostęp do zewnętrznej książki adresów e-mail dostępnej poprzez serwer LDAP

- możliwość konfiguracji nazwy domyślnej urządzenia

- konfiguracji i synchronizacji z serwerem czasu

- zmiany nazwy pliku skanowanego

- konfiguracji powiadomień o kończącym się tonerze, dodaniu/instalacji tonera

II. Wymogi dotyczące przygotowania prezentacji

- Opracowanie prezentacji konfiguracji urządzeń obejmujące między innymi:

  - Konfiguracja SMTP;

  - Konfiguracja urządzenia z zewnętrzną książką adresową AD - LDAP

  - Konfiguracji i synchronizacji z serwerem czasu

  - Konfiguracja powiadomień o stanach toneru i kończącym się tonerze

  - Konfiguracja powiadomień serwisowych;

  - Zarządzanie urządzeniami w sieci LAN

  - Konfiguracja TCP/IP

  - Kopiowanie tworzenie książki lokalnej

  - Instalacja skanera lokalna i sieciowa

  - Skanowanie lokalne i sieciowe

- Wykonawca przedstawi protokół z przeprowadzonego szkolenia/uruchomienia urządzenia. Do protokołu należy dołączyć podpisaną listę osób uczestniczących w szkoleniu.

III. Uruchomienie urządzeń wielofunkcyjnych

- Wykonawca dokona uruchomienia i instalacji  urządzenia w miejscu użytkowania

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi urządzeń dla pracowników Zamawiającego danej jednostce KMP/KPP

- Przeprowadzenie szkolenia z konfiguracji urządzeń obejmujące między innymi:

  - Konfiguracja sieci LAN – TCP/IP

  - Konfiguracja SMTP

  - Konfiguracja urządzenia z zewnętrzną książką adresową AD - LDAP

  - Konfiguracji i synchronizacji z serwerem czasu

  - Konfiguracja TCP/IP

  - Instalacja skanera lokalna i sieciowa

  - Skanowanie lokalne jednego urządzenia na minimum 1 stanowisku