# Załącznik nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – radiotelefon noszony - zmodyfikowany

RADIOTELEFON NOSZONY DMR

| L.p. | Cechy radiotelefonu wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe |
|  | praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacją ETSI TS 102 361 (Tier II) oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach simpleks/duosimpleks, |
|  | możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów z możliwością podziału na strefy, |
|  | wyświetlacz z podświetlaniem, umożliwiający jednoczesne wyświetleniem co najmniej 16 znaków, wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań, poziomu sygnału odbieranego w trybie cyfrowym oraz stanu naładowania baterii, |
|  | programowanie wyświetlanej nazwy kanału – co najmniej 14 znaków alfanumerycznych, |
|  | możliwość ustawienia przez użytkownika radiotelefonu jednego z dwóch poziomów mocy nadawania (moc niska, moc wysoka) – predefiniowanych a na etapie programowania sprzętu przez personel techniczny w dowolnym kanale, |
|  | programowe ograniczanie czasu nadawania |
|  | możliwość skanowania kanałów analogowych z kanału cyfrowego oraz grup i kanałów cyfrowych z kanału analogowego, |
|  | możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych dowolnych oraz zdefiniowanych na etapie konfigurowania (programowania) sprzętu, |
|  | wizualna sygnalizacja stanów pracy radiotelefonu, w tym: wywołań, skaningu i stanów monitorowania, |
|  | wbudowany odbiornik GPS, |
|  | wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okólnikowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu użytkownika wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji akustycznej), |
|  | programowalny adres IP radiotelefonu, |
|  | dedykowany łatwo dostępny przycisk wywołania alarmowego, |
|  | wymagane są następujące funkcje: zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci, zdalne zablokowanie radiotelefonu, zdalne odblokowanie radiotelefonu, |
|  | kodowa blokada szumów CTCSS wybierana programowo w dowolnym kanale analogowym, |
|  | możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów. |
|  | Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów, |
|  | Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami |
|  | wybór kanałów – przełącznikiem obrotowym, |
|  | regulacja głośności przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami, |
|  | złącze akcesoriów umożliwiające programowanie radiotelefonu i transmisję danych zgodną ze standardem USB, dołączenie dodatkowego mikrofonogłośnika z przyciskiem nadawania, |
|  | możliwość programowego tworzenia listy kontaktów (książki adresowej) - wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym, |
|  | możliwość wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym, |
|  | możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. "cicha praca", |
|  | możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości, z możliwością rozróżnienia urządzeń retransmisyjnych, |
|  | standardowa klawiatura numeryczna, |
|  | wbudowane mikrofon i głośnik, |
|  | menu radiotelefonu w języku polskim, |
|  | Zasilanie z baterii akumulatorów przez minimum 8 godzin w trybie analogowym, przy proporcjach nadawania/ odbioru/ stanu gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 5% / 5% / 90% i mocy nadajnika 5 W, |
| Parametry techniczne |
|  | zakres częstotliwości pracy 148÷174 MHz, |
|  | modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: częstotliwości (11K0F3E), |
|  | protokół cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361 (Tier II), modulacja cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i głos), |
|  | odstęp międzykanałowy - 12,5 kHz, |
|  | maksymalna moc nadajnika co najmniej 5 W, programowana (tylko w trybie serwisowym) w całym zakresie częstotliwości w granicach od 1 W do 5 W, |
|  | maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości dla FM: ±2,5 kHz, |
|  | maksymalna dopuszczalna odchyłka częstotliwości fali nośnej ± 2 ppm, |
|  | łączne zniekształcenia modulacji ≤ 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej, |
|  | odstęp od zakłóceń –40 dB – nadajnik system analogowy, |
|  | moc na kanałach sąsiednich – system analogowy i cyfrowy: ≤ - 60 dB, |
|  | wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, |
|  | czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,3 µV dla SINAD 12 dB, czułość cyfrowa nie gorsza niż 0,3 μV przy 5% BER, |
|  | współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W, |
|  | charakterystyka pasma akustycznego (+1,–3 dB) – nadajnik system analogowy, |
|  | charakterystyka pasma akustycznego (+1,–3 dB) – odbiornik system analogowy, |
|  | selektywność sąsiedniokanałowa ≥ 60 dB dla kanału 12,5 kHz, |
|  | tłumienie (selektywność dla) odbiorów niepożądanych ≥ 70 dB, |
|  | odstęp od zakłóceń –40 dB – odbiornik system analogowy, |
|  | moc wyjściowa akustyczna dla głośnika wewnętrznego minimum 0,5 W, |
| Środowisko i klimatyczne warunki pracy |
|  | minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu –20ºC do +55ºC, |
|  | odporność obudowy na działanie wody na poziomie określonym normą IEC 60529 IP57. |
| Wymagania uzupełniające |
|  | parametry radiowe, których nie wyszczególniono w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z odpowiednimi normami: odnośnie parametrów systemu analogowego z ETSI EN 300 086, odnośnie parametrów systemu cyfrowego z ETSI TS 102 361-1 oraz ETSI EN 300 113. |
|  | charakterystyki kompatybilności elektromagnetycznej stacji pod względem emisyjności i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normach ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5, |
|  | pod względem bezpieczeństwa użytkowania radiotelefon oraz jego wyposażenie dodatkowe muszą być zgodne wymaganiami określonymi w normie EN 60950-1 |
| Ukompletowanie radiotelefonu noszonego – wymagane w każdym komplecie |
|  | Radiotelefon, |
|  | 2 akumulatory tego samego typu, o pojemności min. 2000 mAh, w technologii LiIon – bez efektu pamięci (baterie producenta sprzętu), |
|  | Antena zespolona VHF/GPS, parametry anteny: pasmo VHF co najmniej 164 – 174 MHz, impedancja wejściowa o wartości znamionowej 50 Ω, polaryzacja pionowa, dookólna charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej |
|  | Klips do pasa (szerokość pasa 50 mm), |
|  | Ładowarka jednopozycyjna do baterii akumulatorów: - zasilana z sieci 230 V ±10%, 50 Hz, - ładowarka musi zapewnić ładowanie baterii akumulatorów (w tym, bez konieczności wypinania z radiotelefonu), zgodność z technologią z zastosowaną w bateriach akumulatorów, sygnalizacja cyklu pracy ładowania /zakończenia ładowania/uszkodzony akumulator, |
|  | Instrukcja obsługi radiotelefonu oraz oprogramowanie (CPS) w języku polskim, |
|  | Deklaracja zgodności CE – Conformité Européenne w j. polskim lub jej tłumaczenie na j. polski wraz z deklaracją źródłową |
|  | Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami |
| Ukompletowanie dodatkowe radiotelefonu noszonego – wymagane w wybranych kompletach |
| 1 | Ukompletowanie dodatkowe dostarczone do xxx radiotelefonów noszonych. 8 szt ładowarek sześciostanowiskowych tego samego producenta co radiotelefony |
| 2 | 4 szt. mikrofonogłośniki do zaoferowanych radiotelefonów |

WYKAZ TONÓW CTCSS

| L.p. | Częstotliwość [Hz] | L.p. | Częstotliwość [Hz] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 67,0 | 22. | 136,5 |
| 2. | 69,3 | 23. | 141,3 |
| 3. | 71,9 | 24. | 146,2 |
| 4. | 74,4 | 25. | 151,4 |
| 5. | 77,0 | 26. | 156,7 |
| 6. | 79,7 | 27. | 162,2 |
| 7. | 82,5 | 28. | 167,9 |
| 8. | 85,4 | 29. | 173,8 |
| 9. | 88,5 | 30. | 179,9 |
| 10. | 91,5 | 31. | 186,2 |
| 11. | 94,8 | 32. | 192,8 |
| 12. | 97,4 | 33. | 203,5 |
| 13. | 100,0 | 34. | 210,7 |
| 14. | 103,5 | 35. | 218,1 |
| 15. | 107,2 | 36. | 225,7 |
| 16. | 110,9 | 37. | 233,6 |
| 17. | 114,8 | 38. | 241,8 |
| 18. | 118,8 | 39. | 250,3 |
| 19. | 123,0 | 40. | 206,5 |
| 20. | 127,3 | 41. | 229,1 |
| 21. | 131,8 | 42. | 254,1 |
|  |  | 43. | 255,0 |

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWU DO PROGRAMOWANIA 
I STROJENIA

- Wymagane jest dostarczenie jednego zestawu (osprzętu i oprogramowania) niezbędnego do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem dostarczonych radiotelefonów noszonych, podlegającego bieżącemu uaktualnianiu w miarę wprowadzania zmian (w okresie gwarancji).

- Możliwość wcześniejszego przygotowania i zapisania w postaci elektronicznej odpowiednich plików do programowania wszystkich typów radiotelefonów w ramach dostawy.

- Do oprogramowania i sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę muszą być dołączone niezbędne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na nośnikach danych oraz wymagane prawem bezterminowe licencje. Jeśli do tej instalacji niezbędne będzie jakiekolwiek dodatkowe oprogramowanie specyficzne dla zakupionego sprzętu (np. sterowniki urządzeń), Wykonawca dostarczy je na nośnikach dla każdego zakupionego zestawu.

- Dostarczone oprogramowanie musi posiadać interfejs w j. polskim.

- Dostarczenie przewodów do każdego zestawu do programowania do każdego z typów dostarczonych radiotelefonów. W przypadku, gdy dostarczony model radiotelefonów przewoźnych ma dodatkową możliwość programowania przez złącze mikrofonowe wymagane jest dodatkowo dostarczenie odpowiedniego kabla serwisowego.

- Dostarczenie 1 egzemplarza pełnej instrukcji serwisowej producenta do każdego  typu radiotelefonu dostarczonego w ramach dostawy (do każdego zestawu do programowania).

- Dostarczony zestaw (oprogramowanie i osprzęt) musi być kompatybilny z komputerem przenośnym o następujących parametrach:

- procesor typu X86, 64-bitowy, osiągający w teście wydajności PassMarkPerformanceTest wynik 3500 punktów,

- wyświetlacz kolorowy 15-15,6” TFT

- dysk twardy 500 GB, 7200 rpm,

- pamięć RAM – min 4 GB,

- napęd DVD ±RW/DVD±R, obsługa Dual Layer,

- USB 2.0

- klawiatura sprzętowa QWERTY

- touchpad

- system operacyjny Windows XP lub nowszy

INNE ISTOTNE INFORMACJE

- Dostarczone radiotelefony noszone być wyprodukowane (dotyczy także akumulatorów do radiotelefonów noszonych) nie wcześniej niż rok od dostawy.

- W ramach dostarczonego rozwiązania wymagana jest możliwość przesyłania informacji lokalizacyjnych GPS do zewnętrznego systemu lokalizacyjnego – dostarczenie systemu lokalizacyjnego nie jest wymagane w ramach Umowy. Wykonawca w ofercie musi podać  nazwy co najmniej trzech, aktualnie dostępnych aplikacji/systemów różnych producentów – współpracujących jednocześnie z dostarczonymi radiotelefonami noszonymi i przewoźnymi w zakresie danych GPS.

- W ramach dostarczonego rozwiązania wymagana jest możliwość przesyłania wiadomości tekstowych do/z zewnętrznego systemu teleinformatycznego/oprogramowania – dostarczenie tego systemu/oprogramowania nie jest wymagane w ramach Umowy. Wykonawca w ofercie  musi podać  nazwy co najmniej trzech, aktualnie dostępnych aplikacji/systemów różnych producentów – współpracujących jednocześnie z dostarczonymi radiotelefonami noszonymi i przewoźnymi w zakresie wiadomości tekstowych.