ZP-2310-388-230/07/723/08					Katowice, dnia 2008-03-04

Egz. nr  ......

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

dot. postępowania na “Wymianę części stolarki okiennej w budynku Komendy Miejskiej Policji 
w Częstochowie”

Zgodnie z art. 183  ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych po rozpatrzeniu protestu złożonego 
w dniu  27.02.2008 r.  na czynności Zamawiającego podjęte w toku postępowania,  Zamawiający uznaje protest 
w części za zasadny.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 27.02.2008 r. do Zamawiającego wpłynął  protest do sprawy j.w. o treści:

“(...) Zapis Zamawiającego wskazuje na konkretny system, ograniczając dostęp do zamówienia. Istotą zbrojenia jest osiągnięcie odpowiednich parametrów wytrzymałości i sztywności, a nie jego kształtu. 
Na rynku 90% stolarki opiera się na różnym zbrojeniu w tym:  - otwartym, półotwartym- skrzydła, ościeżnice, 
- otwartym – skrzydła, zamkniętym- ościeżnica.  (...)

Zgodnie z przedmiarem robót pozycje dotyczące wymiany okien przewidują zastosowanie płyty gipsowo-kartonowych, natomiast w wyjaśnieniu z dnia 22.02.2008 r. ościeża wewnętrzne należy wykonać gładź gipsową. Brak poprawionego przedmiaru robót i podanej pozycji katalogowej do wyceny robót jest niezgodna z zapisem 
w dziale X SIWZ, i może spowodować odrzucenie oferty z tytułu błędnego obmiaru lub nieodpowiedniego katalogu. Żądanie protestującego:

- zmianę zapisu w SIWZ poprzez dopuszczenie zbrojenia otwartego lub otwartego i zamkniętego przy osiągnięciu wymaganych parametrów;

- sporządzenie poprawionego przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian i ilości;

- zmianę kosztorysu szczegółowego na kosztorys ofertowy (uproszczony) (...)”.

Zamawiający po zapoznaniu sie z treścią protestu,uznaje  protest w części za zasadny.

Zamawiający w postępowaniu nie wskazał konkretnego systemu profilu okiennego, określił jedynie żądane parametry poszczególnych elementów okiennych, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 
w użytkowaniu stolarki okiennej. Wymóg zastosowania wzmocnienia (usztywnienia) profilu PCV wkładką stalową ocynkowaną  o przekroju zamkniętym został uwzględniony w dokumentacji projektowej  z uwagi na projektowane duże obciążenie profili PCV dwoma zestawami szyb w skrzydle, zestawem szybowym P4 od strony wewnętrznej (tj. 2 szyby po 4 mm grubości każda ze zbrojeniem foliowym) i zestawem szybowym bezpiecznym od strony zewnętrznej    (tj. 2 szyby po 3 mm grubości każda ze zbrojeniem foliowym).

Protestujący  zarzuca Zamawiającemu, że przyjęty profil wzmacniający stalowy zamknięty ma wpływ na kształt i w dodatku nie wiadomo jaki kształt miał na myśli, czy kształt profilu wzmacniającego czy kształt profilu PCV. Prawdopodobnie Protestujący  źle odczytał dwa zdania opisu przyjętych rozwiązań  w dokumentacji projektowej cyt. „Dla nowych okien przewiduje się zastosowanie profilu pięciokomorowego z usztywnieniem ze stalowego profilu zamkniętego. Przyjęto profile proste, nawiązujące estetyką do wymienionych już w budynku okien, nieżółknące, odporne na działanie czynników zewnętrznych (m.in. promieniowanie ultrafioletowe), białe”. Pierwsze zdanie mówi o profilu stalowym usztywniającym, natomiast drugie zdanie mówi również o profilu ale 
o profilu PCV i z treści opisowych nie wynika, że profil usztywniający ma jakikolwiek wpływ na profil PCV.

Oczywiście, istotą zastosowania danego zbrojenia profilu PCV, ze strony Zamawiającego jest osiągnięcie odpowiednich parametrów wytrzymałościowych a nie kształtu profilu PCV.

Zamawiający dokona modyfikacji specyfikacji poprzez wprowadzenie treści o dopuszczeniu  zastosowania  równoważnych profili PCV przy n/w uzbrojeniu (usztywnieniu):

- profili PCV ościeżnic uzbrojonych wkładką stalową ocynkowaną o przekroju zamkniętym,

- profili PCV skrzydeł okiennych uzbrojonych wkładką stalową ocynkowaną o przekroju otwartym,

pod warunkiem uzyskania wymaganych parametrów dla założonych obciążeń szkłem okiennym i projektowanej wielkości skrzydeł okiennych. Dodatkowym warunkiem zastosowania w/w rozwiązania będzie przedłożenie przez wykonawców dokumentu z danymi  technicznymi wystawionych przez producenta profili o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu profili PCV.

W zakresie drugiego zarzutu dotyczącego braku poprawionego przedmiaru robót wyjaśniam, 
iż rozbieżność pomiędzy pierwotnym przedmiarem robót a wyjaśnieniem powstała na skutek błędnie przyjętych pozycji katalogowych pierwotnego przedmiaru robót tj. przyjęto wymianę okien drewnianych skrzynkowych zamiast okien drewnianych zespolonych. W związku z powyższym występowanie płyt gipsowo-kartonowych nie miało miejsca przy wyjaśnieniu. Dodatkowe pozycje w przedmiarze robót w zakresie gipsowania nie musiały występować, ponieważ gipsowanie ościeży zawiera się w pozycjach montażu okien. W trakcie zapytań Zamawiający dokonał zmiany  w zakresie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Nie przedłożenie zamiennego przedmiaru robót podyktowane było niewielkimi zmianami w zakresie robót

Zamawiający  zmodyfikuje specyfikacje poprzez wprowadzenie poprawionego przedmiaru robót  (całkowicie zastępującego  przedmiar załączony oryginalnie) który zamieści  na stronie internetowej.

Zamawiający nie dokona zmiany kosztorysu szczegółowego na kosztorys uproszczony, Wykonawca zobowiązany  jest  do sporządzenia kosztorysu szczegółowego w oparciu o nowy przedmiar robót,  z uwagi na rozliczenie robót kosztorysem powykonwaczym.

Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
w Warszawie w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia,  jednocześnie przekazując  jego kopię  Zamawiającemu (art. 184 ust. 2  ustawy prawo zamówień publicznych ).

wysłano faxem i pocztą

oraz umieszczono

na stornie internetowej

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

mł. insp. Zbigniew STAWARZ